## Slide 1: Маршруты доставки грузов

## Slide 2
Маршруты по своей сути это транспортные схемы движения автомобилей при перевозке грузов. С другой стороны каждый маршрут – путь следования подвижного состава от начального до начального пункта.
Поэтому длина маршрута (lм) складывается из расстояния проходимого автомобилем от первого пункта погрузки до последнего пункта разгрузки, расположенных на данной транспортной схеме, и расстояния проходимого при возвращении в первоначальный пункт погрузки.

## Slide 3
Время на маршруте (tм) – время прохождения полной длины маршрута (транспортной схемы) автотранспортным средством.
Оборот – законченный цикл движения на маршруте с возвращением в начальный пункт. Длина оборота (lо) – длина этого пути.
Время оборота (tо) – состоит из времени прохождения длины оборота (т.е. из времени движения за оборот tдо) и суммы затрат времени связанных с выполнением грузовых операций (tпв).

## Slide 4
При выполнении перевозок грузов помашинными отправками различают маятниковые, кольцевые и радиальные схемы,
при доставке грузов мелкими отправками – развозочные, сборные и развозочно-сборные.

## Slide 5: МАЯТНИКОВЫЕ МАРШРУТЫ
Маятниковым маршрутом называется такая схема следования автомобилей, когда движение между конечными пунктами в прямом и обратном направлениях, как правило, происходит по одной и той же трассе и может многократно повторяться.

## Slide 6
Маятниковые маршруты бывают четырех видов, что определяет особенности их описания и расчета работы:
маршрут с обратным не груженым пробегом;
с груженым пробегом в обоих направлениях;
с обратным не полностью груженым пробегом
с обратным полностью груженым пробегом, но при этом перевозится меньше груза, чем в прямом направлении

## Slide 7
АТП
Пункт А
Пункт Б
Lг
Lx
Lн1
Lн2
Схема маятникового маршрута с обратным не груженным пробегом
На схеме:
Lг- пробег с грузом
Lх- холостой пробег
Lн1- нулевой пробег 1
Lн2- нулевой пробег 2

## Slide 8
Время оборота при данном маршруте равно:
согласно первой формулы справедлива если затраты времени на выполнение грузовых работ в пунктах одинаковы. Если время tпвА  tпвВ , то
Время ездки на данном маршруте равно:

## Slide 9
Пункт А
Пункт Б
Lг
Схема маятникового маршрута с обратным груженным пробегом
При перевозке грузов на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом за каждый оборот выполняется две ездки и каждый пункт маршрута является погрузочным и разгрузочным.
Lг

## Slide 10
Время оборота при данном маршруте
Где
tп – время простоя автомобиля при погрузке;
tдг – время движения с грузом;
tв – время простоя при разгрузке;
tдх – время движения без груза.
Если известна скорость движения автомобиля (Vт), то

## Slide 11
Схема маятникового маршрута с обратным не полностью груженным пробегом
Пункт Б
Пункт А
Lг1
Lг2
Lх
На схеме:
Lг1- первый груженый пробег
Lг2-второй груженый пробег
Lх- холостой пробег
Каждый оборот также выполняет две ездки, и при этом подразумевается, что в прямом и обратном направлениях перевозится одинаковое количество груза за каждую ездку.
C

## Slide 12
Длина ездки при данном маршруте равен
Время оборота при данном маршруте равен
Где:
tеА – время ездки из пункта А
tБС – время ездки из пункта Б в С
tдх – время движения без груза

## Slide 13
Схема маятникового маршрута с обратным не полностью груженным пробегом, но при этом перевозится меньше груза, чем в прямом направлении
Пункт А
Пункт Б
Где
1- коэффициент использования грузоподъемности при перевозки в прямом направлении
2- коэффициент использования грузоподъемности при перевозки в обратном направлении

## Slide 14
Время оборота при данном маршруте равно
Время ездки при данном маршруте равно

## Slide 15: КОЛЬЦЕВЫЕ МАРШРУТЫ
Кольцевой маршрут представляет собой замкнутый контур, который образуется при движении автомобилей через ряд погрузочных и разгрузочных пунктов. Пункт начала маршрута является его конечным пунктом.
В зависимости от взаимного расположения грузовых пунктов и транспортных связей схемы маршрутов могут иметь различный вид

## Slide 16: Схемы кольцевых маршрутов
С
Д
А
Б
А
Б
С
Д
А
Б
С
Д
Е
Ж

## Slide 17
Условие целесообразности кольцевой схемы, в первую очередь, заключается в том, чтобы суммарный пробег с грузом за оборот на маршруте (lге) был больше суммы холостых пробегов (lх) за тот же оборот, т.е.
lгеi  lхj

## Slide 18
Время оборота на кольцевом маршруте
где n – число ездок за оборот;
m – количество холостых пробегов за оборот;
i= 1, n; j= 1, m.

## Slide 19
Радиальные маршруты доставки грузов

## Slide 20: Радиальные маршруты
Это сложная система, которая состоит из центрального пункта и нескольких периферийных пунктов.
Ветви радиального маршрута по своей конфигурации могут соответствовать маятниковым схемам различного вида и кольцевым схемам.

## Slide 21: Схемы радиальных маршрутов
РП
ПР
Р
Р
---
---
РП
Р
П
ПР
Р
П
Р
П
РП
ПР – центральный грузовой пункт (погрузки-разгрузки) схемы;
П, Р, РП – периферийные грузовые пункты погрузки, разгрузки (разгрузки-погрузки)

## Slide 22
Такие понятия как оборот и его длина не применимы в целом для радиальных транспортных схем. Поэтому с помощью выше приведенных формул можно рассчитать только время оборота (ездки) по каждой ветви, конечно, учитывая при этом ее конфигурацию

## Slide 23: Развозочный маршрут
------------
Развозочным маршрутом называется такой кольцевой маршрут, на котором осуществляется доставка грузов по кольцевой схеме в разгрузочные пункты, где оставляется (выгружается часть груза), т.е. происходит постепенная разгрузка автомобиля.)
А
В1
В2
В3

## Slide 24: Сборный маршрут
------------
А1
А2
А3
В
Сборным маршрутом называется кольцевой маршрут, на котором осуществляется постепенная загрузка транспортного средства при прохождении через ряд погрузочных пунктов

## Slide 25
Из практики работы известно, что после исполнения развозки (сборки) по рассматриваемой схеме работы в течение смены или суток могут больше не производится, тогда при расчете времени оборота не нужно учитывать затраты времени на холостой пробег.

## Slide 26: Развозочно-сборный маршрут
А
В
В1
А1
А2
В2
В3
А3
А4В4
Развозочно-сборным маршрутом называется такая разновидность кольцевого маршрута, где при доставке грузов осуществляется разгрузка и одновременно сбор (погрузка) в одних и тех же пунктах. Поэтому развозочно-сборный маршрут представляет собой совокупность двух выше рассмотренных маршрутов.

## Slide 27
Грузы (развозимые и собираемые), как правило, обеспечивают разное использование грузоподъемности, что должно учитываться при определении величины транспортной работы.
где tпв1 – затраты времени на погрузку-выгрузку развозимого груза;
tпв2 - затраты времени на погрузку-выгрузку собираемого груза