## Slide 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Лекция 8. Тема «Взаимное пересечение поверхностей»
Омск - 2022
Составитель: доцент кафедры «Общепрофессиональные дисциплины»,
к.т.н., Цехош София Ивановна
Дата обновления 22.11.2022 год
Notes: 1
1

## Slide 2
2
Линии пересечения поверхностей  это линии, общие для обеих поверхностей, они могут быть плоскими или пространственными, замкнутыми или разомкнутыми, кривыми или ломаными.
Notes: 2
2

## Slide 3
3
Пересечение поверхностей может быть полным –«проницание» или частичным –«врезка».
При полном проницании образуются две или более линии
пересечения, а при врезке - только одна линия пересечения.
Notes: 3
3

## Slide 4
4
Последовательность построения
линии пересечения поверхностей:
1. Определить какие поверхности пересекаются.
2. Определить тип линии пересечения.
3. Определить тип пересечения: проницание или врезка.
4.Применить нужный способ построения линии пересечения: вспомогательных секущих плоскостей или концентрических сфер.
Notes: 4
4

## Slide 5
5
Способ вспомогательных секущих плоскостей
Общий способ построения линии пересечения таких поверхностей заключается в том, что точки линии пересечения находят при помощи вспомогательных плоскостей.
Notes: 5
5

## Slide 6
6
Точки линии пересечения находят при помощи вспомогательных секущих плоскостей.
Секущие плоскости выбирают так, чтобы они пересекали заданные поверхности по окружностям или прямым линиям.
Notes: 6
6

## Slide 7: ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКОВ
Линией пересечения многогранников является ломаная линия - плоская или пространственная.

## Slide 8: Построить линию пересечения прямой призмы и пирамиды
Построение линии взаимного пересечения многогранников можно производить двумя способами:
1.Определить точки, в которых ребра одной поверхности пересекают грани другой. Через найденные точки провести ломаную линию, представляющую собой линию пересечения данных поверхностей.
При этом соединять прямыми можно лишь точки, принадлежащие одной и той же грани.
2. Определить отрезки прямых, по которым грани одной поверхности пересекают грани другой.
Эти отрезки являются звеньями ломаной линии пересечения данных поверхностей.
Если проекция ребра одной из поверхностей не пересекает проекции грани другой хотя бы на одной из проекций, то данное ребро не пересекает этой грани.
Линия пересечения поверхностей всегда лежит в области наложения проекций этих поверхностей.

## Slide 11
11
21
31
41
12
22
32
42
=51=61
1
M1=N1
M2
N2
52
62
S1
S2
D1
E1
F1
D2
E2
А2
А1
С2
С1
В2
F2
В1
Воронцова М.И.
СибАДИ

## Slide 12: Видимыми отрезками линии пересечения будут те, которые принадлежат видимым граням. Количество точек линии пересечения равно удвоенному числу ребер пересечения.

## Slide 13: Взаимное пересечение многогранника с поверхностью вращения
Способ секущих плоскостей. Линией пересечения таких поверхностей является пространственная линия, состоящая из отдельных плоских кривых линий, пересекающихся на ребрах многогранника.

## Slide 14
Сначала строят точки пересечения ребер многогранника с поверхностью вращения, затем строят промежуточные точки.

## Slide 15
Построить линию пересечения прямого кругового конуса с прямой призмой.

## Slide 16
Воронцова М.И.
СибАДИ

## Slide 17
2
S2
S1
2
В2=32
С2=22
A2=12
A1
B1
C1
21
11
31
2
42
41
52
51
Воронцова М.И.
СибАДИ

## Slide 18
На фронтальной проекции линия пересечения совпадает с контуром призмы.
Призма проницает конус, поэтому образуются две линии пересечения.
Каждое ребро призмы пересекает поверхность конуса в двух точках.

## Slide 19
Через грань призмы АВ проведена плоскость  и определен характер линии пересечения между точками 1 и 2 (окружность).
Плоскость  проведена через ребро призмы С и определена точка 3.

## Slide 20
Плоскость  пересекает конус по окружности, а призму – по прямым линиям (точки 4 и 5).
Грань АС пересекает конус по параболе, а грань ВС – по эллипсу.
Видимость линии пересечения определена по видимости граней призмы.
Линия пересечения фигур – пространственная кривая линия с точками излома на ребрах призмы.

## Slide 21
Взаимное пересечение поверхностей вращения
Линия пересечения представляет собой пространственную замкнутую кривую линию.

## Slide 22
Построить линию пересечения прямого кругового конуса с цилиндром

## Slide 23
Воронцова М.И.
СибАДИ

## Slide 24
12
11
22
21
2
32=42
2
31
41
52=62
51
61
2
72=82
71
81
S2
S1
Воронцова М.И.
СибАДИ

## Slide 25
Заданные поверхности врезаются друг в друга, а линия пересечения представляет собой пространственную замкнутую кривую линию. На фронтальной проекции линия пересечения совпадает с контуром цилиндра

## Slide 26
Для построения горизонталь-ной проекции линии пересечения, проводят вспомогательные плоскости, которые пересекают конус по окружностям, а цилиндр - по прямым линиям. Точки пересечения этих линий лежат на линии пересечения поверхностей.

## Slide 27
Построение начинают с определения точек пересечения контурных или очерковый линий (точки 1 и 2). Точки 3 и 4 - граница видимости.

## Slide 28
28
Задание
Построить линию пересечения поверхностей двух тел.
Показать видимость линии пересечения и поверхностей.
Notes: 28
28

## Slide 29
29
1. Чертежи должны быть выполнены карандашом аккуратно с помощью чертежных принадлежностей
Notes: 29
29

## Slide 30
30
2. На формате А3 выполняем работу, положение вертикальное. Чертим рамку. Рамка с полями: слева 20 мм, по остальным трем сторонам по 5 мм.
Notes: 30
30

## Slide 31
31
3. Чертим основную надпись. Основная надпись оформляется сплошной толстой
основной линией.
Notes: 31
31

## Slide 32
32
ГОСТ 2.303 – 68 Линии
Толщина сплошной толстой основной линии S должна быть 0,5…1,4 мм, в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. Выбранные толщины линий должны быть одинаковыми для всех изображений на данном чертеже.
Notes: 32
32

## Slide 33
33
Типы линий. Толщину и тип линий принимают в соответствии
с ГОСТ 2.303–2011.
Notes: 33
33

## Slide 34
34
Типы линий. Толщину и тип линий принимают в соответствии с
ГОСТ 2.303–2011.
Notes: 34
34

## Slide 35
35
Линией пересечения таких поверхностей является кривая линия с точками излома на ребрах многогранника.
Построить линию пересечения усеченного прямого конуса с прямой призмой.
Notes: 35
35

## Slide 36
36
1. Определяем какие даны поверхности, что позволяет определить есть ли готовая линия пересечения.
Notes: 36
36

## Slide 37
37
Проекционная связь!!!!
Notes: 37
37

## Slide 38
38
Находим готовую линию пересечения поверхностей. Линия пересечения на П2.
Notes: 38
38

## Slide 39
39
Если есть готовая линия пересечения, то её разбиваем на характерные точки (на очерковых образующих, высшая и низшая точки, точки видимости). Сначала строят точки пересечения ребер многогранника с поверхностью вращения, затем строят промежуточные точки.
Notes: 39
39

## Slide 40
40
Определить дополнительные точки.
Notes: 40
40

## Slide 41
41
Вести вспомогательные проецирующие плоскости. Метод секущих плоскостей.
Notes: 41
41

## Slide 42
42
Из каждой точки выводим вспомогательные линии (тонкие линии).
Notes: 42
42

## Slide 43
43
На П2 замеряем радиус.
Notes: 43
43

## Slide 44
44
На П2 замеряем радиус и переносим на П1. На вспомогательные линии.
Notes: 44
44

## Slide 45
45
Подписываем точки.
Notes: 45
45

## Slide 46
46
Notes: 46
46

## Slide 47
47
Notes: 47
47

## Slide 48
48
Notes: 48
48

## Slide 49
49
Notes: 49
49

## Slide 50
50
Notes: 50
50

## Slide 51
51
Notes: 51
51

## Slide 52
52
Notes: 52
52

## Slide 53
53
Notes: 53
53

## Slide 54
54
Notes: 54
54

## Slide 55
55
Notes: 55
55

## Slide 56
56
Notes: 56
56

## Slide 57
57
Notes: 57
57

## Slide 58
58
Notes: 58
58

## Slide 59
59
Notes: 59
59

## Slide 60
60
Notes: 60
60

## Slide 61
61
Notes: 61
61

## Slide 62
62
Соединяем точки с учетом видимости (смотрим на П2). Точки 7 и 8 невидим – невидимый контур.
Notes: 62
62

## Slide 63
63
Определяем видимость очерка.
Notes: 63
63