## Slide 1
Правила оформления чертежей. ЕКСД.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Составитель:
старший преподаватель кафедры «Инженерная педагогика»
Цехош София Ивановна
Омск - 2022

## Slide 2: ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров

## Slide 3: Размеры на чертежах наносят в соответствии с ГОСТ 2.307 – 68. Величина изображенного на чертеже изделия определяется размерными числами, нанесенными на чертеже. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.
Основные правила нанесения размеров

## Slide 4: На изображениях, соединяющих половину вида с половиной разреза (или часть вида с частью разреза), размеры, относящиеся к внутренним контурам, располагать со стороны разреза, размеры внешних элементов – со стороны вида.

## Slide 5: Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию), рекомендуется группировать в одном месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно.

## Slide 6: Линейные размеры – длину, высоту, ширину, радиус, диаметр окружности – на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения.

## Slide 7: Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях (на строительных чертежах размеры допускается повторять).

## Slide 8: Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Размерные линии ограничивают стрелками.

## Slide 9: Размерные и выносные линии проводят сплошными тонкими линиями.

## Slide 10: При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии  перпендикулярно размерным.

## Slide 11: Выносную линию проводят за стрелку на 1-5 мм, но на одинаковую величину с обеих сторон одной и той же размерной линии.

## Slide 12: Размерные числа наносят над размерной линией, параллельно ей и возможно ближе к ее середине. Отступ размерного числа от размерной линии 0,5- 1 мм.

## Slide 13
Стрелка по высоте 1 мм, длина 4-5 мм

## Slide 14: Минимальные расстояния между размерной линией и линией контура должны быть 10 мм, а между параллельными размерными – 7 мм.

## Slide 15: В пределах одного чертежа размерные числа выполняются цифрами одного размера шрифта.

## Slide 16: Размерные числа, знаки диаметра, радиуса, квадрата выполнять шрифтом 5.

## Slide 17: Диаметры цилиндрических элементов, показанных в разрезе, наносят на разрезе.

## Slide 18: Во всех случаях указания диаметра перед размерным числом ставится знак ø.

## Slide 19: Перед размерным числом, определяющим величину радиуса, ставится прописная буква R.

## Slide 20: При указании размера диаметра размерная линия может проводиться с обрывом, который выполняется дальше центра окружности или за осевой линией.

## Slide 21: При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий размерные числа рекомендуется располагать в шахматном порядке.

## Slide 22: Если для написания размерного числа над размерной линией для простановки стрелок недостаточно места, то размеры выносят на полку (влево, вправо, вниз, вверх).

## Slide 23: Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими-либо линиями чертежа (осевыми, центровыми, линиями штриховки).

## Slide 24: Не допускается прерывать контурную линию для нанесения размерного числа, но допускается разрывать ее при недостатке места для нанесения стрелки.

## Slide 25: Справочные размеры (размеры для справок) на чертеже отмечают значком «*». На изображениях могут быть проставлены размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу, которые даются для большего удобства пользования чертежом.

## Slide 26: Осевые, центровые линии и линии штриховки в месте нанесения размерного числа допускается прерывать. При изображении предмета с разрывом размерные линии не прерываются.

## Slide 27: Особые случаи нанесения размеров