## Slide 1: Дополнительное оборудование для повышения проходимости автомобиля
Составитель: ст. преподаватель Журавский Б.В.

## Slide 2: 1. Автомобильные шины для бездорожья
Часто на практике для повышения проходимости автомобилей применяют шины специальной конструкции
Изготовители условно делят резину для внедорожников на четыре класса, исходя из особенностей использования и маркируют их следующим образом:
- HP (High Performance);
- HT (Half Terrain);
- AT (All Terrain);
- MT (Mud Terrain).

## Slide 3
Обозначение | Особенности | Пример
HP (High Performance) | Данная шины не совсем предназначенная для внедорожных колес. Такая же маркировка присутствует у многих легковых моделей. Особенностью резины с такой маркировкой является высокая производительность и способность развивать высокую скорость (минимальный индекс скорости, как правило H, т.е. 210 км/ч). Шины полностью рассчитаны на использование только на асфальтированном покрытии. Устанавливаются на кроссоверы премиум-класса. | Bridgestone Dueler H/P Sport
HT(half terrain, highway terrain) | Данные автошины можно использовать на асфальтированных дорогах, дорогах плохого качества и на грунтовых поверхностях. Для бездорожья не предназначены. По своей сути — шоссейный шины, что и видно из названия (highway — шоссе). Предельный скоростной индекс — S, т.е. 180 км/ч. | Bridgestone Dueler H/T 840
AT(all terrain) (шоссейно -внедорожные шины) | Это обозначение говорит о том, что автошины можно использовать как на асфальте и грунтовых дорогах, так и в условиях легкого бездорожья. Как правило, изготовители советуют использовать их 50% на асфальте и 50% на грунте и бездорожье, но у разных моделей бывают разные рекомендации (60/40, 40/60 и т.д.). | Continental ContiCrossContact
MT(mud terrain) («грязевые» шины) | Шины с такой маркировкой, как правило, обладают крупным протекторным рисунком. Используются в основном для езды по бездорожью и по грунтовой дороге. На асфальте они очень шумные, плохо тормозят, быстро изнашиваются. Обладают низкими скоростными индексами, максимальный - R, то есть рекомендуется ехать на скорости до 160 км/ч. | BF Goodrich Mud-Terrain T/A
Таблица 1 – Виды шин для автомобилей повышенной проходимости

## Slide 4: Шины для автомобилей повышенной проходимости
All Terrain
Half Terrain
Mud Terrain

## Slide 5: Виды шин MT(mud terrain)
В зависимости от жёсткости, химического состава, рисунка протектора, различные шины, объединённые общей маркировкой МТ, делятся на типы:
а) рыхлого грунта (песок) (широкие блоки, узкие канавки протектора);
б) шины МТ для глины, грязи (высокий профиль, усиленные зацепные части);
в) шины МТ для каменистой местности (повышенная прочность каркаса и протектора).
Особенности протектора шин MT(mud terrain)
Основной особенностью протектора являются широкие и глубокие канавки. Сделано это для быстрой и самостоятельной очистки шины от грязи. Также такие канавки способны отводить большое количество воды из пятна контакта, значительно улучшая сцепление. Блоки протектора массивные, могут иметь фигурные края. Все это способствует хорошему зацеплению со скользкой дорогой. Часто имеют развитые плечевые блоки. Плечевые блоки могут выступать за боковины шин. Благодаря плечевым блокам удается значительно улучшить проходимость на неустойчивых грунтах, таких как песок, грязь.

## Slide 6: Экстремальные шины для бездорожья MT(mud terrain)

## Slide 7: 2. Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения предназначены для повышения коэффициента сцепления автомобильных колес с дорогой в условиях бездорожья.
Цепь противоскольжения представляет собой конструкцию, надевающуюся на колеса транспортного средства с целью улучшения его проходимости. Цепь принимает на себя функцию дополнительного протектора и внешне представляет собой сеть из цепных колец. Цепи противоскольжения можно применять только по мере необходимости.

## Slide 8: Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения применяют для:
- преодоления заснеженных участков;
- при езде по обледенелому покрытию, в том числе для преодоления подъемов и спусков;
- повышения проходимости при езде по скользким участкам в летний период (болотистой местности, раскисшей грязевой дороги и т. д.).
Использовать цепи противоскольжения при езде на твердом покрытии нецелесообразно, а езда по асфальту запрещена, так как цепи разрушают асфальтовое дорожное покрытие.
Недостатками цепей противоскольжения являются:
-использование цепей противоскольжения повышает нагрузку на элементы трансмиссии, подвеску и рулевого управления;
- повышается интенсивность износа автомобильных шин (в случае применения металлических цепей);
- увеличивается расход топлива;
- ограничивается максимальная скорость движения;
- повышенные требования к надежности (в случае разрыва цепь может сильно повредить автомобиль и стать причиной аварии).
(При работе автомобилей в тяжелых дорожных условиях в каменных карьерах, где движение сопряжено с повреждением шин осколками камней, применяют тягово-защитные цепи, мелкая сетка которых не дает возможности повреждения протектора и обеспечивает хорошее зацепление колес автомобилей с поверхностью дороги.)

## Slide 9: Виды цепей противоскольжения
Условно цепи можно разделить на «мягкие» и «жесткие».
«Жесткие» цепи противоскольжения изготавливают из прочной стали, оцинкованной или окрашенной высокопрочными эмалями, а также из титана.
«Мягкие» цепи противоскольжения изготавливают из пластика, армированной резины или полиуретана. Они имеют шипованные накладки – грунтозацепы, резиновый жгут и боковую фиксацию. «Мягкие» цепи оказывают меньшее негативное влияние на протектор шин и позволяют двигаться с большей скоростью по сравнению с «жесткими» цепями.
Жесткие цепи противоскольжения
Мягкие цепи противоскольжения

## Slide 10: Устройство цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения представляют собой два продольных троса или цепи, натягивающиеся по окружности колеса, между которыми натянуты, в случае жестких цепей, поперечные цепи, а в случае мягких цепей – резиновые или пластиковые грунтозацепы. Так же в состав цепей входят замковые элементы (запорный крюк, запорный гак, а также запорное кольцо) и элементы, позволяющие производить подтяжку цепей.

## Slide 11: Виды цепей противоскольжения
Различают цепи противоскольжения с горизонтальными элементами - 1 («Лесенка»); с элементами - 2, имеющими зигзагообразную форму («Треугольник»); с элементами - 3, имеющими форму двойного зигзага «Соты»; с элементами – 4 ромбовидной формы («Ромб»); с асим­метричными элементами - 5; с мелкой сеткой - 6.

## Slide 12: Виды цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения с горизонтальными элементами («лесенка») - наиболее простые и популярные варианты цепей. «Лесенка» представляет собой продольные цепи, устанавливаемые на боковины колеса и соединенные поперечными участками. Внешне такая форма напоминает веревочную лестницу, отчего и получила свое название.
Цепи противоскольжения с горизонтальными элементами («лесенка») имеют недостатки:
а) продольно-поперечное положение цепей способствует окапыванию автомобиля;
б) параллельное расположение соединительных ветвей снижает поперечную устойчивость авто;
в) форма «лесенки» способствует повышенной нагрузке на трансмиссию автомобиля.
Из-за своих характеристик «лесенка» больше подходит для летней эксплуатации и преодоления грязевых участков. На заснеженном покрытии применение такой цепи может привести к «самозакапыванию» автомобиля.

## Slide 13: Виды цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения с элементами зигзагообразной формы («треугольник»)

## Slide 14: Виды цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения с элементами в виде двойного зигзага («соты»)

## Slide 15: Виды цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения с ромбовидными элементами («ромб»)

## Slide 16: Виды цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения с мелкой сеткой

## Slide 17: Монтаж цепей противоскольжения на колеса автомобиля
Монтаж цепей противоскольжения осуществляется на ведущие колеса одним из двух способов: с поддомкрачиванием автомобиля и без поддомкрачивания.

## Slide 18: Монтаж цепей противоскольжения на колеса автомобиля без поддомкрачивания
1) Выровнять цепь против скольжения, тщательно проверить, что звенья цепи не перекручены;
2) Расстелить цепи на дороге и наехать на них ведущими колесами;
3) Зафиксировать автомобиль так, чтобы он не мог непроизвольно начать двигаться;
4) Надеть цепи на колесо таким образом, чтобы запорное кольцо и запорный гак были расположены на наружной стороне колеса;
5) Запорный крюк, зацепить с внутренней стороны колеса за любое звено на хвостовой ветви;
6) Расправить поперечные фрагменты так, чтобы они располагались равномерно по окружности шины;
7) В одно из звеньев в конце хвостового фрагмента нужно продеть хвостовой гак;
8) Повернуть запорный гак в направлении запорного кольца;
9) Завести запорное кольцо в паз запорного гака;
10)Если цепь надо еще натянуть, то запорный крюк нужно перецепить за следующие звенья хвостовой ветви;
11) Убедиться, что продольные и поперечные фрагменты плотно охватывают колесо.

## Slide 19: Монтаж цепей противоскольжения на колеса автомобиля с поддомкрачиванием
1) Зафиксировать транспортное средство ручным тормозом;
2) Установить под соответствующие колеса автомобиля упоры;
3) Поднять домкратом колесо над дорогой на 2-3 сантиметра;
4) Надеть цепь на колесо, как это описано в предыдущем способе.
Перед преодолением участка бездорожья нужно проехать 30 - 50 метров и еще раз подтянуть цепи. Это позволить продлить срок службы шин. Следует отметить, что надевать цепи или пластиковые браслеты на все колеса нет необходимости, если только автомобиль не полноприводный. Для обычного автомобиля достаточно, чтобы цепи были только на ведущих колесах.

## Slide 20: 3. Браслеты противоскольжения
В качестве альтернативы цепям противоскольжения также используются браслеты противоскольжения. Главное отличие от цепей противоскольжения – отсутствие продольных элементов.
Преимущества браслетов противоскольжения перед цепями:
более легкий и быстрый монтаж на колесо;
универсальность конструкции (браслеты подходят для разных диаметров колес);
меньший вес и занимаемый объем при хранении;
возможность монтажа на уже застрявшем автомобиле;
меньшая стоимость.
Недостатки браслетов противоскольжения:
возможность монтажа только на колеса, имеющие диски с отверстиями;
отсутствие продольных элементов уменьшает поперечную устойчивость автомобиля.

## Slide 21: Браслеты противоскольжения

## Slide 22: 4. Вездеходные гусеничные движители (ВГД)
ВГД – это гусеничные блоки, которыми заменяются автомобильные колеса. Различные модели ВГД имеют конструкционные отличия для совместимости с различными модификациями авто, относительно их массы, устройства подвески, формы и размера колесных арок, а так же некоторых других параметров и особенностей. ВГД можно использовать только на автомобилях с полным приводом и с функцией блокировки дифференциала переднего и заднего моста.