Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная

академия (СибАДИ)»

Кафедра «Автомобили, конструкционные материалы и технологии»

ЗАДАЧИ ПО РАСЧЕТУ АВТОМОБИЛЯ

Методические указания к практическим занятиям

Составитель: А.М. Зарщиков

СибАДИ

2017

УДК 629.331: 629.3.021

ББК 39.33

З15

Рецензент кандидат технических наук, доцент П.Н. Малюгин (СибАДИ)

Работа утверждена научно-методическим советом направления: «Наземные транспортно-технологические комплексы» в качестве методических указаний.

Задачи по расчету автомобиля: методические указания к практическим занятиям / сост.: А.М. Зарщиков.-  Омск: СибАДИ, 2017. -  24 с.

В методических указаниях представлены задачи по расчету автомобиля. Решая предложенные задачи, обучающиеся закрепляют теоретические знания и получают практические навыки по подбору и расчету узлов автомобиля.

Методические указания предназначены для обучающихся всех форм обучения по направлениям: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и специальности: «Наземные транспортно-технологические средства»

Табл .3. Ил. 12. Библиогр.: 3 назв.

ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2017

Оглавление

Введение	3

ЗАДАЧА № 1	4

ЗАДАЧА № 2	9

ЗАДАЧА № 3	14

ЗАДАЧА № 4	20

Библиографический список............................................................24

Введение

Предлагаемые задачи призваны закрепить знания и получить навыки по расчету деталей и узлов автомобиля обучающимися на факультете «Автомобильный транспорт» всех форм обучения.

Решение задач происходит во время аудиторных практических занятий, а также при самостоятельной работе и подготовке к экзаменам.

Варианты задач с исходными данными представлены в начале каждой задачи в виде таблицы. Для обучающихся очной формы обучения номер варианта назначает преподаватель на первом занятии и этот номер варианта применяется для всех задач (всего десять вариантов).

Для обучающихся заочной формы обучения вариант выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.

Защита задачи предполагает знание хода ее решения и правильные ответы на все контрольные вопросы по данной задаче. Защита производится отдельно по каждой задаче. После успешной защиты листы с решением защищенной задачи сдаются преподавателю.

Решение задач необходимо сопровождать выпиской из таблиц исходных данных, расчетными схемами, подробными комментариями к этапам вычисления.

Исходные данные для решения задач и при подготовке к защите берутся из представленных таблиц и в специальной литературе по конкретным модификациям моделей автомобилей (рекомендуется выбирать базовую модификацию), а также используется «Краткий автомобильный справочник НИИАТ», в котором приведены характеристики выбранного автомобиля.

ЗАДАЧА № 1

Рассчитать максимальные нагрузочные и скоростные режимы работы валов трансмиссии автомобиля повышенной проходимости.

Таблица 1

Варианты

| Вариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль | ВАЗ | УАЗ | ГАЗ | ПАЗ | ЗИЛ | КамАЗ | Урал | КрАЗ | ЗИЛ | КамАЗ |
| Примечание | Для обучающихся заочной формы обучения номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки |

Выбрать из предложенных семейств автомобиль повышенной проходимости. Например, ВАЗ – выбираем ВАЗ 2121 "Нива".

Допущения: момент трения в дифференциале, влияющий на коэффициент его блокировки, отсутствует.

Пример решения

1. Схема трансмиссии автомобиля по своему варианту

Используя литературу по данной модели автомобиля изображаем схему трансмиссии автомобиля. Для примера взята схема трансмиссии автомобиля 6 х 6, показанная на Рис.1.

Рис. 1. Схема трансмиссии полноприводного автомобиля 6 х 6

На Рис.1 приняты следующие обозначения: ДВС – двигатель внутреннего сгорания; С – сцепление; КП – коробка передач; РК – раздаточная коробка; ГП + Д – главная передача и дифференциал.

2. Расчет нагруженности трансмиссии из условий максимального крутящего момента двигателя

Максимальный момент на первичном валу коробки передач (вал 1 с моментом МК1, Н∙м) будет иметь максимальный момент двигателя (Меmax, Н∙м), который берется по справочнику.

МК1 = Меmax,

МК2 = МК1∙ uкн,

где uкн – передаточное число коробки передач на низшей (первой) передаче.

МК3 = МК2 ∙ uрн∙ 1/3,

где uрн – передаточное число раздаточной коробки на низшей передаче.

Умножение на «1/3» вызвано тем, что межосевой дифференциал в раздаточной коробке при трех ведущих мостах (колесная формула 6 х 6) к переднему мосту отправляет третью часть момента раздаточной коробки, а назад - две трети к двум мостам тележки. Такой дифференциал называется несимметричным [1, с 173].

Если колесная формула трансмиссии 4 х 4, то межосевой дифференциал распределит момент между мостами по «1/2». В таком случае дифференциал будет симметричным. По такому же принципу межколесный дифференциал – симметричный, т.е. «1/2».

МК5 = МК2 ∙ uрн∙ 2/3,

МК4 = МК3 ∙ uгп∙1/2,

где uгп – передаточное число главной передачи.

Межосевой дифференциал, размещенный перед средним мостом делит момент между двумя мостами поровну.

МК7 = МК5∙1/2

МК6 = (МК5∙1/2) ∙ uгп∙1/2,

МК8 = МК7 ∙ uгп∙1/2.

3. Расчет нагруженности трансмиссии из условий сцепления колес с дорогой

Предположим, двигатель имеет большой крутящий момент, который не может реализоваться даже при буксовании всех колес по асфальту (коэффициент сцепления шины по асфальту принимаем φ = 0,8). В таком случае нет смысла считать валы по максимальному моменту двигателя, который все равно не может быть реализован по условиям сцепления колеса с дорогой. Валы и механизмы трансмиссии в таком случае будут нагружены моментами в соответствии с моментом сцепления колеса с дорогой.

Для указанного режима определяем момент на каждом ведущем колесе по условиям сцепления:

МК = 0,5∙Gось∙φmax∙rК,

где 0,5∙Gось – полный вес, приходящийся на одно ведущее колесо автомобиля (для определения полного веса на ось надо взять из справочника полную массу, приходящуюся на ось и умножить ее на ускорение свободного падения 9,81, для разных осей этот вес может отличатся), Н; φmax = 0,8 – коэффициент сцепления колеса с асфальтированной дорогой; rК – радиус ведущего колеса (можно взять по справочнику в разделе «Шины» статический радиус), м.

На полуосях будет точно такой же момент (ведь на колеса момент подошел с полуосей):

МК8 = МК6 = МК,

Если развесовка по осям отличается, то на передних полуосях крутящий момент определится исходя из своего веса G'ось:

МК4 = М'К.

Межколесный дифференциал раздает поровну момент по колесам, следовательно, на его корпусе (а значит и на ведомой шестерне главной передачи) крутящий момент будет вдвое больше, чем на каждом колесе. Перед главной передачей момент будет меньше, чем на дифференциале в передаточное число раз (ведь главная передача его увеличивает на пути к колесам, значит на обратном пути - уменьшает):

МК7 = 2∙МК8/ uгп.

Момент с заднего моста складывается с моментом среднего моста в межосевом дифференциале:

МК5 = МК7 + 2∙МК6/ uгп.

Аналогично рассуждая, можно определить моменты и на остальных валах:

МК3 = 2∙МК4/ uгп,

МК2 =( МК3 + МК5)/ uрн,

где uрн – передаточное число раздаточной коробки на низшей передаче.

МК1 = МК2/ uкн,

где uкн – передаточное число КП на низшей (первой) передаче.

4. Выбор расчетного режима

Определяем, какой расчетный режим применим к конкретному рассчитываемому автомобилю. Если крутящий момент двигателя не обеспечивает на первичном валу КП момент, полученный из условий сцепления, колес с дорогой, то для данного автомобиля подходит расчет исходя из максимального момента двигателя. Если максимальный момент двигателя превышает момент на первом валу по условиям сцепления – считать нужно по условиям сцепления колес с дорогой, т.к. больший момент двигатель реализовать не может.

5. Определение максимальной частоты вращения валов трансмиссии

Определяем максимальную частоту вращения (n, об/мин) валов трансмиссии автомобиля, обозначенных цифрами на Рис.1.

n1 = nеmax,

где nеmax – максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя (берется по справочнику при максимальной мощности двигателя), об/мин.

n2 = n1 / uкв,

где uкв – передаточное число коробки передач, на которой достигается максимальная скорость движения автомобиля (обычно это прямая передача с передаточным числом uкв = 1).

n3 = n5 = n2 / uрв,

где uрв – передаточное число раздаточной коробки на высшей передаче.

В соответствии с кинематикой дифференциала полу сумма угловых скоростей ведомых звеньев равна угловой скорости корпуса дифференциала. В нашем случае принимаем допущение - угловая скорость ведомых звеньев (скорость валов n3 и n5) одинакова, тогда: n3 = n5 = nдиф (nдиф – частота вращения корпуса межосевого дифференциала в раздаточной коробке, об/мин).

Такие же рассуждения подходят для определения угловых скоростей валов, выходящих из всех дифференциалов автомобиля (межосевой дифференциал перед средним мостом, делящий крутящий момент между средним и задним мостами, межколесные дифференциалы ведущих мостов).

n7 = n5,

n4 = n3/ uгп = n6 = n8, поскольку n3 = n5 = n7.

Контрольные вопросы

1. Рассказать особенности конструкции любого узла трансмиссии (по выбору преподавателя) автомобиля по вашему варианту.

2.   «Провести» момент от двигателя к колесам.

3.   «Провести» момент от колес к двигателю.

4.   Как определить частоту вращения валов трансмиссии?

5. Для чего необходимо знать скоростной и нагрузочный режимы работы механизмов автомобиля?

6. Какие режимы движения или приемы управления автомобилем вызывают рост: а) скоростного режима; б) нагрузочного режима работы механизмов трансмиссии?

7. Какие конструктивные и эксплуатационные мероприятия обеспечивают снижение динамических нагрузок трансмиссии автомобиля?

8. Какой вариант расчета нагрузочного режима подходит для «вашего» варианта автомобиля и почему?

ЗАДАЧА № 2

Определить критическую частоту вращения карданного вала. Рассчитать на прочность крестовину карданного шарнира при наличии смазки в шлицах компенсатора длины и без нее.

Таблица 2

Варианты

| Вариант | Тип автомобиля | Длина большого вала L, м | Внутренний диаметр вала d, м | Толщина стенки вала δ, м | Диаметр шипа крестовины dш, м | Расстояние между торцами шипов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | АЗЛК | 1,164 | 0,071 | 0,0018 | 0,0122 | 0,074 |
| 1 | ВАЗ | 0,790 | 0,066 | 0,002 | 0,0147 | 0,051 |
| 2 | УАЗ | 0,958 | 0,045 | 0,0025 | 0,0163 | 0,08 |
| 3 | ГАЗ | 1,300 | 0,071 | 0,0021 | 0,022 | 0,09 |
| 4 | ПАЗ | 1,540 | 0,071 | 0,0021 | 0,022 | 0,09 |
| 5 | ЗИЛ | 1,430 | 0,071 | 0,003 | 0,025 | 0,108 |
| 6 | МАЗ | 1,654 | 0,082 | 0,0035 | 0,0336 | 0,147 |
| 7 | Урал | 1,118 | 0,082 | 0,0035 | 0,0336 | 0,147 |
| 8 | КрАЗ | 0,863 | 0,082 | 0,0035 | 0,0336 | 0,147 |
| 9 | КамАЗ | 0,890 | 0,082 | 0,0035 | 0,0336 | 0,147 |

Примечание: для всех вариантов принять длину шипа крестовины (Рис.3) lш = dш, средний радиус приложения к шипу боковой силы R = 0,5(H – dш), средний радиус шлицевого зацепления муфты (Рис.5) r = 0,5R, угол между осями валов α = 00. Коэффициент трения в шлицевом соединении без смазки – μ = 0,3.

Пример решения

КЧВ – такая фиксированная частота вращения вала, которая совпадая с собственной частотой его поперечных колебаний, приводит к потере поперечной устойчивости вала вследствие резонанса поперечных колебаний (поперечный прогиб резко возрастает вплоть до разрушения конструкции).

При вращении вала в докритической зоне возникает центробежная сила (Рис.2) из-за смещенного центра масс вала относительно его центра вращения. Это смещение вызвано погрешностью при изготовлении и сборке и называется дисбалансом. Центробежная сила возмущает поперечные колебания на поперечной упругости вала. Каждому текущему значению частоты вращения будет соответствовать своя амплитуда прогиба.

Рис. 2. Профиль карданного вала с дисбалансом

При достижении критической скорости вращения вала частота вынужденных колебаний от центробежных сил совпадает с собственной частотой поперечных колебаний вала – возникает резонанс поперечных колебаний. Амплитуда прогиба резко увеличивается и возможно разрушение деталей карданной передачи.

1. Определяется критическая частота вращения карданного вала. Для критической частоты вращения была выведена эмпирическая зависимость [3, с.169]:

,

где: nкр – критическая частота вращения карданного вала, min-1; D – наружный диаметр вала трубчатого сечения (находится прибавлением к внутреннему диаметру двух толщин стенок), м; d – внутренний диаметр вала, м; L – длина вала, м.

Необходимо, чтобы:

,

где пmax – максимально возможная частота вращения карданного вала (берется из справочника при максимальной мощности двигателя), min-1.

Такой запас необходим, поскольку со временем в эксплуатации из-за появления люфтов критическая частота может уменьшиться.

По методике предыдущей задачи определяется nmax и далее вычисляется запас вала по устойчивости:

nкр/ nmax.

Для увеличения критической частоты собственную частоту поперечных колебаний карданного вала поднимают путем замены одного длинного вала на два (иногда на три) коротких.

2. Производится проверочный расчет крестовины при наличии смазки [2, с. 268]. В этом случае осевой силой со стороны шлицевой муфты можно пренебречь и заняться расчетом шипов крестовины на срез и изгиб в опасном сечении от действия только крутящего момента. Опасное сечение находится у основания шипа.

Вначале по методике задачи № 1 определяется максимальный крутящий момент на карданном валу из условий максимального крутящего момента двигателя:

Мкр = Меmax∙ uкн,                                          (1)

где uкн – передаточное число коробки передач на низшей (первой) передаче; Меmax – максимальный момент двигателя, Н∙м.

Затем момент, действующий на карданный шарнир раскладывается на пару сил Q (Рис.3), приложенным к шипам крестовины в соответствии с уравнением:

Мкр = 2∙ Q ∙ R,

откуда и определяется величина силы Q, Н.

Рис. 3. Расчетная схема крестовины

Далее рассчитывается напряжение среза шипа и напряжение изгиба:

,                                    (2)

,                               (3)

где S – площадь опасного сечения шипа сплошного профиля, м2; WX – момент сопротивления изгибу ( для сплошного круглого сечения), м3; 0,5∙lш – плечо, на котором сила Q создает изгибающий момент в опасном сечении, м.

Сравниваем расчетные напряжения с допускаемыми.

[σиз] = 300 МПа, [τср] = 80…100 МПа.

3. Производится расчет шипов крестовины, когда на них дополнительно действует осевая сила трения F со стороны шлицевой муфты компенсатора длинны вала (Рис.4). Компенсатор нужен, потому что ведущий мост совершает значительные вертикальные перемещения на подвеске, меняя длину карданной передачи. Конструкция компенсатора представляет собой шлицевой вал, входящий в шлицевую втулку.

Рис. 4. Осевая сила трения в компенсаторе длины вала

Шлицы в компенсаторе прижаты друг к другу передаваемым крутящим моментом. При этом они вынуждены перемещаться вдоль оси, когда ведущий мост совершает вертикальные колебания на подвеске. Если шлицы не смазаны, то продольная сила трения F становится значительной.

,                                          (4)

где Р – суммарная приведенная к одному шлицу сила, с которой шлицы давят друг на друга, Н; μ – коэффициент трения (сухое трение металла по металлу     μ = 0,3).

Рис. 5. Расчетная схема шлицев компенсатора длины вала

,                                          (5)

величина r оговаривается под таблицей 2.

Решая уравнение (4) с учетом (5) получаем:

.

Мкр – рассчитывается по формуле (1), Н∙м.

Такая осевая сила действует через вилку одновременно на два шипа крестовины (Рис.6), поэтому на один шип (вид на крестовину сверху):

Рис. 6. Влияние осевой силы на шип крестовины (вид на крестовину сверху).

Далее определяется результирующая сила из Рис.6:

Q '= .

Новое значение силы Q' подставляется в формулы (2) и (3) и снова определяются напряжения среза и изгиба. Затем, как и в первом случае, производится сравнение с допускаемыми напряжениями.

Последним этапом расчета необходимо оценить насколько увеличились напряжения при учете несмазанных шлицев:

σиз/ σ'из и  τср/ τ'ср .

Контрольные вопросы

1. Что такое критическая частота вращения валов и как она определяется?

2. Как увеличить критическую частоту вращения карданной передачи?

2. Как определяется напряжение среза шипов крестовины?

3. Как определяется напряжение изгиба шипов крестовины?

4. Как определяется осевая сила трения?

5. Как учитывается в расчетах дополнительная нагрузка от осевой силы трения?

ЗАДАЧА № 3

Рассчитать пружинную зависимую подвеску одноосного прицепа. Полную массу прицепа принять равной половине полной массы автомобиля. Автомобиль взять по варианту задачи №2, частоту собственных колебаний прицепа обеспечить около Ω = 1,7 Гц.

Рис. 7. Зависимая пружинная подвеска одноосного прицепа

Пример решения

1. Построение упругой характеристики зависимой подвески

Определяется [3, с. 260 – 271] статический прогиб fcm подвески (прогиб пружины под действием статической нагрузки), м:

,

где Ω – частота собственных колебаний грузового прицепа, 1,7 Гц.

Поскольку известны две координаты: статический прогиб fcm и статическая нагрузка на колесе GК (она равна половине от полного веса на ось, Н), можно определить вторую точку «А» (Рис.8) на упругой характеристике (первая точка, это «0», так как у пружины нет деформации, если нет силы).

Проводя луч из точки «0» через точку «А» (у пружины характеристика линейная) получаем упругою характеристику зависимой пружинной подвески.

От статического прогиба по оси абсцисс откладывается динамический прогиб fд, м, который определяется конструктивными соображениями и обычно у грузовых автомобилей составляет

fд = (0,5…0,8)∙fcm,

а у легковых

fд = fcm

Сумма статического и динамического прогибов определяет полный прогиб подвески fпол, м, и является пределом перемещения колеса относительно кузова:

fпол = fcm + fд .

По упругой характеристике при полном прогибе можно определить максимальную силу, которая сжимает пружину Gкmax. Эту силу можно также определить по пропорции:

Gкmax/ fпол = GК/ fcm.

Рис. 8. Упругая характеристика подвески

Поскольку на колеса могут действовать силы большие, чем Gкmax, например, динамическая нагрузка

Gкд = GК∙КД

(КД – коэффициент динамичности равен на дорогах удовлетворительного качества 2,0…2,5, а на плохих достигает 3,0…3,5), то в целях смягчения ударов и ограничения прогиба в работу вступает дополнительный упругий элемент (например, резиновый ограничитель хода или стальной подрессорник), увеличивая жесткость подвески. На характеристике участок одновременной работы пружины и дополнительного резинового упругого элемента показан кривой «В-С».

Найдя максимальную силу  Gкmax,  задаваясь   модулем   пружины m = 7…10 и допускаемым напряжением кручения [τ] = 1000 МПа (в формулу необходимо подставлять напряжение, переведя МПа в Па) можно подсчитать диаметр пружинной проволоки, м:

,

коэффициент Кп – учитывает рост напряжения в металле от кривизны витка пружины:

Далее можно определить диаметр самой пружины, м:

D = d ∙ m

Количество рабочих витков (не округлять):

,

где с – жесткость пружины, , Н/м; G – модуль упругости при кручении, G = 8∙104 МПа (в формуле также перевести в Па).

Полное количество витков на 1,5…2,0 больше, чем рабочее.

2.  Выбор геометрических параметров тяг

На основании опыта конструкторских разработок линейные размеры тяг (штанг) задаются, м:

- короткая продольная тяга (реактивная) l1 ≈ rк (rк - радиус колеса, м, находится по справочнику, как радиус статический);

- длинная продольная тяга l2 ≈ (1,2…1,3) ∙ l1;

- поперечная тяга l3 ≈ 0,8 ∙ В (В – колея прицепа равная колее тягача).

Все тяги имеют трубчатое сечение одного размера (Рис.9) по условиям унификации. Наиболее напряженная работа у поперечной тяги на сжатие. Эта тяга рассчитывается на потерю поперечной устойчивости по формуле Эйлера:

,                                    (1)

где F – максимальная сила сжатия тяги на повороте с отрывом колес одного борта от дороги (предельный по боковой силе случай), Н; Е = 2∙105 МПа – модуль упругости первого рода; J – момент инерции сечения тяги, м4.

По условиям сцепления максимальная боковая сила определится:

,                                 (2)

где φmax = 0,8 коэффициент сцепления колеса с асфальтированной дорогой.

(3)

где r – внутренний радиус тяги (Рис.9), м;  δ – толщина стенки, м.

Рис. 9. Трубчатый профиль тяги подвески

Подставив (2) и (3) в (1) можно выразить и посчитать r , принимая   δ ≥ 0,003 м.

Далее легко определить внутренний и наружный диаметры трубчатого сечения поперечной тяги.

Как уже говорилось, по условиям унификации другие тяги выполняются из того же профиля.

3. Подбор параметров амортизатора

Сила сопротивления амортизатора определяется по формуле:

,

где Fса – сила сопротивления амортизатора, Н; V0 – максимальная относительная скорость перемещения подрессоренных и неподрессоренных масс (скорость хода поршня амортизатора), равна 0,4…0,5 м/с; k – коэффициент сопротивления амортизатора:

,

здесь: ψ – коэффициент относительного затухания колебаний (по опытным данным, если затухание происходит за 2…2,5 периода, тогда коэффициент ψ = 0,35…0,15 соответственно); GК – полная статическая нагрузка на одно колесо, Н; fcm – статический прогиб подвески, м.

Подставляя вторую формулу в первую находится численное значение силы сопротивления амортизатора. Кроме того, эту величину можно определить через площадь поршня S, м2, и давление жидкости в амортизаторе q, Па:

Поскольку уже известна величина Fса, и максимальное давление во время перемещения поршня в амортизаторе q = (2,0…3,0) ∙106 Па, то можно выразить диаметр поршня, м:

Амортизатор подбирается по диаметру поршня (определяется в последней формуле) и полному ходу штока (должен превышать полный ход подвески, если в амортизаторе не предусмотрен ограничитель хода подвески).

Контрольные вопросы

1. Нарисовать схему зависимой пружинной подвески и рассказать, какие функции выполняют ее элементы?

2. Объяснить построение упругой характеристики подвески и определить с ее помощью жесткость подвески и максимальную силу на пружине.

3. Как рассчитывается диаметр проволоки пружины?

4. Как рассчитываются размеры сечения тяг направляющего устройства подвески?

5. Рассказать устройство и принцип работы амортизатора?

6. Как подбирается амортизатор?

ЗАДАЧА № 4

Определить напряжения в балке управляемого моста грузового автомобиля.

Таблица 3

Варианты:

| Вариант | Нормальная реакция на колесе RZ, Н | Расстояние от центра колеса до оси шкворня l1, м | Расстояние от центра колеса до опасного сечения l2, м | Радиус колеса rК, м | Толщина стенки двутавра а, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2500 | 0,07 | 0,205 | 0,315 | 0,008 |
| 1 | 8200 | 0,065 | 0,263 | 0,422 | 0,01 |
| 2 | 4700 | 0,08 | 0,26 | 0,4 | 0,009 |
| 3 | 3820 | 0,055 | 0,4 | 0,362 | 0,0085 |
| 4 | 6950 | 0,09 | 0,39 | 0,386 | 0,0095 |
| 5 | 10950 | 0,11 | 0,48 | 0,457 | 0,014 |
| 6 | 7900 | 0,1 | 0,42 | 0,41 | 0,012 |
| 7 | 13600 | 0,105 | 0,5 | 0,482 | 0,015 |
| 8 | 17600 | 0,13 | 0,51 | 0,53 | 0,016 |
| 9 | 4820 | 0,095 | 0,3 | 0,38 | 0,009 |

Пример решения

Для балки управляемого моста рассмотрим два случая нагружения: при торможении и при заносе.

1. Режим торможения с блокированием колес

Местом опасного сечения принимается сечение балки по месту крепления рессоры [3, с. 223 - 227]. В этом сечении при торможении действуют напряжения от трех силовых факторов: изгиб в горизонтальной плоскости от тормозной силы; изгиб в вертикальной плоскости от реакции весу на колесе; кручение от тормозной силы на плече радиуса колеса rк. Принимается допущение: форма балки – прямая.

Рис. 10. Расчетная схема балки управляемого моста при торможении

Напряжение изгиба в вертикальной плоскости:

.

Напряжение изгиба в горизонтальной плоскости определится с учетом шарнира-шкворня. Шарнир не может оказать реакцию изгибающему моменту. Поэтому из центра шкворня (на Рис.10 вид сверху) строятся две противоположно направленные силы F'Т, равные тормозной силе FТ (это способ переноса силы параллельно себе). Реально балку изгибает в горизонтальной плоскости сила F'Т = FТ (направленная вверх на рисунке) на плече l2 - l1. Оставшийся момент от пары сил FТ и F'Т, действующих на плече l1 воспринимается рулевой трапецией и к расчету балки отношения практически не имеет.

Таким образом, напряжение изгиба в горизонтальной плоскости:

В этих уравнениях тормозная сила берется максимальной по условиям сцепления колеса с дорогой , (φmax = 0,8), моменты сопротивлений в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно равны: , .

Общее напряжение изгиба определится:

.

Это напряжение не должно превышать [σ] = 300 МПа.

Напряжение кручения балки от тормозного момента:

,

где  - момент сопротивления кручению, м3.

- момент инерции сечения при кручении, м4.

Величины δmax, δ, h – определяются по упрощенному виду сечения балки (Рис.11):

Рис. 11. Расчетная схема профиля балки моста

δmax – наибольшая толщина сечения балки, м; δ – короткая, h – длинная стороны элементарных прямоугольников, на которые можно разбить сечение балки (на этой схеме их три, например, у среднего h = 3,8а,  δ = а), м.

Напряжение не должно превышать [τ] = 150 МПа.

2. Движение на повороте с максимальной боковой силой

Принимается крайний случай, когда колеса одного борта уже не касаются дороги, то есть вся нагрузка на ось приходится на одно колесо (Рис.12). В таком режиме на опасное сечение балки действует только изгибающий момент в вертикальной плоскости от веса G΄К и боковой силы Ry. Напряжение определится так:

(1)

WXB – момент сопротивления изгибу в вертикальной плоскости уже использовался выше и величина его известна. Изгибающий момент определится исходя из расчетной схемы (Рис.12).

Рис. 12. Расчетная схема балки моста при максимальной боковой силе

Составляя уравнение изгибающих моментов относительно опасного сечения, получим:

.

В данном режиме G΄К = 2∙ GК, а Ry из условий максимального сцепления колес с дорогой:

Максимальный коэффициент сцепления можно принять 0,8. Далее рассчитывается напряжение по формуле (1).

Напряжение изгиба, как и в предыдущем случае, не должно превышать [σ] = 300 МПа.

Контрольные вопросы

1. Записать в общем случае расчет напряжений изгиба балки при торможении.

2. Записать в общем случае расчет напряжения кручения балки при торможении.

3. Записать в общем случае расчет напряжения изгиба балки при действии только боковой силы.

4. Какой режим работы автомобиля вызывает наибольшую напряженность балки управляемого моста?

5. Нарушением каких условий эксплуатации можно вызвать напряжения в балке, превышающие расчетные?

6. Ухудшение каких эксплуатационных свойств вызывает эксплуатация автомобиля с погнутыми балками мостов?

Библиографический список

1. Иванов А.М. Основы конструкции современного автомобиля / А.М. Иванов, А.Н. Солнцев, В.В. Гаевский, П.Н. Клюкин, В.И. Осипов, А.И. Попов. – М.: ООО «Издательство «За рулем», 2012. – 336 с.

2. Федотов А.И. Конструкция, расчет и потребительские свойства автомобилей. Учебное пособие для вузов. /А.И. Федотов, А.М. Зарщиков. – Иркутск.: ООО «Аспринт», 2007. – 334 с.

3. Лукин П.П. Конструирование и расчет автомобиля. Учебник для вузов. / П.П. Лукин, Г.А. Гаспарянц, В.Ф. Родионов. - М.: Машиностроение, 1984. - 376 с.

# Text boxes

4

1

2

5

4

3

7

8

6

8

6

ДВС

С

КП

РК

ГП+Д

Межосевой дифференциал

Межколесный дифференциал

ω

Центробежная сила

Центр вращения

Центр масс

Q

Q

R

dш

lш

H

Компенсатор длины

F

r

P

Q

Q'

fcm

fд

GК

Gкmax

0

Прогиб

Нагрузка

fпол

А

Gкд

В

С

D

δ

r

d

GК

l1

l2

rк

А

l1

l2

FТ

Вид спереди

Вид сверху

F'Т

F'Т

а

3,8а

6а

4,25а

δmax

G΄К

l2

rK

Ц.М.

Центробежная сила

Ry