## Slide 1: ДИСЦИПЛИНА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ Лекция 2
Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Институт «Автомобильный транспорт, нефтегазовая и строительная техника»
Кафедра «Техносферная и экологическая безопасность»
2026

## Slide 2: Лекция 2 - Тема лекции: Экологическая документация Организации: назначение и характеристика
Классификация:
1) первичная документация,
2) экологическая статистическая отчетность,
3) проектная документация.
Первичная экологическая документация — это совокупность внутренних документов предприятия, подтверждающих соблюдение требований природоохранного законодательства и организацию производственного контроля.
Законодательством не утвержден единый универсальный перечень: состав документации зависит от
- категории объекта НВОС,
- вида деятельности,
- используемых ресурсов.
Классификация экологической документации Организации:

## Slide 3: Типовые группы первичной документации
Организационно-распорядительные документы:
  Приказ о назначении ответственного за охрану окружающей среды или создании экологической службы.
  Положение об экологической службе и должностные инструкции сотрудников.
  Журналы проведения вводных и периодических инструктажей по охране окружающей среды с подписями работников.
Учетная документация:
  Журнал учета образования и движения отходов (ЖДО) — ключевой первичный документ. В нем фиксируются все операции с отходами I–V классов

## Slide 4: Государственная экологическая статистическая отчетность
  это система форм и документов, которые Организации и ИП обязаны предоставлять в Росприроднадзор для контроля негативного воздействия на окружающую среду.
  Перечень документов:
Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК. (сдают до 25 марта года, следующего за отчётным, юридические лица и ИП, у которых есть объекты I–III категорий негативного воздействия.
Статистические формы (2-ТП «Воздух», 2-ТП «Отходы», 2-ТП «Рекультивация земель»), предназначенные для сбора данных по выбросам ЗВ, обращению с отходами и другим показателям.
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Отчетность по экосбору для импортеров товаров и упаковки.
Все эти документы имеют строго определённые формы, утверждённые нормативными актами.

## Slide 5: Основные формы статистичекой отчетности
2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Включает данные о выбросах ЗВ, их очистке и утилизации; характеристику источников выбросов и выполнение мероприятий по снижению воздействия. Подают предприятия, имеющие стационарные источники загрязнения атмосферы.
2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления». Сдают организации и ИП, ведущие деятельность по обращению с отходами, а также региональные операторы ТКО (подаётся до 1 февраля года, следующего за отчётным).
Форма состоит из титульного листа и трёх разделов:
  Раздел I: сведения об обращении со всеми видами отходов (кроме медицинских, биологических и радиоактивных).
  Раздел II: данные для региональных операторов и организаций без договора с оператором.
  Раздел III: информация об эксплуатируемых объектах размещения отходов.

## Slide 6: Экологическая проектная документация 1. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
это документ, который устанавливает плановые показатели по количеству и видам отходов, образующихся в процессе деятельности Оганизации, а также определяет предельно допустимые объемы их размещения.
Разработка ПНООЛР регламентируется Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а порядок составления и требования к содержанию утверждены приказами Минприроды России (основные: от 07.12.2020 № 1021 и от 08.12.2020 № 1029).
Характеристика и назначение ПНООЛР
Нормирование: Документ обосновывает годовые нормативы образования отходов для конкретного предприятия.
Установление лимитов на размещение отходов — предельное количество отходов конкретных видов, которое разрешается размещать определённым способом на установленный срок в объектах размещения отходов.
Контроль обращения: Проект позволяет упорядочить всю цепочку движения отходов: от момента их образования до передачи лицензированным организациям для дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания или захоронения.

## Slide 7: 2. Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ или ПДВ)
это документ для предприятий с источниками загрязнения атмосферы. Он определяет максимально разрешённую массу выбросов ЗВ от каждого стационарного источника предприятия, при которой не нарушаются гигиенические нормативы качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и в жилой застройке.
Нормативы устанавливаются только для объектов I–III категорий НВОС:
I и III категории: только по веществам I и II класса опасности;
II категория: по перечню загрязняющих веществ, подлежащих госрегулированию.
Разработка проекта по методике, утвержденной Приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581.
Расчеты рассеивания выполняются согласно Приказу Минприроды № 273.
Порядок разработки регламентирован Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055.

## Slide 8: Структура и содержание проекта НДВ
Инвентаризация источников выбросов - Перечень всех стационарных источников (трубы, вентиляционные шахты и т.д.), их технические параметры (высота, диаметр), режимы работы, наличие газоочистных установок (ГОУ).
Перечень ЗВ с указанием их кодов и классов опасности.
Расчет массы выбросов.
Расчет рассеивания - Моделирование распространения загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с учетом фонового загрязнения.
Таблицы НДВ - итоговые значения НДВ для каждого вещества и источника.
Мероприятия по снижению выбросов - План действий, если расчеты показывают риск превышения нормативов.
Приложения: Карта-схема расположения источников, протоколы лабораторных исследований, копии паспортов ГОУ и др.

## Slide 9: 3. Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
это комплексный документ, который разрабатывается для объектов I–III категорий НВОС. Цель проекта — установить специальный правовой и территориальный режим вокруг предприятия, чтобы гарантировать безопасность здоровья населения и окружающей среды.
Состав проекта СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ № 222 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
Описание объекта - Характеристика технологии, оборудования, мощности, видов деятельности и режимов работы.
Инвентаризация источников воздействия.
Расчёт рассеивания выбросов.
Оценка шумового и физического воздействия.
Обоснование размера и границ СЗЗ.
Перечень ограничений - Список запрещённых и разрешённых видов деятельности и строительства внутри установленной зоны.
Мероприятия по снижению воздействия.

## Slide 10: Обязанность иметь проект СЗЗ
Необходимо:
Определить категорию опасности вашего предприятия согласно санитарной классификации (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Если это I–III класс — проект обязателен.
Если это IV–V класс или иной объект — необходимо провести замеры и расчеты, чтобы убедиться, что уровни загрязнения не превышают нормативы 0,1 ПДК / 1 ПДУ.

## Slide 11: Этапы определения размера СЗЗ
1 этап. Определение ориентировочного размера по классу опасности На первом этапе используется санитарная классификация предприятий - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
в зависимости от степени их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Для каждого класса установлен минимальный ориентировочный размер СЗЗ:
I класс (чрезвычайно опасные): 1000 метров
II класс (высокоопасные): 500 метров
III класс (умеренно опасные): 300 метров
IV класс (малоопасные): 100 метров
V класс (практически неопасные): 50 метров
Эти размеры являются лишь отправной точкой и подлежат обязательной проверке расчетным путем.

## Slide 12: Этапы определения размера СЗЗ
2 этап. Разработка проекта СЗЗ с проведением расчетов.
3 этап. Проведение натурных исследований и измерений.
4 этап. Итоговый размер СЗЗ — это расстояние от контура объекта до внешней границы, определенной по результатам расчетов и подтвержденной натурными измерениями. Он может быть как больше, так и меньше ориентировочного значения из СанПиН.
Для шумных производств ключевым фактором, определяющим размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), является именно шумовое воздействие.
Согласно действующим правилам и методическим рекомендациям, итоговый размер СЗЗ устанавливается по наибольшему из всех рассчитанных факторов воздействия.
Установленный размер СЗЗ фиксируется в решении Роспотребнадзора и вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) .

## Slide 13: Проект нормативов допустимых сбросов (НДС)
это обязательный документ для предприятий, осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.
Цель — научно обосновать и юридически закрепить право предприятия на сброс определенного количества ЗВ без вреда для экосистемы водоема.
Состав проекта:
Общие сведения о предприятии и водном объекте.
Инвентаризация источников сбросов.
Баланс водопотребления и водоотведения - Схемы систем водоснабжения и канализации, объемы забираемой и сбрасываемой воды.
Данные лабораторных исследований - Протоколы анализов качества сточных вод и фоновых проб из водного объекта.
Расчеты НДС - Обоснование величин допустимых концентраций и массы сбросов по каждому веществу.
План мероприятий - Программа по снижению сбросов и производственному контролю за их соблюдением.

## Slide 14: Обязанность по разработке проекта НДС
Объекты I категории: Для них разработка НДС является обязательным элементом получения комплексного экологического разрешения (КЭР).
Объекты II категории: обязаны разрабатывать проект НДС. Расчеты включаются в состав декларации о воздействии на окружающую среду. При этом сам проект утверждает руководитель предприятия, но он подлежит согласованию с надзорными органами.
Объекты III категории: Обязаны рассчитывать и устанавливать нормативы допустимых сбросов для своих сбросов.
При разработке проекта нормативов допустимых сбросов в водные объекты учитываются микроорганизмы, которые являются показателями биологического загрязнения сточных вод.

## Slide 15: Перечень основной разрешительной документации и отчетности Организации
Разрешительная документация:
Комплексное экологическое разрешение (КЭР).
Программа производственного экологического контроля (ПЭК).
Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
Инвентаризация источников выбросов и сбросов.
Документы по обращению с отходами.
Разрешения на спецводопользование.
Отчетная документация:
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Отчет об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля (Отчет по ПЭК).
Статистическая отчетность (формы 2-ТП).
  2-ТП (воздух),
  2-ТП (отходы),
  2-ТП (водхоз).
Технический отчет о неизменности производственного процесса.