## Slide 1: ДИСЦИПЛИНА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ Лекция 3
Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Институт «Автомобильный транспорт, нефтегазовая и строительная техника»
Кафедра «Техносферная и экологическая безопасность»
2026

## Slide 2: Лекция 3 - Тема лекции: Анализ эффективности выполнения мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных планом Организации, и программой производственного экологического контроля
1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
защита атмосферы от стационарных и передвижных источников загрязнения;
организация санитарно-защитных зон;
зеленое строительство.
Мероприятия направлены на снижение концентрации ЗВ до уровней, не превышающих гигиенические нормативы (ПДК), следовательно, на предотвращение вредного воздействия на человека и экосистемы.
Классификация экологической документации Организации:

## Slide 3: Защита атмосферы от стационарных источников загрязнения
Технологические мероприятия:
  Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ): Замена устаревшего оборудования на современные аналоги с более высоким КПД и меньшими удельными выбросами.
  Изменение технологии производства: Переход на менее токсичное сырье или топливо (например, с мазута на природный газ).
  Создание замкнутых циклов водоснабжения: Снижение потребности в заборе воды и, как следствие, уменьшение объемов сбросов и испарений.
  Герметизация оборудования: Устранение утечек газов и пыли через неплотности в соединениях.

## Slide 4: Защита атмосферы от стационарных источников загрязнения
Санитарно-технические мероприятия (очистка выбросов):
  Установка газоочистного и пылеулавливающего оборудования: Это основной метод улавливания загрязняющих веществ непосредственно перед их выбросом в атмосферу.
    Для твердых частиц (пыли, золы): Циклоны, рукавные фильтры, электрофильтры, скрубберы.
    Для газообразных веществ: Абсорбция (промывка газа жидкостью), адсорбция (поглощение поверхностью твердого тела, например, активированным углем), каталитическое и термическое обезвреживание.

## Slide 5: Защита атмосферы от стационарных источников загрязнения
Организационно-планировочные мероприятия:
  Рациональное размещение источников: Расположение наиболее "грязных" цехов с подветренной стороны по отношению к жилой застройке с учетом розы ветров.
  Повышение высоты дымовых труб: Увеличивает начальную высоту выброса, что способствует лучшему рассеиванию загрязняющих веществ в верхних слоях атмосферы и снижению приземных концентраций.

## Slide 6: 2. Защита атмосферы от передвижных источников загрязнения
Передвижные источники — это автомобильный транспорт, строительная техника, самолеты, суда.
Технические меры:
  Улучшение конструкции двигателей: Повышение полноты сгорания топлива, установка систем рециркуляции отработавших газов (EGR).
  Использование каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров: Обязательное требование для современных автомобилей, которое значительно снижает выбросы оксидов азота, углеводородов и сажи.
  Переход на альтернативные виды топлива: Электричество, сжатый (компримированный) природный газ (КПГ), водород.
Организационные меры:
  Ограничение въезда транспорта в жилые районы и центры городов: Введение зон с низким уровнем выбросов (LEZ).
  Развитие общественного электротранспорта: Трамваи, троллейбусы, электробусы.
  Оптимизация логистики: Сокращение пробега грузового транспорта за счет грамотного планирования маршрутов.

## Slide 7: 3. Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ)
Это комплексный инструмент, который одновременно является и планировочным мероприятием, и защитным барьером.
Цель: Создание буферной территории между промышленным предприятием и жилой застройкой для обеспечения соблюдения гигиенических нормативов качества воздуха на границе зоны и за ее пределами.
Функции:
  Механическое разбавление: За счет расстояния концентрация вредных веществ снижается естественным путем.
  Осаждение взвешенных частиц: Часть тяжелых загрязнителей оседает на территории СЗЗ.
  Организация защитного озеленения: Внутри СЗЗ создаются полосы зеленых насаждений, которые дополнительно очищают воздух.
Результат: Установленный размер СЗЗ гарантирует, что даже при штатной работе предприятия содержание вредных веществ в воздухе жилых кварталов будет безопасным.

## Slide 8: 4. Зеленое строительство
Это самый эффективный естественный метод очистки воздуха, при котором обеспечивается;
Фильтрация воздуха: Листья растений задерживают пыль и аэрозоли на своей поверхности, которую затем смывает дождь.
Газообмен: Растения поглощают углекислый газ (CO₂) и выделяют кислород (O₂). Кроме того, они способны усваивать некоторые газообразные загрязнители, такие как диоксид серы (SO₂), оксиды азота (NOx) и аммиак (NH₃).
Шумопоглощение: Зеленые насаждения эффективно снижают уровень шума от автотранспорта и промышленных объектов.
Микроклимат: Парки и сады создают свой микроклимат, снижая температуру в жаркую погоду и повышая влажность воздуха.

## Slide 9: Мероприятия снижения шума от автотранспорта
1. Акустический экран — это специальная конструкция, устанавливаемая вдоль автомобильных дорог, железных дорог или вблизи промышленных объектов для защиты от шума.
Принцип работы экрана основан на создании акустической тени. Экран является физическим препятствием на пути звуковой волны. Часть звуковой энергии отражается от экрана обратно к источнику (дороге), а часть поглощается материалом самого экрана. За экраном образуется зона, где уровень шума значительно ниже.
Эффективность экрана зависит от его высоты, длины, расстояния до источника шума и защищаемого объекта, а также от свойств материала.

## Slide 10: Мероприятия снижения шума от автотранспорта
2. Полосы зеленых насаждений
Механизм шумоподавления: деревья и кустарники снижают уровень шума за счет рассеивания и поглощения звуковой энергии всей кроной и поверхностью почвы.
Требования к полосе озеленения:
Ширина: не менее 10…15 м, а оптимально — 30…50 м.
При ширине 50 м снижение уровня транспортного шума на 8…10 дБА.
Плотность посадки: Деревья должны образовывать густую стену за счет наличия подлеска из кустарников («живой забор»).
Структура: высокие деревья, средний ярус (подлесок) и газон (трава поглощает звук лучше, чем асфальт или голый грунт).
Состав пород: породы с густой и мягкой листвой (липа, клен, вяз), а также хвойные деревья (ель, пихта), которые сохраняют свои свойства круглый год.

## Slide 11: Мероприятия по охране водных ресурсов от загрязнения сточными водами
Выбор методов зависит от состава стоков (бытовые или промышленные), требуемой степени очистки и назначения водоема-приемника.
Четыре основные группы методов:
- механические,
- биологические,
- физико-химические,
- дезинфекция (обеззараживание).
Они применяются последовательно в рамках единого технологического цикла на очистных сооружениях.

## Slide 12: 1. Механическая очистка сточных вод
Удаляются из воды нерастворенные грубодисперсные примеси – взвешенные вещества.
Процеживание: Удаление крупных плавающих предметов (мусор, ветки) с помощью решеток и сеток.
Отстаивание: Осаждение тяжелых частиц (песок, взвеси) под действием силы тяжести в специальных отстойниках (песколовках, первичных отстойниках).
Фильтрование: Пропускание воды через пористый материал (песок, керамзит, сетки) для улавливания более мелких взвешенных веществ.
Результат: Снижение содержания взвешенных веществ на 60…70%.
Вода становится прозрачнее, но все еще содержит большое количество органических и растворенных загрязнений.

## Slide 13: 2. Биологическая очистка сточных вод
Удаляются растворенные органические соединения, которые являются продуктами жизнедеятельности человека или отходами производства.
Метод основан на способности микроорганизмов использовать эти вещества в качестве источника питания.
Аэротенки: Огромные резервуары, куда подается сточная вода и активный ил (смесь микроорганизмов). Через смесь интенсивно продувается воздух (аэрация), обеспечивая микроорганизмы кислородом. Бактерии активно поглощают органику, очищая воду.
Биофильтры: Вода пропускается через загрузочный материал (щебень, пластиковые элементы), покрытый биопленкой из колоний микроорганизмов. Очистка происходит по мере прохождения воды через этот слой.
Метантенки: Используются для сбраживания сырого осадка, выпадающего при механической очистке, в бескислородной среде. В результате образуется метан (который можно использовать как топливо) и стабилизированный осадок.
Результат: Глубокое удаление органических загрязнений (до 90…95%). Вода освобождается от основной массы ЗВ, вызывающих гниение и истощение кислорода в водоемах.

## Slide 14: 3. Физико-химическая очистка сточных вод
Удаляются мелкодисперсные и растворенные неорганические примеси - глубокая доочистка воды.
Коагуляция и флокуляция: В воду добавляют специальные реагенты (коагулянты, например, соли алюминия или железа). Они заставляют мельчайшие частицы загрязнений слипаться в крупные хлопья, которые затем легко осаждаются.
Адсорбция: Извлечение растворенных органических веществ и некоторых газов с помощью сорбентов (чаще всего активированного угля), которые имеют огромную поверхность пор.
Ионный обмен: Замещение вредных ионов в воде (например, тяжелых металлов) на безвредные ионы с помощью ионообменных смол.
Экстракция, флотация, обратный осмос: Более сложные методы, применяемые для специфических задач, например, обессоливания воды или извлечения ценных компонентов.

## Slide 15: 4. Дезинфекция (обеззараживание) сточных вод
Цель — уничтожение патогенных бактерий, вирусов и других микроорганизмов.
Хлорирование: Обработка воды газообразным хлором или его соединениями. Самый распространенный и надежный метод.
Озонирование: Обработка озоном (O₃). Озон является сильным окислителем и эффективно убивает микрофлору, при этом быстро разлагаясь на кислород, не оставляя токсичных побочных продуктов.
Ультрафиолетовое обеззараживание: Облучение воды УФ-лампами. Ультрафиолет разрушает ДНК микроорганизмов, лишая их способности к размножению.
После прохождения всех этапов очищенная вода может быть безопасно возвращена в природный цикл, а извлеченный осадок — утилизирован или использован, например, в качестве удобрения после компостирования.

## Slide 16: Мероприятия по охране почв и земель
Направлены на предотвращение деградации, загрязнения и уничтожения почвенного покрова, а также на восстановление нарушенных земель.
Почва является невосполнимым или медленно восполняемым природным ресурсом (формирование 1 см плодородного слоя занимает от 100 до 1000 лет).
1. Противоэрозионные мероприятия
Эрозия (разрушение почвы водой и ветром.
Агротехнические методы:
  Безотвальная и плоскорезная обработка почвы.
  Поперечная вспашка склонов.
  Посев многолетних трав для создания дернины.
  Щелевание и лункование зяби.
Лесомелиоративные методы: Создание защитных лесных полос (полезащитных, приовражных, прибалочных). Лесополосы снижают скорость ветра, задерживают снег и регулируют сток талых вод.
Гидротехнические сооружения: Строительство водоотводных канав, лотков, запруд в оврагах для регулирования поверхностного стока.

## Slide 17: Мероприятия по охране почв и земель
2. Рекультивация нарушенных земель
Это комплекс работ по восстановлению продуктивности и народно-хозяйственной ценности территорий, нарушенных промышленной деятельностью (карьеры, отвалы, терриконы) или строительством.
Процесс рекультивации делится на два этапа:
Технический этап: Планировка территории, нанесение плодородного слоя почвы (если он был снят и сохранен), строительство дорог, мелиоративных систем.
Биологический этап: Восстановление плодородия. Включает внесение удобрений, посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников для возвращения земли в сельскохозяйственный или лесной фонд.

## Slide 18: Мероприятия по охране почв и земель
3. Охрана почв от загрязнения
Предотвращение попадания в почву ЗВ из различных источников.
Контроль за промышленными выбросами.
Безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами:
  Соблюдение норм и сроков внесения удобрений.
  Переход на менее токсичные препараты.
  Утилизация тары из-под химикатов.
Обустройство полигонов ТБО и очистных сооружений: Изоляция оснований и стенок полигонов специальными экранами для предотвращения фильтрации ядовитого "компота" (фильтрата) в грунтовые воды.

## Slide 19: Мероприятия по охране почв и земель
4. Санитарная охрана земель - защита земель, особенно в черте населенных пунктов, от бытового и биологического загрязнения.
Благоустройство территорий: Своевременный вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Оборудование санкционированных свалок: Запрет стихийных свалок мусора в лесах, оврагах и полях.
Рекультивация мусорных полигонов: После закрытия полигона его засыпают грунтом и озеленяют.
5. Организационно-правовые и экономические меры - создание системы контроля и стимулирования бережного отношения к земле.
Государственный мониторинг земель.
Земельный кадастр и контроль: Учет всех земель, установление категорий и видов разрешенного использования.
Экологическое нормирование.
.

## Slide 20: Мероприятия по обращению с опасными отходами
Инвентаризация и паспортизация: Для каждого вида отхода I–IV классов опасности должен быть разработан паспорт отхода на основании данных о его составе и свойствах.
Лицензирование: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов подлежит обязательному лицензированию (лицензию Росприроднадзора).
Сбор и накопление: отходы собираются раздельно по видам и классам опасности. Накопление допускается только в специально оборудованных местах (площадках) не более чем на 11 месяцев.
Транспортировка: Перевозка осуществляется специализированным транспортом, имеющим лицензию и специальное оборудование.
Обработка и утилизация:
  Обезвреживание: Снижение класса опасности или массы отхода (например, термическое уничтожение).
  Утилизация: Использование отходов для производства товаров, выполнения работ или получения энергии (рециклинг, регенерация).
Размещение: захоронению на специализированных полигонах, обеспечивающих изоляцию от окружающей среды.

## Slide 21: Анализ эффективности Плана мероприятий по охране окружающей среды (ООС)
План мероприятий по ООС разрабатывается на основе проектной документации или в рамках получения КЭР; содержит мероприятия, сроки их выполнения, ответственных лиц и ожидаемый экологический эффект.
Критерии анализа эффективности Плана:
Выполнение в срок: причины (отсутствие финансирования, технические сложности).
Достижение целевых показателей:
  Пример: Установка нового фильтра привела к снижению выбросов диоксида серы на 20% от планового значения?
Экономическая эффективность: Соотношение затрат на мероприятие и полученного экологического эффекта.
Соответствие наилучшим доступным технологиям (НДТ).
Методы оценки: Анализируется отчетная документация, акты выполненных работ, данные мониторинга до и после внедрения мероприятия.

## Slide 22: Анализ эффективности Программы производственного экологического контроля (ПЭК)
направлен на оценку того, насколько качественно и полно предприятие контролирует собственное воздействие на природу.
Ключевые направления анализа:
А. Оценка полноты и периодичности наблюдений
Соответствуют ли фактические точки отбора проб и замеров, указанным в программе ПЭК? Соблюдается ли утвержденная периодичность контроля?
Б. Сравнительный анализ результатов контроля - сопоставление данных:
- Факт vs Норматив:
- Факт vs Фон:
- Динамика во времени: Наблюдается ли тенденция к улучшению или ухудшению качества окружающей среды под влиянием деятельности предприятия?
В. Оценка работы очистных сооружений и оборудования
Фактическая эффективность работы газоочистных установок и очистных сооружений соответствует паспортным данным?
Проводится ли своевременное техническое обслуживание этого оборудования?

## Slide 23: Анализ эффективности Программы производственного экологического контроля (ПЭК
Результаты анализа и последующие действия
По итогам анализа формируется итоговый документ - отчет, акт, он содержит:
Выводы о соответствии: Выполняет ли предприятие требования законодательства и собственные внутренние программы?
Выявленные несоответствия: Перечень нарушений, превышений нормативов, невыполненных в срок мероприятий.
Причины неэффективности: Анализ причин выявленных проблем (износ оборудования, человеческий фактор, несовершенство технологии).
Корректирующие мероприятия: План действий по устранению выявленных недостатков (пересмотр программы ПЭК, закупку нового оборудования, дополнительное обучение персонала, ужесточение внутренних процедур).
Регулярный и объективный анализ эффективности является основой для непрерывного совершенствования системы экологического менеджмента (СЭМ) на предприятии и минимизации рисков наложения штрафных санкций со стороны государства.

## Slide 24: Значение Плана мероприятий по ООС для функционирования системы экологического менеджмента (СЭМ) Организации
План выполняет функцию стратегического вектора и инструмента реализации экологической политики компании.
Целеполагание и декомпозиция задач: План переводит общие декларации из экологической политики («мы стремимся к снижению воздействия») в конкретные, измеримые действия. Он определяет, что, когда и в какие сроки нужно сделать для достижения поставленных целей (например, снизить выбросы на 20% за 5 лет).
Основа для бюджетирования: Без четкого плана невозможно обосновать перед руководством выделение средств на природоохранные цели. План позволяет рассчитать необходимые инвестиции в модернизацию оборудования, строительство очистных сооружений или внедрение новых технологий.
Управление рисками: План включает мероприятия по предотвращению аварийных сбросов и выбросов, что напрямую снижает риски штрафов, приостановки деятельности и репутационного ущерба.
Обеспечение соответствия (Compliance): Выполнение плана гарантирует соблюдение требований законодательства, что является базовой обязанностью любой СЭМ. Это основа для получения разрешений и лицензий.
По сути, План мероприятий — это дорожная карта, которая показывает, как организация будет двигаться от своего текущего состояния к желаемому уровню экологической безопасности.

## Slide 25: Значение Программы ПЭК для функционирования системы экологического менеджмента (СЭМ)
Программа ПЭК отвечает на вопросы «Как мы следим за тем, что происходит?» и «Достигаем ли мы своих целей?». Она выполняет роль информационно-аналитической подсистемы СЭМ.
Получение объективных данных: ПЭК обеспечивает регулярный поток достоверной информации о реальном воздействии предприятия на компоненты окружающей среды (воздух, воду, почву) для управления экологическими аспектами.
Инструмент обратной связи и мониторинга: Результаты контроля позволяют оценить эффективность выполнения Плана мероприятий.
Пример: Если после установки нового фильтра данные ПЭК показывают снижение концентрации загрязняющих веществ, значит, мероприятие было эффективным. Если нет — требуется анализ причин и корректировка действий.
Оперативное реагирование: Данные ПЭК позволяют выявлять негативные тенденции на ранней стадии (например, постепенный рост выбросов), что дает возможность принять меры до того, как произойдет серьезное нарушение нормативов или авария.
Основа для отчетности и взаимодействия с государством: Программа ПЭК является базой для подготовки обязательной ежегодной отчетности в Росприроднадзор, что упрощает прохождение проверок надзорными органами.

## Slide 26: Интеграция в систему экологического менеджмента (на примере стандартов ISO 14001)
Рассмотренные План мероприятий и Программа ПЭК неразрывно связаны и образуют цикл
"Планируй – Делай – Проверяй – Действуй" (PDCA):
Plan (Планируй): На основе анализа рисков и возможностей формируются экологические цели и разрабатывается План мероприятий по ООС.
Do (Делай): План реализуется: закупается оборудование, модернизируются процессы.
Check (Проверяй): Реализуется Программа ПЭК, собираются данные о результатах деятельности Организации, оценивается их соответствие плану и нормативам.
Act (Действуй): На основе данных ПЭК проводится анализ со стороны руководства. Выявляются проблемы, принимаются решения о корректировке целей и разработке нового Плана мероприятий.
План мероприятий и Программа ПЭК являются ключевыми рабочими инструментами, которые превращают формальную СЭМ в эффективный механизм управления, позволяющий Организации снижать свое воздействие на окружающую среду и соблюдать закон.