Вопросы по курсовому проекту для дневников

Вопросы по графикам

- С помощью каких формул и каким образом строились графики?

- Как определялась максимальная мощность двигателя?

- По графику мощностного баланса определить, на что тратится мощность двигателя при данной включенной передаче и скорости движения автомобиля?

- Нарисовать общий случай движения автомобиля и расставить стрелками действующие силы.

- Написать формулы силового и мощностного балансов, расписать, как определяются составляющие компоненты формул?

- По графику мощностного или силового баланса определить: ускорение автомобиля, угол преодолеваемого уклона при данном режиме движения (скорость движения, передача в коробке передач). Режим движения задает преподаватель.

- Определить ускорение автомобиля по графику динамического фактора при заданных преподавателем режимах (степени загрузки автомобиля, коэффициенте сопротивления движению, величине динамического фактора).

- Определить графическим способом часовой расход топлива при заданной преподавателем потребной мощности и режиме движения (равномерное движение, движение с максимальным ускорением).

Вопросы по механизму сцепления

- Изобразить и рассказать механизм выключения сцепления.

- Для чего нужны и как работают все элементы конструкции?

- Через какие детали и каким образом передается момент от маховика двигателя к первичному валу коробки передач?

- Как в вашей конструкции выполняются специальные требования к сцеплению: полное выключение сцепления; плавное соединение дисков?

- Рассказать подробно с выполнением необходимых рисунков работу демпфера крутильных колебаний.

- Расчет демпферной пружины?

- Как определялись геометрические параметры: ведомого диска; нажимного диска?

- Расчет нажимной витой цилиндрической пружины?

- Какие проверки производятся после определения силы сжатия дисков сцепления Рн ?

- Как подбирались геометрические размеры привода сцепления (изобразить привод)?

- Как рассчитывалось шлицевое соединение ведомого диска с первичным валом коробки передач?