Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»

Кафедра Строительные конструкции

(наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольных работ (заочники)

по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования»

(наименование дисциплины)

Определение усилий в элементах многоэтажного железобетонного каркаса

Вариант определяем по последней цифре номера зачетной книжки.

Задание 1.

Расчет балки

Во всех вариантах средствами программы Лира, необходимо создать расчетную схему балки, выполнить расчет и построить эпюры изгибающих моментов Му и поперечных сил Qz. По выполненному расчету необходимо сформировать отчет в электронном виде.

Расчетная схема (расстояния на расчетной схеме даны в метрах).

Вариант 1.

Сечение №1  - стальной двутавр, профиль №14;

Сечение № 2 – Стальной швеллер, профиль №12.

Вариант 2.

Сечение №1  - стальной уголок 50х50х3;

Сечение № 2 – стальной уголок 75х50х5 .

Вариант 3.

Сечение №1  - коробка из стальных швеллеров с уклоном внутренних граней полок, профиль №14;

Сечение № 2 –коробка из стальных двутавров с параллельными гранями полок, профиль №20Б3.

Вариант 4.

Сечение №1 - два стальных равнополочных уголка 75х750х6;

Сечение № 2 – два швеллера с уклоном внутренних граней полок, профиль №12.

Вариант 5.

Сечение №1 – профиль квадратный гнутый замкнутый сварной «Молодечно» 140х140х5;

Сечение № 2 – тавр с параллельными гранями полки типа Б.

Вариант 6.

Сечение №1 – четыре уголка 56х56х4;

Сечение № 2 – четыре уголка 80х50х5.

Вариант 7.

Сечение №1 - два стальных швеллера с параллельными гранями полок, профиль 14;

Сечение № 2 – коробка из двутавров с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль №20Б.

Вариант 8.

Сечение №1 – двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль 20Б1;

Сечение № 2 – швеллер с уклоном внутренних граней полок, профиль №16.

Вариант 9.

Сечение №1  - стальной уголок равнополочный 75х75х6;

Сечение № 2 – стальной уголок неравнополочный 125х80х8 .

Вариант 10.

Сечение №1  - коробка из стальных швеллеров с уклоном внутренних граней полок, профиль №18;

Сечение №2 – коробка из двутавров с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль 23Б1;

Вариант 11.

Сечение №1  - два стальных уголка неравнополочных 56х36х5;

Сечение №2  - два стальных швеллера с уклоном внутренних граней полок, профиль 18;

Вариант 12.

Сечение №1 – профиль квадратный гнутый замкнутый сварной «Молодечно» 150х110х8;

Сечение № 2 – тавр с непараллельными гранями полки 1/2 от двут. 24.

Вариант 13.

Сечение №1 – четыре уголка 70х70х4,5;

Сечение № 2 – четыре уголка 70х45х5.

Вариант 14.

Сечение №1  - два стальных швеллера с уклоном внутренних граней полок, профиль 16а;

Сечение № 2 – коробка из двутавров с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль 23Б1.

Вариант 15.

Сечение № 1 – двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный), профиль 26Б1.

Сечение № 2 – гнутый стальной швеллер 160х80х4.

Вариант 16.

Сечение №1 – уголок 110х110х7;

Сечение № 2 – уголок 100х63х8.

Вариант 17.

Угол наклона элемента к горизонту элемента 2 равен 45º

Сечение № 1 – коробка из гнутых стальных швеллеров 200х80х4;

Сечение № 2 – коробка из двутавров с параллельными гранями полок, профиль 36ДБ1.

Вариант 18.

Сечение №1 – два уголка 160х100х10;

Сечение № 2 – два швеллера с параллельными гранями полок, профиль 22 аП.

Вариант 19.

Сечение №1 – профиль гнутый замкнутый сварной прямоугольный «Молодечно» 150х100х8;

Сечение № 2 – тавр с параллельными гранями полок типа КУ, профиль 13 КУТ1.

Вариант 20.

Сечение №1 – четыре уголка 70х70х7;

Сечение № 2 – четыре уголка 80х650х5.

Задание 2.

Расчет рамы здания

Во всех вариантах средствами программы Лира, необходимо:

1 -  создать расчетную схему плоской рамы здания.

2 - заполнить таблицу РСУ.

3 -  подобрать арматуру для элементов рамы.

4 - законструировать неразрезную балку.

5 -  сформировать отчет в электронном виде.

Исходные данные:

Схема рамы и ее закрепления, сечения элементов показаны на рисунке.  Материал рамы – железобетон В30. Размеры рамы и нагрузки приведены в таблице.

| № варианта | Размеры рамы м | Нагрузки, т |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | H | H1 | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 2 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 4 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 3,5 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2.3 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 6 | 6,5 | 5,5 | 6 | 3 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 7 | 7 | 3 | 6,5 | 3,5 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 8 | 7,5 | 3,5 | 7 | 4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 9 | 8 | 4 | 7,5 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 10 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3,5 | 2.5 | 2 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 12 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 13 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3.7 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 14 | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.9 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 15 | 6 | 4 | 8 | 4,5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 16 | 6,5 | 4,5 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 4.2 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 17 | 7 | 5 | 6,5 | 3,5 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 18 | 7,5 | 5,5 | 7 | 3 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 19 | 8 | 3 | 7,5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |
| 20 | 8,5 | 4 | 8 | 3,5 | 1 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.125 |

Задание 3.

Расчет плиты

Дана железобетонная плита. Дальняя сторона плиты свободно оперта по всей длине, ближняя – свободно оперта своими концами на колонны. Длинные стороны плиты свободны.

Загружение 1 – собственный вес плиты.

Загружение 2 – сосредоточенные нагрузки Р=1т, приложенные по схеме.

Загружение 3 – равномерно распределенная нагрузка 200 кг/м2.

Во всех вариантах средствами программы Лира, необходимо создать расчетную схему Ж/б плиты, выполнить расчет и построить эпюры изгибающих моментов Му, Мх и поперечных сил Qz. Определить перемещение по оси Z, и угол поворота узлов конечно-элементной сетки. По выполненному расчету необходимо сформировать отчет в электронном виде. Размеры конечно-элементной сетки выбирать самостоятельно.

| № Варианта | Размеры плиты LxL1, мм | Толщина плиты H, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2400х1000 | 220 |
| 2 | 2700х1000 | 220 |
| 3 | 3000х1000 | 220 |
| 4 | 3300х1200 | 220 |
| 5 | 3600х1200 | 220 |
| 6 | 3900х1500 | 220 |
| 7 | 4200х1500 | 220 |
| 8 | 4500х1500 | 220 |
| 9 | 4800х1800 | 220 |
| 10 | 5100х1800 | 260 |
| 11 | 5400х1800 | 260 |
| 12 | 5400х2400 | 260 |
| 13 | 5700х2400 | 260 |
| 14 | 6000х2400 | 260 |
| 15 | 6000х3000 | 260 |
| 16 | 5700х3000 | 300 |
| 17 | 5400х3000 | 300 |
| 18 | 5100х3600 | 300 |
| 19 | 4800х3600 | 300 |
| 20 | 4500х3600 | 300 |

# Text boxes

L

Н

L1

Р

Р

Р

L/4

L/4

L/4

L1/2