Лабораторная работа

Сборные железобетонные конструкции: плиты, балки и колонны.

Наиболее распространенными сборными железобетонными конструкциями являются плиты (рис. 1), балки (ригели) (рис. 2) и колонны (рис. 3).

а).                                                    б).                                                      в).

Рис. 1. Варианты решений поперечных сечений сборных железобетонных плит

а). пустотные, б). ребристые, в). сплошного сечения

а).

б). в).

Рис. 2. Варианты решений поперечных сечений сборных железобетонных балок

а). прямоугольное, б). тавровое с полкой вверху, в). тавровое с полкой внизу (крестовое)

а).                          б).                    в).                  г).                  д).

Рис. 3. Варианты решений колонн прямоугольного поперечного сечения

а). с одной консолью; б). с двумя консолями; в) с оголовком вверху; г). постоянных размеров по длине; д). переменных размеров по длине

Плитами называют плоские элементы, толщина которых h значительно меньше длины l и ширины b.

Балками и колоннами называют линейные элементы, длина которых l значительно больше поперечных размеров h и b.

Из плит и балок образуют плоские перекрытия и покрытия, которые опираются на колонны или стены.

Железобетонные плиты могут быть пустотного (рис.1, а), ребристого (рис. 1, б) или прямоугольного сплошного (рис. 1, в) поперечного сечения.

Железобетонные балки могут быть прямоугольного (рис. 2, а), таврового (рис. 2, б), двутаврового или трапециевидного поперечного сечения.

Высота балок h колеблется в широких пределах и составляет ÷ часть пролета в зависимости от нагрузки и типа конструкции. В целях унификации высота балок назначается кратной 50 мм, если она не более 600 мм, и кратной 100 мм при больших размерах, из них предпочтительнее размеры, кратные 100 мм до высоты 800 мм, затем высоты 1000, 1200 мм и далее кратные 300.

Ширину прямоугольных поперечных сечений балок b принимают в пределах (0,3÷0,5)·h, а именно 100, 120, 150, 200, 220, 250 мм и далее кратной 50 мм, из них предпочтительнее размеры 150, 200 мм и далее кратные 100.

По форме поперечного сечения колонны чаще всего делают квадратными или прямоугольными, реже круглыми, многогранными, двутавровыми. Размеры их поперечного сечения определяют расчетом. В целях стандартизации размеров форм и арматурных каркасов размеры прямоугольных колонн, назначают кратными 50 мм, предпочтительнее кратными 100 мм.

Задание на лабораторную работу

Вычертить железобетонные плиту, ригель и колонну с размерами, указанными в табл. 1-6. На чертежах поставить размеры начерченных конструкций.

Таблица 1

Типы поперечных сечений элементов

| № варианта | плиты | ригеля | колонны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пустотная | прямоугольное | прямоугольное с одной консолью |
| 2 | ребристая | тавровое с полкой вверху | прямоугольное с двумя консолями |
| 3 | сплошная | тавровое с полкой внизу | прямоугольное с одной консолью |
| 4 | пустотная | прямоугольное | прямоугольное с двумя консолями |
| 5 | ребристая | тавровое с полкой вверху | прямоугольное с одной консолью |
| 6 | сплошная | тавровое с полкой внизу | прямоугольное с двумя консолями |
| 7 | пустотная | прямоугольное | прямоугольное с одной консолью |
| 8 | ребристая | тавровое с полкой вверху | прямоугольное с двумя консолями |
| 9 | сплошная | тавровое с полкой внизу | прямоугольное с одной консолью |
| 10 | пустотная | прямоугольное | прямоугольное с двумя консолями |
| 11 | ребристая | тавровое с полкой вверху | прямоугольное с одной консолью |
| 12 | сплошная | тавровое с полкой внизу | прямоугольное с двумя консолями |
| 13 | пустотная | прямоугольное | прямоугольное с одной консолью |
| 14 | ребристая | тавровое с полкой вверху | прямоугольное с двумя консолями |
| 15 | сплошная | тавровое с полкой внизу | прямоугольное с одной консолью |

Таблица 2

Параметры сплошных плит перекрытий

| № вар. | пролет l, мм | ширина b, мм | толщина h, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1600 | 400 | 80 |
| 6 | 1700 | 600 | 100 |
| 9 | 1800 | 800 | 120 |
| 12 | 1900 | 1000 | 100 |
| 15 | 2000 | 1200 | 80 |

Таблица 3

Параметры пустотных плит перекрытий

| № вар. | пролет l, мм | ширина b, мм | толщина h, мм | толщина полок tполок, мм | толщина ребер bребер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | контурных | промежуточных |
| 1 | 6280 | 1190 | 220 | 30 | 50 | 25 |
| 4 | 4780 | 1190 | 220 | 35 | 80 | 30 |
| 7 | 5650 | 1490 | 220 | 40 | 70 | 25 |
| 10 | 6280 | 1190 | 220 | 35 | 60 | 30 |
| 13 | 5650 | 1490 | 220 | 30 | 50 | 25 |

Продолжение табл. 3

Параметры ребристых плит перекрытий

| № вар. | пролет l, мм | ширина b, мм | высота контурных ребер h, мм | толщина полки tполки, мм | толщина контурных ребер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | внизу bниж | вверху bверх |
| 2 | 5550 | 1485 | 400 | 60 | 75 | 90 |
| 5 | 5550 | 740 | 400 | 50 | 90 | 110 |
| 8 | 5550 | 1485 | 400 | 80 | 80 | 100 |
| 11 | 5550 | 740 | 400 | 70 | 70 | 80 |
| 14 | 5550 | 1485 | 400 | 60 | 85 | 110 |

Таблица 4

Параметры ригелей (балок) перекрытия

| № вар. | прямоугольного поперечного сечения | таврового поперечного сечения |
| --- | --- | --- |
|  | пролет l, мм | ширина b, мм | высота h, мм | пролет l, мм | толщина ребра b, мм | высота h, мм | ширина полки, мм | толщина полки, мм |
| 1 | 2540 | 180 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | 3000 | 290 | 500 | 600 | 300 |
| 3 | --- | --- | --- | 2560 | 310 | 450 | 565 | 370 |
| 4 | 3580 | 120 | 400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | 5000 | 300 | 700 | 600 | 400 |
| 6 | --- | --- | --- | 5560 | 310 | 450 | 565 | 370 |
| 7 | 2540 | 180 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | 4000 | 280 | 520 | 500 | 250 |
| 9 | --- | --- | --- | 2560 | 310 | 600 | 595 | 370 |
| 10 | 3580 | 120 | 400 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | 6000 | 400 | 700 | 750 | 400 |
| 12 | --- | --- | --- | 5560 | 310 | 600 | 595 | 370 |
| 13 | 2540 | 180 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | 7500 | 350 | 500 | 600 | 350 |
| 15 | --- | --- | --- | 8560 | 310 | 600 | 580 | 370 |

Таблица 5

Параметры колонн с одной консолью

| № вар. | высота, мм | размеры поперечного сечения нижней части, мм | расстояние от низа колонны до начала консоли, мм | высота консоли в месте сопряжения с колонной, мм | высота консоли у свободной грани, мм | вылет консоли, мм | размеры поперечного сечения верхней части, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | 200х200 | 1250 | 250 | 125 | 200 | 200х200 |
| 3 | 3500 | 300х300 | 1750 | 350 | 175 | 300 | 300х300 |
| 5 | 4000 | 400х400 | 2000 | 400 | 200 | 400 | 400х400 |
| 7 | 2300 | 250х250 | 1150 | 230 | 120 | 200 | 250х250 |
| 9 | 2600 | 350х350 | 1300 | 260 | 130 | 300 | 350х350 |
| 11 | 2800 | 450х450 | 1400 | 280 | 140 | 400 | 450х450 |
| 13 | 3000 | 200х200 | 1500 | 300 | 150 | 200 | 200х200 |
| 15 | 3300 | 400х400 | 1650 | 330 | 170 | 300 | 400х400 |

Таблица 6

Параметры колонн с двумя консолями

| № вар. | высота, мм | размеры поперечного сечения нижней части, мм | расстояние от низа колонны до начала консоли, мм | высота консоли в месте сопряжения с колонной, мм | высота консоли у свободной грани, мм | вылет консоли, мм | размеры поперечного сечения верхней части, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2600 | 250х250 | 1300 | 260 | 130 | 250 | 250х250 |
| 4 | 3600 | 350х350 | 1800 | 360 | 180 | 350 | 350х350 |
| 6 | 4200 | 450х450 | 2100 | 420 | 210 | 450 | 450х450 |
| 8 | 2400 | 300х300 | 1200 | 240 | 120 | 250 | 300х300 |
| 10 | 2700 | 400х400 | 1350 | 270 | 135 | 350 | 400х400 |
| 12 | 2900 | 500х500 | 1450 | 290 | 145 | 450 | 500х500 |
| 14 | 3200 | 250х250 | 1600 | 320 | 160 | 250 | 250х250 |