## Slide 1: Резьбовые соединения

## Slide 2
Резьба – винтовая поверхность, которая образуется движением плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.

## Slide 3
Для классификации резьбы используются следующие основные признаки:
форма профиля;
форма поверхности, на которой выполнена резьба;
расположение резьбы;
величина шага;
число и направление заходов;
эксплуатационное назначение.

## Slide 4: Классификация резьб

## Slide 5: Резьба метрическая
Профиль резьбы представляет
собой треугольник с углом
при вершине 60о
Это основной вид крепежной
резьбы, предназначенной для
соединения деталей непосредственно
друг с другом или с помощью
стандартных изделий, имеющих метрическую резьбу, таких как болты, винты, шпильки, гайки.
Метрические резьбы выполняются с крупным и мелким шагом. Мелкий шаг резьбы может быть разным для одного и того же диаметра, а крупный имеет только одно значение.
Примеры условного обозначения:
М18 - резьба метрическая наружная номинальный диаметр 18 мм, шаг крупный.
М18 х 1,5 - резьба метрическая наружная, номинальный диаметр 18 мм, шаг мелкий Р=1,5.

## Slide 6: Резьба дюймовая
Резьба треугольного профиля с углом при вершине 55о .
В настоящее время не существует стандарт, регла­ментирующий основные размеры дюймовой резьбы и применение дюймовой резьбы в новых разработках не допускается.

## Slide 7: Трубная цилиндрическая резьба
Трубная цилиндрическая резьба имеет профиль дюймовой резьбы, т. е. равнобедренный треугольник с углом при вершине, равным 55°.
Пример условного обозначения:
G11/2 -А - резьба трубная цилиндрическая,11/2 условный проход в дюймах, класс точности А.

## Slide 8: Резьба трапецеидальная
Резьба с профилем в виде равнобочной трапеции с углом 30о . Применяется для передачи возвратно-поступательного движения или вращения в тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединениях. Трапецеидальная резьба может быть однозаходной и многозаходной.
Пример условного обозначения:
Tr40х6 - трапецеидальная однозаходная резьба с наружным диаметром 40 мм, шагом 6 мм.

## Slide 9: Резьба упорная
Резьба с профилем в виде неравнобочной трапеции с углом рабочей стороны 3о и нерабочей - 30о ). Упорная резьба может быть однозаходной и многозаходной.
Применяется для передачи больших
усилий, действующих в одном
направлении: в домкратах, прессах и т.д.
Пример условного обозначения:
S80х10 - упорная однозаходная резьба
с наружным диаметром 80 мм,
шагом 10 мм.

## Slide 10: Резьба прямоугольная (квадратная)
Резьба с прямоугольным (или квадратным) нестандартным профилем, поэтому все ее размеры указываются на чертеже. Применяется для передачи движения тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединений.

## Slide 11: Резьба круглая
Резьба с круглым профилем. Обладает сравнительно большим сроком службы и повышенным сопротивлением при значительных нагрузках. Применяется для часто свинчиваемых соединений, работающих в загрязненной среде, а также для тонкостенных деталей с накатанной или штампованной резьбой, например, цоколь электролампы.
Пример условного обозначения:
Rd16 - круглая резьба с наружным
диаметром 16 мм.

## Slide 12: Эксплуатационное назначение резьбы
Крепежная резьба обеспечивает полное и надежное соединение деталей при различных нагрузках и при различном температурном режиме. К этому типу относятся метрическая.
Крепежно-уплотнительная резьба предназначена для обеспечения плотности и непроницаемости резьбовых соединений. К этому типу относятся метрическая с мелким шагом, трубная цилиндрическая и коническая резьбы и коническая дюймовая резьба.
Ходовая резьба служит для преобразования вращательного движения в поступательное. Она воспринимает большие усилия при сравнительно малых скоростях движения. К этому типу относятся резьбы: трапецеидальная, упорная, прямоугольная, круглая.

## Slide 13
Специальная резьба имеет специальное назначение и применяется в отдельных специализированных отраслях производства. К ним можно отнести следующие:
- метрическая тугая резьба - резьба, выполненная на стержне (на шпильке) и в отверстии (в гнезде) по наибольшим предельным размерам; предназначена для образования резьбовых соединений с натягом;
- метрическая резьба с зазорами - резьба с необходимая для обеспечения легкой свинчиваемости и развинчиваемости резьбовых соединений деталей, работающих при высоких температурах, когда создаются условия для схватывания (сращивания) окисных пленок, которыми покрыта поверхность резьбы;
- часовая резьба (метрическая) - резьба, применяемая в часовой промышленности (диаметры от 0,25 до 0,9 мм);
- резьба для микроскопов - резьба, предназначена для соединения тубуса с объективом; имеет два размера: 1) дюймовая - диаметр 4/5 І (20,270 мм) и шаг 0,705 мм (36 ниток на 1І); 2) метрическая - диаметр 27 мм, шаг 0,75 мм;
- окулярная многозаходная резьба - рекомендуемая для оптических приборов; профиль резьбы - равнобочная трапеция с углом 60 0.

## Slide 14: Основные параметры резьбы
Наружный диаметр резьбы (d) – диаметр выступов наружной резьбы
Внутренний диаметр резьбы (d1) – диаметр впадин.

## Slide 15
Профиль резьбы - плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей через ось резьбы.
Угол профиля - угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в осевой плоскости резьбы.
Шаг резьбы (P) - расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля резьбы, измеренное в направлении, параллельном её оси.

## Slide 16
Ход резьбы (Ph) – перемещение профиля резьбы вдоль оси за один полный оборот. Ph = nP, где n – число заходов.
Резьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаходной, образованную движением двух, трех и более одинаковых профилей, - многозаходной.
Резьба бывает правая (ввинчивание по часовой стрелке) и левая (ввинчивание против часовой стрелки).

## Slide 17
Сбег резьбы l3 – участок неполного профиля в зоне перехода резьбы в гладкую часть предмета.
Недовод резьбы l4 – величина ненарезанной части поверхности между концом сбега и опорной поверхностью детали.
Недорез резьбы l2 включает в себя сбег и недовод резьбы.
Чтобы устранить сбег или недорез резьбы, выполняют проточку b. Чтобы облегчить ввинчивание резьбового стержня, на конце резьбы выполняют коническую фаску c под углом 45.

## Slide 18: Изображение резьбы
На стержне резьбу изображают сплошными основными толстыми линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру, которые должны пересекать границу фаски. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную ¾ окружности и разомкнутую в любом месте

## Slide 19
В отверстии резьбу изображают сплошными основными толстыми линиями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими по наружному. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят тонкой линией дугу, приблизительно равную ¾ окружности, разомкнутую в любом месте.
Штриховку в разрезах следует доводить до сплошных основных толстых линий. Границу нарезки резьбы изображают сплошной основной толстой линией.

## Slide 21: Крепёжные детали
детали для неподвижного соединения частей машин и конструкций. К ним обычно относят детали резьбовых соединений: болты, винты, шпильки, гайки, шурупы, шайбы, шплинты, а также штифты.
Болт
- крепёжная деталь для разъёмного соединения частей машин и сооружений в виде стержня с резьбой на одном конце и шести- или четырёхгранной головкой на другом.

## Slide 22
Винт
- изделие цилиндрической или конической формы с резьбовой поверхностью. Различают винты, с потайной, полупотайной, полукруглой, шестигранной, цилиндрической и гладкой головками.

## Slide 23
Шпилька
- крепёжная деталь, представляющая собой металлический стержень с резьбой на обоих концах. Конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а другая деталь прижимается к первой при навинчивании гайки на другой конец шпильки.

## Slide 24: Разъемные соединения
Болтовые соединения
Болтовое соединение применяется для скрепления двух и более деталей и представляет собой сборочную единицу, состоящую из скрепляемых деталей, болта, гайки и шайбы.

## Slide 25: Шпилечное соединение
Шпилька представляет собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах. В шпилечное соединение входят: шпилька, гайка, шайба и соединяемые детали. Изображение шпилечного соединения складывается из изображений деталей, перечисленных выше, и выполняется по тем же правилам, что и болтовое соединение
Длина шпильки l (без ввинчиваемого конца) определяется аналогично длине болта: l расч = b + S + H + K , где
b - толщина скрепляемой детали;
S - толщина шайбы;
H - высота гайки;
K - запас резьбы на выходе из гайки.
Полученную величину сравнивают со стандартными значениями длин шпилек и выбирают длину, ближайшую к расчетной. Длину нарезанной части гаечного конца вычисляют по формуле: l0 = S + H + K + 0,5d .

## Slide 26: Винтовое соединение
Винтовое соединение аналогично соединению шпилькой: винт завинчивается в одну из скрепляемых деталей.
На учебных чертежах рекомендуется вычерчивать соединения по размерам, определяемым в зависимости от наружного диаметра резьбы.
l – длина винта,
l = b + l1;
l 1 – длина ввинчиваемого
резьбового конца, l1 = 2d;
l 0 – длина нарезанной
части винта, l0 = 2d.

## Slide 27: Шпоночные соединения
Шпоночное соединение состоит, как правило, из вала, зубчатого колеса (или шкива) и шпонки. Наиболее распространенными являются шпонки призматические и сегментные.
Шпонка призматическая
Условное обозначение шпонки
Шпонка призматическая с размерами: b =18 мм; h = 11 мм; l=100 мм:
шпонка 18х11х100 ГОСТ 23360–78.

## Slide 28
Шпонка сегментная
Условное обозначение шпонки
Шпонка сегментная с размерами: b = 6 мм; h /7 = 10 мм:
шпонка 6х10 ГОСТ 24071–80.

## Slide 29
Шлицевые соединения изучить самостоятельно

## Slide 30: Сварные соединения
Сварным соединением называют неразъёмное соединение, выполненное сваркой.
Сварка – процесс получения неразъёмного соединения деталей путем местного нагрева их до расплавленного или пластичного состояния.
В зависимости от расположения свариваемых деталей различают следующие виды соединений:
1) стыковое соединение (С) - сварное соединение элементов, расположенных в одной плоскости или на одной поверхности;
2) тавровое соединение (Т) – сварное соединение, в котором к боковой поверхности одного элемента примыкает под углом и приварен торцом другой элемент;
3) угловое соединение (У) – сварное соединение двух элементов, расположенных под прямым углом и свариваемых в месте примыкания их углов;
4) нахлесточное соединение (Н) - сварное соединение, в котором свариваемые элементы расположены параллельно и перекрывают друг друга.

## Slide 31
Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:
видимый - сплошной основной линией;
невидимый - штриховой линией.

## Slide 32: Паяные соединения
Паяное соединение деталей – это неразъемное соединение деталей, полученных с помощью пайки.
Пайка - это процесс соединения материалов, находящихся в твёрдом состоянии, расплавленным припоем.
Клеевые соединения
Клеевые соединения позволяют соединять разнородные материалы.
Условное обозначение паяных и клееных соединений

## Slide 33: Графическая работа №2 «Привод»
Шифр МЧ.02.№ варианта
Формат А2. Спецификация – на стандартных бланках
формата А4
Масштаб 1:1
Содержание работы.
Выполнить учебный сборочный чертеж и спецификацию.
Для построения чертежа необходимо выполнить:
расчет и построение изображения болтового соединения,
расчет и построение изображения шпилечного соединения,
расчет и построение изображения винтового соединения,
изображение шпоночного соединения,
изображение шлицевого вала,
нанесение размеров и номеров позиций на сборочном чертеже,
составление спецификации.