Лекция 7

3.3. Распределение напряжений в основании

в случае плоской задачи.  Задача Фламана

Плоская задача согласуется с работой основания ленточных фундаментов, подпорных стен, насыпей и других сооружений, длина которых l не менее чем в 10 раз превосходит их поперечный размер b:

.

В условиях плоской задачи напряжения в грунте определяют исходя из положений, принятых в случае действия сосредоточенной нагрузки, т.е. полагают, что элементарные сосредоточенные силы распределены по линии – линейная нагрузка.

Впервые решение такой задачи для протяженной распределенной нагрузки было дано французским ученым М.Фламаном в 1892г. (рис. 3.6). В каждом сечении, перпендикулярном оси y, распределение напряжений одинаково, т.е. имеет место плоская задача. Составляющие напряжений в произвольной точке основания по этому решению равны

;                                      (3.11)

;                                 (3.12)

.                                 (3.13)

Все составляющие напряжений  σz , σx , τxz,, рассматриваются в плоскости ХОZ, не зависят от деформационных характеристик, линейно-деформированного полупространства (модуля деформации и коэф. поперечного расширения грунта), т.е. будут справедливы для всех тел (сыпучих, связных и т.п.) для которых взаимосвязь между напряжениями и деформацией может быть признана линейной

В плоской задаче три неизвестные составляющие σz , σx , τxz . причем  τzу = τxу =0 :

λу = 1/Е (σу  -ν (σz + σx ))=0 другая зависимость: σу =ν (σz ,+ σx ), деформации вдоль оси «У» нет т.к. Р= const . достаточно рассмотреть деформации в плоскости ХОZ.

Решение Фламана широко используют для нагрузок, распределенных по полосе. Пусть на поверхность грунта действует нагрузка в виде бесконечной полосы шириной b. Нагрузка изменяется по закону Р = f (x)(рис. 3.7). Распределенную нагрузку на участке dx заменяют сосредоточенной силой dР = Рx · dx, где – бесконечно малое расстояние по ширине полосы нагружения  или по оси x, согласно рис. 3.7 . Тогда . Подставляя значения dР в формулы Фламана (3.11) – (3.13), получим напряжения, вызываемые одним элементом нагрузки. Если нагрузку распространить от значения полярного угла  до угла , то сумма отдельных элементарных нагрузок дает напряжения в любой точке массива от действия любой полосообразной нагрузки:

,                                     (3.14)

,                                     (3.15)

.                                 (3.16)

Если полоса загружена не произвольным видом нагрузки, а равномерно распределенной, то результаты интегрирования этих уравнений для Px = P = const получаются в следующем виде:

;               (3.17)

;               (3.18)

.                            (3.19)

Знак «плюс» перед  принимается для точек, лежащих вне загруженной полосы нагрузки, знак «минус» – для точек в пределах полосы.

Определение  напряжений  в массиве грунта при плоской задаче.

(Задача Фламана)

| в Y X Z | Плоская задача – по направлению оси Х – деформации = 0 |
| --- | --- |

Р

в        – определяется интерполяцией

изобары

горизонтальные сечения, в результате можно найти такую систему точек, в которых   равны – соединив их – получим линии равных напряжений (изобары).

Аналогичная картина - при разрезе луковицы. Поэтому часто линии равных напряжений  (изобары) называют “луковицей напряжений”.

| в Р 0,3 Р 0,2 Р 1,5 в 0,1 Р Z «Изохоры» | Определим – линии равных горизонтальных напряжений «изохоры» (распоры). Распоры - определяют ширину песчаной подушки (искусственное усиление оснований) |
| --- | --- |
| Линии равных напряжений касательных напряжений ( (сдвиги) |  |
| в Р 2 в Z |  |
| в Z | Для расчета осадок фундаментов необходимо знать эпюру - по вертикальным сечениям массива грунта. |
| Влияние подстилающего слоя грунта Еi – модуль деформации грунта | Р в Е1 Е1 > Е2 Е1 << Е2 Е2 Е1 = Е2 |

Главные напряжения

При равномерно распределенной нагрузке интегрируют выражения (3.14), (3.15) и (3.16) при Рx = Р = const для точек, лежащих на вертикали под центром полосы симметрии, где . В этом случае главными направлениями, т.е. направлениями, в которых действуют наибольшие и наименьшие нормальные напряжения, будут направления, расположенные по биссектрисе «углов видимости» и им перпендикулярным (рис. 3.8).

Углом видимости называют угол 2β, образованный прямыми, соединяющими рассматриваемую точку М с краями нагрузки.

Подставляя в формулу (3.19) , получим = 0. Главные напряжения – напряжения, действующие по главным площадкам. Главные площадки – площадки, по которым не действуют касательные напряжения. Подставляя в формулы (3.17) и (3.18) значения углов , получим формулы главных напряжений в любой точке линейнодеформируемого массива под действием равномерно распределенной полосообразной нагрузки.

(3.20)

Эти формулы используют при оценке напряженного состояния (особенно предельного) в основаниях сооружений.

По формулам (3.17) – (3.19) можно определить ,  и  в различных точках и построить их эпюры. На рис. 3.9 изображены линии одинаковых вертикальных напряжений , называемых изобарами, горизонтальных напряжений , называемых распорами и касательных напряжений , называемых сдвигами. Изобары показывают, что влияние вертикальных напряжений  σz интенсивностью 0,1 внешней нагрузки P сказываются на глубине около 6b, тогда как горизонтальные напряжения σx и касательные τzx распространяются при той же интенсивности 0,1P соответственно на глубину 1,5b и  2,0b.

Влияние ширины загруженной полосы сказывается на глубине распространения напряжений. Например, для фундамента шириной 1 м, передающего на основание нагрузку интенсивностью P, напряжение 0,1P, будет на глубине 6 м от подошвы, а для фундамента шириной 2 м, при той же интенсивности нагрузки – на глубине 12 м (рис. 3.10).

3.4. Напряжения в основаниях дорожных насыпей

При возведении насыпей нагрузка в их основании может быть сведена к симметричной треугольной нагрузке. В этом случае сжимающее напряжение  под центром равнобедренного треугольника (рис. 3.11) определяется по формуле:

,                 (3.21)

где  – угол видимости.

В случае нагружения основания насыпи по закону трапеции напряжения в точке М основания могут быть получены как разность напряжений от двух треугольных нагрузок (рис. 3.12)  = p1 – p2. Из подобия треугольников находим p1 и p2:

; .

Тогда из (3.21) получим

.                      (3.22)

При  и

, используя параметры  и , подставляя в формулу (3.22) получим

.

Обозначим  – коэффициент рассеивания напряжений, определяемый по табл. 3.3.

Напряжение в основании насыпи по её оси определяется формулой

,                                                (3.23)

в которой  – интенсивность нагрузки,

,                                           (3.24)

здесь  – плотность грунта тела насыпи;  – высота насыпи.

Напряжения в произвольной  точке основания насыпи.

Метод полунасыпи

В условиях плоской задачи при любой насыпной нагрузке напряжения на глубине z под краем полунасыпи равно половине напряжения на той же глубине по оси полной насыпи. Дополняем полунасыпь до полной насыпи (рис. 3.13).

Полное напряжение

.

.   (3.25)

Напряжения в любой точке, не лежащей под центром насыпи, (рис. 3.14, а):

;  (3.26)

; .

а)                                                                    б)

Определение напряжений в основании для точки, лежащей за пределами насыпи, производят по разности напряжений от двух полунасыпей

,                                   (3.27)

где ; .

3.5. Распределение напряжений от собственного веса грунта

Мы рассмотрели напряжения, возникающие в массиве грунта от действия внешней нагрузки, приложенной на поверхности. К этим напряжениям прибавятся напряжения от собственного веса грунта, которые принято называть природным давлением. Для однородных грунтов напряжение от собственного веса возрастает по линейному закону и на глубине z от поверхности составит

,                                         (3.28)

где  – удельный вес грунта; z – глубина рассматриваемой точки, а эпюра природных напряжений будет иметь вид треугольника (рис. 3.15, а).

При неоднородном напластовании с горизонтальным залеганием слоев эта эпюра имеет вид ломаной линии (рис. 3.15, б). Наличие уровня грунтовых вод также существенно влияет на вид эпюр напряжений от собственного веса грунта. В этом случае необходимо учитывать взвешивающее действие воды. Для грунтов, находящихся во взвешенном состоянии, удельный вес грунта определяется по формуле

,                                             (3.29)

где – удельный вес частиц грунта; – удельный вес воды; e – коэффициент пористости грунта.

В водонепроницаемых грунтах, находящихся ниже уровня грунтовых вод, необходимо дополнительно учитывать гидростатическое давление от столба воды, расположенного над данным слоем (рис.3.15, в). В связи с этим эпюра давления собственного веса грунта на кровле водоупора имеет скачок, равный .

# Text boxes

Рис. 3.13. Схема к определению

напряжений методом  полунасыпи

σz = γz

σz = γН

γ1h1

γ1h1

h2

h1

h3

γ1h1+ γ2h2

γ1h1+ γ′2h2

γ1h1+ γ2h2+γ′3 h3

γ1h1+γ′2h2+γwh2+γ3h3

γwh2

γ1

γ2

γ3

Рис. 3.15. Эпюры распределения напряжений от собственного веса грунта:

а – однородное напластование; б – неоднородное напластование с грунтовыми водами; в – неоднородное напластование с грунтовыми водами на

водоупоре

Рис. 3.6. Схема к решению

задачи Фламана

Px

Рис. 3.7. Нагрузка, распределенная неравномерно по гибкой полосе загружения (а), и расчетная схема для определения отрезка dx (б)

а)                                                      б)

Рис. 3.8. Схема к определению

главных напряжений

Рис. 3.9. Линии равных напряжений: а – для σz (изобары); б – для σx (распор); в – для τzx (сдвиг)

а)                                                б)

в)

Рис. 3.10. Влияние ширины загруженной площади на распределение сжимающих напряжений σz

Рис. 3.11. Расчетная схема определения сжимающих напряжений σz в основании

насыпи от треугольной

нагрузки р

Рис. 3.12. Схема к определению

напряжений в основании насыпи

от нагрузки, распределенной по трапеции

в

0,75Р

0,75Р

0,5Р

0,25Р

6в

0,1Р

У

Усиление основания – хороший грунт

Слабый

грунт

У

0,3Р

0,2Р

0,1Р

Области

пластических

деформаций

У

При У=В

При У=В/2

При У=0