## Slide 1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОНЫ
Гидротехнический. Применяют в сооружениях, которые периодически или постоянно омываются водой.
Высокопрочный. Применяют для изготовления сборных бетонных и железобетонных конструкций, работающих в суровых условиях (платформы северных морей, большепролетные строения мостов, скоростные магистрали), небоскребов.
Дорожный. Используется для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.
Жаростойкий. Применяют для изготовления фундаментов и футеровки промышленных печей, дымовых труб.
Кислотоупорный. Применяют на химических предприятиях для облицовки несущих конструкций, устройства бетонных полов.
Для защиты от радиоактивного воздействия. Предназначены для защиты от облучения на атомных электростанциях.
Фибробетон. Композиционный материал, упрочненный волокнами (минеральные- стеклянные, базальтовые, кварцевые; металлические- обычная или нержавеющая сталь; синтетические- полипропиленовые, капроновые).

## Slide 2
Железобетон
Железобетон – материал, в котором совместно работают бетон и стальная арматура.
Rp=0,1-0,16 Rсж
Основные принципы получения конструкций из железобетона
состоят в следующем:
Консоль (балкон) Балка на двух опорах
Предварительно напряженная балка на двух опорах – без нагрузки и под нагрузкой.

## Slide 3
Арматура в железобетонных конструкциях
Проволочная (d = 3–8 мм).
Стержневая (d = 6–80 мм) – гладкая и периодического профиля.
Канатная
В виде В виде:
Волокон – фибр (сталефибробетон).
Отдельных стержней.
Сеток.
Каркасов (плоских и объемных).
Закладных деталей и монтажных петель.
Для изготовления предварительно напряженных конструкций арматура натягивается (и закрепляется в упорах форм, стендов).
Натяжение может выполняться:
Механическим способом (все виды) – гидравлическими домкратами.
Электротермическим способом (стержневая) – удлинение за счет нагрева при пропускании электрического тока.
Электротермомеханическим способом (канатная, проволочная).

## Slide 4
Классификация железобетонных конструкций
1. По условиям изготовления:
Сборные – монтируемые на строительной площадке из от-дельных элементов заводского изготовления.
Монолитные – бетонируемые на месте строительства с использование опалубки – съемной (скользящей и переставной) и несъемной.

## Slide 5
2. По виду армирования:
С обычной арматурой.
Предварительно напряженные.
3. По внешнему виду сборные конструкции:
линейные (колонны, фермы, ригели, балки, прогоны);
плоские (плиты покрытия и перекрытия, панели стен и пе-регородок);
блочные (массивные изделия фундаментов, стен подвалов, цоколей);
элементы пространственного типа (санитарные кабины, объемные блоки комнат, кольца колодцев).
По условиям транспортирования длина изделий не должна превышать 25 м, ширина 3 м, масса 25 т.
4. По назначению:
Изделия для жилых и общественных зданий
– Конструкции подземной части зданий (фундаментные плиты, блоки, сваи, блоки стен подвалов, плиты перекрытия подвалов, элементы подпорных стенок, а также внутренних стен);
– Конструкции надземной части зданий (колонны, ригели, плиты перекрытий, панели и блоки наружных и внутренних стен, элементы отделки фасадов, диафрагмы жесткости, перегородки, объемные блоки-комнаты);
– Конструкции покрытий (плиты и балки покрытий, плиты эксплуатируемых кровель, элементы парапетов и входов на кровлю);
– Лестничные марши и площадки, ступени, сантехнические и электротехнические блоки, элементы лифтовых шахт, сантехнические панели.
Изделия для промышленных зданий (конструкции каркаса, ограждающие конструкции и т.д.).
Изделия специального назначения: трубы напорные и безнапорные, опоры ЛЭП контактной и осветительной сети, мостовые конструкции, шпалы, тюбинги тоннелей, дорожные и аэродромные плиты и т.д.
Конструкции спец. железобетона изготавливаются в основном из бетона классов В40–В50, с предвари-тельным напряжением арматуры.

## Slide 6
Технология изготовления железобетонных конструкций