Лекция 1.

Тема 1.1. Сущность архитектуры.

Архитектура         (лат. architectura, от греч. architeckton - зодчий, строитель), зодчество, искусство проектировать и строить объекты.

Произведения архитектуры - здания, ансамбли, а также сооружения, организующие открытые пространства

Основные типы архитектурных сооружений: жилища, административные и общественные здания (театры, школы, стадионы), культовые здания (храмы, мечети), фортификационные, промышленные и транспортные постройки.

Объект архитектурного творчества  - всё сооружение (или группа сооружений) в целом:

1)размещение здания на территории (генеральный план),

2) распределение отдельных частей внутреннего пространства здания (план здания),

3) наружный облик всего здания и каждого из его фасадов,

4) композиция и внутренняя отделка интерьера,

5) технико-конструктивное осуществление сооружения.

Тема 1.2. Архитектурно-ландшафтная организация дорожной сети

Требования к архитектурной организации автомобильных дорог (Слайд 2)

1. Дорога со всеми составляющими элементами должна составлять единое архитектурное сооружение.

2. Дорога, как архитектурное сооружение, должна правильно сочетаться с окружающим ландшафтом.

Схема системы архитектурно-ландшафтного проектирования

Слайд 3

Автомобильная дорога – инженерное сооружение

Техническая эстетика – красота и художественность в оформлении дороги

Ландшафтное проектирование – гармоничные сочетания дороги с ландшафтом

Ландшафтная архитектура – искусство использования элементов ландшафта в оформлении дороги

Архитектура – строительное искусство создания законченных образов сооружений

Слайд 4.

Архитектурно-ландшафтное проектирование дорог - комплекс требований и рекомендаций, направленных на сохранение и улучшение существующего ландшафта, исторических и культурных памятников, повышение безопасности движения, снижение утомляемости водителей и пассажиров, сохранение ценных сельскохозяйственных угодий, сведение к минимуму вредного воздействия дороги на окружающую среду.

Для решения поставленных целей назначают следующие задачи:

(Слайд 5) 1. Вписывание дороги в ландшафт с целью улучшить удобство движения, раскрыть перед едущими местного ландшафта, предотвратить нарушение дорогой его закономерностей;

(Слайд 6) 2. Дополнение и улучшение природного ландшафта путем озеленения, планировочных и осушительных работ, оборудования и оформления дороги, создания мест отдыха водителей и пассажиров;

(Слайд 7) 3. Пространственное трассирование дороги - сочетание элементов трассы в пространстве, обеспечивающих ее плавность и ясность направления;

(Слайд 8) 4. Зрительное ориентирование - создание системы зрительных ориентиров, которые позволяют водителям предвидеть изменение направления дороги и дорожных условий, а также выбрать безопасный режим движения.

Первые две задачи -  согласование дороги с окружающим пространством и обеспечение внешней гармоничности дороги.

Последние две задачи - обеспечивают зрительную ясность и плавность дороги (внутреннюю гармоничность дороги).

Согласно указанных задач формируются сформированы

Разделы дорожной архитектуры

- Архитектурная композиция дороги.

- Пространственное трассирование.

- Ландшафтное проектирование – вписывание дороги в ландшафт.

- Зрительное ориентирование – комплекс средств архитектуры, обеспечивающих безопасность и удобство вождения автомобиля.

- Благоустройство дорог.

# Основные принципы согласования дороги с ландшафтом

Слайд 9 - записать

Согласование дороги с ландшафтом основывается на закономерностях сочетания элементов ландшафта и их соотношения с геометрическими размерами плана и продольного профиля дороги. Соотношение ландшафта с геометрическими размерами плана и профиля дороги - требование масштабности.

Масштабность – соразмерность всех форм:

- дороги по отношению к элементам придорожного ландшафта,

- размеров автомобиля  - к элементам дороги,

- человека – элементам «малых» архитектурных форм.

(Слайд10)

Сопоставимый масштаб – позволяет достаточно правильно оценить размер объекта и соотношения его частей относительно размера человеческого тела.

Несопоставимый масштаб -  человеческое тело не может использоваться как размерная величина (шумозащитные экраны большой протяженности, дымовые трубы крупных предприятий, большие мосты).

Относительный масштаб - размер изменен по символическим, архитектурным, или политическим причинам.

Динамический масштаб – зависит от скорости восприятия

Согласованный масштаб - сопоставимые элементы в одном и том же масштабе

Контрастный масштаб - смешение элементов разных размеров

Ландшафт – видовая характеристика территории проложения дорог

Ландшафт – фон, на котором будет восприниматься дорога, а также те местные условия, от которых зависят геометрия трассы, поперечные профили и объемы работ, число и местоположение ИССО

Основа для установления закономерностей ландшафта - анализ, выявляющий структуру рельефа и главные его элементы.

Основные характеристики рельефа: перепады высот, уклоны склонов, кривизна выпуклых и вогнутых форм рельефа, его расчлененность, определяемая частотой отдельных форм рельефа, наибольшими и наименьшими расстояниями между ними. Эти характеристики могут быть определены по карте местности или данным аэрофотосъемки. ()

(Слайд 11)

Участок местности, характеризующийся единством ландшафтных признаков, образует архитектурно-ландшафтный бассейн.

Характеристики архитектурного бассейна:

Границы архитектурного бассейна: переломы рельефа, ограничивающие видимость; границы разных ландшафтов, совпадающие с границами населенных пунктов, большими мостовыми переходами, лесными опушками.

Каждый архитектурный бассейн должен иметь главные оси или центры архитектурных композиций.

Главная ось - линии основных форм рельефа, речные долины, дороги.

Центры архитектурных композиций  (доминанты) - объекты, выделяющиеся на фоне остальных элементов ландшафта и придающие бассейну своеобразие и индивидуальность: населенные пункты, отдельные большие здания, рощи, холмы, водные поверхности, а также объекты и здания придорожных комплексов, сооружения на горных дорогах, мостовые переходы и группы декоративного озеленения.

Требования к архитектурному бассейну

- Архитектурный бассейн должен просматриваться до его границ.

- В пределах бассейна продольный профиль проектировать в виде плавной вогнутой линии без мелких выпуклых переломов.

- Каждый архитектурный бассейн должен иметь главные оси или центры архитектурных композиций.

- В каждом бассейне не более одной доминанты.

- Архитектурный бассейн должен преодолеваться транспортным потоком не более, чем за 10 мин.

- Архитектурные бассейны на одной дороге должны отличаться разнообразием.

- Дорога должна повторять характерные линии ландшафта, не считаясь с незначительными изменениями рельефа.

- Трасса в пространстве должна представлять собой плавную линию, в которой сочетаются прямые и кривые, горизонтальные участки и продольные уклоны.

- Размер элементов трассы и местоположение углов поворотов, общий архитектурный стиль дороги, характер трассирования, методы вписывания в ландшафт должны быть намечены до начала полевых изыскательских работ.

- Ритм трассы - закономерность чередования ее элементов - длин, углов, радиусов кривых в плане и продольном профиле, уклонов - должен соответствовать ритму основных форм рельефа (холмов, долин, рек, водоразделов).

Работа над архитектурным бассейном ведется на всех стадиях подготовки проекта:

- предпроектная;

- стадия изысканий;

- стадия проекта;

- стадия подготовки рабочей документации;

- вынос проекта в натуру.

Предпроектная стадия

- Определение тенденции застройки города;

- Условия отвода земель;

- Определение участков для развития дорожной сети;

- Выбор архитектурной концепции дорог с учетом их категорийности, разнообразия ландшафта, растительности и др.;

- Определение общего визуальное восприятие крупных участков застройки;

- Обеспечение достаточной возможности координирования структуры улично-дорожной сети и конкретных архитектурных решений.

Стадия изысканий

- Уточняют стиль каждого архитектурного бассейна.

- Оценивают положение всех элементов трассы.

Стадия проекта

- Для каждого архитектурного бассейна предусматривают общий фон и доминанты.

- Выявляют, каких доминант или разграничений не хватает, и недостающие создают средствами дорожной архитектуры.

- Для каждого архитектурного бассейна предусматривают общий фон и доминанты.

- Выявляют, каких доминант или разграничений не хватает, и недостающие создают средствами дорожной архитектуры.

- Выбирают схему декоративного озеленения

- Проверяют соответствие запроектированных сочетаний элементов трассы критериям плавности

- Принимают решения по озеленению дороги, размещению и оборудованию площадок отдыха, АЗС и т.д.

Стадия подготовки рабочей документации

  - уточняют привязку типовых чертежей озеленения, мест отдыха, стоянок, автопавильонов и автобусных остановок,

  - выявляют места получения посадочного материала, согласовывают условия его приобретения,

  - исправляют проектные решения в пределах полосы отвода, не соответствующие критериям плавности.

Вынос проекта в натуру.

- выполняют разбивочные работы,

- разметку посадок декоративного озеленения

- проверяют проектные решения участков дороги, подвергшихся существенному исправлению в плане или в продольном профиле.

(слайд 12-13)

КРИТЕРИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПЛАВНОСТИ ДОРОГИ

Критерии плавности дороги определяются зрительным восприятием человеком пространственных соотношений и характеристик объектов.

Основная характеристики зрительной плавности - изменение кривизны линий, образующих изображение дороги, и скорость изменения этой кривизны.

Зрительная плавность оценивается математическими характеристиками образующих изображение линий.

Ведущая линия - внутренняя кромка проезжей части.

Математической характеристика ведущей линии - радиус кривизны Rα в экстремальной точке (точке с наибольшей кривизной) (слайд 14)

Rα = Rк.пл/Sк.пл ·104/2,91,                                                    (1)

где Rк.пл - радиус кривизны ведущей линии в картинной плоскости, м;

Sк.пл - расстояние от наблюдателя до картинной плоскости, м;

104/2,91 - переходный коэффициент от радиан к угловым минутам.

При проектировании оценить зрительную плавность дороги можно только расчетом. По перспективным изображениям надежно выполнить эту оценку нельзя, для оценки зрительной плавности нет необходимости вычерчивать перспективные изображения дороги.

Перспективные, изображения необходимы при оценке зрительной ясности дороги, ее внешней гармоничности и при решении вопросов оформления дороги, размещения средств зрительного ориентирования водителя.

Оценка зрительной плавности закругления дороги в плане

При оценке зрительной плавности закругления в плане используют критерий плавности дороги, который определяют как соотношение кривизны ведущей линии перспективы и видимой ширины проезжей части в экстремальной точке (слайд 15). Это соотношение оценивают по графику (слайд 15).

Чем ниже по вертикали от границы зоны 1 находится точка, соответствующая Rα и Вα, тем более плавной будет восприниматься кривая в плане.

Условие плавности: Вα <

Зрительную плавность дороги следует оценивать расчетами в автоматизированном виде, используя специальные программы. Для этого определяют расстояние до экстремальной точки на кривой, высоту глаз водителя над поверхностью кривой, видимый радиус, кривизны ведущей линии Rα, видимую ширину проезжей части Вα.

Расстояние от наблюдателя до экстремальной точки зависит от радиуса кривой в плане и положения наблюдателя на проезжей части и не зависит от продольного профиля.

Высота глаз наблюдателя над поверхностью кривой (Н) зависит от расчетной высоты глаз водителя над проезжей частью (h) и продольного профиля на участке, где расположена кривая в плане.

На выпуклом продольном профиле высота глаз над поверхностью закругления уменьшается и за счет этого увеличивается видимая кривизна ведущей линии.

При вогнутом продольном профиле высота глаз над поверхностью закругления увеличивается, а видимая кривизна ведущей линии уменьшается.

Если закругление дороги не удовлетворяет критерию плавности, рекомендуется увеличить радиус кривой в плане, ввести переходную кривую на закруглении или увеличить параметр переходной кривой. Нельзя уменьшить радиусы вогнутых вертикальных кривых (для увеличения высоты глаз наблюдателя (Н) над поверхностью кривой), так как это приводит к снижению безопасности движения.

Данные условия нашли отображение в нормативных документах на проектирование а.д. (СНиП 2.05.02-85 и СП 34.13333-2012):

Волнистость продольного профиля (слайд 16)

Волнистость продольного профиля характеризуется отношением видимых размеров стрелки прогиба ведущей линии к расстоянию между вершинами прогиба. Математической характеристикой зрительной плавности прогиба является угол при вершине прогиба ψ, образованный касательными в точках перегиба линии

ψ = 4f/l,                                                                     (7)

где f - видимая стрелка прогиба; l - видимая длина прогиба.

Видимые размеры f и l и, следовательно, зрительная плавность волнистого продольного профиля зависит от высоты глаз водителя Н над участком прогиба, расстояния от наблюдателя до стрелки прогиба и кривизны трассы в плане.

Условие зрительной плавности дороги на участке с прогибом в продольном профиле:

ψ < 0,015.

Если это условие не выполняется, рекомендуется увеличить радиусы вертикальных кривых, образующих прогиб, или угол поворота трассы в плане.

Требования нормативных документов

(СНиП 2.05.02-85 и СП 34.13333-2012)

Трассу дорог следует предусматривать в виде плавной линии в пространстве.

Плавность дороги проверяют расчетом через видимую кривизну ведущей линии и видимую ширину проезжей части в экстремальной точке в картинной плоскости.

Для дорог категорий I и II не допускается сочетание продольных уклонов, кривых в плане и продольном профиле с такими величинами, при которых создается впечатление провалов.

Закругления в плане и продольном профиле рекомендуется совмещать. При этом кривые в плане должны быть на 100-150 м длиннее кривых в продольном профиле.

Следует избегать сопряжений концов кривых в плане с началом кривых в продольном профиле. Расстояние между ними должно быть не менее 150 м. Если кривая в плане расположена в конце спуска длиной свыше 500 м и с уклоном более 30‰, то радиус ее должен быть увеличен не менее чем в 1,5 раза по сравнению с величинами, приведенными в таблице 5.3, с совмещением кривой в плане и вогнутой кривой в продольном профиле в конце спуска.

Минимальные радиусы смежных закруглений рекомендуется назначать одинаковыми или различающимися не более чем в 1,3 раза.

Не рекомендуется короткая прямая вставка между двумя кривыми в плане, направленными в одну сторону. Прямая вставка как самостоятельный элемент трассы допускается для дорог категорий I и II при ее длине более 700 м, для дорог категорий III и IV - более 300 м.

Недопустимы на участках прямых в плане длинные прямые вставки в продольном профиле.

Проектирование мероприятий по озеленению автомобильных дорог преследует следующие цели:

техническое - снегозадержание, противоэрозийные мероприятия (укрепление склонов откосов, оврагов, закрепление песков, оползней), задержание снега на лавиноопасных участках, дренирование почв;

обеспечение безопасности движения и зрительное ориентирование - создание системы ориентиров для оптического трассирования, предупреждение о местах, требующих особого внимания водителей, защита от бокового ветра, ослепления фарами встречных автомобилей, частичная замена или усиление ограждающих устройств, улучшение ритма движения;

санитарно-гигиенические - улучшение микроклимата площадок мест отдыха и комплексов обслуживания, защита от шума, пыли и вредных газов в местах стоянки и местах отдыха у дороги;

архитектурно-ландшафтные и эстетические - формирование единого стиля дороги - создание системы доминант, улучшение существующего ландшафта, подчеркивание существующих композиций, создание единого фона, декорирование неэстетичных мест, членение территории для обеспечения их восприятий и увязки дороги с ландшафтом местности.

В зависимости от местных условий следует стремиться к использованию придорожных посадок для выполнения нескольких задач.

(слайд 19) Виды и приемы озеленения

1. Линейные посадки - применяются для защиты от снежных заносов и бокового ветра, как направляющие ориентиры при расположении дороги на кривых

(слайд 20) 2. Групповые посадки - применяются для оптического трассирования, оживления однообразного лесного или степного ландшафта, ликвидации монотонности защитных линейных насаждений, в качестве зрительного акцента и усиления или смягчения рельефа, в качестве барьерных посадок, для декорирования отдельных сооружений мест, которые могут отвлечь внимание водителя от дороги

(слайд 21)записать

Подбор пород деревьев и кустарников для озеленения дорог производится на основе:

- местных почвенных и климатических условий;

- степени загазованности придорожной полосы;

- характера психологического воздействия форм деревьев на человека

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (слайд 22)

Для ориентировки водителей в пути на дороге должна быть обеспечена исчерпывающая и четкая путевая информация

Комплекс зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб (слайд 23)

Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб -предназначены для организации служб по содержанию и ремонту дорог, а также обслуживанию всех видов перевозок (грузовых, пассажирских).

Классификация

- Здания и сооружения  дорожно-эксплуатационной службы

2. Здания и сооружения автотранспортной службы

3. Здания и сооружения службы государственной инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения

(слайд 24) записать

ДРСУ

Задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог и мостов; строительство и реконструкция участков дорог; производство мероприятий по обеспечению безопасности движения на автомобильной дороге

Здания и сооружения: административные помещения, жилые здания, ремонтные мастерские для дорожных машин, гаражи, АБЗ, пескобазы, хозяйственные постройки.

ДЭУ

Задачи: ремонт и эксплуатация дорог федерального значения.

Здания и сооружения: административные помещения, мойка для автомобилей и дорожных машин, хранилище ГСМ, стоянки машин, хозяйственные постройки, жилой дом.

Здания и сооружения автотранспортной службы

- Первая группа: сооружения для обслуживания пассажирских перевозок (автомобильные, пассажирские автостанции, автовокзалы, мотели, объекты питания, остановочные площадки)

- Вторая группа: сооружения для обслуживания грузовых перевозок (грузовые автостанции, перецепные пункты, контрольно-диспетчерские пункты)

- Третья группа: сооружения для обслуживания подвижного состава (станции обслуживания, АЗС, автомоечные станции)