## Slide 1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
Строительный раствор- искусственный каменный материал, полученный в результате затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, воды и мелкого заполнителя.
Растворы имеют свойства бетонов, но в отличие от бетона в растворе нет крупного заполнителя, т.к. применяется в виде тонких слоев.
Классификация
По плотности
тяжелые (ρm≥1500 кг/м3)- кв. песок;
легкие (ρm<1500 кг/м3)- туф, шлак, керамзит, пемза.
По виду вяжущего: цементные, известковые; гипсовые, смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные, известково-гипсовые).
По назначению: кладочные, штукатурные, специальные (гидроизоляционные, акустические, рентгенозащитные, декоративные, инъекционные), монтажные.

## Slide 2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
Материалы для изготовления растворных смесей
Заполнители- кварцевые, полевошпатовые, пемзовые, шлаковые, туфовые пески. Требования: зерно до 2,5 мм (средний, мелкий, очень мелкий); содержание глин, илистых, пылеватых частиц до 20%.
Добавки. Чаще всего растворные смеси укладывают на пористое основание, способное отсасывать воду (кирпич, ячеистые бетоны). Чтобы сохранить удобоукладываемость растворных смесей, в них вводят пластифицирующие добавки, повышающие способность растворной смеси удерживать воду.
пластифицирующие: минеральные (глина, известь, зола), органические (ЛСТ, СДБ, мылонафт 0,1-0,3% от массы цемента);
противоморозные (хлористый натрий, хлористый кальций, поташ).
Состав раствора
Цемент:песок = 1:4 - простой раствор;
Цемент:известь:песок = 1:0,5:4 - сложный раствор.
Свойства строительных растворов
Удобоукладываемость- свойство растворной смеси легко укладываться плотным и тонким слоем на пористое основание и не расслаиваться при хранении и транспортировании.
Водоудерживающая способность- свойство растворной смеси удерживать воду при укладке на пористое основание, а также при транспортировании.
Прочность. Характеризуется маркой, определяется по прочности при сжатии (28 сут.), зависит от активности вяжущего, В/Ц, условий твердения.
Марки по прочности: М4…М300.
Марки по морозостойкости: F10-300.

## Slide 3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
1. Отделочные растворы. Они подразделяются на обычные штукатурные и декоративные.
1.1. Для штукатурных работ обычно применяют известково-песчаные, цементно-известковые и известково-гипсовые растворы. Применение строительных растворов зависит от назначения.
1.2 Цветные декоративные растворы предназначаются для заводской отделки лицевых поверхностей стеновых панелей и крупных блоков; для оштукатуривания фасадов зданий.
2. Гидроизоляционные растворы используются для гидроизоляционных слоев и штукатурок.
3. Иньекционные цементные растворы применяют для заполнения каналов в предварительно напряженных конструкциях и уплотнения каналов в предварительно напряженных конструкциях и уплотнения бетона.
4. Тампонажные растворы предназначены для гидроизоляции скважин, шахтных стволов и туннелей путем закрытия водоносных грунтов, трещин и пустот в горных породах и заполнения закрепленного пространства.
5. Ренгенозащитные растворы приготовляют на баритовом песке (ВаSO4).
6. Акустические растворы – разновидность легких растворов. Предназначаются в качестве звукопоглощающей штукатурки для снижения уровня шума и получения «безэховых» помещений.
7. Монтажные растворы для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций изготовляют на портландцементе, расширяющемся или безусадочном цементах.
8. Сухие растворные смеси.

## Slide 4
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
Это композиции заводского изготовления на основе минеральных вяжущих веществ, включающие заполнители и добавки.
Сухие строительные смеси (ССС) затворяют водой на строительной площадке и перемешивают в небольшом смесителе.
Классификация
1 Сухие смеси классифицируют по:
- условиям применения;
- наибольшей крупности зерен заполнителя Дз, макс;
- виду вяжущего;
- функциональному назначению;
- способу нанесения.
2 По условиям применения сухие смеси подразделяют на предназначенные:
- для наружных работ;
- для внутренних работ.
3 По наибольшей крупности зерен заполнителя Дз, макс сухие смеси подразделяют на:
а) растворные с зернами размером менее 5 мм:
- крупнозернистые (0 мм < Дз, макс < 5 мм),
- мелкозернистые (0 мм < Дз, макс < 1,25 мм),
- тонкодисперсные (0 мм < Дз, макс < 0,2 мм);
б) бетонные с зернами размером более 5 мм.

## Slide 5
4 По виду применяемого вяжущего сухие смеси подразделяют на:
- цементные;
- гипсовые;
- известковые;
- магнезиальные;
- полимерные;
- смешанные.
5 По функциональному назначению сухие смеси подразделяют:
а) на кладочные
б) на штукатурные
в) на шпаклевочные
г) на клеевые, предназначенные для укладки
д) на затирочные (шовные)
е) на напольные
ж) на ремонтные
и) на изоляционные
к) на специальные
л) для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями для устройства
6 По способу нанесения сухие смеси подразделяют на смеси:
- механизированного нанесения,
- ручного нанесения.

## Slide 6
1 – автотранспорт; 2 – железнодорожный транспорт; 3 – склад цемента; 4 – склад химических добавок; 5 – штабельный склад песка; 6 – склад минеральных наполнителей; 7, 18, 20, 11, 31 – системы транспортирования; 8, 10, 15,, 19, 22 – бункера промежуточного хранения материалов; 9, 16 – сушильное оборудование; 17 – помольное оборудование; 12 – классификаторы песка; 14 – склад фракционированного песка; 23, 24, 25, 26 – расходные бункера смесительного отделения; 28 – питатель ленточный; 27 – система дозаторов; 29 – смеситель; 30 – накопительный бункер готовой сухой смеси; 32 – фасовочная машина; 33 – укладчик мешков, 34 – склад готовой продукции.

## Slide 7
Технологическая линия ССС
Преимущества ССС:
Обеспечивают высокое качество, стабильность марки и состава раствора;
Исключается перевозка воды;
Можно создать запас смеси на объекте и готовить раствор в необходимом количестве;
Устраняются потери смеси при перевозке к месту работ;
Исключаются неудобства, связанные с приготовлением, перевозкой и хранением товарных (мокрых) растворов зимой.
Недостатки ССС:
Повышенная стоимость, связанная с затратами на сушку заполнителя;
Небольшой срок хранения.