ЗАДАЧА 5.  Расчет осадки методом линейно деформируемого

слоя конечной  толщины

Требуется: рассчитать осадку прямоугольного фундамента методом  линейно деформируемого слоя конечной толщины.

Исходные данные: исходные данные приведены в табл.1.1 и объяснены на рис. 1.1.

Таблица 11.1

Мощности слоев, глубина заложения фундамента, физико-механические

характеристики

| № вари- анта | Глубина заложения фундамента d, м | Нагрузка, включая вес фундамента Р, кН | Размеры прямоугольного фундамента в плане, м | Разновидность грунта | Мощность слоя, м | Удельный вес грунта во взвешенном состоянии (в , кН/м3 | Модуль общ. деформации Е, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3,0 | 42500 | 14,0 | 10,0 | Супесь пластичн. Суглинок тугопл. Супесь пластич. Глина тугопласт. | 4,0 5,0 4,0 2,3 | 17,93 – – – | 16500 14120 14250 16580 |
| 2 | 2,8 | 53850 | 15,0 | 11,0 | Супесь пластичн. Суглинок тугопл. Супесь пластич. Глина полутв. | 5,0 4,8 2,5 1,7 | 19,81 – – – | 19500 16120 14450 12580 |
| 3 | 2,7 | 44960 | 14,4 | 10,8 | Супесь пластичн. Суглинок тугопл. Глина мягкопл. Глина тугопласт. | 4,0 6,0 0,9 3,2 | 19,52 – – – | 18500 10820 14250 13580 |
| 4 | 3,2 | 62950 | 12,8 | 12,8 | Супесь пластичн. Супесь пластич. Глина тугопласт. Глина полутв. | 3,5 5,0 1,1 3,4 | 19,81 – – – | 19500 12120 14250 14580 |
| 5 | 2,6 | 76000 | 14,2 | 12,2 | Супесь пластичн. Супесь пластич. Глина тугопласт. Песок средней кр. | 5,4 5,0 2,1 3,6 | 19,03 – – – | 19500 14120 14250 14580 |

Окончание табл. 11.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3,1 | 57250 | 13,9 | 12,9 | Супесь пластичн. Суглинок тугопл. Супесь пластич. Глина тугопласт. | 4,5 5,4 4,1 2,2 | 19,28 – – – | 16500 14120 14250 12580 |
| 7 | 2,9 | 82560 | 14,2 | 12,2 | Супесь пластичн. Супесь пластич. Глина тугопласт. Суглинок тугопл. | 5,5 4,3 2,8 1,4 | 19,87 – – – | 17500 13120 14250 13580 |
| 8 | 3,3 | 93170 | 14,5 | 14,5 | Супесь пластичн. Суглинок тугопл. Супесь пластич. Глина тугопласт. | 4,9 6,0 0,9 3,8 | 19,64 – – – | 19500 14120 16250 13580 |
| 9 | 2,6 | 44500 | 12,0 | 10,0 | Суглинок тугопл. Супесь пластич. Глина тугопласт. Глина полутв. | 3,5 5,0 1,7 3,5 | 19,54 – – – | 18500 14120 14250 13580 |
| 10 | 3,4 | 55250 | 12,0 | 12,0 | Супесь пластичн. Суглинок тугопл. Глина тугопласт. Песок средней кр. | 5,4 5,6 2,4 1,8 | 19,89 – – – | 15500 10820 14550 14580 |

Рис. 1.1. Схема к расчету осадки

методом слоя конечной толщины:

1 – фундамент; 2 – i-й слой грунта

с модулем деформации Е;

3 – несжимаемый грунт

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

По исходным данным для грунта  основания вычисляется:

р=Р/аb

где Р - нагрузка, включая вес фундамента,  кН, а,b – длина и ширина фундамента соответственно, м.

# Осадку фундамента определяют по формуле

,                  (1.1)

где р – среднее давление под подошвой фундамента, кПа; при b < 10 м вместо р подставляют ро , определенное по выражению

.				(1.2)

Здесь – природное давление грунта  на уровне подошвы фундамента, для  фундаментов с шириной подошвы b ≥ 10м  pо = p;

kc –   коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений за счет влияния жесткого подстилающего слоя из условия m′ = hk/b по табл. 11.2.

Таблица 1.2

Коэффициент kc учитывающий концентрацию напряжений

| m′ = hk/b | kc |
| --- | --- |
| 0 < m′ ≤ 0,25 0,25 < m′ ≤ 0,5 0,5 < m′ ≤ 1,0 1,0 < m′ ≤ 1,5 1,5 < m′ ≤ 2,5 2,5 < m′ | 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 |

hk, – мощность линейно деформированного слоя, в пределах которой выполняют суммирование по формуле

.

Здесь kp – коэффициент, равный: kp = 0,8 при р = 100 кПа и kp = 1,2 при р = 500 кПа, а при промежуточных значениях р определяют по интерполяции;  и  ψ – коэффициенты, зависящие от разновидности грунтов:

глинистые – = 9 м, ψ = 0,15;

песчаные   – = 6 м, ψ  = 0,10.

km– коэффициент, учитывающий влияние ширины подошвы фундамента (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Значения коэффициента km

| Среднее значение Е, МПа | km при b,м, равной |
| --- | --- |
|  | b < 10 | 10 ≤ b ≤ 15 | b > 15 |
| E < 10 E ≥ 10 | 1,0 1,0 | 1,0 1,35 | 1,0 1,5 |

ki и ki-1 – коэффициенты, принимаемые по табл. 11.4 в зависимости от n = a/b и относительных глубин mi = zi/b и mi-1 =zi-1/b подошвы и кровли i-гo слоя соответственно (рис. 1.4).

Таблица 1.4

Значения коэффициента k для расчета осадок фундаментов

по методу слоя конечной толщины

| m=z/b | Прямоугольный фундамент при n=a/b |
| --- | --- |
|  | 1 | 1,4 | 1.8 | 2,4 | 3,2 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 0,2 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |
| 0,4 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |
| 0,6 | 0,299 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |  |
| 0,8 | 0,380 | 0,394 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |  |
| 1,0 | 0,446 | 0,472 | 0,482 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |  |
| 1,2 | 0,499 | 0,538 | 0,556 | 0,565 | 0,567 | 0,567 |  |
| 1,4 | 0,542 | 0,592 | 0,618 | 0,635 | 0,640 | 0,640 |  |
| 1,6 | 0,577 | 0,637 | 0,671 | 0,696 | 0,707 | 0,709 |  |
| 1,8 | 0,606 | 0,676 | 0,717 | 0,750 | 0,768 | 0,772 |  |
| 2,0 | 0,630 | 0,708 | 0,756 | 0,796 | 0,820 | 0,830 |  |
| 2,2 | 0,650 | 0,735 | 0,789 | 0,837 | 0,867 | 0,883 |  |
| 2,4 | 0,668 | 0,759 | 0,819 | 0,873 | 0,908 | 0,932 |  |
| 2,6 | 0,683 | 0,780 | 0,844 | 0,904 | 0,948 | 0,977 |  |
| 2,8 | 0,697 | 0,798 | 0,867 | 0,933 | 0,981 | 1,018 |  |
| 3,0 | 0,708 | 0,814 | 0,887 | 0,958 | 1,011 | 1,056 |  |
| 3,2 | 0,719 | 0,828 | 0,904 | 0,980 | 1,041 | 1,090 |  |
| 3,4 | 0,728 | 0,841 | 0,920 | 1,000 | 1,065 | 1,122 |  |
| 3,6 | 0,736 | 0,852 | 0,935 | 1,019 | 1,088 | 1,152 |  |
| 3,8 | 0,744 | 0,863 | 0,948 | 1,036 | 1,109 | 1,180 |  |
| 4,0 | 0,751 | 0,872 | 0,960 | 1,051 | 1,128 | 1,205 |  |
| 4,2 | 0,757 | 0,881 | 0,970 | 1,065 | 1,146 | 1,229 |  |
| 4,4 | 0,762 | 0,888 | 0,980 | 1,078 | 1,162 | 1,251 |  |
| 4,6 | 0,768 | 0,896 | 0,989 | 1,089 | 1,178 | 1,272 |  |
| 4,8 | 0,772 | 0,902 | 0,998 | 1,100 | 1,192 | 1,291 |  |
| 5,0 | 0,777 | 0,908 | 1,005 | 1,110 | 1,205 | 1,309 |  |

Окончание табл. 1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 0,786 | 0,922 | 1,022 | 1,132 | 1,233 | 1,349 |  |
| 6,0 | 0,794 | 0,933 | 1,037 | 1,151 | 1,257 | 1,384 |  |

Примечание. При промежуточных значениях m и n коэффициент k  определяется по интерполяции.

Если в пределах hk залегает один слой грунта с модулем Е, то в формуле (1.1) вместо суммы будет стоять один член k/E, где k принимают по табл. 1.4 в зависимости от hk/b.

Пример решения

Исходные данные: исходные данные приведены в табл.1.5

Таблица 1.5

| № вари- анта | Глубина заложения фундамента d, м | Нагрузка, включая вес фундамента Р, кН | Размеры прямоугольного фундамента в плане, м | Разновидность грунта | Мощность слоя, м | Удельный вес грунта во взвешенном состоянии (в , кН/м3 | Модуль общ. деформации Е, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 3,0 | 32500 | 12,0 | 10,0 | Супесь пластичн. Суглинок тугопл. Супесь пластич. Глина тугопласт. | 5,0 3,0 4,0 2,3 | 18,93 – – – | 19500 10120 14250 13580 |

По исходным данным для грунта  основания вычисляется:

р=Р/аb =32500/(12,0-10,0)=270,83 кПа

где Р =32500 кН- нагрузка, включая вес фундамента,  а =12,0 м, ,b=10,0 м – длина и ширина фундамента соответственно.

hk, – мощность линейно деформированного слоя, в пределах которой выполняют суммирование по формуле

.

hk, =10,19 м – мощность линейно деформированного слоя

.

=270,83-18,93-3,0=214,04 кПа. Но т.к. b≥10,0м принимаем ро =р=270,83 кПа.

Глубина деформированного слоя грунта определяется от подошвы фундамента, поэтому величина Z1= 5.0-3.0=2.0 м. Z0 =0.0 м.

ki и ki-1 – коэффициенты, принимаемые по табл. 1.4 в зависимости от n = a/b и относительных глубин mi = zi/b и mi-1 =zi-1/b подошвы и кровли i-гo слоя соответственно;

m1=2.0/10.0=0.2. n=12.0/10.0=1.2   по табл. 1.4 принимаем k1 =0,1

mо=0.0/10.0=0.0. n=12.0/10.0=1.2    принимаем kо =0,0

z2=2,0+3,0=5,0 м.

m2=5.0/10.0=0.5. n=12.0/10.0=1.2  принимаем k2 =0,25

z3=5,0+4,0=9,0 м.

m3=9.0/10.0=0.9. n=12.0/10.0=1.2    принимаем k3 =0,423

z4=9,0+2,3=11,3 м, но более hk,=10,19 м, поэтому принимаем z4=10,19м

m1=10,19/10.0=1,02. n=12.0/10.0=1.2   по т. 1.4 принимаем k4 =0,459

=

()=0,0836 м

Осадка составила S= 8,36 см.

# Text boxes

Слой грунта

Супесь пластичная

Суглинок тугопластичн.

Супесь пластичная

Глина тугопластичн.