ЛЕКЦИЯ 3

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ.

Если естественное основание оказывается недостаточно прочным (т.е. физико–механические характеристики его не соответствуют предъявляемым к нему требованиям), то прибегают к устройству искусственных оснований.

Рис. 3.1  Армирование грунта при укреплении  насыпи

Методы применяемы в строительстве для улучшения работы и свойств грунтов в основании сооружений

Рис.3.2 Схема использования различных методов улучшения свойств, грунтового основания

3.1. Конструктивные методы.

Устройство грунтовых подушек; устройство насыпей; грунтовое ограждение; армирование грунта.

3.1.1. Устройство грунтовых (песчаных) подушек.

Грунт, имеющий недостаточную прочность и высокую сжимаемость в основании сооружений можно заменить грунтовой (песчаной) подушкой. Если толщина слоя такого грунта под подошвой фундамента не превышает 1,5 – 2,0 м., подушку обычно доводят до кровли подстилающего прочного слоя. Наличие подушки уменьшает глубину заложения фундамента и сокращает объём кладки.

При значительной мощности слоя непрочного грунта применяют распределительные подушки.

Для устройства песчаных подушек используют среднезернистые и крупнозернистые пески.

Рис.3.3. Схема к расчёту песчаной подушки.

При расчёте песчаной подушки определяют её высоту и размеры в плане.

Высоту подушки hn определяют из условия

Ширину песчаной подушки назначают по данным практики из условия, чтобы угол  был в пределах

Суммарная осадка подушки Sn и нижележащего грунта Sсл не должна превышать предельно допустимой величины Su для данного фундамента

Е1 – модуль деформации грунта подушки; Е2 – то же, нижележащего грунта; m – число слоёв грунта, на которые разбита эпюра давлений в пределах подушки; n – общее число элементов эпюры давлений в пределах сжимаемой толщи.

3.2. Механические методы (уплотнение).

Поверхностное уплотнение; глубинное уплотнение; предварительное обжатие грунтов.

3.2.1. Поверхностное уплотнение грунтов.

1. Уплотнение грунтов тяжёлыми трамбовками применяют для уплотнения грунтов, имеющих степень влажности (коэффициент водонасыщенности)  Для уплотнения грунтов используют трамбовки массой от 20 до 100 кН и более, подъём и сбрасывание которых производят краном или другим механизмом с высоты 4…8 м. и более. Трамбованием создаётся уплотнённый слой толщиной от 1,5 до 6 м. и более.

Трамбовки имеют в плане обычно круглую форму и изготавливаются из железобетона. Применяют и сборные трамбовки из пакетов стальных листов.

Уплотняют грунты участками. Число ударов «по следу» принимается из условия уплотнения основания до «отказа» – это соответствует числу ударов, начиная с которого приращение понижения трамбуемой поверхности происходит на одну и ту же величину.

Рис.3.4  Схема поверхностного   уплотнения грунта тяжелой трамбовкой

Уплотнение трамбуемой поверхности следует производить до отказа. Отказом в разных технологических операциях  может называться разные величины Например при погружении свай «отказом» называется погружение головы сваи от одного удара молота.

На приведенном примере на графике можно определить когда число ударов трамбовкой начиная (с 8 – 10 ударов) приращение понижения трамбуемой поверхности от одного удара происходит на одно и то же значение. На данном графике отказ будет равен 10.

Оптимальной называется влажность, при которой достигается максимальное значения плотности сухого грунта при его искусственном уплотнении.

Если естественная влажность грунта меньше оптимальной, то пред трамбованием  котлован замачивают. Необходимое количество воды в м3 на 1,0 м2 площади котлована определяют по формуле:

G = (Wo - W) ρ / 100 (1+e) h

h- глубина уплотняемой толщи,

е – коэффициент пористости грунта до уплотнения

ρ- плотность грунта т/м3 ,

W- влажность грунта в %,

W0 – оптимальна влажность грунта ев %.

Рис.3.5. Зависимость приращения  осадки трамбуемой поверхности  от числа ударов: 1 – точка уплотнения   «до отказа»

2) Уплотнение грунтов катками, лёгкими трамбовками и другими механизмами и транспортными средствами выполняют при оптимальной влажности Wo

где Wp – влажность грунтов на границе раскатывания.

Рис.3.6  Примерный график изменения

плотности сухого грунта  в зависимости

от изменения его влажности W.

Уплотнение ведут до определённой степени плотности

Глинистые трёхфазные грунты можно уплотнять с помощью пневмокатков на глубину 0,5…0,6 м.; связные и несвязные грунты – гружеными автомашинами на глубину 0,4…0,7 м., трамбующими машинами на глубину до 1,2 м.

Рис. 3.7 Применение ручных вибротрамбовок при уплотнении грунта

3) Вибротрамбование выполняется самоходными виброкатками при фронте работ, достаточном для их маневрирования и разворота или самопередвигающимися виброплитами и вибротрамбовками при стеснённых условиях.

Рис. 3.8 Применение  виброкатков при уплотнении грунта

4) Устройство фундаментов в вытрамбованных котлованах выполняется путём сбрасывания с высоты 4…8 м. трамбовки весом 15…100 кН, имеющей форму фундамента. За счёт вытеснения грунта трамбовкой образуется котлован такой же формы. При этом грунт ниже котлована и вокруг него уплотняется. Фундамент бетонируют враспор со стенками котлована.

При этом в образовавшуюся выемку добавляют щебень и продолжают трамбование. В результате образуется так называемая уширенная пята из втрамбованного в грунт щебня в основании сооружаемого фундамента, что значительно повышает расчетное сопротивление грунта основания и снижает его деформативность.

5. Армирование грунта геосинтетическими материалами.

Армирование грунта геосинтетическими материалами может  применяться для увеличения устойчивости откосов искусственных выемок и насыпей.

Рис. 3.9 Схема армирования грунта при укреплении откоса насыпи

Рис. 3.10 Применение  вибротрамбовки при уплотнении грунта откоса выемки