## Slide 1: Виды транспорта
Взаимодействие
Преимущества
Недостатки

## Slide 2: Условия взаимодействия разных видов транспорта
экономические (формируют общие экономические стимулы и ответственность у разных организаций, обеспечивающих транспортные операции);
технические (гарантируют принципиальную возможность взаимодействия: согласование пропускной и перерабатывающей способности стыкующихся линий, увязка и унификация параметров ПС, рациональная планировка транспортных узлов, выбор средств оперативной связи и т.д.);
технологические (обеспечивают увязку работы отдельных видов транспорта в единый технологический процесс, предусматривающий не только сквозное планирование выполнения транспортных операций, но и единую систему документации, отчетности и т.д.);
организационные (предопределяют наличие системы, обеспечивающей выполнение указанных выше условий).

## Slide 3: Программы развития транспортной системы России
1) 2 этапа, 4,6 триллиона рублей
2) 2008 год Федеральная программа развития транспортной системы России 2010-1015 гг. 13 трил. руб. (4,7 из бюджета);
3) Стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года;
4) Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года.
Варианты развития:
- инерционный;
- энерго-сырьевой;
- инновационный.

## Slide 6: Задачи и функции управления на транспорте
формирование национальной транспортной системы, гарантированно и эффективно удовлетворяющей потребностям в перевозках грузов и пассажиров, а также социальным, оборонным, природоохранным и другим требованиям;
структурная перестройка на транспорте, направленная на государственное регулирование естественных монополий, сокращение транспортных издержек, пользование экономически обоснованными тарифами, развитие конкуренции между транспортными предприятиями;
(при организации и лицензировании подобных транспортных предприятий государство, наделяя их правом на монопольное обслуживание своего сектора рынка, в обязательном порядке сохраняет за собой функции контроля качества обслуживания клиентуры, уровня тарифов, отсутствия отказов в обслуживании и т.д.)
развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры;

## Slide 7
повышение доступности услуг;
(Необходимо обеспечить защиту транспортных предприятий от недобросовестных конкурентов. Необходимо устанавливать и контролировать единые нормы, стандарты и правила в области охраны окружающей среды, безопасности движения, условий труда на транспорте, а также единые технические стандарты. Только государственные органы в состоянии финансировать и организовывать работу в области стандартизации, повышения безопасности транспорта, снижения вредных воздействий транспорта на окружающую среду, контроля выполнения соответствующих требований и т.д.)
необходимость эффективного транспортного обеспечения ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также потребность в концентрации транспортных ресурсов для осуществления срочных экономических акций общегосударственного значения и т.д.;
международный характер транспортной деятельности и необходимость контроля соблюдения соответствующих международных соглашений;
необходимость решения проблем землеотвода для сооружения транспортных систем (часто невозможно без участия государственных органов);
важнейшая роль транспорта в системе обороны страны, которая во всех случаях контролируется государством.

## Slide 8: Определены сферы ответственности государства в управлении транспортом:
совершенствование правовых основ транспортной деятельности;
решение задач оборонного и мобилизационного характера;
создание условий для обеспечения безопасности и антитеррористической защиты на транспорте;
обеспечение соответствия развития опорной транспортной инфраструктуры развитию производительных сил;
обеспечение работоспособности опорной транспортной инфраструктуры, определение стабильных источников инвестиций для её обновления;

## Slide 9
выработка и контроль выполнения стандартов безопасности транспортных процессов и воздействия транспорта на окружающую среду, в том числе – установление требований к транспортным средствам и системам;
регулирование социально-трудовых отношений и развитие кадрового потенциала;
проведение структурных преобразований на транспорте;
устранение и недопущение возникновения правовых и административных барьеров в процессах перевозок пассажиров и грузов, а также оказания сопутствующих им услуг;
выработка и контроль соблюдения правил конкуренции и условий недискриминационного доступа к инфраструктуре;

## Slide 10
выработка и реализация эффективной тарифно-ценовой политики на транспорте;
обеспечение транспортного обслуживания для всех слоев населения и регионов страны. Целевая поддержка пользователей или операторов в тех случаях, когда рынок не может обеспечить такого обслуживания;
совершенствование системы контроля и надзора в транспортном комплексе, усиление контрольных органов, совершенствование правовых основ их функционирования;
обеспечение интеграции транспортной системы России в мировую транспортную систему.

## Slide 11: Автомобильный транспорт
Основные показатели работы: объем перевозок, грузооборот, пассажирооборот.
Единственный отвечает логистическому принципу «от двери к двери», но в тоже время он является наземным видом транспорта и его эффективность во многом зависит от дальности перевозки, широко используется в качестве туристско-экскурсионного (как самостоятельный или при взаимодействии с другими видами транспорта).

## Slide 12: показатели работы автотранспорта:
1. производительность грузового автомобиля – количество перевезенного груза в тоннах за единицу времени
2. среднесуточный пробег грузового автомобиля – отношение общего пробега автомобиля (км) за определенный период времени к автомобиле-дням работы автомобиля на линии за этот период.
3. время работы автомобиля – разность между продолжительностью работы автомобиля в наряде (включая простои) и временем его нулевых пробегов
4. средняя дальность одной поездки автомобиля с грузом определяют как отношение его пробега с грузом к общему числу поездок
5. продолжительность рейса автобуса – суммарное время нахождения автобуса в движении, времени на посадку и высадку пассажиров, простоя автобуса на конечных пунктах
6. продолжительность поездки автомобиля-такси – складывается из времени оплаченного и неоплаченного его пробега и простоя.
Расходы пассажирского автомобильного транспорта общего пользования примерно на 60% покрываются доходами (платой пассажиров за проезд)

## Slide 13: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ПОКАЗАТЕЛИ | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Коэффициент использования грузоподъемности статический | Для отдельной ездки: отношение фактической загрузки автомобиля к его грузоподъемности; Для парка: отношение объёма перевозок к произведению числа ездок и средней грузоподъемности.
Коэффициент использования грузоподъемности динамический | Для отдельной ездки: совпадает со статическим; Для парка: отношение выполненного грузооборота к произведению числа ездок, средней грузоподъемности и средней длины груженой части ездки.

## Slide 14: ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
1. Большая маневренность и подвижность.
2. Возможность перевозки без перегрузки и промежуточного складирования непосредственно из пункта производства в пункт потребления, т.е. мобильность доставки «от двери к двери» (можно сосредоточить в нужном месте нужное количество подвижного состава).
3. Высокая скорость доставки грузов малыми партиями в соответствии с потребностями грузополучателя.
4. Лёгкая приспособляемость к дорожным и климатическим условиям.
5. Малый срок окупаемости капиталовложений.
6. В результате территориальных изменений растёт значение автомобильных перевозок – широкая сфера применения (по видам грузов, системам сообщения и расстояниям перевозки), обеспечение сохранности груза (особенно при перевозке на короткие расстояния).

## Slide 15: НЕДОСТАТКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.
1. Небольшая грузоподъёмность единицы подвижного состава, низкая производительность труда.
2. Высокая себестоимость перевозок, связанная с малой грузоподъёмностью единицы подвижного состава.
3. Сравнительно большой удельный расход топлива, приходящийся на 1тонну груза – большая энергоёмкость.
4. Относительно высокая стоимость ремонта и технического обслуживания автомобилей – большая металлоёмкость.
5. Значительная экологическая нагрузка на окружающую среду – высокий уровень загрязнения.
6. Высокая аварийность.

## Slide 16: Железнодорожный транспорт
наиболее развитой и технически оснащенный вид транспорта в нашей стране. На его долю приходится основная транспортная работа (в тонно-километрах). По железной дороге перевозят массовые недорогие грузы на средние и дальние расстояния, а также пассажиров – на средние расстояния и в пригородной зоне.
Основные показатели работы объем перевозок, грузооборот, пассажирооборот.

## Slide 17: Специфические показатели работы
Объем перевозок
Грузооборот и пассажирооборот транспорта
Среднее расстояние перевозок обычно определяют как частное от деления грузооборота (пассажирооборота) на объем перевозок
Себестоимость перевозок
Производительность транспортных средств – количество транспортной работы на единицу подвижного состава в единицу времени
Производительность труда работников транспорта. Зависит от производительности транспортных средств, степени автоматизации и механизации транспортных процессов, погрузочно-разгрузочных и вспомогательных операций.

## Slide 18: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ПОКАЗАТЕЛИ | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статическая нагрузка грузового вагона | Отношение количества погруженных тонн к количеству загруженных вагонов
Динамическая нагрузка грузового вагона | Отношение грузооборота к пробегу груженых вагонов

## Slide 19: ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
1. Возможность перевозки больших объёмов грузов на большие расстояния – массовость перевозок;
2. Регулярность перевозок и устойчивые транспортные связи между регионами независимо от времени года и времени суток;
3. Низкая энергоёмкость и стоимость перевозок;
4. Высокая провозная и пропускная способность даёт возможность осуществлять массовые перевозки грузов;
5. Большая грузоподъёмность единицы подвижного состава
(65 – 90 – 125 тонн) – универсальность перевозок для разных грузов и пассажиров с большой скоростью;
6. Высокая надёжность путей сообщения и долговечность подвижного состава и тягового состава;
7. Практическое отсутствие вредного влияния на окружающую среду.

## Slide 20: НЕДОСТАТКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
1. Высокая стоимость начальных и конечных операций постройки и ремонта железнодорожных путей сообщения – высокое потребление металла (на 1 км – 200т);
2. Длительный срок окупаемости с момента начала строительства до начала перевозок (6-7 лет и более) – большие капиталовложения;
3. Разные стандарты на ширину колеи при организации международных перевозках – большая трудоёмкость (но ниже, чем на автотранспорте);
4. Низкая производительность труда (на 1 км – 14 человек, а в США – 1,5 человека).
5. Невысокий уровень качества транспортных услуг.

## Slide 21: Морской транспорт
относится к старейшим видам транспорта. Используется, в основном, как межконтинентальный в международном сообщении (среднее расстояние перевозки 4000 км) и в малом и большом каботаже, т.е. в районах одного или нескольких морей. Применяется, прежде всего, для перевозки массовых недорогих грузов (в том числе, сырья) и как круизный.
Основные показатели работы объем перевозок, грузооборот, пассажирооборот.

## Slide 22
Полная грузоподъёмность судна – дедвейт (Д) – это сумма массы служебного веса (вода, топливо, провиант и перевозимый груз)
Чистая грузоподъёмность – чистый дедвейт (Дч) – это максимальное количество тонн коммерческого груза, которое может взять судно
Валовая вместимость – объём всех помещений, кроме двойного дна
Чистая регистровая вместимость – объём грузовых помещений (из расчёта 2,83 кубических метра на 1 регистровую тонну)
Производительность судна в ткм или пасскм на 1т грузоподъемности;
Коэффициент использования грузоподъёмности судна;
Средняя нагрузка на 1т грузоподъёмности судов ткм;
Средняя нагрузка на 1л.с. мощности буксира в ткм;
Доля ходового времени с грузом;
Время оборота судна от погрузки до следующей погрузки.

## Slide 23: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО (речного и морского) ТРАНСПОРТА
ПОКАЗАТЕЛИ | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нагрузка по отправлению | Количество тонн груза, которое приходится на тонну регистровой грузоподъемности одного судна или группы судов в момент их отправления из начального пункта
Нагрузка по пробегу | Количество тонн груза, которое приходится на тонну регистровой грузоподъемности одного судна или группы судов с учётом изменений, происходящих в пути следования (разгрузка, догрузка и т.д.)
Коэффициент использования грузоподъемности | Количество тонн груза, которое приходится на тонну регистровой грузоподъемности одного судна или группы судов, если учитывается движение судов не только с грузом, но и без груза

## Slide 24: ПРЕИМУЩЕСТВА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Возможность массовых межконтинентальных перевозок грузов (дальние и сверхдальние расстояния), где среднее расстояние составляет 3567 км.
2. Большая грузоподъёмность.
3. Морские пути сообщения не требуют затрат на сооружение или поддержание в эксплуатационном состоянии, поэтому капиталовложения сравнительно не велики.
4. Сравнительно малый расход топлива и затраты энергии. Малая энергоёмкость обеспечивает низкую себестоимость перевозок на значительные расстояния.
5. Практически неограниченная пропускная способность морских транспортных линий.
6. Минимум потерь груза при перевозке.

## Slide 25: НЕДОСТАТКИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
1. Зависимость от географических особенностей и метеоусловий (течение, ветры, сезонность навигационного периода).
2. Значительные капиталовложения в портовое хозяйство и транспортный флот.
3. Низкие скорости доставки (измеряют в узлах,
1 узел = 1 морская миля = 1852 м, 1,852 км/ч).
4. Возможны экологические проблемы при перевалке грузов и их обработке.

## Slide 26: Внутренний водный, или речной транспорт
уступил своё лидирующее положение другим видам транспорта, используется для массовых перевозок недорогих грузов (доля гравия, песка, нерудных строительных материалов составляет более 85 %; нефти и каменного угля – 11 %). Особая роль отводится при обслуживании отдаленных районов нашей страны (Сибирь, Дальний Восток), широко используется как круизный, а также для перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния.
Основные показатели работы объем перевозок, грузооборот, пассажирооборот.

## Slide 27: ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
1. Высокая провозная способность глубоководных путей (например, на Волге при глубине фарватера 120-140 см провозная способность в 2 раза выше, чем на двухпутной железной дороге);
2. Сравнительно низкая себестоимость (суммарно на 30 % дешевле себестоимости железнодорожного транспорта, но перевозка нефти в 3 раза дешевле, леса – в 5 раз дешевле);
3. Удельный расход топлива в 4 раза меньше, чем на автомобильном транспорте, и в 15-20 раз меньше, чем на воздушном транспорте;
4. Высокая производительность;
5. Меньшие капиталовложения, чем в железнодорожный транспорт (в 10 раз);
6. Меньшая металлоемкость на 1 т грузоподъемности.

## Slide 28: НЕДОСТАТКИ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
1. Сезонность работы (на юге — примерно 240 дней из-за обмеления рек, на севере — 120—150 дней из-за ледостава). В США, Германии удельный вес речного транспорта выше, так как в этих странах навигация длится 10— 11 мес в году;
2. Невысокая скорость судов и доставки грузов;
3. Невозможность повсеместного использования – разобщенность речных бассейнов, расположенных, в основном, в меридиональном направлении;
4. Трудность использования рек в естественном состоянии (неравномерность глубин, извилистость пути и др.).

## Slide 29: Воздушный транспорт
Основными сферами использования воздушного транспорта являются внутренние и международные перевозки пассажиров на дальние расстояния, доставка срочных и дорогостоящих грузов, а также транспортное обслуживание территорий, лишенных других видов транспорта. Для перевозок грузов его применение ограничено. Отличается от остальных видов транспорта возможностью осуществлять специфические виды деятельности.
Основные показатели работы: объем перевозок; пассажирооборот; грузооборот;
коммерческая загрузка самолета – частное от деления выполненных им приведенных тонно-километров нетто на налет самолета в километрах;
производительность воздушного судна – отношение выполненных им приведенных тоннокилометров нетто на налет самолета в часах;
средняя дальность полетов пассажиров – рассчитывают путем деления выполненных пассажиро-километров на количество отправленных пассажиров.

## Slide 30: ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Высокая скорость доставки пассажиров и грузов;
2. Маневренность и оперативность, особенно при организации новых маршрутов, большая мобильность и автономность полетов;
3. Возможность быстрой передислокации подвижного состава при изменении пассажиропотоков, в том числе из-за аварий на других видах транспорта;
4. Большая беспосадочность перелетов (около 10000 км);
5. Кратчайший путь следования;
6. Неограниченные провозные возможности (сегодня они ограничены лишь мощностью аэродрома);
7. Относительно небольшие капитальные вложения (на 1 км воздушного пути примерно в 30 раз меньше, чем на 1 км железнодорожного пути).
8. Наличие естественной среды, играющей роль «транспортного коридора», почти полное отсутствие вложений в путевые работы (требует в 10-20 раз меньше капитальных вложений на основании новых линий);
9. Безопасность движения выше автомобиля в 2 раза.

## Slide 31: НЕДОСТАТКИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
1. влияние погодных условий;
2. высокая себестоимость грузовых перевозок (выше, чем на железной дороге);
3. высокая энергоемкость;
4. ограниченность габарита и веса перевозимых грузов;
5. авиация значительно загрязняет атмосферу (на 1 пассажиро-километр самолет выбрасывает 386 грамм грязи, автомобиль – 12 гр., железная дорога – 0,6 гр. За один трансатлантический полет самолет сжигает от 35 до 50 тонн кислорода – это столько, сколько потребляет город с населением 15-20 тыс. человек в течение года).

## Slide 32: Специфические показатели работы
коэффициент занятости пассажирских кресел;
реальная скорость доставки грузов и пассажиров (время на полет, пребывание в аэропорту и пр.);
налет часов на самолет, а также средний налет на парк самолетов;
коммерческая загрузка;
коэффициент использования коммерческой грузоподъемности, показывает, какой самолет предпочитают пользователи;
техническая дальность полета – расстояние, которое может пролететь самолет с установленным запасом топлива;
практическая дальность полета с учетом обязательного сохранения навигационного запаса топлива на случай форс-мажорных обстоятельств;
крейсерская скорость – скорость самолетов при равномерном горизонтальном полете;
рейсовая скорость (без учета времени остановок) в км/ч;
коммерческая скорость (с учетом времени остановок в промежуточных аэропортах);
производительность самолета, вертолета – в т-км за 1 час и др.

## Slide 33: Трубопроводный транспорт
отличается от остальных видов транспорта тем, что он не соответствует полностью понятию «транспорт», так как подвижной состав и специально приспособленные под него пути сообщения в этом виде транспорта совмещены в одно понятие «трубопровод».
Техническое оснащение: трубопроводный транспорт представляет собой трубопровод из сварных, как правило, стальных труб различного диаметра с антикоррозийным покрытием и насосных станций, расположенных на трубопроводе через каждые 100-140 км и работающих в автоматическом режиме. При перекачке газа на трубопроводе также устанавливают через каждые 200 км компрессорные станции для сжатия (сжижения) газа, что повышает производительность перекачки.

## Slide 34: ПРЕИМУЩЕСТВА трубопроводного транспорта:
- трубопровод может быть проложен на земле, под водой, на болотистых местах и участках вечной мерзлоты на специальных подпорках и т.п.;
- объемы перекачки не ограничены;
- полная сохранность качества и количества грузов благодаря герметизации труб и станций;
- отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду;
- автоматизация операций по сливу, наливу (начально-конечные операции) и перекачке;
- самая низкая себестоимость и самая высокая производительность труда, что связано не в последнюю очередь с небольшим количеством людей, необходимых для выполнения перекачки;
- незначительная зависимость от климатических условий, что делает процесс перекачки непрерывным;
- меньшие, чем в другие виды транспорта, капиталовложения;
- более короткий путь по сравнению с водными видами транспорта;
- эффективность работы на любых расстояниях перевозки и др.

## Slide 35: НЕДОСТАТКИ трубопроводного транспорта:
- неуниверсальность, так как перевозятся грузы ограниченной номенклатуры, преимущественно жидкие и газообразные;
- возможность утечки жидкости или газа (экологическая проблема).

## Slide 36: Относительные характеристики видов транспорта
Характеристика | Железнодорож- ный транспорт | Автотранспорт | Водный транспорт | Воздушный транспорт | Трубопроводы
Скорость | 3 | 2 | 4 | 1 | 5
Доступность | 2 | 1 | 4 | 3 | 5
Надежность | 3 | 2 | 4 | 5 | 1
Грузоподьемность | 2 | 3 | 1 | 4 | 5
Частота отправок | 4 | 2 | 5 | 3 | 1
Суммарная оценка | 14 | 10 | 18 | 16 | 17
Структура издержек различных видов транспорта
Вид транспорта | Издержки | 
 | Постоянные | Переменные
Железнодорожный | Высокие расходы на подвижной состав, терминалы, рельсовые пути и др. | Низкий уровень
Автомобильный | Низкие издержки (шоссе уже построены и поддерживаются из дорожных фондов) | Средний уровень (горючее, техническое обслуживание и пр.)
Водный | На среднем уровне (суда и оборудование) | Низкий уровень (возможна разовая перевозка большого тоннажа)
Воздушный | Низкий уровень (самолеты, погрузочно-разгрузочное оборудование, контейнеры) | Высокий уровень (горючёе, оплата труда, техническое обслуживание и пр.)
Трубопроводный | Самый высокий уровень (земля, строительство, насосные станции, системы контроля и управления) | Самый низкий уровень (затраты на оплату труда крайне незначительны)

## Slide 37
Показатель | Морской | Железно-дорожный | Речной | Автомобиль-ный | Воздушный | Трубопровод-ный
Пропускная способность | Неограниченная | Высокая | Высокая | Невысокая | Малая | Ограниченная
Себестоимость перевозок | Низкая | Низкая | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая/низкая
Скорость перевозок | Низкая | Высокая | Низкая | Высокая | Очень высокая | Очень высокая
Регулярность перевозок | Иногда ограниченная | Стабильная | Сезонная | Контролиру- емая | Лимитируется погодой | Неограниченная
Дальность перевозок | Межконти-нентальная | Внутриконти-нентальная | Внутри водного бассейна | Небольшая | Неограни-ченная | Внутри-континен-тальная
Объем перевозок | Большой | Большой | Большой | Небольшой | Небольшой | Большой
Необходимость в специальной сети дорог | Не требуется | Требуется | Не требуется | Требуется | Не требуется | Требуется
Необходимость в специальных терминалах | Требуется портовое хозяйство | Требуются терминалы на станции | Требуются терминалы на пристани | Не требуется | Требуются аэропорты | Требуются насосные станции

## Slide 38: Для учета и анализа технической работы на каждом виде транспорта существует комплекс количественных и качественных показателей
К количественным показателям относятся: суммарный пробег подвижного состава, исчисляемый, например, в поездо-километрах, вагоно-километрах, судо-километрах и т. п. и расчлененный обычно на пробег в груженом и порожнем состояниях; количество грузовых операций, выполняемых в пунктах отправления и назначения; число единиц подвижного состава, переданных от одних подразделений транспорта к другим (ввоз, вывоз, местное сообщение, транзит, прием, сдача) и др.

## Slide 39
К качественным показателям относятся: оборот транспортной единицы (вагона, локомотива, судна, автомобиля, самолета) в часах или сутках; статическая и динамическая нагрузка подвижного состава (вагонов, судов, автомобилей и т. п.) в тоннах; коэффициент использования пробега, или, иначе, процент груженого пробега транспортной единицы к общему пробегу за расчетный период; средняя продолжительность работы транспортной единицы за сутки в часах; коэффициент использования парка подвижного состава, т. е. процент работающих единиц от общего списочного их наличия; производительность транспортной единицы в тонно-километрах за расчетный период (сутки, год) и другие показатели.

## Slide 40
К важнейшим временным показателям из названных относятся:
оборот,
среднесуточный пробег,
скорость движения транспортных единиц.

## Slide 41: При разработке технологического процесса оказания услуги устанавливают:
- вид и технологию перевозки;
- параметры услуги (маршрут движения, места расположения остановочных пунктов и режимов их работы, расписание движения, тип (марку, модель) автотранспортных средств, нормирование скоростей движения автотранспортных средств, специальные условия перевозки, порядок информационного обеспечения услуги, стоимостные характеристики и т.п.) и показатели качества;
- состав и последовательность процедур осуществления услуги;
- состав и количество необходимых ресурсов, включая автотранспортные средства, запасные части и материалы, оборудование, средства технического и документального обеспечения и оснащения услуги;
- порядок управления и контроля за процессом оказания услуги (диспетчерское управление, контрольно-ревизорские проверки и т.п.).

## Slide 42: Требования к результату оказания услуг
При оценке результата оказания услуги учитывают следующие свойства услуги:
- безопасность;
- своевременность и скорость;
- комфортность, этика и эстетика;
- комплексность;
- информативность, достоверность;
- доступность;
- сохранность багажа.

## Slide 43
Свойства услуги выражаются в виде качественных и количественных характеристик. Количественное выражение характеристик услуги может быть представлено в виде абсолютных и относительных показателей качества, отражаемых в условиях договора перевозки и нормативных документах. Состав этих показателей формируется на основе основных групп показателей качества пассажирских перевозок, установленных в ГОСТ 30594/ГОСТ Р 51004.

## Slide 44: БЕЗОПАСНОСТЬ
При оказании услуги исполнитель обеспечивает соблюдение требований безопасности для жизни и здоровья граждан и окружающей среды.
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ и СКОРОСТЬ
Исполнитель обеспечивает осуществление перевозки в соответствии с установленным расписанием, другими требованиями по времени и скорости движения автотранспортных средств, предусмотренными договором перевозки.

## Slide 45: КОМФОРТНОСТЬ, ЭТИКА и ЭСТЕТИКА.
При оказании услуги исполнитель обеспечивает соблюдение требований к условиям обслуживания при пребывании пассажиров в автотранспортном средстве, а также в начальном, промежуточных и конечном пунктах следования, а именно:
- количество пассажиров должно соответствовать установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено договором), а также нормам вместимости, предусмотренным технической характеристикой транспортного средства;
- персонал исполнителя должен соблюдать общепринятые нормы поведения (вежливость, доброжелательность, культуру речи, внешний вид);

## Slide 46
- салоны транспортных средств, остановочные пункты, помещения автовокзалов и пассажирских автостанций должны быть чистыми, эстетичными, освещенными, не допускаются неисправности, которые могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров;
- оформление и содержание автотранспортных средств, остановочных пунктов, помещений автовокзалов и пассажирских автостанций, внешний вид персонала должны соответствовать общепринятым нормам и фирменному стилю исполнителя;
- температура, состав воздуха и уровень шума в салоне автотранспортного средства и других помещениях должны соответствовать установленным нормам.

## Slide 47: КОМПЛЕКСНОСТЬ
При оказании услуги исполнитель обеспечивает выполнение всех составляющих технологического содержания услуги, а также оказывает сопутствующие услуги, состав и требования к которым установлены в договоре перевозки.
ДОСТУПНОСТЬ
Исполнитель обеспечивает возможность бездискриминационного доступа различных групп потребителей (пассажиров) к пользованию услугой в соответствии с ее назначением за счет установления соответствующих социальных, экономических и технических характеристик услуги.

## Slide 48: ИНФОРМАТИВНОСТЬ и ДОСТОВЕРНОСТЬ
В процессе оказания услуг исполнитель обеспечивает пассажиров необходимой и достоверной информацией об отправлении (прибытии) автотранспортных средств, правилах проезда и провоза багажа, маршруте, местах расположения огнетушителя и аптечки, местах расположения аварийных выходов и способах их открытия, способе связи с исполнителем.
СОХРАННОСТЬ БАГАЖА
При оказании услуги исполнитель должен обеспечивать доставку багажа в установленные сроки в пункт назначения без потерь и повреждений.