Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Сибирская государственная

автомобильно-дорожная академия» (ФБГОУ ВПО «СибАДИ»)

Задание к практике

ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

1 Расчёт план-графика по проведению ТО и ремонтов

В настоящее время используется две достаточно эффективные системы эксплуатации техники: по фактической наработке и ППР. Если объёмы работ не стабильны и имеется ряд других производственных факторов, то организации эксплуатирующей строительную и дорожную технику целесообразно применять систему по фактической наработке. Если же имеется уверенность в заказах на планируемый год и хорошо известна статистика по используемой технике, тогда целесообразно выбирать систему ППР (планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживаний). В этом случае планово-предупредительная система является руководящим техническим материалом при эксплуатации специальной техники. Она предусматривает ежесменное техническое обслуживание (ЕО), плановое техническое обслуживание (ТО), выполняемые в плановом порядке через определенные наработки. Виды ТО различаются между собой периодичностью выполнения и составом работ, а следовательно, трудоемкостью и простоями. Каждому виду в зависимости от последовательности его проведения присваивают порядковый номер, начиная с первого: ТО-1, ТО-2 и т. д. В состав работ ТО, имеющего более высокий порядковый номер, входят работы каждого из предшествующих видов воздействий. Кроме того, проводят сезонное техническое обслуживание (СО), выполняемое 2 раза в год при подготовке машины к использованию в периоды последующего летнего или зимнего сезонов.

Планово-предупредительная система предусматривает также текущий (ТР) и капитальный (КР) ремонты. Текущий ремонт планируют (специальная техника) или проводят по потребности (автомобили). В последнем случае устанавливают нормативы только по трудоемкости и простоям в удельном исчислении на единицу наработки.

Действующие нормативы по отрасли используют эксплуатационные предприятия для расчета на плановый период коэффициентов, оценивающих простои (обычно коэффициента технического использования), плана работ по ТО и прогнозирования потребности в ремонтах для парка предприятия. Рассчитывают по списочному числу машин по каждой модели. Предварительно рассматривают нормативы по моделям парка. Если они одни и те же по нескольким моделям, то для расчёта машины этих моделей объединяют в одну группу.

Техническое обслуживание представляет собой комплекс работ для поддержания исправности или только работоспособности машины при подготовки и использовании её по назначению, при хранении и транспортировании.

Комплекс работ должен быть минимальным и достаточным (оптимальным) для решения задач технического обслуживания (ТО), которыми являются:

-снижение скорости изнашивания элементов и машин в целом;

-обеспечения требуемого уровня вероятности безотказной работы в периоды между обслуживаниями;

-эффективное использование топлива, шин и других эксплуатационных материалов.

Виды технического обслуживания и их количество можно планировать, исходя из фактической наработки или по календарному времени с учётом времени нахождения машин в наряде.

1.1 Определение количества ТО и Р (расчёт рекомендуется начинать с ТР не учитывая количество капитальных ремонтов)

,					(1)

где  - величина фактической наработки машины на начало планируемого года со времени проведения аналогичного ТО и Р, ;

- планируемая наработка на расчетный год, ;

- периодичность соответствующего вида ТО и Р, ;

- количество всех видов предшествующих технических обслуживаний и ремонтов (при расчете текущего ремонта  равно нулю).

1.2 Определение месяца капитального ремонта

В процессе эксплуатации машины возникают её отказы. Устранение отказов производится проведением либо текущего, либо капитального ремонта. Текущий ремонт, выполняется по потребности и требует планирования только по трудовым затратам и их распределению между видами работ. Капитальный ремонт планируют в соответствии с утверждёнными нормами наработки машин до капитального ремонта.  Порядковый номер месяца, в котором должен производиться капитальный ремонт , определяют по формуле

.  		                    (2)

Если при расчете >12, капитальный ремонт машины в этом году не планируется.

1.3 Определение порядкового рабочего дня ТО и Р

,			(3)

где  - количество рабочих дней в планируемом месяце;

- число рабочих дней в планируемом году.

1.4 Определение объема работ для ТО и Р

(4)

(5)

где ТрТО – трудоёмкость вида технического воздействия, чел.час;

Кто – количество данных видов технических воздействий, шт.

1.5 Определение фонда рабочего времени

,		(6)

где  - число дней в планируемом году;

- число выходных дней;

- число праздничных дней;

- число предпраздничных дней;

- рабочая смена, ;

- сокращение рабочего дня в предпраздничные дни, .

1.6 Определение количества рабочих

(7)

где V – объём работ, чел. час;

ФНР – фонд рабочего времени, час.

На основании рассчитанных значений производится построение план-графика и составление организационно-технологической карты для проведения технических обслуживаний, диагностирования или ремонта машин (приложения 2,3).

2 Графическая часть

Графическая часть курсовой работы состоит из двух листов формата А1.

- 1 Лист: Представляется план график выполнения ТО и Р для парка техники на один произвольно выбранный месяц в планируемом году, а так же организационно-технологическую карту ТО для одной машины согласно заданию (см. приложение 2).

- 2 Лист: Представляет технологическую карту ТО или диагностирования системы или агрегата согласно задания (см. приложение 3)

Список литературы

1. Зеленков Г.И. Проектирование предприятий по ремонту строительных и дорожных машин/ – М.:1971 г.

2. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин/ – М.: 1990 г.

3. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин. МДС 12-8.2000/ Госстрой России, ЦНИИОМТП.- М.: ГУП ЦПП, 2000.-76.

# Приложение 1								Исходные данные

| № вар-та | Машина №1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Машина № 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭО 0,25 м3: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 6445 4200 | 6210 4050 | 6600 2840 | 6830 2600 | 6270 3880 | ДУ - 98: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 4 | 6600 3400 | 6870 4500 | 6990 4400 | 5200 4880 | 6130 3840 |
| 2 | ЭО 0,4 м3: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 8200 4290 | 8650 3050 | 6555 2740 | 7850 3600 | 7050 3420 | ДУ - 98: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 6 | 6600 3400 | 6855 4500 | 6950 4410 | 5200 4800 | 6110 3890 |
| 3 | ЭО 1 м3: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 8400 4000 | 9540 10000 | 7695 4000 | 8300 9420 | 4220 9760 | Погрузчик ТО-28А отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 9 | 2400 2800 | 3700 7800 | 9265 2635 | 8700 2850 | 8100 8040 |
| 4 | Рыхлитель ДЭТ-250М2: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 7600 3800 | 4500 6760 | 3620 8630 | 5080 7320 | 2090 4500 | Погрузчик Четра ПК60: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 10 | 8700 2800 | 8640 3050 | 8560 3200 | 6205 4000 | 6690 2870 |
| 5 | Рыхлитель Т–170: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 5000 2000 | 5220 2110 | 6950 4405 | 5660 2370 | 5890 2490 | Поливомоечна машина На базе КамАЗ-53605 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 1 | 5940 2500 | 8060 3300 | 6165 2850 | 6265 2900 | 6340 3000 |
| 6 | ДУ - 101: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 5400 2220 | 8400 4020 | 9555 10040 | 5860 2440 | 5670 2380 | Поливомоечная машина на базе ЗИЛ-432932 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 2 | 2600 3400 | 2870 3200 | 3900 3770 | 9200 2680 | 8780 2855 |
| 7 | ДУ - 84: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 9080 2480 | 9280 2610 | 8780 2820 | 8670 3550 | 8510 3205 | Мусоровоз на базе КамАЗ-53605 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 3 | 8200 3080 | 8060 3370 | 7830 2870 | 7630 2690 | 7540 2450 |
| 8 | Бульдозер на базе Т–130: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 3255 3265 | 3450 3410 | 3650 3620 | 3830 3800 | 2030 4330 | Машина вакуумная МАЗ-437041 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 5 | 2200 3000 | 2400 2800 | 2600 2400 | 2800 2400 | 3000 2200 |
| 9 | Бульдозер на базе Т–170: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 3380 3600 | 2480 3400 | 2500 3080 | 2800 3080 | 3040 2800 | Автогрейдер ДЗ-122Б-7 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 7 | 3200 2600 | 3440 2400 | 3670 2200 | 3870 2065 | 4090 1870 |
| 10 | Скрепер приц. Т-170 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 2800 3600 | 2600 3800 | 2465 4075 | 2005 4265 | 1805 4430 | КС-35714 (УРАЛ) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 11 | 1600 4800 | 1490 4890 | 1280 4480 | 1050 5200 | 3850 5460 |
| 11 | Скрепер МАЗ–529: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 4000 2090 | 4280 2290 | 4430 2410 | 3600 2630 | 3430 2810 | КС-5576Б (МАЗ-6303А3) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 13 | 4000 3010 | 4220 3200 | 4420 3410 | 7600 3620 | 4880 3880 |
| 12 | Рыхлитель класса 15 т: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 2200 3840 | 2400 3640 | 2600 3470 | 2850 3240 | 3000 3000 | БМ-205Д (МТЗ-82) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 9 | 3250 2840 | 3400 2645 | 3650 2440 | 3800 2230 | 4000 2020 |
| 13 | Автогрейдер ДЗ 143: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 6000 4600 | 6200 4400 | 6400 4290 | 6690 4090 | 6800 3800 | ДУ - 98: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 6 | 7020 3600 | 7200 3450 | 7470 3270 | 7670 3070 | 6630 6650 |
| 14 | Автогрейдер ДЗ 98: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 7840 2800 | 7040 3680 | 7240 3440 | 7490 3260 | 3480 7470 | ДУ - 98: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 9 | 6220 4400 | 6490 4200 | 6690 3400 | 6800 4520 | 6940 4460 |
| 15 | БМ-205Д (МТЗ-82) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 3350 3600 | 2455 3400 | 2560 3030 | 7170 1090 | 8970 2380 | Скрепер МАЗ–529: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 7 | 6400 4205 | 6620 4335 | 6830 3820 | 10010 10510 | 4830 7890 |
| 16 | ДУ - 84 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 7000 7000 | 8000 5450 | 7690 7450 | 8080 9000 | 9070 9080 | Автогрейдер ДЗ 98: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 12 | 8400 4000 | 9500 10050 | 7600 4060 | 8330 9460 | 4290 9790 |
| 17 | ДУ - 100 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 6060 4750 | 3455 5650 | 2440 3440 | 2535 3030 | 9010 5020 | ЭО 0,4 м3: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 4 | 6100 8000 | 8000 8000 | 11000 7800 | 10000 9000 | 9000 9000 |
| 18 | Бульдозер на базе К-701 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 8200 3020 | 8040 3330 | 7840 2800 | 5540 6730 | 7780 7730 | БМ-205Д (МТЗ-82) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 12 | 9090 8780 | 4510 8380 | 3310 3660 | 2410 3460 | 2520 3090 |
| 19 | ABG Titan 355 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 3770 5090 | 10070 5000 | 6900 4940 | 7840 8040 | 3400 4000 | КС-35714 (УРАЛ) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 10 | 6200 4400 | 6460 4200 | 6660 3400 | 7600 7450 | 8000 9050 |
| 20 | Vogele Super отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 2660 3810 | 2460 4060 | 2050 4220 | 18020 4400 | 1025 2010 | Рыхлитель ДЭТ-250М2: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 5 | 2360 5660 | 2090 4260 | 1810 4410 | 2420 3420 | 2530 3020 |
| 21 | Бетоносмеситель Камаз 6520 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 6700 7600 | 7010 8910 | 8900 9040 | 5600 7870 | 5070 6070 | Бульдозер Т-500 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 7 | 7840 2860 | 7040 3630 | 7240 3400 | 7400 3220 | 8700 11020 |
| 22 | Автогудронатор БЦМ-07 (шасси КАМАЗ - 54112) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 7200 4500 | 8200 3000 | 8040 3300 | 7860 2810 | 5520 6700 | ЭТЦ на базе МТЗ 82 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 9 | 1680 4800 | 1400 4885 | 1200 4460 | 4000 2060 | 4200 2220 |
| 23 | Скрепер самоходный МоАЗ-6014 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 8930 9030 | 5645 7830 | 5020 6030 | 7820 2800 | 7020 3690 | ЭО 3322 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 12 | 6090 4690 | 6295 4450 | 6480 4280 | 6680 4080 | 6890 3890 |
| 24 | Асфальтоукладчики АСФ-Г-4-01 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 4000 2000 | 4200 2200 | 4410 2400 | 3630 2600 | 3230 3035 | ЭО 4122 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 10 | 5580 6710 | 8950 9020 | 5645 7830 | 5695 7830 | 5090 6090 |
| 25 | ФРС-200М МТЗ-82 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 6685 3400 | 7630 7450 | 8030 9000 | 5600 7800 | 5655 6000 | Трубоукладчик ТГ124А отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 11 | 4550 8550 | 8750 7600 | 10030 6700 | 6750 10580 | 7880 2880 |
| 26 | Погрузчик ПК-10Е Беларус-82 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-2 | 10000 6700 | 6750 10505 | 6770 9870 | 7280 3470 | 7450 3250 | Машина СМР-3,2 Т-150К отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 2 | 7070 8590 | 4060 2005 | 4200 2260 | 4400 2430 | 3660 2630 |
| 27 | Трубоукладчик ТР20.22.01 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 6200 4400 | 6450 4260 | 8060 6730 | 6750 10500 | 7460 3200 | Автогудронатор БЦМ-07 (шасси КАМАЗ - 54112) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 1 | 8000 6700 | 6750 10500 | 6760 9820 | 10060 6220 | 5460 7840 |
| 28 | БМ-205Д (МТЗ-82) отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 9200 9600 | 6900 9230 | 7330 9300 | 6830 8400 | 8520 7510 | ФРС-200М МТЗ-82 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 9 | 6705 9800 | 5845 7360 | 6750 10510 | 6700 9820 | 5980 7810 |
| 29 | Трубоукладчик ТР20.22.01 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 7600 4000 | 8380 9490 | 4210 9700 | 4325 5330 | 5000 9010 | ЭО 0,4 м3: отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 Технологич. карта № 5 | 7670 9640 | 4660 9630 | 4550 8550 | 8750 7685 | 10700 9450 |
| 30 | Бульдозер Т-330 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч вид обслуживания ТО-1 | 7800 2800 | 5550 6700 | 7790 7700 | 7040 9800 | 7080 9110 | Трубоукладчик ТР20.22.01 отработано, маш.–ч запланировано, маш.–ч Технологич. карта № 14 | 6070 7450 | 7450 9800 | 10060 6760 | 6750 10560 | 6790 9880 |

Исходные данные для 2 листа (№ задания см. выше для второго вида машин)

| № В* | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Разработать карту смазки при сезонном обслуживании для перехода на зимний период |
| 2 | Разработать диагностическую карту проверки системы охлаждения снабжённой котлом подогревателем |
| 3 | Разработать технологическую карту проверки и регулировки сцепления |
| 4 | Разработать технологическую карту проверки и регулировки рулевого управления |
| 5 | Разработать технологическую карту проверки и регулировки тормозной системы |
| 6 | Разработать диагностическую карту проверки ЦПГ ДВС |
| 7 | Разработать технологическую карту проверки и регулировки топливной аппаратуры ДВС |
| 8 | Разработать технологическую карту проверки и регулировки ГРМ ДВС |
| 9 | Разработать диагностическую карту проверки силового гидроцилиндра |
| 10 | Разработать диагностическую карту проверки шестерёнчатого насоса |
| 11 | Разработать диагностическую карту проверки (и, или регулировки) рабочего оборудования |
| 12 | Разработать технологическую карту проверки и регулировки ходового оборудования |
| 13 | Разработать диагностическую карту проверки ГПМ |
| 14 | Разработать диагностическую карту проверки гидромотора |

Приложение 2 Пример первого  листа формата А1

Приложение 3 Пример второго листа формата А1

Приложение 4

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания

и ремонта строительных машин

| Вид машин | Вид технического обслуживания и ремонта | Периодичность выполнения | Трудоемкость выполнения одного технического обслуживания и ремонта, чел.-ч | Продол-житель-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технического | Всего | В том числе по видам работ | выполне-ния, ч |
|  |  | обслуживания и ремонта, ч |  | диагнос-тических | слесар-ных | прочих |  |
| Экскаваторы одноковшовые с гидравлическим приводом: |  |  |  |  |  |  |  |
| на базе | ТО-1 | 50 | 3 | 0,5 | 2,5 | - | 1,5 |
| пневмоколесного | ТО-2 | 250 | 6 | 1,5 | 4,5 | - | 3 |
| трактора, 2-й размерной группы, с | СО | 2 раза в год | 20 | - | 20 | - | 8 |
| ковшом вместимостью | Т | 1000 | 400 | 4 | 296 | 100 | 40 |
| 0,25-0,4 м3 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 20 | 4 | 16 | - | - |
|  | К | 6000 | 570 |  | 400 | 170 | 80 |
| на пневмоколесном | ТО-1 | 50 | 3,1 | 0,6 | 2,5 | - | 1,5 |
| ходу, 3-й размерной | ТО-2 | 250 | 8 | 2,0 | 6,0 | - | 4 |
| группы, с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 26 | - | 26 | - | 9 |
| 0,4-0,65 м3 | Т | 1000 | 450 | 5 | 325 | 120 | 45 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 23 | 5 | 18 | - | - |
|  | К | 8000 | 825 | - | 615 | 210 | 115 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 100 | 3,6 | 0,6 | 3,0 | - | 2 |
| 4-й размерной группы, | ТО-2 | 500 | 13 | 2,1 | 10,9 | - | 7 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 28 | - | 28 | - | 10 |
| 0,65-1,0 м3 | Т | 1000 | 560 | 5,1 | 414,9 | 140 | 57 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 27 | 5,1 | 21,9 | - | - |
|  | К | 9000 | 1175 | - | 885 | 290 | 164 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 100 | 8,6 | 0,6 | 8 | - | 3 |
| 5-й размерной группы, | ТО-2 | 500 | 22 | 2,2 | 19,8 | - | 10 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 33 | - | 33 | - | 11 |
| 1,0-1,6 м3 | Т | 1000 | 700 | 5,2 | 529,8 | 165 | 70 |
|  | К | 10000 | 1620 | - | 1170 | 450 | 225 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 100 | 9,6 | 0,6 | 9 | - | 4,0 |
| 6-й размерной группы, | ТО-2 | 500 | 28 | 2,4 | 25,6 | - | 14 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 38 | - | 38 | - | 13 |
| 1,6-2,5м3 | Т | 1000 | 875 | 5,4 | 659,6 | 210 | 90 |
|  | К | 10000 | 2240 | - | 1715 | 525 | 320 |
| Экскаваторы одноковшовые с механическим приводом: |  |  |  |  |  |  |  |
| на пневмоколесном | ТО-1 | 50 | 4 | 0,4 | 3,6 | - | 2 |
| ходу, 3-й размерной | ТО-2 | 250 | 19 | 1,4 | 17,6 | - | 9 |
| группы, с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 33 | - | 33 | - | 11 |
| 0,4-0,65 м3 | Т | 1000 | 620 | 3 | 467 | 150 | 62 |
|  | В том числе: ТО-3 | - | 40 | 3 | 37 | - | - |
|  | К | 6000 | 900 | - | 680 | 220 | 130 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 50 | 5 | 0,5 | 4,5 | - | 2,5 |
| 3-й размерной группы, | ТО-2 | 250 | 20 | 1,8 | 18,2 | - | 10 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 38 | - | 38 | - | 13 |
| 0,4-0,65 м3 | Т | 1000 | 700 | 4 | 536 | 160 | 68 |
|  | В том числе: ТО-3 | - | 42 | 4 | 38 | - | - |
|  | К | 6000 | 1100 | - | 840 | 260 | 160 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 50 | 6 | 0,5 | 5,5 | - | 3 |
| 4-й размерной группы, | ТО-2 | 250 | 26 | 2,0 | 24 | - | 13 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 48 | - | 48 | - | 15 |
| 0,65-1,0 м3 | Т | 1000 | 720 | 5 | 540 | 175 | 72 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 46 | 5 | 41 | - | - |
|  | К | 8000 | 1400 | - | 1060 | 340 | 200 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 50 | 8 | 0,6 | 7,4 | - | 4 |
| 5-й размерной группы, | ТО-2 | 250 | 35 | 2,1 | 32,9 | - | 17 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 62 | - | 62 | - | 20 |
| 1,0-1,6 м3 | Т | 1000 | 860 | 5,2 | 654,8 | 200 | 86 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 56 | 5,2 | 50,8 | - | - |
|  | К | 9000 | 1870 | - | 1500 | 370 | 270 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 50 | 9,8 | 0,8 | 9,0 | - | 5 |
| 6-й размерной группы, | ТО-2 | 250 | 46 | 2,2 | 43,8 | - | 23 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 76 | - | 76 | - | 25 |
| 1,6-2,5м3 | Т | 1000 | 960 | 5,4 | 734,6 | 220 | 96 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 65 | 5,4 | 59,6 | - | - |
|  | К | 10000 | 2200 | - | 1520 | 680 | 320 |
| на гусеничном ходу, | ТО-1 | 100 | 15 | 1,0 | 14 | - | 7 |
| 7-й размерной группы, | ТО-2 | 500 | 62 | 2,4 | 59,6 | - | 31 |
| с ковшом вместимостью | СО | 2 раза в год | 95 | - | 95 | - | 32 |
| не менее 2,5 м3 | Т | 1000 | 1040 | 5,5 | 794,5 | 240 | 104 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 70 | 5,5 | 64,5 | - | - |
|  | К | 10000 | 3000 | - | 2100 | 900 | 400 |
| Экскаваторы многоковшовые траншейные: |  |  |  |  |  |  |  |
| цепные с глубиной | ТО-1 | 50 | 3 | 0,5 | 2,5 | - | 1,5 |
| копания до 1,6 м | ТО-2 | 250 | 13 | 1,5 | 11,5 | - | 6,0 |
|  | СО | 2 раза в год | 12 | - | 12 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 234 | 4 | 170 | 60 | 23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 28 | 4 | 24 | - | - |
|  | К | 6000 | 500 | - | 372 | 128 | 70 |
| цепные с глубиной | ТО-1 | 50 | 4 | 0,6 | 3,4 | - | 2 |
| копания 1,7-2 м | ТО-2 | 250 | 15 | 1,6 | 13,4 | - | 7,0 |
|  | СО | 2 раза в год | 14 | - | 14 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 280 | 4,3 | 203,7 | 72 | 28 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 32 | 4,3 | 27,7 | - | - |
|  | К | 6000 | 700 | - | 510 | 190 | 85 |
| то же, с глубиной | ТО-1 | 50 | 4 | 0,7 | 3,3 | - | 2 |
| копания 2,5 м и более | ТО-2 | 250 | 17 | 1,8 | 15,2 | - | 8 |
|  | СО | 2 раза в год | 16 | - | 16 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 350 | 4,6 | 255,4 | 90 | 35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 35 | 4,6 | 30,4 | - | - |
|  | К | 6000 | 950 | - | 685 | 265 | 130 |
| роторные с глубиной | ТО-1 | 50 | 4 | 0,8 | 3,2 | - | 2 |
| копания до 1,6 м | ТО-2 | 250 | 18 | 2,0 | 16 | - | 9 |
|  | СО | 2 раза в год | 17 | - | 17 | - | 6 |
|  | Т | 1000 | 790 | 4,8 | 585,2 | 200 | 79 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 32 | 4,8 | 27,2 | - | - |
|  | К | 6000 | 1800 | - | 1330 | 470 | 260 |
| то же, с глубиной | ТО-1 | 50 | 5 | 0,9 | 4,1 | - | 2,5 |
| копания 1,7-2 м | ТО-2 | 250 | 24 | 2,2 | 21,8 | - | 11 |
|  | СО | 2 раза в год | 19 | - | 19 | - | 6 |
|  | Т | 1000 | 950 | 5,0 | 720 | 225 | 95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 37 | 5,0 | 32 | - | - |
|  | К | 6000 | 2060 | - | 1520 | 540 | 290 |
| роторные с глубиной | ТО-1 | 50 | 6 | 1,0 | 5 | - | 3 |
| копания 2 м | ТО-2 | 250 | 28 | 2,4 | 25,6 | - | 14 |
|  | СО | 2 раза в год | 21 | - | 21 | - | 7 |
|  | Т | 1000 | 1140 | 5,2 | 854,8 | 280 | 114 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 41 | 5,2 | 35,8 | - | - |
|  | К | 6000 | 2300 | - | 1700 | 600 | 315 |
| Краны башенные с грузовым моментом, тм: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 25 | ТО-1 | 200 | 12 | 0,8 | 11,2 | - | 5 |
|  | ТО-2 | 600 | 51 | 1,8 | 49,2 | - | 25 |
|  | СО | 2 раза в год | 10 | - | 10 | - | 3 |
|  | Т | 1200 | 235 | 3 | 160 | 72 | 23 |
|  | К | 12000 | 510 | - | 330 | 180 | 70 |
| от 26 до 60 | ТО-1 | 200 | 13 | 0,9 | 12,1 | - | 6 |
|  | ТО-2 | 600 | 52 | 1,9 | 50,1 | - | 26 |
|  | СО | 2 раза в год | 10 | - | 10 | - | 3 |
|  | Т | 1200 | 245 | 3,1 | 169,9 | 72 | 24 |
|  | К | 12000 | 575 | - | 380 | 195 | 80 |
| от 61 до 100 | ТО-1 | 200 | 14 | 1 | 13 | - | 7 |
|  | ТО-2 | 600 | 53 | 2 | 51 | - | 27 |
|  | СО | 2 раза в год | 11 | - | 11 | - | 3 |
|  | Т | 1200 | 260 | 3,2 | 179,8 | 77 | 26 |
|  | К | 12000 | 670 | - | 450 | 220 | 95 |
| от 101 до 160 | TO-1 | 200 | 16 | 1,1 | 14,9 | - | 8 |
|  | TO-2 | 600 | 56 | 2,2 | 53,8 | - | 28 |
|  | CO | 2 раза в год | 13 | - | 13 | - | 4 |
|  | Т | 1200 | 291 | 3,3 | 199,7 | 88 | 29 |
|  | К | 12000 | 870 | - | 568 | 302 | 120 |
| от 161 до 250 | TO-1 | 200 | 19 | 1,2 | 17,8 | - | 9 |
|  | TO-2 | 600 | 61 | 2,3 | 58,7 | - | 30 |
|  | CO | 2 раза в год | 17 | - | 17 | - | 5 |
|  | Т | 1200 | 339 | 3,5 | 230,5 | 105 | 35 |
|  | К | 14400 | 1200 | - | 750 | 450 | 160 |
| от 251 до 400 | ТО-1 | 200 | 21 | 1,3 | 19,7 | - | 10,0 |
|  | ТО-2 | 600 | 65 | 2,4 | 62,6 | - | 32 |
|  | СО | 2 раза в год | 20 | - | 20 | - | 6 |
|  | Т | 1200 | 392 | 3,7 | 266,3 | 122 | 39 |
|  | К | 14400 | 1500 | - | 920 | 580 | 210 |
| от 401 до 630 | ТО-1 | 200 | 27 | 1,4 | 25,6 | - | 13 |
|  | ТО-2 | 600 | 73 | 2,5 | 70,5 | - | 36 |
|  | СО | 2 раза в год | 26 | - | 26 | - | 8 |
|  | Т | 1200 | 495 | 3,9 | 341,1 | 150 | 50 |
|  | К | 14400 | 2130 | - | 1385 | 745 | 275 |
| от 631 до 1000 | TO-1 | 200 | 31 | 1,5 | 29,5 | - | 15 |
|  | TO-2 | 600 | 78 | 2,6 | 75,4 | - | 39 |
|  | CO | 2 раза в год | 30 | - | 30 | - | 10 |
|  | Т | 1200 | 560 | 4,2 | 388,8 | 167 | 56 |
|  | К | 14400 | 2550 | - | 1715 | 835 | 325 |
| от 1001 до 1400 | TO-1 | 200 | 35 | 1,6 | 33,4 | - | 17 |
|  | TO-2 | 600 | 84 | 2,7 | 81,3 | - | 42 |
|  | CO | 2 раза в год | 34 | - | 34 | - | 11 |
|  | Т | 1200 | 615 | 4,5 | 426,5 | 184 | 60 |
|  | К | 14400 | 2900 | - | 1905 | 995 | 375 |
| Краны стреловые автомобильные грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | TO-1 | 50 | 6 | 0,8 | 5,2 | - | 3 |
|  | TO-2 | 250 | 22 | 1,8 | 20,2 | - | 11 |
|  | CO | 2 раза в год | 11 | - | 11 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 530 | 4,8 | 405,2 | 120 | 53 |
|  | К | 5000 | 870 | - | 610 | 260 | 100 |
| 10 | TO-1 | 50 | 7 | 0,9 | 6,1 | - | 3 |
|  | TO-2 | 250 | 25 | 2,0 | 23 | - | 12 |
|  | CO | 2 раза в год | 13 | - | 13 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 600 | 5,0 | 455 | 140 | 60 |
|  | К | 5000 | 1100 | - | 770 | 330 | 130 |
| 16 | ТО-1 | 50 | 8 | 1,0 | 7 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 250 | 27 | 2,2 | 24,8 | - | 14 |
|  | СО | 2 раза в год | 14 | - | 14 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 630 | 5,2 | 474,8 | 150 | 65 |
|  | К | 5000 | 1200 | - | 800 | 400 | 140 |
| Краны стреловые пневмоколесные грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТО-1 | 50 | 6 | 0,7 | 5,3 | - | 3 |
|  | ТО-2 | 250 | 25 | 1,6 | 23,4 | - | 12 |
|  | СО | 2 раза в год | 26 | - | 26 | - | 8 |
|  | Т | 1000 | 750 | 4,3 | 565,7 | 180 | 75 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 33 | 4,3 | 28,7 | - | - |
|  | К | 5000 | 1540 | - | 1160 | 380 | 150 |
| 25 | ТО-1 | 50 | 7 | 0,8 | 6,2 | - | 3 |
|  | ТО-2 | 250 | 27 | 1,8 | 25,2 | - | 13 |
|  | СО | 2 раза в год | 28 | - | 28 | - | 9 |
|  | Т | 1000 | 820 | 4,5 | 620,5 | 195 | 80 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 36 | 4,5 | 31,5 | - | - |
|  | К | 6000 | 1650 | - | 1240 | 410 | 160 |
| 40 | ТО-1 | 50 | 8 | 0,9 | 7,1 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 250 | 30 | 2,0 | 28 | - | 14 |
|  | СО | 2 раза в год | 31 | - | 31 | - | 10 |
|  | Т | 1000 | 900 | 4,7 | 685,3 | 210 | 90 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 40 | 4,7 | 35,3 | - | - |
|  | К | 6000 | 1800 | - | 1340 | 460 | 180 |
| 63 | TO-1 | 100 | 9 | 1,0 | 8 | - | 4 |
|  | TO-2 | 250 | 32 | 2,2 | 29,8 | - | 15 |
|  | CO | 2 раза в год | 33 | - | 33 | - | 11 |
|  | Т | 1000 | 970 | 4,9 | 735,1 | 230 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 42 | 4,9 | 37,1 | - | - |
|  | К | 7000 | 2100 | - | 1570 | 530 | 200 |
| 100 | ТО-1 | 100 | 10 | 1,1 | 8,9 | - | 5 |
|  | ТО-2 | 250 | 35 | 2,4 | 32,6 | - | 16 |
|  | СО | 2 раза в год | 34 | - | 34 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 1070 | 5,1 | 819,9 | 245 | 110 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 45 | 5,1 | 39,9 | - | - |
|  | К | 7000 | 2300 | - | 1740 | 560 | 220 |
| Краны стреловые гусеничные грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТО-1 | 50 | 7 | 0,5 | 6,5 | - | 3 |
|  | ТО-2 | 250 | 27 | 1,4 | 25,6 | - | 13 |
|  | СО | 2 раза в год | 28 | - | 28 | - | 9 |
|  | Т | 1000 | 780 | 4,3 | 580,7 | 195 | 80 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 34 | 4,3 | 29,7 | - | - |
|  | К | 5000 | 1800 | - | 1360 | 440 | 180 |
| 25 | TO-1 | 50 | 8 | 0,6 | 7,4 | - | 4 |
|  | TO-2 | 250 | 29 | 1,5 | 27,5 | - | 14 |
|  | CO | 2 раза в год | 30 | - | 30 | - | 10 |
|  | Т | 1000 | 880 | 4,5 | 665,5 | 210 | 90 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 38 | 4,5 | 33,5 | - | - |
|  | К | 6000 | 2020 | - | 1520 | 500 | 200 |
| 40 | ТО-1 | 50 | 9 | 0,7 | 8,3 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 250 | 31 | 1,7 | 29,3 | - | 15 |
|  | СО | 2 раза в год | 32 | - | 32 | - | 11 |
|  | Т | 1000 | 950 | 4,7 | 715,3 | 230 | 95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 41 | 4,7 | 36,3 | - | - |
|  | К | 6000 | 2350 | - | 1750 | 600 | 220 |
| 63 | ТО-1 | 100 | 10 | 0,8 | 9,2 | - | 5 |
|  | ТО-2 | 250 | 33 | 1,8 | 31,2 | - | 16 |
|  | СО | 2 раза в год | 33 | - | 33 | - | 11 |
|  | Т | 1000 | 1070 | 4,9 | 780,1 | 285 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 43 | 4,9 | 38,1 | - | - |
|  | к | 7000 | 2650 | - | 2000 | 650 | 250 |
| 100 | ТО-1 | 100 | 11 | 0,9 | 10,1 | - | 5 |
|  | ТО-2 | 250 | 35 | 2,0 | 33 | - | 17 |
|  | СО | 2 раза в год | 35 | - | 35 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 1170 | 5,1 | 849,9 | 315 | 105 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 45 | 5,1 | 39,9 | - | - |
|  | К | 7000 | 3000 | - | 2300 | 700 | 280 |
| Бульдозеры на базе: |  |  |  |  |  |  |  |
| пневмоколесного | ТО-1 | 50 | 3 | 0,5 | 2,5 | - | 1,5 |
| трактора тягового | ТО-2 | 250 | 6 | 1,0 | 5 | 2 | 3 |
| класса 3 | СО | 2 раза в год | 20 | - | 20 | - | 8 |
|  | Т | 1000 | 220 | 4 | 161 | 55 | 35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 17 | 4 | 13 | - | - |
|  | К | 6000 | 400 | - | 300 | 100 | 50 |
| гусеничного трактора | ТО-1 | 50 | 4 | 0,6 | 3,4 | - | 2 |
| тягового класса 3 | ТО-2 | 250 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | - | 4 |
|  | СО | 2 раза в год | 24 | - | 24 | - | 9 |
|  | Т | 1000 | 350 | 5,0 | 265 | 80 | 40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 21 | 5,0 | 16 | - | - |
|  | К | 6000 | 630 | - | 470 | 160 | 60 |
| гусеничного трактора | ТО-1 | 50 | 5 | 0,6 | 4,4 | - | 3 |
| тягового класса 10 | ТО-2 | 250 | 15 | 2,2 | 12,8 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 36 | - | 36 | - | 11 |
|  | Т | 1000 | 420 | 5,2 | 314,8 | 100 | 50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 30 | 5,2 | 24,8 | - | - |
|  | К | 6000 | 730 | - | 555 | 175 | 70 |
| гусеничного трактора | ТО-1 | 100 | 6 | 0,6 | 5,4 | - | 3 |
| тягового класса 15 | ТО-2 | 500 | 17 | 2,3 | 14,7 | - | 6 |
|  | СО | 2 раза в год | 41 | - | 41 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 610 | 5,3 | 449,7 | 155 | 60 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 33 | 5,3 | 27,7 | - | - |
|  | К | 6000 | 1370 | - | 1050 | 320 | 120 |
| гусеничного трактора | ТО-1 | 100 | 8 | 0,7 | 7,3 | - | 4 |
| тягового класса 25 | ТО-2 | 500 | 24 | 2,4 | 21,6 | - | 8 |
|  | СО | 2 раза в год | 50 | - | 50 | - | 14 |
|  | Т | 1000 | 920 | 5,4 | 674,5 | 240 | 75 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 39 | 5,4 | 33,6 | - | - |
|  | К | 6000 | 2760 | - | 2100 | 660 | 180 |
| гусеничного трактора | ТО-1 | 100 | 10 | 0,8 | 9,2 | - | 5 |
| тягового класса 50 | ТО-2 | 500 | 28 | 2,5 | 25,5 | - | 10 |
|  | СО | 2 раза в год | 70 | - | 70 | - | 18 |
|  | Т | 1000 | 1300 | 5,5 | 969,5 | 325 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 48 | 5,5 | 42,5 | - | - |
|  | К | 8000 | 4000 | - | 3000 | 1000 | 240 |
| Скреперы прицепные с ковшом вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | ТО-1 | 50 | 5 | 0,6 | 4,4 | - | 2,5 |
|  | ТО-2 | 250 | 11 | 2,0 | 9 | - | 4 |
|  | СО | 2 раза в год | 30 | - | 30 | - | 10 |
|  | Т | 1000 | 275 | 5,0 | 180 | 90 | 35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 22 | 5,0 | 17 | - | - |
|  | К | 6000 | 560 | - | 410 | 150 | 50 |
| 8 | ТО-1 | 50 | 6 | 0,6 | 5,4 | - | 3 |
|  | ТО-2 | 250 | 16 | 2,1 | 13,9 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 37 | - | 37 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 450 | 5,1 | 314,9 | 130 | 50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 30 | 5,1 | 24,9 | - | - |
|  | К | 6000 | 900 | - | 630 | 270 | 100 |
| 10 | ТО-1 | 50 | 7 | 0,6 | 6,4 | - | 3,5 |
|  | ТО-2 | 250 | 18 | 2,2 | 15,8 | - | 6 |
|  | СО | 2 раза в год | 40 | - | 40 | - | 14 |
|  | Т | 1000 | 605 | 5,2 | 449,8 | 150 | 60 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 33 | 5,2 | 27,8 | - | - |
|  | К | 6000 | 1320 | - | 1000 | 320 | 150 |
| 15 | TO-1 | 100 | 9 | 0,6 | 8,4 | - | 4,5 |
|  | TO-2 | 500 | 26 | 2,3 | 23,7 | - | 8 |
|  | CO | 2 раза в год | 50 | - | 50 | - | 17 |
|  | Т | 1000 | 895 | 5,3 | 665 | 224,7 | 80 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 40 | 5,3 | 34,7 | - | - |
|  | К | 6000 | 3100 | - | 2350 | 750 | 250 |
| 25 | ТО-1 | 100 | 11 | 0,6 | 10,4 | - | 5,5 |
|  | ТО-2 | 500 | 35 | 2,5 | 32,5 | - | 10 |
|  | СО | 2 раза в год | 70 | - | 70 | - | 23 |
|  | Т | 1000 | 1300 | 5,5 | 950 | 344,5 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 50 | 5,5 | 44,5 | - | - |
|  | К | 6000 | 4800 | - | 3600 | 1200 | 400 |
| Скреперы самоходные с ковшом вместимостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТО-1 | 100 | 6 | 0,6 | 5,4 | - | 3 |
|  | ТО-2 | 500 | 16 | 2,1 | 13,9 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 8 | - | 8 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 290 | 5,1 | 190 | 94,9 | 30 |
|  | К | 6000 | 640 | - | 450 | 190 | 60 |
| 15 | ТО-1 | 100 | 7 | 0,6 | 6,4 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 500 | 25 | 2,3 | 22,7 | - | 8 |
|  | СО | 2 раза в год | 10 | - | 10 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 360 | 5,3 | 240 | 114,7 | 40 |
|  | К | 6000 | 1050 | - | 730 | 320 | 100 |
| 25 | TO-1 | 100 | 8 | 0,6 | 7,4 | - | 5 |
|  | TO-2 | 500 | 34 | 2,5 | 31,5 | - | 10 |
|  | CO | 2 раза в год | 10 | - | 10 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 550 | 5,5 | 394,5 | 150 | 50 |
|  | К | 6000 | 1500 | - | 1000 | 500 | 150 |
| Автогрейдеры класса: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TO-1 | 100 | 6 | 0,6 | 5,4 | - | 3 |
|  | TO-2 | 250 | 17 | 2,2 | 14,8 | - | 6 |
|  | CO | 2 раза в год | 43 | - | 43 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 270 | 5,2 | 200 | 64,8 | 35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | TO-3 | - | 32 | 5,2 | 26,8 | - | - |
|  | к | 7000 | 480 | - | 350 | 130 | 40 |
| 160 | ТО-1 | 100 | 8 | 0,6 | 7,4 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 250 | 21 | 2,3 | 18,7 | - | 7 |
|  | СО | 2 раза в год | 46 | - | 46 | - | 13 |
|  | Т | 1000 | 325 | 5,3 | 235 | 84,7 | 40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 36 | 5,3 | 30,7 | - | 2 |
|  | К | 7000 | 660 | - | 485 | 175 | 60 |
| 250 | ТО-1 | 100 | 10 | 0,7 | 9,3 | - | 5 |
|  | ТО-2 | 500 | 25 | 2,4 | 22,6 | - | 8 |
|  | СО | 2 раза в год | 50 | - | 50 | - | 15 |
|  | Т | 1000 | 400 | 5,4 | 270 | 114.6 | 47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 40 | 5,4 | 34,6 | - | - |
|  | К | 8000 | 900 | - | 670 | 230 | 80 |
| Погрузчики одноковшовые на спец-шасси и колесные навесные грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО-1 | 50 | 3 | 0,5 | 2,5 | - | 2 |
|  | ТО-2 | 250 | 11 | 2,0 | 9 | - | 4 |
|  | СО | 2 раза в год | 30 | - | 30 | - | 10 |
|  | Т | 1000 | 330 | 5,0 | 240 | 85 | 35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 24 | 5,0 | 19 | - | - |
|  | К | 6000 | 500 | - | 365 | 135 | 50 |
| 4 | ТО-1 | 50 | 5 | 0,6 | 4,4 | - | 3 |
|  | ТО-2 | 250 | 15 | 2,1 | 12,9 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 35 | - | 35 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 400 | 5,1 | 299,9 | 95 | 40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 27 | 5,1 | 21,9 | - | - |
|  | К | 6000 | 600 | - | 425 | 175 | 60 |
| 7,5 | ТО-1 | 50 | 8 | 0,7 | 7,3 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 250 | 20 | 2,2 | 17,8 | - | 6 |
|  | СО | 2 раза в год | 40 | - | 40 | - | 13 |
|  | Т | 1000 | 480 | 5,2 | 369,8 | 105 | 48 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 30 | 5,2 | 24,8 | - | - |
|  | К | 6000 | 700 | - | 450 | 250 | 70 |
| 16,5 | TO-1 | 50 | 10 | 0,8 | 9,2 | - | 5 |
|  | TO-2 | 250 | 25 | 2,4 | 22,6 | - | 8 |
|  | CO | 2 раза в год | 45 | - | 45 | - | 15 |
|  | Т | 1000 | 600 | 5,4 | 474,6 | 120 | 55 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 30 | 5,4 | 29,6 | - | - |
|  | К | 7000 | 900 | - | 550 | 350 | 80 |
| Погрузчики навесные гусеничные грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TO-1 | 50 | 5 | 0,6 | 4,4 | - | 3 |
|  | TO-2 | 250 | 14 | 2,0 | 12 | - | 5 |
|  | CO | 2 раза в год | 32 | - | 32 | - | 10 |
|  | Т | 1000 | 350 | 5,0 | 260 | 85 | 35 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 29 | 5,0 | 24 | - | - |
|  | К | 6000 | 570 | - | 425 | 145 | 60 |
| 4 | TO-1 | 50 | 6 | 0,6 | 5,4 | - | 3 |
|  | TO-2 | 250 | 18 | 2,2 | 15,8 | - | 6 |
|  | CO | 2 раза в год | 41 | - | 41 | - | 13 |
|  | Т | 1000 | 390 | 5,2 | 289,8 | 95 | 40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 33 | 5,2 | 27,8 | - | - |
|  | К | 6000 | 700 | - | 492 | 208 | 70 |
| 10 | ТО-1 | 50 | 8 | 0,7 | 7,3 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 250 | 27 | 2,4 | 24,6 | - | 8 |
|  | СО | 2 раза в год | 60 | - | 60 | - | 18 |
|  | Т | 1000 | 500 | 5,4 | 389,6 | 105 | 50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 40 | 5,4 | 34,6 | - | - |
|  | К | 6000 | 1100 | - | 700 | 400 | 90 |
| Бетоносмесители передвижные, объем готового замеса бетонной смеси, л: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 65 | ТО | 150 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | - | 1,0 |
|  | Т | 1500 | 10 | 0,6 | 7,4 | 2,0 | 5 |
| 165 | ТО | 150 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | - | 1,5 |
|  | Т | 1500 | 12 | 0,7 | 9 | 2,3 | 6 |
| 330 | ТО | 150 | 2 | 0,55 | 1,45 | - | 2 |
|  | Т | 1500 | 15 | 0,8 | 11,4 | 2,8 | 7 |
| 500 | ТО | 150 | 2,5 | 0,6 | 1.9 | - | 2,5 |
|  | Т | 1500 | 18 | 0,85 | 14,15 | 3 | 8 |
| 1000 | ТО | 150 | 3 | 0,7 | 2,3 | - | 3 |
|  | Т | 1500 | 24 | 0,9 | 20,1 | 3 | 8 |
| 2000 | ТО | 150 | 4 | 0,8 | 3,2 | - | 4 |
|  | Т | 1500 | 33 | 1,0 | 28,5 | 3,5 | 8 |
| 3000 | ТО | 150 | 4,5 | 0,9 | 3,6 | - | 4,5 |
|  | Т | 1500 | 38 | 1,1 | 32,9 | 4 | 12 |
| 4000 | ТО | 150 | 5 | 1.0 | 4 | - | 5 |
|  | Т | 1500 | 40 | 1,2 | 33,8 | 5 | 12 |
| Растворосмесители, объем готового замеса раствора, л: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 100 | ТО | 150 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | - | 0,7 |
|  | Т | 1500 | 8 | 0,5 | 6,5 | 1 | 4 |
| 200 | ТО | 150 | 1,4 | 0,4 | 1 | - | 1,4 |
|  | Т | 1500 | 11 | 0,6 | 9 | 1,4 | 6 |
| 400 | ТО | 150 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | - | 2,1 |
|  | Т | 1500 | 18 | 0,7 | 14 | 3,3 | 9 |
| 800 | ТО | 150 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | - | 2,8 |
|  | Т | 1500 | 28 | 0,8 | 22 | 5,2 | 12 |
| 1500 | ТО | 150 | 5,6 | 0,7 | 4,9 | - | 2,8 |
|  | Т | 1500 | 42 | 0,9 | 34 | 7,1 | 14 |
| Бетононасосы производительностью, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТО | 150 | 2,5 | 0,3 | 2,2 | - | 2,5 |
|  | Т | 1500 | 53 | 1,0 | 37 | 15 | 12 |
| 20 | ТО | 150 | 2,7 | 0,4 | 2,3 | - | 2,7 |
|  | Т | 1500 | 62 | 1,1 | 44,9 | 16 | 15 |
| 40 | ТО | 150 | 3,6 | 0,5 | 3,1 | - | 3,6 |
|  | Т | 1500 | 70 | 1,3 | 50,7 | 18 | 17 |
| 60 | ТО | 150 | 4,0 | 0,6 | 3,4 | - | 4 |
|  | Т | 1500 | 74 | 1,5 | 52,5 | 20 | 18 |
| Растворонасосы производительностью, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | ТО | 100 | 1,9 | 0,3 | 1,6 | - | 1,9 |
|  | Т | 1000 | 16 | 0,5 | 12,9 | 2,6 | 6 |
| 4-6 | ТО | 100 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | - | 2,0 |
|  | Т | 1000 | 20 | 0,6 | 16,8 | 2,6 | 8 |
| Прочие машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка для набрызга бетонной смеси производительностью, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО | 100 | 1,9 | 0,3 | 1,6 | - | 1,9 |
|  | Т | 1200 | 9 | 0,4 | 6,8 | 1,8 | 4 |
| 4 | ТО | 100 | 2 | 0,3 | 1,7 | - | 2 |
|  | Т | 1200 | 12 | 0,5 | 9,7 | 1,8 | 5 |
| Штукатурные агрегаты производительностью, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТО | 100 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | - | 2,6 |
|  | Т | 600 | 11 | 0,5 | 8,1 | 2,4 | 4 |
| 6 | ТО | 100 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | - | 2,8 |
|  | Т | 600 | 12 | 0.5 | 9,1 | 2,4 | 5 |
| Катки: |  |  |  |  |  |  |  |
| прицепные, кулачковые, | ТО-1 | 50 | 3,9 | 0,5 | 3,4 | - | 2 |
| статические с | ТО-2 | 250 | 9,3 | 1,0 | 8,3 | - | 4 |
| тракторами класса 3 т | СО | 2 раза в год | 31 | - | 31 | - | 8 |
|  | Т | 1000 | 342 | 3 | 249 | 90 | 40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 19 | - | 19 | - | - |
|  | К | 6000 | 544 | - | 408 | 136 | 60 |
| прицепные, кулачковые, | ТО-1 | 50 | 4,6 | 0,6 | 4,0 | - | 2,5 |
| статические с | ТО-2 | 250 | 14 | 1,5 | 12,5 | - | 5 |
| тракторами класса 10 т | СО | 2 раза в год | 40 | - | 40 | - | 10 |
|  | Т | 1000 | 396 | 4 | 292 | 100 | 50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 27 | - | 27 | - | - |
|  | К | 6000 | 672 | - | 510 | 162 | 70 |
| то же, с тракторами | ТО-1 | 50 | 5,6 | 0,7 | 4,9 | - | 3 |
| класса 15 т | ТО-2 | 250 | 16 | 2 | 14 | - | 6 |
|  | СО | 2 раза в год | 46 | - | 46 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 485 | 4,5 | 370,5 | 110 | 60 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 30 | - | 30 | - | - |
|  | К | 6000 | 810 | - | 630 | 180 | 80 |
| прицепные | ТО-1 | 50 | 3,7 | 0,5 | 3,2 | - | 2 |
| (полуприцепные) на | ТО-2 | 250 | 10 | 1,0 | 9 | - | 4 |
| пневматических шинах, статические с | СО | 2 раза в год | 31 | - | 31 | - | 8 |
| тракторами класса 3 т | Т | 1000 | 351 | 3 | 258 | 90 | 40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 19 | - | 19 | - | - |
|  | К | 6000 | 560 | - | 425 | 135 | 60 |
| то же, с тракторами | ТО-1 | 50 | 5,6 | 0,6 | 5 | - | 2,5 |
| класса 10 т | ТО-2 | 250 | 15 | 1,5 | 13,5 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 50 | - | 50 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 405 | 4 | 301 | 100 | 50 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 28 | - | 28 | - | - |
|  | К | 6000 | 688 | - | 518 | 170 | 70 |
| прицепные | ТО-1 | 50 | 6,7 | 0,7 | 6,0 | - | 3 |
| (полуприцепные) на | ТО-2 | 250 | 18 | 2 | 16 | - | 6 |
| пневматических шинах, статические с | СО | 2 раза в год | 60 | - | 60 | - | 15 |
| тракторами класса 15 т | Т | 1000 | 450 | 4,5 | 335,5 | 110 | 58 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 34 | - | 34 | - | - |
|  | К | 6000 | 800 | - | 600 | 200 | 78 |
| самоходные с гладкими | ТО-1 | 50 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 1 |
| вальцами, статические, | ТО-2 | 250 | 5,7 | 1 | 4,7 | - | 3 |
| массой (без балласта) 6 т | СО | 2 раза в год | 19 | - | 19 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 167 | 2 | 124 | 41 | 20 |
| самоходные с гладкими | ТО-1 | 50 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | - | 1 |
| вальцами, статические, | ТО-2 | 250 | 6,7 | 1,2 | 5,5 | - | 3,3 |
| массой 10-15 т | СО | 2 раза в год | 21 | - | 21 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 183 | 2,2 | 129,8 | 51 | 23 |
| самоходные на | ТО-1 | 50 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | - | 1,4 |
| пневматических шинах, | ТО-2 | 250 | 6,6 | 1 | 5,6 | - | 3,3 |
| массой (без балласта) 9 т | СО | 2 раза в год | 21 | - | 21 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 186 | 2 | 138 | 46 | 23 |
| то же, массой | ТО-1 | 50 | 3,0 | 0,6 | 2,4 | - | 1,5 |
| (без балласта) 10-25 т | ТО-2 | 250 | 7,6 | 1,2 | 6,4 | - | 3,8 |
|  | СО | 2 раза в год | 24 | - | 24 | - | 6 |
|  | Т | 1000 | 205 | 2,2 | 147,8 | 55 | 25 |
| самоходные | ТО-1 | 50 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 1 |
| вибрационные, массой | ТО-2 | 250 | 3,8 | 1,0 | 2,8 | - | 2 |
| 2 т | СО | 2 раза в год | 14 | - | 14 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 74 | 2 | 45 | 27 | 9 |
| то же, 6 т | ТО-1 | 50 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | - | 1 |
|  | ТО-2 | 250 | 5,7 | 1,1 | 4,6 | - | 3 |
|  | СО | 2 раза в год в год | 17 | - | 17 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 112 | 2,1 | 72,9 | 37 | 14 |
| то же, 16 т | ТО-1 | 50 | 3 | 0,7 | 2,3 | - | 1.5 |
|  | ТО-2 | 250 | 10 | 1,2 | 8,8 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 24 | - | 24 | - | 7 |
|  | Т | 1000 | 200 | 2,2 | 120,8 | 7 | 26 |
| прицепные, | ТО-1 | 50 | 3,8 | 0,3 | 3,5 | - | 2 |
| вибрационные с | ТО-2 | 250 | 11 | 0,5 | 10,5 | - | 4 |
| тракторами класса 3 т | СО | 2 раза в год | 32 | - | 32 | - | 8 |
|  | Т | 1000 | 355 | 1,0 | 262 | 92 | 40 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 20 | - | 20 | - | - |
|  | К | 6000 | 570 | - | 430 | 140 | 60 |
| то же, класса 10 т | ТО-1 | 50 | 5,6 | 0,4 | 5,2 | - | 2,5 |
|  | ТО-2 | 250 | 18,6 | 0,6 | 18 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 51 | - | 51 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 432 | 1,1 | 322,9 | 108 | 50 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 32 | - | 32 | - | - |
|  | К | 6000 | 730 | - | 518 | 212 | 70 |
| Прочие дорожные машины: |  |  |  |  |  |  |  |
| трамбующая машина на | ТО-1 | 50 | 5,6 | 0,3 | 5,3 | - | 2,5 |
| базе тракторов класса | ТО-2 | 250 | 22 | 0,4 | 21,6 | - | 6 |
| 10 т | СО | 2 раза в год | 53 | - | 53 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 460 | 0,5 | 342,5 | 117 | 50 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 36 | - | 36 | - | - |
|  | К | 6000 | 765 | - | 527 | 238 | 70 |
| самоходные распределители | ТО-1 | 50 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | - | 1,5 |
| (укладчики) дорожно-строительных | ТО-2 | 250 | 8,4 | 0,4 | 8,0 | - | 3 |
| материалов и смесей производительностью | СО | 2 раза в год | 14 | - | 14 | - | 4 |
| 75м3/ч | Т | 1000 | 288 | 0,5 | 215,5 | 72 | 30 |
| самоходные | ТО-1 | 50 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | - | 1,5 |
| асфальтоукладчики | ТО-2 | 250 | 7,8 | 0,8 | 7,0 | - | 3 |
| производительностью 50 т/ч | СО | 2 раза в год | 11 | - | 11 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 251 | 1,0 | 190 | 60 | 30 |
| то же, 100 т/ч | ТО-1 | 50 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | - | 2 |
|  | ТО-2 | 250 | 11 | 0,9 | 10,1 | - | 4 |
|  | СО | 2 раза в год | 15 | - | 15 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 342 | 1,1 | 250,9 | 90 | 40 |
| то же, 150 т/ч | ТО-1 | 50 | 4,4 | 0,7 | 3,7 | - | 2,5 |
|  | ТО-2 | 250 | 14 | 1,0 | 13 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 19 | - | 19 | - | 6 |
|  | Т | 1000 | 417 | 1,2 | 310,8 | 105 | 50 |
| самоходные | ТО-1 | 50 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | - | 1,5 |
| профилировщики | ТО-2 | 250 | 9,4 | 0,4 | 9,0 | - | 3 |
| основания производительностью | СО | 2 раза в год | 14 | - | 14 | - | 4 |
| 48 м/ч | Т | 1000 | 290 | 0,5 | 217,5 | 72 | 30 |
| бетоноукладочные | ТО-1 | 50 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | - | 1,5 |
| машины | ТО-2 | 250 | 8,0 | 0,8 | 7,2 | - | 3 |
| производительностью 20 м3/ч | СО | 2 раза в год | 11 | - | 11 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 256 | 1,0 | 200 | 55 | 30 |
| то же, 60 м3/ч | ТО-1 | 50 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | - | 2 |
|  | ТО-2 | 250 | 11,2 | 0,9 | 10,3 | - | 4 |
|  | СО | 2 раза в год | 16,7 | - | 16,7 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 306 | 1,1 | 223,9 | 81 | 40 |
| бетоноотделочные | ТО-1 | 50 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | - | 1,5 |
| машины | ТО-2 | 250 | 7,4 | 0,4 | 7,0 | - | 3 |
| производительностью 25 м3/ч | СО | 2 раза в год | 12 | - | 12 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 117 | 0,5 | 80,5 | 36 | 15 |
| нарезчики швов | ТО-1 | 50 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | - | 1 |
| производительностью | ТО-2 | 250 | 5,0 | 0,5 | 4,5 | - | 2 |
| 500 м/смену | СО | 2 раза в год | 8 | - | 8 | - | 2,5 |
|  | Т | 1000 | 100 | 1,0 | 74 | 25 | 10 |
| то же, 1000 м/смену | ТО-1 | 50 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | - | 1 |
|  | ТО-2 | 250 | 5,6 | 0,6 | 5,0 | - | 2,5 |
|  | СО | 2 раза в год | 9 | - | 9 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 112 | 1,1 | 78,9 | 32 | 12 |
| Подъемники строительные мачтовые грузоподъемностью, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | ТО | 100 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | - | 0,9 |
|  | Т | 2000 | 13 | 0,6 | 10,4 | 2 | 6 |
| 500 | ТО | 100 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | - | 0,9 |
|  | Т | 2000 | 16 | 0,8 | 12,2 | 3 | 8 |
| 800 | ТО | 100 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 1 |
|  | Т | 2000 | 20 | 1,0 | 15 | 4 | 10 |
| Передвижные электростанции мощностью, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TO-1 | 50 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 1 |
|  | TO-2 | 250 | 5 | 0,7 | 4,3 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 35 | 1,0 | 29,5 | 4,5 | 9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 11 | - | 11 | - | - |
|  | К | 4000 | 130 | - | 95 | 35 | 13 |
| 11-21 | ТО-1 | 50 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 1 |
|  | ТО-2 | 250 | 6 | 0,8 | 5,2 | - | 3 |
|  | Т | 1000 | 50 | 1,2 | 38,8 | 10 | 12 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 12 | - | 12 | - | - |
|  | К | 4000 | 200 | - | 155 | 45 | 20 |
| 22-36 | TO-1 | 50 | 2,7 | 0,6 | 2,1 | - | 1,5 |
|  | TO-2 | 250 | 7 | 0,9 | 6,1 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 70 | 1,4 | 50,6 | 18 | 17 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 15 | - | 15 | - | - |
|  | К | 6000 | 250 | - | 190 | 60 | 25 |
| 37-60 | ТО-1 | 50 | 3,7 | 0,7 | 3 | - | 2 |
|  | ТО-2 | 250 | 8 | 1,0 | 7,0 | - | 4 |
|  | Т | 1000 | 90 | 1,6 | 65,4 | 23 | 20 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 18 | - | 18 | - | - |
|  | К | 6000 | 300 | - | 225 | 75 | 30 |
| 61-100 | ТО-1 | 50 | 4,5 | 0,8 | 3,7 | - | 2,5 |
|  | ТО-2 | 250 | 9 | 1,2 | 7,8 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 100 | 1,8 | 73,2 | 25 | 25 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 20 | - | 20 | - | - |
|  | К | 6000 | 340 | - | 253 | 87 | 35 |
| 101-135 | ТО-1 | 50 | 5 | 1 | 4 | - | 3 |
|  | ТО-2 | 250 | 10 | 1,4 | 8,6 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 120 | 2 | 88 | 30 | 30 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 22 | - | 22 | - | - |
|  | К | 6000 | 400 | - | 300 | 100 | 40 |
| Компрессоры: |  |  |  |  |  |  |  |
| передвижные, с | ТО-1 | 100 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | - | 0,9 |
| электроприводом, | ТО-2 | 250 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 1 |
| производительностью | Т | 1000 | 17 | 1,0 | 13 | 3 | 4 |
| 0,25-0,5 м3/мин | К | 3000 | 80 | - | 55 | 25 | 8 |
| то же, 1-2 м3/мин | ТО-1 | 100 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 0,9 |
|  | ТО-2 | 250 | 2,6 | 0,6 | 2 | - | 1,3 |
|  | Т | 1000 | 35 | 1,2 | 26.8 | 7 | 9 |
|  | К | 4000 | 130 | - | 85 | 45 | 13 |
| то же, 3—5 м3/мин | ТО-1 | 100 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 1,8 |
|  | ТО-2 | 250 | 3,7 | 0,7 | 3 | - | 2 |
|  | Т | 1000 | 85 | 1,4 | 63,6 | 20 | 20 |
|  | К | 5000 | 200 | - | 130 | 70 | 20 |
| передвижные, с | ТО-1 | 50 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | 1,8 |
| приводом от двигателя | ТО-2 | 250 | 7,6 | 0,6 | 7 | - | 4 |
| внутреннего сгорания, производительностью | СО | 2 раза в год | 1,8 | - | 1,8 | - | 1 |
| 5-6 м3/мин | Т | 1000 | 120 | 3 | 72 | 45 | 30 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 10 | - | 10 | - | - |
|  | К | 6000 | 320 | - | 210 | 110 | 32 |
| то же, 7—9 м3/мин | ТО-1 | 50 | 2,6 | 0,6 | 2 | - | 2,6 |
|  | ТО-2 | 250 | 9 | 0,7 | 8,3 | - | 5 |
|  | СО | 2 раза в год | 2,6 | - | 2,6 | - | 1,3 |
|  | Т | 1000 | 160 | 3,5 | 96,5 | 60 | 40 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 13 | - | 13 | - | - |
|  | К | 6000 | 440 | - | 285 | 155 | 44 |
| Буровые машины: |  |  |  |  |  |  |  |
| установки | ТО | 250 | 32 | 2 | 30 | - | 16 |
| горизонтального | Т | 1000 | 220 | 4 | 150 | 66 | 50 |
| бурения | К | 2000 | 460 | - | 290 | 170 | 60 |
| бурильно-крановые | ТО-1 | 50 | 5,5 | 0,5 | 5 | - | 3 |
| машины на базе | ТО-2 | 250 | 13 | 1,0 | 12 | - | 6 |
| трактора класса 3 т | СО | 2 раза в год | 27 | - | 27 | - | 12 |
|  | Т | 1000 | 325 | 5 | 235 | 85 | 30 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 25 | - | 25 | - | - |
|  | К | 5000 | 530 | - | 370 | 160 | 50 |
| бурильно-крановые | ТО-1 | 50 | 6,3 | 0,6 | 5,7 | - | 3 |
| машины на базе | ТО-2 | 250 | 18 | 2 | 16 | - | 9 |
| трактора класса 10 т | СО | 2 раза в год | 40 | - | 40 | - | 20 |
|  | Т | 1000 | 410 | 5,2 | 304,8 | 100 | 50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 35 | - | 35 | - | - |
|  | К | 5000 | 670 | - | 500 | 170 | 70 |
| то же, 15 т | ТО-1 | 50 | 7 | 0,7 | 6,3 | - | 4 |
|  | ТО-2 | 250 | 20 | 2,8 | 17,2 | - | 12 |
|  | СО | 2 раза в год | 47 | - | 47 | - | 25 |
|  | Т | 1000 | 460 | 5,4 | 344,6 | 110 | 65 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 40 | - | 40 | - | - |
|  | К | 5000 | 750 | - | 570 | 180 | 85 |
| бурильно-крановые | ТО-1 | 50 | 8 | 0,9 | 7,1 | - | 5 |
| машины на базе | ТО-2 | 250 | 27 | 4 | 23 | - | 15 |
| трактора класса 25 т | СО | 2 раза в год | 53 | - | 53 | - | 35 |
|  | Т | 1000 | 500 | 5,6 | 364,4 | 130 | 90 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | - | 60 | - | 60 | - | - |
|  | К | 5000 | 900 | - | 710 | 190 | 110 |
| то же, на базе | ТО-1 | 50 | 4,7 | 0,7 | 4 | - | 2,5 |
| автомобилей ГАЗ | ТО-2 | 250 | 18 | 1,6 | 16,4 | - | 9 |
|  | СО | 2 раза в год | 9 | - | 9 | - | 5 |
|  | Т | 1000 | 195 | 3,5 | 136,5 | 55 | 25 |
|  | К | 5000 | 560 | - | 400 | 160 | 50 |
| бурильно-крановые | ТО-1 | 50 | 5,4 | 0,8 | 4,6 | - | 3 |
| машины на базе | ТО-2 | 250 | 21,8 | 1,8 | 20 | - | 11 |
| автомобилей ЗИЛ | СО | 2 раза в год | 11 | - | 11 | - | 6 |
|  | Т | 1000 | 240 | 4 | 176 | 60 | 30 |
|  | К | 5000 | 625 | - | 450 | 175 | 60 |
| то же, на базе | ТО-1 | 50 | 7,2 | 0,9 | 6,3 | - | 3,5 |
| автомобилей КрАЗ | ТО-2 | 250 | 29 | 2,0 | 27 | - | 14 |
|  | СО | 2 раза в год | 14 | - | 14 | - | 7 |
|  | Т | 1000 | 300 | 4,5 | 200,5 | 95 | 40 |
|  | К | 5000 | 720 | - | 530 | 190 | 70 |
| Сваебойное оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |
| дизель-молоты свайные | ТО | 50 | 6 | 0,4 | 5,6 | - | 3 |
| с массой ударной части | Т | 500 | 12 | 0,9 | 9,6 | 1,5 | 1,5 |
| 1250 кг | К | 1000 | 130 | - | 75 | 55 | 13 |
| то же, 1800 кг | ТО | 50 | 7,2 | 0,5 | 6,7 | - | 3,5 |
|  | Т | 500 | 18 | 1,0 | 14,3 | 2,7 | 2 |
|  | К | 1000 | 145 | - | 80 | 65 | 15 |
| » 2500 кг | ТО | 50 | 9 | 0,6 | 8,4 | - | 4,5 |
|  | Т | 500 | 26 | 1,2 | 20,6 | 4,2 | 3 |
|  | К | 1000 | 170 | - | 90 | 80 | 17 |
| » 3500 кг | ТО | 50 | 10 | 0,8 | 9,2 | - | 5 |
|  | Т | 500 | 36 | 1,5 | 28 | 6,5 | 4 |
|  | К | 1000 | 200 | - | 100 | 100 | 20 |
| дизель-молоты свайные | ТО | 50 | 12 | 1 | 11 | - | 6 |
| с массой ударной части | Т | 500 | 52 | 1,9 | 40,1 | 10 | 6 |
| 5000 кг | К | 1000 | 250 | - | 120 | 130 | 25 |
| гидромолоты с массой | ТО | 100 | 4 | 0,5 | 3,5 | - | 2 |
| ударной части 200кг | Т | 500 | 18 | 1,0 | 14 | 3 | 3 |
| то же, 600 кг | ТО | 100 | 10 | 1,5 | 8,5 | - | 5 |
|  | Т | 500 | 40 | 3 | 30 | 7 | 6 |
| копровые установки | ТО | 250 | 18 | 0,6 | 17,4 | - | 9 |
| (без молота свайного) | Т | 2000 | 53 | 4 | 4 | 9 | 6 |
|  | К | 6000 | 240 | - | 140 | 100 | 24 |

Данные согласно «Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин. МДС 12-8.2000/ Госстрой России, ЦНИИОМТП.- М.: ГУП ЦПП, 2000.-76.»