| Первая цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет фермы L, м | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| Вторая цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг ферм В, м | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
| Плотность утеплителя ρ, кгс/м3 | 50 | 55 | 45 | 65 | 43 | 57 | 48 | 60 | 58 | 40 |
| Толщина утеплителя δ, мм | 150 | 170 | 190 | 180 | 200 | 220 | 270 | 300 | 160 | 250 |
| Швеллер № | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

Район строительства

| Третья цифра шифра |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Архангельск | Казань | Москва | Новосибирск | Санкт-Петербург | Пермь | Якутск | Иркутск | Петропавловск-Комчатский | Омск |

Конструктивное решение покрытия:

Сэндвич-панели утепленные, уложенные по прогонам. Прогоны в виде швеллера расположены в узлах ферм. Панель состоит из двух слоев профилированного листа и эффективного утеплителя между ними (см. задание). Вес профлиста принять 11-18 кг/м2 для одного листа.

Собственный вес фермы со связями принять из расчета 40 кг/м2 площади очертания фермы.

Задача: собрать нагрузки, определить внутренние усилия в элементах ферм, подобрать сечение элементов фермы, сконструировать опорный узел фермы.

Таблицы усилий в элементах ферм

от внешних единичных нагрузок

Пролет фермы Lф = 17,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 125 150 150 150 150 150 | 0 -11,20 -11,20 -16,75 -16,75 -17,25 | -0,628 -0,457 -0,457 -0,340 -0,340 -0,235 | 0 -0,100 -0,100 -0,172 -0,172 -0,235 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 275 300 300 | +5,85 +14,70 +17,60 | +0,555 +0,404 +0,284 | +0,055 +0,137 +0,204 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 100 212 227 242 242 258 258 | 0 -10,10 +7,95 -5,85 +3,38 -1,35 -0,60 | 0 +0,124 -0,120 +0,114 -0,102 +0,098 -0,088 | 0 -0,078 +0,064 -0,062 +0,056 -0,055 +0,048 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 180 200 220 | -1,50 -1,50 +1,20 | 0 0 +0,034 | 0 0 +0,034 |

Пролет фермы Lф = 18,0 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 150 150 150 150 150 150 | 0 -12,20 -12,20 -17,50 -17,50 -17,70 | -0,630 -0,458 -0,458 -0,326 -0,326 -0,220 | 0 -0,094 -0,094 -0,162 -0,162 -0,220 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 300 300 300 | +7,20 +15,50 +18,00 | +0,530 +0,382 +0,268 | +0,050 +0,126 +0,292 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 107 228 228 246 246 265 265 | 0 -11,00 +7,70 -5,50 +3,00 -1,10 -0,60 | 0 +0,142 -0,120 +0,116 -0,100 +0,098 -0,088 | 0 +0,065 -0,060 +0,056 -0,052 +0,046 -0,088 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 183 207 230 | -1,50 -1,50 +1,40 | 0 0 +0,034 | 0 0 +0,034 |

Пролет фермы Lф = 18,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 175 150 150 150 150 150 | 0 -13,20 -13,20 -18,00 -18,00 -17,90 | -0,625 -0,438 -0,438 -0,310 -0310 -0,210 | 0 -0,092 -0,092 -0,160 -0,160 -0,210 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 325 300 300 | +8,40 +16,20 +18,40 | +0,518 +0,370 +0,256 | +0,053 +0,128 +0,287 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 116 248 230 251 251 275 275 | 0 -11,90 +7,70 -5,20 +2,80 -0,85 -1,00 | 0 +0,152 -0,122 +0,114 -0,100 +0,096 -0,085 | 0 -0,076 +0,060 -0,058 +0,050 -0,048 +0,042 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 188 214 240 | -1,50 -1,50 +1,60 | 0 0 +0,036 | 0 0 +0,036 |

Пролет фермы Lф = 19,0 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 200 150 150 150 150 150 | -0,43 -14,20 -14,20 -19,00 -19,00 -18,80 | -0,630 -0,437 -0,437 -0,308 -0,308 -0,208 | 0 -0,095 -0,095 -0,158 -0,158 -0,208 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 350 300 300 | +9,50 +17,20 +19,30 | +0,508 +0,365 +0,252 | +0,056 +0,128 +0,184 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 130 267 232 252 252 272 272 | +0,84 -12,80 +7,30 -5,10 +2,70 -0,80 -1,00 | 0 +0,158 -0,118 +0,111 -0,098 +0,094 -0,084 | 0 -0,076 +0,058 -0,054 +0,048 -0,046 +0,040 |
| Стойки | V0 V2 V3 V3 | 98 190 215 240 | -1,00 -1,50 -1,50 +1,90 | 0 0 0 +0,036 | 0 0 0 +0,036 |

Пролет фермы Lф = 19,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 225 150 150 150 150 150 | -0,80 -15,00 -15,00 -19,50 -19,50 -19,30 | -0,595 -0,410 -0,410 -0,290 -0.290 -0,197 | 0 -0,090 -0,090 -0,150 -0,150 -0,197 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 375 300 300 | +10,50 +17,80 +19,80 | +0,465 +0,338 +0,238 | +0,056 +0,120 +0,196 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 142 295 242 260 260 282 282 | +1,10 -13,70 +7,10 -5,00 +2.65 -0,80 -1,05 | 0 +0,160 -0,110 +0,106 -0,094 +0,090 -0,080 | 0 -0,076 +0,056 -0,055 +0,048 -0,045 +0,040 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 95 200 225 250 | -1.15 -1,50 -1,50 +1,80 | 0 0 0 +0,032 | 0 0 0 +0,032 |

Пролет фермы Lф = 20,0 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 250 150 150 150 150 150 | -1,15 -15,70 -15.70 -20,00 -19,70 -19,30 | -0,594 -0,396 -0,396 -0,288 -0,288 -0,200 | 0 -0.098 -0,098 -0,152 -0,152 -0,200 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 400 300 300 | +11,40 +18,40 +20,30 | +0,456 +0,336 +0,240 | +0,064 +0,125 +0,175 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 149 314 242 262 262 281 281 | +1,33 -14,50 +6,90 -4,90 +2,60 -0,80 -1,10 | 0 +0,163 -0,104 +0,100 -0,088 +0,087 -0,078 | 0 -0,080 +0,054 -0,050 +0,045 -0,045 +0,040 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 92 202 228 250 | -1,30 -1,50 -1,50 +1,70 | 0 0 0 +0,032 | 0 0 0 +0,032 |

Пролет фермы Lф = 20,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 O7 | 125 150 150 150 150 150 150 | 0 -12,00 -12,00 -18,50 -18,50 -20,00 -20,00 | -0,562 -0,435 -0,435 -0,318 -0,318 -0,230 -0,230 | 0 -0,067 -0,067 -0,124 -0,124 -0,170 -0,170 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 U4 | 275 300 300 300 | +6,30 +15,90 +19,70 +19,40 | +0,496 +0,370 +0,268 +0,190 | +0,032 +0,096 +0,146 +0,190 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | 115 227 242 263 263 287 287 308 | 0 -11,50 +9,15 -6,90 +4,45 +0,50 +1,20 | 0 +0,114 -0,108 +0,105 -0,092 +0,088 -0,080 +0,078 | 0 -0,058 +0,054 -0,046 +0,045 -0,044 +0,042 -0,040 |
| Стойки | V1 V2 V3 V4 | 205 230 257 270 | -1,50 -1,50 -1,50 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

Пролет фермы Lф = 21 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 125 301 301 301 | 0 -15,90 -15,90 -19,40 | -0,560 -0,368 -0,368 -0,184 | 0 -0,094 -0,084 -0,184 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 425 600 | +6,40 +19,50 | +0,490 +0,265 | +0,032 +0,144 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 105 228 356 386 386 | 0 -11,50 +11,20 -4,70 -0,45 | 0 +0,116 -0,150 +0,130 -0,106 | 0 -0,058 +0,074 -0,064 +0,052 |
| Стойки | V1 V2 | 217 270 | -3,00 +0,60 | 0 +0,033 | 0 +0,033 |

Пролет фермы Lф = 21 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 150 301 301 301 | 0 -16,60 -16,60 -20,00 | -0,562 -0,362 -0,362 -0,184 | 0 -0,097 -0,097 -0,184 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 450 600 | +7,40 +20,10 | +0,480 +0,264 | +0,034 +0,142 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 114 244 356 387 387 | 0 -12,30 +10,90 -4,70 -0,40 | 0 +0,121 -0,144 +0,123 -0,106 | 0 -0,060 +0,074 -0,060 +0,050 |
| Стойки | V1 V2 | 219 270 | -3,00 +0,55 | 0 +0,032 | 0 +0,032 |

Пролет фермы Lф = 21,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 175 301 301 301 | 0 -17,30 -17,30 -20,50 | -0,530 -0,343 -0,343 -0,180 | 0 -0,098 -0,098 -0,180 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 475 600 | +8,40 +20,70 | +0,448 +0,252 | +0,041 +0,142 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 126 269 363 393 393 | 0 -13,00 +10,60 -4,70 -0,40 | 0 +0,120 -0,130 +0,116 -0,096 | 0 -0,062 +0,068 -0,059 +0,049 |
| Стойки | V1 V2 | 230 280 | -3,00 +0,50 | 0 +0,030 | 0 +0,030 |

Пролет фермы Lф = 22 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 201 301 301 301 | 0 -18,00 -18,00 -21,10 | -0,527 -0,338 -0,338 -0,178 | 0 -0,098 -0,098 -0,178 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 500 600 | +9,40 +21,30 | +0,438 +0,246 | +0,046 +0,140 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 135 287 364 394 394 | 0 -13,80 +10,40 -4,60 -0,45 | 0 +0,126 -0,128 +0,114 -0,093 | 0 -0,065 +0,064 -0,058 +0,046 |
| Стойки | V1 V2 | 221 280 | -3,00 +0,50 | 0 +0,029 | 0 +0,029 |

Пролет фермы Lф = 22,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 226 301 301 301 | 0 -18,70 -18,70 -21,70 | -0,502 -0,318 -0,318 -0,174 | 0 -0,099 -0,099 -0,174 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 525 600 | +10,40 +21,90 | +0,414 +0,238 | +0,047 +0,140 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 148 314 370 401 401 | 0 -14,50 +10,10 -4,50 -0,45 | 0 +0,121 -0,118 +0,106 -0,084 | 0 -0,063 +0,061 -0,054 +0,044 |
| Стойки | V1 V2 | 242 290 | -3,00 +0,50 | 0 +0,028 | 0 +0,028 |

Пролет фермы Lф = 23 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 251 301 301 301 | 0 -19,60 -19,60 -22,30 | -0,500 -0,316 -0,316 -0,164 | 0 -0,098 -0,098 -0,164 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 550 600 | +11,50 +22,70 | +0,406 +0,236 | +0,050 +0,138 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 157 333 372 401 401 | 0 -15,30 +10,00 -4,30 -0,70 | 0 +0,125 -0,114 +0,103 -0,086 | 0 -0,066 +0,059 -0,055 +0,044 |
| Стойки | V1 V2 | 243 290 | -3,00 +0,90 | 0 +0,028 | 0 +0,028 |

Пролет фермы Lф = 23,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 276 301 301 301 | 0 -20,50 -20,50 -22,80 | -0,500 -0,306 -0,306 -0,170 | 0 -0,104 -0,104 -0,170 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 575 600 | +12,80 +23,40 | +0,396 +0,231 | +0,056 +0,134 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 167 355 374 406 406 | 0 -16,40 +9,60 -3,90 -0,80 | 0 +0,133 -0,115 +0,098 -0,085 | 0 -0,070 +0,056 -0,050 +0,042 |
| Стойки | V1 V2 | 249 300 | -3,00 +1,00 | 0 +0,029 | 0 +0,029 |

Пролет фермы Lф = 24 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 301 301 301 301 | 0 -21,70 -21,70 -23,80 | -0,500 -0,300 -0,300 -0,165 | 0 -0,097 -0,097 -0,165 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 600 600 | +14,00 +24,50 | +0,388 +0,226 | +0,054 +0,134 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 177 375 375 407 407 | 0 -17,50 +9,60 -3,90 -0,80 | 0 +0,140 -0,110 +0,098 -0,084 | 0 -0,068 +0,054 -0,050 +0,042 |
| Стойки | V1 V2 | 250 300 | -3,00 +1,00 | 0 +0,028 | 0 +0,028 |

Пролет фермы Lф = 24,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 326 301 301 301 | 0 -19,00 -19,00 -21,70 | -0,476 -0,286 -0,286 -0,162 | 0 -0,098 -0,098 -0,162 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 625 600 | +11,50 +22,00 | +0,36 +0,218 | +0,054 +0,132 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 192 402 383 417 417 | 0 -15,70 +9,50 -4,20 -0,45 | 0 +0,136 -0,104 +0,094 -0,078 | 0 -0,068 +0,054 -0,048 +0,040 |
| Стойки | V1 V2 | 261 310 | -3,00 +0,60 | 0 +0,026 | 0 +0,026 |

Пролет фермы Lф = 25 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 351 301 301 301 | -2,50 -22,90 -22,90 -24,80 | -0,476 -0,284 -0,284 -0,163 | 0 -0,100 -0,100 -0,163 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 650 600 | +15,80 +25,50 | +0,360 +0,218 | +0,060 +0,134 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 200 423 383 417 417 | +2,80 -19,20 +9,00 -3,70 -0,80 | 0 +0,140 -0,100 +0,090 -0,078 | 0 -0,072 +0,052 -0,046 +0,040 |
| Стойки | V0 V1 V2 | 161 262 310 | -2,70 -3,00 +1,10 | 0 0 +0,026 | 0 0 +0,026 |

Пролет фермы Lф = 26 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 401 301 301 301 | -2,55 -24,00 -24,00 -25,80 | -0,457 -0,266 -0,266 -0,155 | 0 -0,100 -0,100 -0,155 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 700 600 | +17,40 +26,50 | +0,336 +0,204 | +0,062 +0,130 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 224 473 394 427 427 | +2,80 -20,60 +8,60 -3,50 -0,90 | 0 +0,144 -0,094 +0,086 -0,072 | 0 -0,074 +0,048 -0,042 +0,035 |
| Стойки | V0 V1 V2 | 148 279 330 | -2,45 -3,00 +1,30 | 0 0 +0,027 | 0 0 +0,027 |

Пролет фермы Lф = 27 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 151 301 301 301 301 | 0 -19,40 -19,40 -27,70 -27,70 | -0,457 -0,322 -0,322 -0,193 -0,193 | 0 -0,060 -0,060 -0,120 -0,120 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 450 600 600 | +8,20 +25,40 +26,90 | +0,406 +0,250 +0,143 | +0,022 +0,092 +0,143 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 130 277 380 415 415 454 | 0 -15,20 +14,10 -8,90 +3,00 +1,30 | 0 +0,093 -0,108 +0,097 -0,080 +0,073 | 0 -0,042 +0,050 -0,045 +0,039 -0,035 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 260 313 340 | -3,00 -3,00 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Пролет фермы Lф = 28 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 201 301 301 301 301 | 0 -21,20 -21,20 -28,50 -28,50 | -0,438 -0,302 -0,302 -0,190 -0,190 | 0 -0,068 -0,068 -0,120 -0,120 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 500 600 600 | +10,50 +26,40 +27,70 | +0,376 +0,240 +0,142 | +0,035 +0,100 +0,142 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 149 318 388 438 438 461 | 0 -16,70 +13,60 -7,90 +2,90 +1,20 | 0 +0,096 -0,096 +0,088 -0,074 +0,072 | 0 -0,047 +0,047 -0,040 +0,035 -0,033 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 273 324 350 | -3,00 -3,00 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Пролет фермы Lф = 29 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 251 301 301 301 301 | 0 -23,30 -23,30 -30,40 -30,40 | -0,419 -0,284 -0,284 -0,180 -0,180 | 0 -0,066 -0,066 -0,118 -0,118 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 550 600 600 | +13,10 +28,50 +29,40 | +0,350 +0,223 +0,140 | +0,032 +0,094 +0,140 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 170 361 397 430 430 468 | 0 -18,20 +13,10 -7,70 +2,50 +1,50 | 0 +0,096 -0,088 +0,078 -0,068 +0,064 | 0 -0,048 +0,044 -0,040 +0,035 -0,032 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 286 335 360 | -3,00 -3,00 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Пролет фермы Lф = 30 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 301 301 301 301 301 | 0 -24,20 -24,20 -30,80 -30,80 | -0,402 -0,270 -0,270 -0,173 -0,173 | 0 -0,066 -0,066 -0,112 -0,112 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 600 600 600 | +14,70 +29,10 +29,90 | +0,328 +0,214 +0,130 | +0,034 +0,090 +0,130 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 191 406 406 440 440 476 | 0 -20,00 +12,65 -7,50 +2,55 +1,40 | 0 +0,098 -0,083 +0,076 -0,064 +0,060 | 0 -0,047 +0,040 -0,036 +0,031 -0,030 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 298 346 370 | -3,00 -3,00 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Пролет фермы Lф = 31 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 351 301 301 301 301 | 0 -25,40 -25,40 -31,60 -31,60 | -0,386 -0,254 -0,254 -0,164 -0,164 | 0 -0,068 -0,068 -0,112 -0,112 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 650 600 600 | +16,70 +30,00 +30,50 | +0,306 +0,204 +0,128 | +0,040 +0,091 +0,128 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 213 454 417 454 454 492 | 0 -21,60 +12,00 -7,10 +2,33 +1,70 | 0 +0,100 -0,076 +0,072 -0,062 +0,056 | 0 -0,050 +0,038 -0,034 +0,030 -0,028 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 315 365 390 | -3,00 -3,00 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Пролет фермы Lф = 32 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 401 301 301 301 301 | -2,20 -26,10 -26,10 -32,20 -32,20 | -0,372 -0,238 -0,238 -0,156 -0,156 | 0 -0,066 -0,066 -0,106 -0,106 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 700 600 600 | +18,50 +30,60 +31,20 | +0,288 +0,194 +0,122 | +0,041 +0,037 +0,122 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 237 501 426 461 461 507 | +2,50 -23,30 +11,25 -7,00 +2,30 +1,50 | 0 +0,102 -0,072 +0,068 -0,058 +0,054 | 0 -0,051 +0,036 -0,034 +0,030 -0,029 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 168 327 376 400 | -2,40 -3,00 -3,00 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

Пролет фермы Lф = 33 м

| Элементы | Геометрическая длина, см | Усилия, кН |
| --- | --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м | М = +1.0 кН·м |
|  |  |  | слева | справа |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 451 301 301 301 301 | -2,50 -28,20 -28,20 -33,90 -33,90 | -0,358 -0,227 -0,227 -0,152 -0,152 | 0 -0,066 -0,066 -0,104 -0,104 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 750 600 600 | +20,20 +32,40 +32,80 | +0,273 +0,186 +0,120 | +0,068 +0,086 +0,120 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 260 550 435 471 471 507 | +2,80 -24,80 +11,40 -6,80 +2,20 +1,60 | 0 +0,102 -0,068 +0,063 -0,054 +0,052 | 0 -0,056 +0,030 -0,030 +0,028 -0,026 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 161 339 386 410 | -2,50 -3,00 -3,00 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |