КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ

Геометрические параметры

Стропильная ферма трапецеидального очертания с восходящими опорными раскосами, решетка треугольная с дополнительными стойками Обозначения и размеры фермы даны на рис. 1.

Рис. 1. Геометрическая схема фермы

1. Сбор нагрузок на ферму

Основными нагрузками являются постоянная и кратковременная (снеговая). При работе фермы в составе поперечной рамы дополнительными нагрузками являются опорные моменты.

Постоянные нагрузки

Постоянная равномерно распределенная погонная нагрузка определяется в соответствии с выражением

q п =(gнфер(f+ gнсвяз(f + gнплит(f + gнкров(f) В,

где gнфер,  gнсвяз,  gнплит,  gнкров – вес несущих и ограждающих конструкций соответственно фермы, связей, железобетонных плит покрытия и конструкции кровли (табл. 1); γf – соответствующие нагрузкам коэффициенты надежности по нагрузке принимать по [2] в зависимости от материала конструкции; B – шаг поперечных рам, м.

Таблица 1

Вес несущих и ограждающих конструкций

| Вид конструкций | Нормативный вес gн, кН/м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Крупнопанельные железобетонные плиты покрытия (с заливкой швов): ПР.57.15 1,5х6 м ПР.57.30 3х6 м | 1,2 1,4 |

окончание таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ПР.116-15 1,5х12 м ПР.116-30 3х12 м Металлические несущие конструкции цеха: стропильные фермы связи колонны подкрановые балки Кровля (утепленная) | 2,4 1,7 0,2…0,4 0,04…0,15 0,3…1,0 0,3…1,3 1,0…1,3 |

Тип плит принимается в зависимости от шага поперечных рам.	Примечание. Мéньшие значения собственного веса металлических конструкций относятся к цехам с кранами грузоподъемностью 80 тс, бóльшие – к цехам с кранами грузоподъемностью  200 тс.

Кратковременные нагрузки

Снеговая нагрузка

При расчете рам снеговую нагрузку принимают равномерно распределенной по длине ригеля (фермы). Расчетная погонная снеговая нагрузка на ригель рамы находится выражением:

qсн =  Sg  (  B,

где  Sg определяется по [2, разд. 5];  μ – принимается по [2, прил. 3 схема 1, вариант 1]; B – шаг колонн.

2. Определение усилий в стержнях ферм

Расчетные усилия в элементах фермы определяют в табличной форме (табл. 3) в зависимости от равномерно распределенных постоянной и снеговой нагрузок (qn; qсн) и от условных моментов всех видов нагрузки в сечениях (левое) и (правое), представленных в таблице задания.

3. Конструирование фермы и подбор сечений стержней

В зависимости от максимального усилия в стержнях фермы определяется толщина фасонок по табл. 2.

Сечения стержней фермы принимаются из парных равнополочных уголков, соединенных в узлах на фасонках. Номер уголков определяется из условия прочности:

для растянутых стержней			;

для сжатых стержней

- Назначается гибкость λх.

- По гибкости определяется коэффициент продольного изгиба (х.

- При невыполнении условия устойчивости корректируется величина (х.

Все расчеты по подбору сечений стержней фермы сводятся в табл. 4.

Для обеспечения совместной работы уголков по длине ставятся прокладки той же толщины, как фасонки на расстоянии:

- 80ix – для растянутых стержней;

- 40 ix – для сжатых стержней.

Размеры прокладок принимаются: шириной 50…60 мм; длиной на 20…30 мм больше размера уголка.

Таблица 2

Рекомендуемые толщины узловых фасонок

| Максималь- ное усилие | ( 200 | 200... 450 | 450... 750 | 750... 1050 | 1050... 1400 | 1400... 1800 | 1800... 2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина фасонки tф, мм | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

Таблица 3

Подбор и проверка сечений стержней фермы

| Элементы фермы | № стержней | Расчетная величина усилия, кН | Сечение элемента | Площадь сечения эле-мента, см2 | Длины элемента, см | Радиусы инерции, см | Гибкости | Коэ-фи-циент (с | (min | Напря-жение (max, кН/см2 | Сечение после унифи-кации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | гео-метри-ческая | расчетные | ix | iу | (х | (у | [(] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ℓох | ℓоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Верхний пояс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний пояс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Библиографический список

- СП 16.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП II-23 -81*. Стальные конструкции». – М., 2011 г.

- СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 2.01.07-85*» Нагрузки и воздействия. – М., 2011 г.

- Металлические конструкции. Общий курс: учебник для ВУЗов/ Е.И. Беленя, В.А. Балдин и др.; Под общ. ред. Е.И. Беленя. – М.: Стройиздат, 1986 г.

- Конструктирование промышленных зданий и сооружений/   И.А. Шерешевский – М.: «Архитектура-С», 2005 г.

- Металлические конструкции: В 3 т. Т.1 Элементы стальных конструкций/ Под ред. В.В. Горева. –М.: Высшая школа, 2004 г. 551 с.

- Металлические конструкции: В 3 т. Т.2 Конструкции зданий/ Под ред. В.В. Горева. –М.: Высшая школа, 2002 г. 528 с.

- Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для ВУзов/ Под ред. Г.С.Веденникова. 7-е изд. перераб. и доп. –М.: Стройиздат, 1998 г. 760 с.

- ГОСТ 24379.1-80*. Анкерные болты.

- ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные.

10. ГОСТ 19903-74*. Сталь листовая горячекатаная.

11. ГОСТ 82-70*. Сталь прокатная широкополосная универсальная.

12. ГОСТ 103-2006. Сталь полосовая.

13. ГОСТ 8239-89. Сталь горячекатаная, балки двутавровые.

14. Москалев Н.С., Пронозин Я.А. Металлические конструкции:  Учебник / М.: ACB, 2010 г. – 344 с.

15. Митюгов Е.А. Курс металлические конструкции: Учебник. – М.: ACB, 2010 г. – 120 с.