Задача: собрать нагрузки, определить внутренние усилия в элементах ферм, подобрать сечение элементов фермы.

Таблицы усилий в элементах ферм

от внешних единичных нагрузок

Пролет фермы Lф = 17,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 125 150 150 150 150 150 | 0 -11,20 -11,20 -16,75 -16,75 -17,25 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 275 300 300 | +5,85 +14,70 +17,60 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 100 212 227 242 242 258 258 | 0 -10,10 +7,95 -5,85 +3,38 -1,35 -0,60 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 180 200 220 | -1,50 -1,50 +1,20 |

Пролет фермы Lф = 18,0 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 150 150 150 150 150 150 | 0 -12,20 -12,20 -17,50 -17,50 -17,70 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 300 300 300 | +7,20 +15,50 +18,00 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 107 228 228 246 246 265 265 | 0 -11,00 +7,70 -5,50 +3,00 -1,10 -0,60 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 183 207 230 | -1,50 -1,50 +1,40 |

Пролет фермы Lф = 18,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 175 150 150 150 150 150 | 0 -13,20 -13,20 -18,00 -18,00 -17,90 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 325 300 300 | +8,40 +16,20 +18,40 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 116 248 230 251 251 275 275 | 0 -11,90 +7,70 -5,20 +2,80 -0,85 -1,00 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 188 214 240 | -1,50 -1,50 +1,60 |

Пролет фермы Lф = 19,0 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 200 150 150 150 150 150 | -0,43 -14,20 -14,20 -19,00 -19,00 -18,80 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 350 300 300 | +9,50 +17,20 +19,30 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 130 267 232 252 252 272 272 | +0,84 -12,80 +7,30 -5,10 +2,70 -0,80 -1,00 |
| Стойки | V0 V2 V3 V3 | 98 190 215 240 | -1,00 -1,50 -1,50 +1,90 |

Пролет фермы Lф = 19,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 225 150 150 150 150 150 | -0,80 -15,00 -15,00 -19,50 -19,50 -19,30 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 375 300 300 | +10,50 +17,80 +19,80 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 142 295 242 260 260 282 282 | +1,10 -13,70 +7,10 -5,00 +2.65 -0,80 -1,05 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 95 200 225 250 | -1.15 -1,50 -1,50 +1,80 |

Пролет фермы Lф = 20,0 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 | 250 150 150 150 150 150 | -1,15 -15,70 -15.70 -20,00 -19,70 -19,30 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 400 300 300 | +11,40 +18,40 +20,30 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 | 149 314 242 262 262 281 281 | +1,33 -14,50 +6,90 -4,90 +2,60 -0,80 -1,10 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 92 202 228 250 | -1,30 -1,50 -1,50 +1,70 |

Пролет фермы Lф = 20,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 О6 O7 | 125 150 150 150 150 150 150 | 0 -12,00 -12,00 -18,50 -18,50 -20,00 -20,00 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 U4 | 275 300 300 300 | +6,30 +15,90 +19,70 +19,40 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | 115 227 242 263 263 287 287 308 | 0 -11,50 +9,15 -6,90 +4,45 +0,50 +1,20 |
| Стойки | V1 V2 V3 V4 | 205 230 257 270 | -1,50 -1,50 -1,50 0 |

Пролет фермы Lф = 21 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 125 301 301 301 | 0 -15,90 -15,90 -19,40 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 425 600 | +6,40 +19,50 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 105 228 356 386 386 | 0 -11,50 +11,20 -4,70 -0,45 |
| Стойки | V1 V2 | 217 270 | -3,00 +0,60 |

Пролет фермы Lф = 21 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 150 301 301 301 | 0 -16,60 -16,60 -20,00 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 450 600 | +7,40 +20,10 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 114 244 356 387 387 | 0 -12,30 +10,90 -4,70 -0,40 |
| Стойки | V1 V2 | 219 270 | -3,00 +0,55 |

Пролет фермы Lф = 21,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 175 301 301 301 | 0 -17,30 -17,30 -20,50 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 475 600 | +8,40 +20,70 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 126 269 363 393 393 | 0 -13,00 +10,60 -4,70 -0,40 |
| Стойки | V1 V2 | 230 280 | -3,00 +0,50 |

Пролет фермы Lф = 22 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 201 301 301 301 | 0 -18,00 -18,00 -21,10 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 500 600 | +9,40 +21,30 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 135 287 364 394 394 | 0 -13,80 +10,40 -4,60 -0,45 |
| Стойки | V1 V2 | 221 280 | -3,00 +0,50 |

Пролет фермы Lф = 22,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 226 301 301 301 | 0 -18,70 -18,70 -21,70 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 525 600 | +10,40 +21,90 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 148 314 370 401 401 | 0 -14,50 +10,10 -4,50 -0,45 |
| Стойки | V1 V2 | 242 290 | -3,00 +0,50 |

Пролет фермы Lф = 23 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 251 301 301 301 | 0 -19,60 -19,60 -22,30 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 550 600 | +11,50 +22,70 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 157 333 372 401 401 | 0 -15,30 +10,00 -4,30 -0,70 |
| Стойки | V1 V2 | 243 290 | -3,00 +0,90 |

Пролет фермы Lф = 23,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 276 301 301 301 | 0 -20,50 -20,50 -22,80 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 575 600 | +12,80 +23,40 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 167 355 374 406 406 | 0 -16,40 +9,60 -3,90 -0,80 |
| Стойки | V1 V2 | 249 300 | -3,00 +1,00 |

Пролет фермы Lф = 24 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 301 301 301 301 | 0 -21,70 -21,70 -23,80 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 600 600 | +14,00 +24,50 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 177 375 375 407 407 | 0 -17,50 +9,60 -3,90 -0,80 |
| Стойки | V1 V2 | 250 300 | -3,00 +1,00 |

Пролет фермы Lф = 24,5 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 326 301 301 301 | 0 -19,00 -19,00 -21,70 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 625 600 | +11,50 +22,00 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 192 402 383 417 417 | 0 -15,70 +9,50 -4,20 -0,45 |
| Стойки | V1 V2 | 261 310 | -3,00 +0,60 |

Пролет фермы Lф = 25 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 351 301 301 301 | -2,50 -22,90 -22,90 -24,80 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 650 600 | +15,80 +25,50 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 200 423 383 417 417 | +2,80 -19,20 +9,00 -3,70 -0,80 |
| Стойки | V0 V1 V2 | 161 262 310 | -2,70 -3,00 +1,10 |

Пролет фермы Lф = 26 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 | 401 301 301 301 | -2,55 -24,00 -24,00 -25,80 |
| Нижний пояс | U1 U2 | 700 600 | +17,40 +26,50 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 | 224 473 394 427 427 | +2,80 -20,60 +8,60 -3,50 -0,90 |
| Стойки | V0 V1 V2 | 148 279 330 | -2,45 -3,00 +1,30 |

Пролет фермы Lф = 27 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 151 301 301 301 301 | 0 -19,40 -19,40 -27,70 -27,70 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 450 600 600 | +8,20 +25,40 +26,90 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 130 277 380 415 415 454 | 0 -15,20 +14,10 -8,90 +3,00 +1,30 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 260 313 340 | -3,00 -3,00 0 |

Пролет фермы Lф = 28 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 201 301 301 301 301 | 0 -21,20 -21,20 -28,50 -28,50 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 500 600 600 | +10,50 +26,40 +27,70 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 149 318 388 438 438 461 | 0 -16,70 +13,60 -7,90 +2,90 +1,20 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 273 324 350 | -3,00 -3,00 0 |

Пролет фермы Lф = 29 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 251 301 301 301 301 | 0 -23,30 -23,30 -30,40 -30,40 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 550 600 600 | +13,10 +28,50 +29,40 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 170 361 397 430 430 468 | 0 -18,20 +13,10 -7,70 +2,50 +1,50 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 286 335 360 | -3,00 -3,00 0 |

Пролет фермы Lф = 30 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 301 301 301 301 301 | 0 -24,20 -24,20 -30,80 -30,80 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 600 600 600 | +14,70 +29,10 +29,90 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 191 406 406 440 440 476 | 0 -20,00 +12,65 -7,50 +2,55 +1,40 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 298 346 370 | -3,00 -3,00 0 |

Пролет фермы Lф = 31 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 351 301 301 301 301 | 0 -25,40 -25,40 -31,60 -31,60 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 650 600 600 | +16,70 +30,00 +30,50 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 213 454 417 454 454 492 | 0 -21,60 +12,00 -7,10 +2,33 +1,70 |
| Стойки | V1 V2 V3 | 315 365 390 | -3,00 -3,00 0 |

Пролет фермы Lф = 32 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 401 301 301 301 301 | -2,20 -26,10 -26,10 -32,20 -32,20 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 700 600 600 | +18,50 +30,60 +31,20 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 237 501 426 461 461 507 | +2,50 -23,30 +11,25 -7,00 +2,30 +1,50 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 168 327 376 400 | -2,40 -3,00 -3,00 0 |

Пролет фермы Lф = 33 м

| Элементы | Геометрическая длина, см |
| --- | --- |
|  |  | g = 1.0 кН/м |
| Верхний пояс | О1 О2 О3 О4 О5 | 451 301 301 301 301 | -2,50 -28,20 -28,20 -33,90 -33,90 |
| Нижний пояс | U1 U2 U3 | 750 600 600 | +20,20 +32,40 +32,80 |
| Раскосы | D0 D1 D2 D3 D4 D5 | 260 550 435 471 471 507 | +2,80 -24,80 +11,40 -6,80 +2,20 +1,60 |
| Стойки | V0 V1 V2 V3 | 161 339 386 410 | -2,50 -3,00 -3,00 0 |