КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ

Геометрические параметры

Стропильная ферма трапецеидального очертания с восходящими опорными раскосами, решетка треугольная с дополнительными стойками Обозначения и размеры фермы даны на рис. 1.

Рис. 1. Геометрическая схема фермы

1. Сбор нагрузок на ферму

Основными нагрузками являются постоянная и кратковременная (снеговая). При работе фермы в составе поперечной рамы дополнительными нагрузками являются опорные моменты.

Постоянные нагрузки

Постоянная равномерно распределенная погонная нагрузка определяется в соответствии с выражением

q п =(gнфер(f+ gнсвяз(f + gнплит(f + gнкров(f) В,

где gнфер,  gнсвяз,  gнплит,  gнкров – вес несущих и ограждающих конструкций соответственно фермы, связей, железобетонных плит покрытия и конструкции кровли (табл. 1); γf – соответствующие нагрузкам коэффициенты надежности по нагрузке принимать по [2] в зависимости от материала конструкции; B – шаг поперечных рам, м.

Таблица 1

Вес несущих и ограждающих конструкций

| Вид конструкций | Нормативный вес gн, кН/м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Крупнопанельные железобетонные плиты покрытия (с заливкой швов): ПР.57.15 1,5х6 м ПР.57.30 3х6 м | 1,2 1,4 |

окончание таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ПР.116-15 1,5х12 м ПР.116-30 3х12 м Металлические несущие конструкции цеха: стропильные фермы связи колонны подкрановые балки Кровля (утепленная) | 2,4 1,7 0,2…0,4 0,04…0,15 0,3…1,0 0,3…1,3 1,0…1,3 |

Тип плит принимается в зависимости от шага поперечных рам.	Примечание. Мéньшие значения собственного веса металлических конструкций относятся к цехам с кранами грузоподъемностью 80 тс, бóльшие – к цехам с кранами грузоподъемностью  200 тс.

Кратковременные нагрузки

Снеговая нагрузка

При расчете рам снеговую нагрузку принимают равномерно распределенной по длине ригеля (фермы). Расчетная погонная снеговая нагрузка на ригель рамы находится выражением:

qсн =  Sg  (  B,

где  Sg определяется по [2, разд. 5];  μ – принимается по [2, прил. 3 схема 1, вариант 1]; B – шаг колонн.

2. Определение усилий в стержнях ферм

Расчетные усилия в элементах фермы определяют в табличной форме (по вариантам задания) в зависимости от равномерно распределенных постоянной и снеговой нагрузок (qn; qсн), представленными в табл. 1 и снеговым районом, согласованными с преподавателем.

3. Конструирование фермы и подбор сечений стержней

В зависимости от максимального усилия в стержнях фермы определяется толщина фасонок по табл. 2.

Сечения стержней фермы принимаются из парных равнополочных уголков, соединенных в узлах на фасонках. Номер уголков определяется из условия прочности:

для растянутых стержней			;

для сжатых стержней

- Назначается гибкость λх.

- По гибкости определяется коэффициент продольного изгиба (х.

- При невыполнении условия устойчивости корректируется величина (х.

Все расчеты по подбору сечений стержней фермы сводятся в табл. 3.

Для обеспечения совместной работы уголков по длине ставятся прокладки той же толщины, как фасонки на расстоянии:

- 80ix – для растянутых стержней;

- 40 ix – для сжатых стержней.

Размеры прокладок принимаются: шириной 50…60 мм; длиной на 20…30 мм больше размера уголка.

Таблица 2

Рекомендуемые толщины узловых фасонок

| Максималь- ное усилие | ( 200 | 200... 450 | 450... 750 | 750... 1050 | 1050... 1400 | 1400... 1800 | 1800... 2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина фасонки tф, мм | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

4. Конструирование и расчет узлов фермы

Для расчета нижнего опорного узла. из табл. 4. выписываются усилия в стержнях.

Ширина и высота опорной фасонки определяются длинами швов, приваривающих уголки опорного раскоса и нижнего пояса к фасонке.

Требуемые длины швов определяют по следующей схеме:

- при известной толщине фасонки и привариваемых уголков задаются катетом шва kf в соответствии с конструктивными требованиями [1, табл. 38*];

- при известных продольных усилиях N  в элементах фермы определяются требуемые длины швов по обушку и по перу уголка:

,,

,

где b - размер привариваемой полки уголка; z0 - расстояние от обушка до собственной оси уголка;  βf  - коэффициент провара [1, табл. 34*]; Rwf – расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва; γwf – коэффициент условий работы шва.

Швы крепления фланца к фасонке воспринимают опорную реакцию фермы Fф, равную поперечному усилию в сечении и внецентренно приложенную (относительно центра шва) силу Н, равную нормальному усилию в сечении. Под действием этих усилий угловые швы, приваривающие фасонки к опорному фланцу, работают на срез в двух ортогональных направлениях. Прочность этого сварного соединения (для наиболее нагруженной точки А) проверяется на действие результирующего напряжения по формуле

.

Под действием опорной реакции Fф швы срезаются вдоль шва и в них возникают напряжения τwF:

.

Усилие H приводит к срезу шва в направлении, перпендикулярном оси шва:

.

Поскольку центр шва может не совпадать с осью нижнего пояса, на шов действует момент, M = H∙e:

,

где e – эксцентриситет приложения усилия H.

Под действием момента шов также работает на срез перпендикулярно оси шва.

Таблица 3

Подбор и проверка сечений стержней фермы

| Элементы фермы | № стержней | Расчетная величина усилия, кН | Сечение элемента | Площадь сечения эле-мента, см2 | Длины элемента, см | Радиусы инерции, см | Гибкости | Коэ-фи-циент (с | (min | Напря-жение (max, кН/см2 | Сечение после унифи-кации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | гео-метри-ческая | расчетные | ix | iу | (х | (у | [(] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ℓох | ℓоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Верхний пояс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний пояс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2. Опорный узел фермы

Рис. 3. К расчету шва прикрепления фасонки к фланцу

Параметры опорного фланца определяются в следующем порядке. Площадь торца опорного фланца Афл  вычисляются из условия его смятия:

где  Rр – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности (при наличии пригонки) [1, табл. 1*].

Ширина фланца вф по конструктивным соображениям, принимается не менее 130 мм, а толщина – в пределах 16…20 мм. Опорный фланец крепится к полке колонны на монтажных болтах М20.

Параметры опорного столика определяются из следующих соображений: толщина опорного столика принимается в пределах 30…40 мм, при этом она должна быть на 15…20 мм больше толщины опорного фланца; ширина опорного столика конструктивно назначается на 20…40 мм больше ширины опорного фланца; высота опорного столика вычисляется из условия размещения фланговых или комбинированных сварных швов (приваривающих столик к колонне) общей длиной:

(lw ≥,

где   1,2 – коэффициент, учитывающий увеличение усилия в сварном шве из-за возможной передачи усилия Fф  на опорный столик с некоторым эксцентриситетом.

## Библиографический список

- СП 16.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП II-23 -81*. Стальные конструкции». – М., 2011 г.

- СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП 2.01.07-85*» Нагрузки и воздействия. – М., 2011 г.

- Металлические конструкции. Общий курс: учебник для ВУЗов/ Е.И. Беленя, В.А. Балдин и др.; Под общ. ред. Е.И. Беленя. – М.: Стройиздат, 1986 г.

- Конструктирование промышленных зданий и сооружений/   И.А. Шерешевский – М.: «Архитектура-С», 2005 г.

- Металлические конструкции: В 3 т. Т.1 Элементы стальных конструкций/ Под ред. В.В. Горева. –М.: Высшая школа, 2004 г. 551 с.

- Металлические конструкции: В 3 т. Т.2 Конструкции зданий/ Под ред. В.В. Горева. –М.: Высшая школа, 2002 г. 528 с.

- Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для ВУзов/ Под ред. Г.С.Веденникова. 7-е изд. перераб. и доп. –М.: Стройиздат, 1998 г. 760 с.

- ГОСТ 24379.1-80*. Анкерные болты.

- ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные.

10. ГОСТ 19903-74*. Сталь листовая горячекатаная.

11. ГОСТ 82-70*. Сталь прокатная широкополосная универсальная.

12. ГОСТ 103-2006. Сталь полосовая.

13. ГОСТ 8239-89. Сталь горячекатаная, балки двутавровые.

14. Москалев Н.С., Пронозин Я.А. Металлические конструкции:  Учебник / М.: ACB, 2010 г. – 344 с.

15. Митюгов Е.А. Курс металлические конструкции: Учебник. – М.: ACB, 2010 г. – 120 с.