Лабораторная работа  №15-1*

Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра (АВ)

Цель работы: измерить неизвестные сопротивления при помощи амперметра и вольтметра

Приборы и принадлежности: генератор постоянного напряжения (ГН), амперметр-вольтметр (АВ), стенд С3-эм01.

,                        (1)

,   (2)

.        (3)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Таблица 1

| № измерения | U, B | I, мА | R1x, Ом | <R1x>, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,27 | 15,6 |  |  |
| 2 | 6,58 | 24,2 |  |  |
| 3 | 10,12 | 37,5 |  |  |
| 4 | 12,32 | 45,8 |  |  |

Таблица 2

| № измерения | U, B | I, мА | R2x, Ом | <R2x>, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,61 | 11,5 |  |  |
| 2 | 5,95 | 15,1 |  |  |
| 3 | 6,51 | 16,5 |  |  |
| 4 | 14,45 | 37,0 |  |  |

Таблица 3

| № измерения | U, B | I, мА | Rxпосл, Ом | <Rxпосл,> Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,06 | 6,0 |  |  |
| 2 | 7,68 | 11,5 |  |  |
| 3 | 11,27 | 17,0 |  |  |
| 4 | 15,54 | 23,6 |  |  |

Таблица 4

| № измерения | U, B | I, мА | Rx¦¦, Ом | <Rx¦¦>, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,35 | 20,7 |  |  |
| 2 | 8,61 | 54,0 |  |  |
| 3 | 10,26 | 64,5 |  |  |
| 4 | 14,75 | 93,2 |  |  |

ЗАДАНИЕ

1.    По формуле (1) рассчитать сопротивления R1x, R2x, Rxпосл, Rx|| и занести их в таблицы 1-4.

Примечание: перед началом вычислений не забудьте перевести значения тока I из мА в А!

2.   Рассчитать Rxпосл и Rx|| по формулам (2) и (3), взяв средние значения <R1x> и <R2x> из таблиц 1 и 2. Сравнить полученные значения с <Rxпосл> и <Rx||> из табл 3 и 4 и сделать вывод.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Расчёты

Вывод:

Контрольные вопросы

1. Сопротивление. Удельное сопротивление. Электропроводность.

2. Законы Ома. Параллельное и последовательное  соединение сопротивлений.