Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(Сибирский автомобильно-дорожный университет (

Курс лекций профессора

Бирюкова Сергея Владимировича

ФИЗИКА

Часть 2

(32 часов)

Лекция 6

ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ

Тема: Механические и электромагнитные колебания

План лекции

6.1. Гармонические колебания и их характеристики

6.2. Изображение гармонических колебаний с помощью

вращающегося вектора амплитуды

6.3. Механические гармонические колебания

6.4. Гармонический осциллятор. Пружинный, физический и математический маятники

6.5. Свободные затухающие колебания

Омск – 2022

ЛЕКЦИЯ 6

ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ

Механические и электромагнитные колебания

6.1. Гармонические колебания и их

характеристики

Колебаниями называются движения или процессы, которые характеризуются определенной повторяемостью во времени. Колеба-тельные процессы широко распространены в природе и технике, например качание маятника часов, переменный электрический ток и т.д..

В зависимости от физической природы коле-баний различают колебания механические, электромагнитные и др. Однако различные коле-бательные процессы описываются одинаковыми характеристиками и уравнениями. Поэтому изучение колебаний различной физической природы проводят с едином подходом.

Колебания делятся на свободные, зату-хающие и вынужденные.

Колебания называются свободными (или собственными), если они совершаются за счет первоначально сообщенной энергии при последующем отсутствии внешних воздейст-вий на колебательную систему.

Простейшими являются гармонические колебания при которых колеблющаяся вели-чина изменяется со временем по закону синуса (косинуса). Гармонические колебания важно рассматривать по двум причинам:

1) колебания, встречающиеся в природе и технике, часто имеют характер, близкий к гармоническому;

2) различные периодические процессы (процессы, повторяющиеся через равные промежутки времени) можно представить как наложение гармонических колебаний.

Гармонические колебания некоторой вели-чины s описываются уравнением типа

,	           (6.1)

где А - максимальное значение колеблющейся величины, называемое амплитудой колебаний, (0 - круговая (циклическая) частота, ( - нача-льная фаза колебания в момент времени t=0, ((0t+() - фаза колебания в момент времени t.

Промежуток времени Т через который пов-торяются определенные состояния системы, совершающей гармонические колебания назы-вается периодом колебания. За период колеба-ний фаза колебания получает приращение 2(, т.е.

(0 (t+Т)+(=((0t+()+2(,

откуда

Т=2(/(0.                 (6.2)

Величина, обратная периоду колебаний, называется частотой колебаний. Частота колебаний обозначается буквой ( (ню) и определяется выражением

( =1/Т.                   (6.3)

Частота колебаний это число полных колебаний, совершаемых в единицу времени.

Сравнивая (6.2) и (6.3), получим выраже-ние для круговой (угловой) частоты

(0=2((.

Единица частоты — герц (Гц): 1 Гц - частота периодического процесса, при которой за 1с совершается один цикл процесса.

Запишем первую и вторую производные по времени от гармонически колеблющейся величины s:

(6.4)

,  (6.5)

т.е. имеем гармонические колебания с той же циклической частотой. Амплитуды величин (6.4) и (6.5) соответственно равны А(0 и А(02. Фаза величины (6.4) отличается от фазы величины (6.1) на (/2, а фаза величины (6.5) отличается от фазы величины (6.1) на (. Следовательно, в моменты времени, когда s=0, ds/dt приобретает наибольшие значения; когда же s достигает максимального отрицательного значения, то d2s/dt2 приобретает наибольшее положительное значение (рис.6.1).

Из выражения (6.5) следует дифференциальное уравнение гармонических колебаний

,                                  (6.6)

(где  s=Acos((0t+()). Решением этого уравнения является выражение (6.1).

6.2. Изображение гармонических колебаний с помощью вращающегося вектора амплитуды

Гармонические колебания изображаются графически методом вращающегося вектора амплитуды, или методом векторных диаг-рамм.

Для этого из произвольной точки О, выб-ранной на оси х, под углом (, равным началь-ной фазе колебания, отклады-вается вектор А, модуль кото-рого равен амплитуде А рассма-триваемого колебания (рис.6.2).

Если этот вектор привести во вращение с угловой скорос-тью (0, равной циклической (угловой) частоте колебаний, то проекция конца вектора будет пе-ремещаться по оси x и принимать значения от -А до +А, а колеблющаяся величина будет изменяться со временем по закону s=Acos((0t+(). Таким образом, гармоническое колебание можно представить проекцией на некоторую произволь-но выбранную ось вектора амплитуды А, отло-женного из произвольной точки оси под углом (, равным начальной фазе, и вращающегося с угловой скоростью (0 вокруг этой точки.

6.3 Механические гармонические колебания

Пусть материальная точка совершает прямо-линейные гармонические колебания вдоль оси координат х около положения равновесия, при-нятого за начало координат. Тогда зависимость координаты х от времени t задается уравнением, аналогичным уравнению (6.1), где s=x:

.	        (6.7)

Согласно выражениям (6.4) и (6.5), ско-рость ( и ускорение а колеблющейся точки соответственно равны

(6.8)

Сила F=ma, действующая на колеблющу-юся материальную точку массой т с учетом (6.7) и (6.8) равна

Следовательно, сила пропорциональна смеще-нию материальной точки из положения рав-новесия и направлена в противоположную сторону (к положению равновесия)

Кинетическая энергия материальной точки, совершающей прямолинейные гармо-нические колебания, равна

(6.9)

или             .         (6.10)

Потенциальная энергия материальной точки, совершающей гармонические колебания под действием упругой силы F, равна

,     (6.11)

или                        (6.12)

Полная энергия материальной точки. Сложив выражения для кинетической и потенциальной энергии (6.9) и (6.11), получим формулу для полной энергии:

.          (6.13)

Полная энергия остается постоянной, так как при гармонических колебаниях справед-лив закон сохранения механической энергии, поскольку упругая сила консервативна.

6.4. Гармонический осциллятор. Пружинный, физический и математический маятники

Гармоническим осциллятором называется система, совершающая колебания, описывае-мые дифференциальным уравнением вида (6.6):

, где    или

.              (6.14)

Колебания гармонического осциллятора являются важным примером периодического движения и служат точной или приближенной моделью во многих задачах классической и квантовой физики. Примерами гармоническо-го осциллятора являются пружинный, физи-ческий и математический маятники, а также колебательный контур (для токов и напряжений столь малых, что элементы контура можно было бы считать линейными).

Рассмотрим различные виды маятников.

1. Пружинный маятник. Он представляет собой груз массой т, подвешенный на абсолютно упругой пружине и совершающий гармонические колебания под действием упругой силы F=-kx, где k - жесткость пружины (рис.6.3).

Уравнение движения маятника

Из выражений (6.14) и (6.1) следует, что пружинный маятник совершает гармоничес-кие колебания по закон  с циклической частотой

(6.15)

и периодом

.	       (6.16)

Формула (6.16) справедлива для упругих колебаний в пределах,  которых выполняется закон Гука, т.е. когда масса пружины мала по сравнению с массой тела. Потенциальная энергия пружинного маятника, согласно (6.11) и (6.15), равна

.

2. Физический маятник. Он представляет собой твердое тело, совершающее под действием силы тяжести колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси. Горизон-тальная ось проходит через точку О, не совпадающую с центром масс С тела (рис.6.4).

Если маятник отклонен из положения равновесия на некоторый угол (, то в соответствии с уравнением динамики враща-тельного движения твердого тела момент М возвращающей силы можно записать в виде

,     (6.17)

где J - момент инерции маятника относительно оси, проходящей через точку подвеса   О,  l - расстояние   между   ней   и   центром   масс   маятника,   F(=-mgsin((-mg( - возвра-щающая   сила  (знак  минус  обусловлен  тем,   что   направления F( и ( всегда противоположны; sin((( соответствует малым колебаниям маятника т.е. малым отклонениям маятника из положения равновесия).

Уравнение (6.17) можно записать в виде

Принимая       ,               (6.18)

получим уравнение

Решение этого уравнения известно:

.	        (6.19)

Из выражения (6.19) следует, что при малых колебаниях физический маятник совер-шает гармонические колебания с цикличес-кой частотой (0 и периодом

,	  (6.20)

где L=J/(ml) - приведенная длина физичес-кого маятника.

3. Математический маятник. Он представляет собой идеализированную систему, состоящую из материальной точки массой т, подвешенной на нерастяжимой невесомой нити, и колеблющуюся под действием силы тя-жести. Хорошим при-ближением математи-ческого маятника является небольшой тяжелый шарик, под-вешенный на тонкой длинной нити (рис.6.5).

Момент инерции математического маятника

,                (6.21)

где  l - длина маятника.

Так как математический маятник можно представить как частный случай физического маятника, предположив, что вся его масса сосредоточена в одной точке — центре масс, то, подставив выражение (6.21) в формулу (6.20), получим выражение для периода малых колебаний математического маятника

.	        (6.22)

Сравнивая формулы (6.20) и (6.22), видим, что если приведенная длина L физического маятника равна длине l математического маятника, то периоды колебаний этих маят-ников одинаковы. Следовательно, приведен-зная длина физического маятника - это длина такого математического маятника, пе-риод колебаний которого совпадает с перио-дом колебаний данного физического маятника.

6.5. Свободные затухающие колебания

Свободные затухающие колебания - колебания, амплитуды которых из-за потерь энергии реальной колебательной системой с течением времени уменьшаются.

Закон затухания колебаний определяется свойствами колебательных систем. Обычно рассматривают линейные системы -  систе-мы, в которых параметры системы, в ходе процесса изменяются. Линейными системами являются, например, пружинный маятник при малых растяжениях пружины (когда спра-ведлив закон Гука), колебательный контур, индуктивность, емкость и сопротивление кото-рого не зависят ни от тока в контуре, ни от нап-ряжения. Различные по своей природе линей-ные системы описываются идентичными ли-нейными дифференциальными уравнениями.

Дифференциальное уравнение свобод-ных затухающих колебаний линейной систе-мы задается в виде

,               (6.23)

где s - колеблющаяся величина, описывающая тот или иной физический процесс, ( = const -  коэффициент затухания, (0 — циклическая (угловая) частота свободных незатухающих колебаний той же колебательной системы, т.е. при ( =0. Решение уравнения (6.23) в случае малых затуханий (( 2<<(02) имеет вид

,	  (6.24)

где          	                                (6.25)

- амплитуда затухающих колебаний,  а А0 – начальная амплитуда.

Зависимость (6.24) показана на рис.6.6 сплошной линией, а зависимость (6.25) – штриховыми линиями. Промежуток времени ( =1/(, в течение кото-рого амплитуда зату-хающих колебаний уменьшается в е раз, называется временем релаксации. Затухание нарушает периодичность колебаний. Поэтому затухающие колебания не являются перио-дическими и, строго говоря, к ним неприме-нимо понятие периода или частоты.  Однако если затухание мало, то можно условно поль-зоваться понятием периода как промежутка времени между двумя последующими макси-мумами (или минимумами) колеблющейся физической величины (рис.6.6). Тогда период затухающих колебаний будет равен

.

Если А(t) и А(t+Т)- амплитуды двух после-довательных колебаний, соответствующих моментам времени, отличающимся на период, то отношение

называется декрементом затухания, а его логарифм

(6.26)

- логарифмическим декрементом затухания; Ne - число колебаний, совершаемых за время уменьшения амплитуды в е раз. Логариф-мический декремент затухания - постоянная для данной колебательной системы величина.

Выводы, полученные для свободных зату-хающих колебаний линейных систем, примени-мы для колебаний различной физической при-роды - механических, электромагнитных и др.

В заключение отметим, что при увеличе-нии коэффициента затухания (  период зату-хающих колебаний растет и при (=(0 обра-щается в бесконечность, т.е. движение перес-тает быть периодическим и колебательным. Такой процесс называется апериодическим.

# Text boxes

t

+A

-A

S

t

+A(0

-A(0

t

+A(02

-A(02

Рис.6.1

x

A

0

s

(

(0

Рис.6.2

0

xmax

xmin

m

m

m

m

m

m

Равновесие

(состояние покоя)

t=0         t=T/4        t=T/2       t=3T/4           t=T

Рис.6.3. Пружинный маятник

L

l

Fn

F(

P=mg

O

C

O(

(

Рис.6.4

x=lsin(

lcos(

(

l

(

(=0

Рис.6.5. Математический маятник

Рис. 6.6

t

s, A

0

А0

А1

А2

s=A0e-(tcos((t+()