Министерство науки и высшего образования РФ

Университет

Кафедра физики

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Занятие 3

Тема: Законы сохранения в механике

Омск

Законы сохранения в механике

1.1. Основные понятия, законы и формулы

- Закон сохранения импульса для замкнутой системы

[n — число материальных точек (или тел), входящих в систему].

- Скорость движения ракеты

[( — скорость истечения газов; т — масса выброшенного газа; М — масса ракеты].

- Элементарная работа силы F

dA = Fsds = Fds(cos (

[Fs — проекция силы на направление перемещения; ( — угол между направлениями силы и перемещения].

- Работа, совершаемая постоянной силой,

А = Fs(cos ( = Fss

[Fs — проекция силы на направление перемещения; ( — угол между направлениями силы и перемещения].

- Средняя мощность за промежуток времени (t для поступательного и вращательного движения

- Мгновенная мощность для поступательного движения

,    или при равномерном движении

- Мгновенная мощность для вращательного движения

,    или равномерном движении

N=М((.

- Механический коэффициент полезного действия (КПД) двигателя

[А — полезная работа, Aзатр — затраченная работа].

- Работа силы тяжести

А = mg(h1 - h2)

[т — масса тела;  g — ускорение свободного падения; h1 и  h2 —соответственно начальная и конечная высоты над поверхностью земли].

- Работа силы упругости при сжатии пружины

[k — жесткость пружины].

- Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли на высоту h,

Еп = mgh

[g — ускорение свободного падения].

- Потенциальная энергия упругодеформированного тела

[k — жесткость пружины; х — деформация].

- Работа консервативных сил при перемещении тела из одного положения в другое

А = -(ЕП

[(ЕП — изменение потенциальной энергии].

- Кинетическая энергия движущегося со скоростью ( тела массой т

- Кинетическая энергия тела вращающегося с угловой скоростью ( и моментом инерции J

- Теорема о кинетической энергии

А = -(ЕК

[(ЕК — изменение кинетической энергии; А — работа всех сил, действующих на тело].

- Закон сохранения механической энергии (для консервативной системы)

Ек + Еп = Е = const.

- Закон сохранения энергии при наличии сил трения

E2 - E1 = FТр(s = ATp

[Е1 и Е2 — соответственно полная механическая энергия в начальном и конечном положениях; Атр — работа сил трения (Атр < 0)].

- Скорости тел массой т1 и т2 после их абсолютно упругого центрального удара

[ — скорости тел до удара;  — скорости тел после удара].

- Скорость тел массой т1 и т2, движущихся соответственно со скоростью  и , после абсолютно неупругого центрального удара

- Кинетическая энергия, расходуемая на деформацию тел:

[т1, т2 — массы тел; (1, (2 — соответственно их скорости до неупругого столкновения; ( — скорость тел после неупругого столкновения].

2. Задачи для аудиторных занятий

1. С какой наименьшей высоты h должен съехать велосипедист, чтобы по инерции (без трения) проехать дорожку, имеющую форму «мертвой петли» радиусом R = 3 м, и не оторваться от дорожки в верхней точке петли? Масса велосипедиста вместе с велосипедом m = 75 кг, причем на колеса приходится масса m0 = 3 кг. Колеса велосипеда считать обручами.

2. Маховое колесо начинает вращаться с постоянным угловым ускорением 0,5 рад/с2 и через 15 с после начала движения приобретает момент импульса 73,5 кг×м2/с. Определить кинетическую энергию колеса через 20 с после начала движения.

3. Снаряд массой m=10 кг имел скорость 200 м/с в верхней точке траектории. В этой точке он разорвался на две части. Меньшая часть массой m1= 3кг полетела под углом 60 градусов к горизонту, получив начальную скорость V1=400 м/с. С какой скоростью V2 полетит большой осколок массой m2 ?

4. Два шара подвешены на параллельных нитях одинаковой длины так, что они соприкасаются. Массы шаров m1 = = 0,2 кг и m2 = 100 г. Первый шар отклоняют так, что его центр тяжести поднимается на высоту h = 4,5 см, и отпускают. На какую высоту поднимутся шары после соударения, если нить считать не растяжимой, а удар: 1) абсолютно упругим;  2) абсолютно неупругим.

5. Шар массой 2 кг движется навстречу второму шару массой 1.5 кг и неупругого сталкивания с ним. Скорости шаров непосредственно перед ударом составляли 1 и 2 м/с.  Какое время будут двигаться эти шары после удара, если коэффициент трения равен 0.015?

6. Человек массой m0=60 кг находится на неподвижной платформе массой m=100 кг. С какой частотой n будет вращаться платформа, если человек будет двигаться по окружности радиусом r=5 м вокруг оси вращения? Скорость движения человека относительно платформы V0=4 км/ч. Радиус платформы R=10 м. Считать платформу однородным диском, а человека-точечной массой.

7. Какую работу надо совершить, чтобы по плоскости с углом наклона 30° на высоту 2 м втащить груз, прикладывая силу, совпадающую по направлению с перемещением? Масса груза 400 кг, коэффициент трения 0,3. Каков при этом КПД?

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h=7,56 м | W=490 Дж | V2=200 м/c | h=0,02 м | 1,94 с | n=0,49 об/мин | A=12 кДж; КПД=66% |

3. Примеры решения задач

# 1. Два шара массами 1 кг и 2 кг движутся навстречу друг другу с одинаковой скоростью 5 м/с. Определите количество тепла, выделившегося после абсолютно неупругого, центрального соударения шаров, скорость при совместном движении шаров 1 м/с.

Ответ: 33,3 Дж

Решение

По закону сохранения импульса при неупругом ударе (скалярные величины)

Откуда

Кинетическая энергия системы тел до удара была

Кинетическая энергия системы тел после удара стала

.

Поскольку из условия задачи , то кинетические энергии системы шаров до и после удара примут вид

и  .

Тогда теплота, которая выделится после соударения шаров будет равна

.

После преобразования получаем

2. С железнодорожной платформы, движущейся со скоростью , выстрелили из пушки в направлении движения по горизонтали (рис.1). Масса платформы с пушкой М =10 т, масса снаряда т = 50 кг.  Определите скорость снаряда ('cн относительно земли и скорость снаряда и относительно платформы,   если  скорость  платформы после выстрела .

Дано: (П = 20 км/ч = 5,56 м/с; М = 10 т = 10(103 кг; m = 50 кг;  ('П  = 14 км/ч = 3,89 м/с.

Найти:   ('cн ;    и.

Решение. Согласно закону сохранения импульса,

где  и  — соответственно импульс платформы до и после выстрела; ,    — соответственно импульс снаряда до и после выстрела, причем .

В проекции на первоначальное направление движения платформы закон сохранения импульса имеет вид

,

откуда искомая скорость снаряда относительно земли

;

.

Согласно правилу сложения скоростей в классической механике, искомая скорость снаряда и относительно платформы

.

Ответ: ('СН = 340 м/с,  и = 336 м/с.

3. Тело массой m = 0,7 кг брошено под некоторым углом ( к горизонту с начальной скоростью (0 = 200 м/с. За первые четыре секунды движения сила тяжести совершает работу А = 2500 Дж. Определите угол (.

Дано: m = 0,7 кг;    (0 = 200 м/с;    t1 = 4 с;     А = 2500 Дж.

Найти:   (.

Решение. Сила  , действующая на тело, совершает работу

А = mgl cos(,

где l — перемещение тела, ( — угол между силой и перемещением.

Согласно рисунку 2,

Кинематическое уравнение в проекции на ось у  имеет вид

.

Учитывая, что (0y  = (0 sin (, имеем

,

откуда

.

Ответ: а = 33,6°.

4. Подъемный кран поднимает груз массой m = 600 кг с ускорением а = 0,1 м/с2. Определите среднюю мощность крана за время от t1 = 2 с до t2 = 6 с, если коэффициент полезного действия крана  ( = 50 % .

Дано: т = 600 кг; а = 0,1 м/с2;  t1 = 2 с;   t 2 = 6 c; ( =0,5

Найти: <N>

Решение. Средняя мощность крана

,                           (1)

где  Азатр — затраченная работа.

КПД крана

,                                           (2)

где полезная работа А равна изменению энергии груза за промежуток времени t2 - t1:

,         (3)

где (1 и (2 — соответственно скорость груза в момент времени t1 и t2; h1 и h2 — высота, на которой находится груз в моменты t1 и t2. Учитывая, что

и    ,

из выражения (3) найдем

.                               (4)

Подставляя (4) в (1) и учитывая при этом (2), найдем искомую среднюю мощность

.

Ответ: <N> = 4,76 кВт.

5.  Груз массой т = 50 кг поднимают вдоль наклонной плоскости с ускорением а = 1,5 м/с2. Длина наклонной плоскости l = 2 м, угол  ее наклона к горизонту равен ( = 40°, коэффициент трения (  = 0,1

(рис.3). Определите: 1) работу, совершаемую подъемным устройст-вом; 2) его среднюю мощность; 3) его максимальную мощность. Начальная скорость груза равна нулю.

Дано: т = 50 кг ;   а = 1,5 м/с2;   l = 2 м;  ( = 40°; (= 0,1; (0=0.

Найти: 1) А;   2) <N>;  3) Nmax .

Решение

Согласно второму закону Ньютона, уравнение движения груза по наклонной плоскости в векторной форме имеет вид

где  — сила тяжести; N — сила реакции опоры; — сила трения;  — сила тяги.

В проекциях на оси х и у это уравнение запишется в виде

(учли, что  FTР = (N ,  где ( — коэффициент трения).

Решая систему уравнений относительно F, получаем

F = m(а + g sin ( + (g cos ().                          (1)

Искомая работа, совершаемая подъемным устройством,

А = Fl = ml(a + g sin ( + (g cos (),                    (2)

Окончательно ответ: 1) А = ml(a + g sin ( + (g cos ()

Средняя мощность, развиваемая подъемным устройством,

<N>=A/t.                                         (3)

Из уравнения

находим время подъёма груза      .                                       (4)

Тогда, подставляя (3) в (2) получим

.                              (5)

Следовательно, ответ: 2) .

Максимальная мощность, развиваемая подъемным устройством,

Nmax = F(max = Fat.                              (6)

Подставляя в уравнения (6) выражения (1) и (4), получим

.            (7)

Следовательно, ответ: 3) .

Расчет А по формуле (2)

Расчет <N> по формуле (5)

Расчет Nmax по формуле (7)

Ответ: 1) А = 854,3 Дж; 2) <N> = 523,1 Вт; 3) Nmах = 1,05 кВт.

6. С наклонной плоскости высотой h = 15 см и длиной l = 0,5 м скользит тело массой т = 0,5 кг (рис. 4).

Считая коэффициент трения на всем пути одинаковым (( = 0,03), определите: 1) кинетическую энергию Ек у основания плоскости; 2) путь s, пройденный телом на горизонтальном участке до остановки.

Дано: h = 15 см = 0,15 м; l = 0,5 м;  т = 0,5 кг;   ( = 0,03.

Найти:    1) Е  — ?   2) s — ?

Решение. При наличии сил трения полная механическая энергия тела уменьшается при переходе из состояния 1 в состояние 2:

Е1 - Е2 = АТР < 0,

где Атр — работа силы трения (она отрицательна). Иначе можно записать

,

или в рассматриваемом случае

,                              (1)

где FTР — сила трения, FTР = ((m(g cos ( (( — коэффициент трения, ( — угол наклона плоскости к горизонту).

Из формулы (1) следует, что

или

.

Поскольку h = l(sin (, имеем sin ( = h/l , a .

Искомая кинетическая энергия тела у основания плоскости

.                          (2)

Кинетическая энергия тела у основания плоскости расходуется на работу против сил трения на горизонтальной части пути. По теореме о кинетической энергии,

Е3 - Е2 = АТР < 0,

или

ЕК2 = FТР((s = ((mg(s,

откуда искомый путь, пройденный телом на горизонтальном участке до остановки:

.              (3)

Находим ЕК2 по формуле (2)

.

Находим  s  по формуле (3)

Ответ: 1) Ек = 0,665 Дж;  2) s = 4,52 м.

7. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите отношение кинетической Ек и потенциальной энергий Еп шарика, брошенного под углом ( = 45° к горизонту, в момент времени, когда его скорость будет составлять угол ( = 30° с горизонталью (рис. 5).

Дано: ( = 45°;     ( = 30°  .

Найти:

Решение. Отношение энергий

,                                      (1)

где   — кинетическая энергия в произвольной точке; Еп — потенциальная энергия в произвольной точке;  — полная энергия шарика в начальной точке, которая равна ее кинетической энергии.

Согласно закону сохранения энергии, для любой точки траектории

(2)

Скорость в любой точке траектории

,

где , откуда

.

Закон сохранения энергии (1) запишем в виде

.                     (3)

Искомое отношение (1) с учетом (2) и (3) принимает вид

.                  (4)

Подставляя в формулу (4) значения, получим

Ответ: .

8. Длина пружины в нерастянутом состоянии l = 10 см. Определите работу А силы упругости при сжатии пружины от длины l1 = 15 см до длины l2 = 12 см, если для удлинения пружины на х = 1 см затрачивается сила  F = 0,15 Н.

Дано: l = 10 см = 0,1 м ;  l1 = 15 см = 0,15 м; l2 = 12 см = 0,12 м;  х = 1 см = 0,01 м ; F = 0,15 H.

Найти:    А - ?

Решение. Работа консервативных сил (силы упругости консервативны)

А = -(ЕП

или

A=EП1 – EП2,                                          (1)

,                     (2)

где k — жесткость пружины; (l1 – l) и (l2 – l) равны деформациям пружины.

Согласно закону Гука, Fупр.= - kx. По третьему закону Ньютона, Fynp = -F, откуда

F = kx

и

.                                            (3)

Подставив (2) в (1), учитывая (3) и произведя элементарные преобразования, найдем искомую работу силы упругости

.

Произведем вычисления и найдем работу А

Ответ: А = 15,8 мДж.

9. Движущийся шар массой m1 = 0,5 кг ударяется о неподвижный шар массой т2 = 3 кг (рис.6). Удар — абсолютно упругий, прямой и центральный. Определите долю γ первоначальной кинетической энергии, которую первый шар передаст второму при ударе.

Дано: т1 = 0,5 кг;  т2 = 3 кг;  (2 = 0.

Найти: долю γ первоначальной кинетической энергии.

Решение. Искомая доля кинетической энергии, которую первый шар передает второму при ударе,

,                                           (1)

где   — кинетическая энергия второго шара после удара (('2   — скорость движения второго шара после удара);

— кинетическая энергия первого шара до удара ((1 — скорость первого шара до удара).

При прямом центральном ударе векторы скоростей шаров до и после удара лежат на прямой линии, соединяющей их центры. Ось х выберем вдоль скорости . Проекции векторов скоростей на эту ось равны модулям скоростей, а направления учитываются знаками.

Запишем законы сохранения импульса и энергии:

,                               (2)

,                         (3)

где, согласно условию задачи, (2 = 0;   ((1  — скорость первого шара после удара.

Уравнения (2) и (3) запишем в виде

,

.

Преобразуя эти уравнения, получаем

,

,                                  (4)

Откуда

.                                        (5)

Решая уравнения (4) и (5), находим

.                                      (6)

Подставив (6) в формулу (1) и учитывая выражения для Е'к2 и Ек1, найдем искомую долю:

.

Расчет γ

.

Ответ: γ = 0,49.

10. Два свинцовых шара массами т1 = 1 кг и т2 = 2 кг подвешены на нитях длиной l = 50 см. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем меньший шар отклонили на угол ( = 60° и отпустили (рис. 7).

Считая удар центральным и неупругим, определите высоту h, на которую поднимутся шары после удара. Найдите энергию (ЕК, израсходованную на деформацию шаров при ударе.

Дано: т1 = 1 кг;  т  = 2 кг;   l = 50 см = 0,5 м; ( = 60°.

Найти:  h — ? (ЕК   — ?

Решение. Удар неупругий, поэтому после удара шары движутся с общей скоростью (, которую найдем из закона сохранения импульса

m1(1 + m2(2 = (т1 + m2)(,                               (1)

где (1 и (2 — скорости шаров до удара. Скорость (1 малого шара найдем из закона сохранения механической энергии:

,

откуда

,                (2)

где h1 = l((1 - cos ().

Из выражений (1) и (2) при условии, что (2 = 0, получим

.                   (3)

Из закона сохранения механической энергии имеем

,

откуда искомая высота

[учли формулу (3)].

Расчет h:

.

Энергия, израсходованная на деформацию шаров при ударе,

.

Подставив (2) в (4), получаем искомую энергию

.

Расчет (EK:

Ответ: h = 2,78 см;   (ЕК = 1,64 Дж.

Импульс. Работа. Энергия. Законы сохранения

11. Человек, масса которого 70 кг, прыгает с неподвижной тележки со скоростью 7 м/с. Определить силу трения тележки о землю, если тележка после толчка остановилась через 5 с. Перед прыжком тележка была неподвижна относительно земли.

Дано: т = 70 кг; ( = 7 м/с; t = 5 с.

Найти: FTР.

Решение. В момент прыжка человек и тележка составляют одну изолированную систему и их импульс равен нулю. После прыжка по закону сохранения импульса в изолированной системе их суммарный импульс остался неизменным, т. е. равным нулю:

m( + m1(1 = 0,     m1(1 = -m(,                          (1)

где т1 и т2 — массы тележки и человека; (1 и ( — скорости тележки и человека в момент прыжка.

Под действием силы трения тележка остановилась, следовательно, ее импульс стал равным нулю. По второму закону механики изменение импульса тележки будет

FТРt=m1(k – m1(1.

Так как конечная скорость тележки равна нулю: (k = 0, то

FТРt= – m1(1,                                         (2)

где FТР — сила трения.

Знак «-» показывает, что сила FТР и скорость (1 направлены в противоположные стороны. Подставим (1) в (2):

FТРt= m(,

откуда

;               .

Ответ: FТР = 98 Н.

12. Орудие, установленное на железнодорожной платформе, стреляет под углом ( к горизонту. Снаряд массой 15 кг вылетает из орудия со скоростью 800 м/с. Вследствие отдачи платформа с орудием покатилась по рельсам со скоростью 0,5 м/с. Масса платформы с орудием 12 т. Определить угол (.

Дано: m1 = 15 кг, (1 = 800 м/с, т2 = 1,2(104 кг, (2 = 0,5 м/с.

Найти: (.

Решение. Искомый угол ( найдем из следующих рассуждений. Считаем, что система (платформа с орудием — снаряд( является замкнутой. В такой системе действует закон сохранения импульса (количества движения). Для нашей системы он запишется в виде

m1(1 + m2(2 = 0,

так как до выстрела импульс системы был равен нулю.

Запишем это уравнение в скалярной форме относительно оси ОХ (рис. 8):  m(1x — импульс снаряда, переданный платформе, при этом (1x = (1(cos(.  Тогда закон сложения импульсов запишется в виде:

m1(1cos ( = m2(2.

Отсюда найдем искомый угол:

;   ( = 60(.

Ответ: ( = 60(.

13. Шар массой 20 г, движущийся горизонтально с некоторой скоростью (1 столкнулся с неподвижным шаром массой 40 г. Шары абсолютно упругие, удар прямой, центральный. Какую долю ( своей кинетической энергии первый шар передал второму?

Дано: т1 = 20 г = 2(10-2 кг; т2 = 40 г = 4(10-2 кг.

Найти: (.

Решение. Доля ( энергии, переданной первым шаром второму, выразится соотношением

,                             (1)

где ЕК1 — кинетическая энергия первого шара до удара; и2 и ЕК2 — скорость и кинетическая энергия второго шара после удара.

Как видно из формулы (1), для определения ( надо найти и2. При ударе абсолютно упругих тел одновременно выполняются два закона сохранения: закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии. Пользуясь этими законами, найдем и2. По закону сохранения импульса, учитывая, что второй шар до удара покоился, получим:

.                                (2)

По закону сохранения механической энергии:

.                             (3)

Решая совместно уравнения (2) и (3), найдем

.

Подставив выражение для и2 в формулу (1) и сократив на (1 и m1 получим

;

.

Ответ: ( = 0,89

14. Груз массой 700 кг падает с высоты 5 м для забивки сваи массой 300 кг. Найти среднюю силу сопротивления грунта, если в результате одного удара свая входит в грунт на глубину 4 см. Удар между грузом и сваей считать абсолютно неупругим.

Дано: т1 = 700 кг; h = 5 м; т2 = 300 кг; s = 4 см = 0,04 м.

Найти: Fcp.

Решение. По условию задачи удар неупругий, и поэтому груз и свая после удара двигаются вместе, их путь s = 4 см. На движущуюся систему действует сила тяжести и сила сопротивления грунта Fср. По закону сохранения энергии

Т + П=А,                                           (1)

где Т — кинетическая энергия; П — потенциальная энергия; А — работа сил сопротивления, которую можно определить по формуле

А = Fcps.

При движении системы на пути s изменяются ее потенциальная и кинетическая энергия

где и — общая скорость груза и сваи после удара (в начале их совместного движения). Используя это, запишем равенство (1) в виде

(т1 + т2)и2 + (m1 + m2)gs = Fcps.                          (2)

Для оценки средней силы сопротивления Fcp установим значение общей скорости груза и сваи, для чего применим закон сохранения импульса:

(3)

Для системы (груз - свая( закон сохранения импульса имеет вид:

(4)

где ( — скорость груза в конце его падения с высоты h; m1( - импульс груза в конце его падения до удара о сваю; (т1+т2)и -импульс груза и сваи после удара.

Скорость груза ( в конце падения с высоты h определяется без учета сопротивления воздуха и трения:

(5)

Общая скорость груза и сваи после удара находится из формул (4) и (5):

(6)

Определим среднюю силу сопротивления материала Fcp из формул (2) и (6):

(7)
                                                             (8)

Ответ: 6,11(105 Н

15. Тонкий стержень массой т и длиной l вращается с угловой скоростью 10 с-1 в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через середину стержня. Продолжая вращаться в той же плоскости, стержень перемещается так, что ось вращения теперь проходит через конец стержня. Найти угловую скорость во втором случае.

Дано: (1 = 10 с-1.

Найти: (2.

Решение. Для решения задачи используем закон сохранения момента импульса:

.                             (1)

Для изолированной системы тел векторная сумма моментов импульсов остается постоянной.

В данной задаче за счет того, что распределение массы стержня относительно оси вращения изменяется, момент инерции стержня также изменяется. В соответствии с (1) момент импульса не изменяется:

.                                   (2)

Известно, что момент инерции стержня J1 относительно оси, проходящей через середину стержня (центр тяжести) и перпендикулярной ему (1-й случай), равен

.                                   (3)

где т — масса стержня, l — длина стержня.

Момент инерции J2 относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его конец (2-й случай), найдем по теореме Штейнера:

J = Jo + та2,

где J — момент инерции тела относительно произвольной оси вращения, Jo — момент инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр тяжести, т — масса, а — расстояние от центра масс до выбранной оси вращения.

.                   (4)

Подставим выражения (3) и (4) в равенство (2):

,

откуда

.

Ответ: (2 = 2,5 с-1

16. Платформа в виде сплошного диска радиусом 1,5 м и массой 180 кг вращается по инерции около вертикальной оси с частотой n =10 мин-1. В центре платформы стоит человек массой 60 кг. Какую линейную скорость относительно пола будет иметь человек, если он перейдет на край платформы?

Дано: m1 = 180 кг;  R = 1,5 м; п = 10 мин-1;   т2 = 60 кг.

Найти: (.

Решение. Так как платформа вращается по инерции, то момент внешних сил, относительно оси вращения Z совпадающий с геометрической осью платформы, равен нулю. При этом условии момент импульса Lz системы (платформа - человек( остается постоянным:

Lz = Jz( = const,                                (1)

где Jz — момент инерции платформы с человеком относительно оси Z; ( — угловая скорость платформы.

Момент инерции системы равен сумме моментов инерции тел, входящих в состав системы, поэтому JZ = J1 + J2, где J1 — момент инерции платформы, J2 — момент инерции человека.

С учетом этого равенство (1) имеет вид:

(J1 + J2)( = const,

или

(J1 + J2)( = ( J'1+ J'2) (',                                (2)

где нештрихованные значения величин относятся к начальному состоянию системы, штрихованные — к конечному состоянию.

Момент инерции платформы (сплошного диска) относительно оси Z при переходе человека не изменяется:

Момент инерции человека относительно той же оси будет изменяться. Если рассматривать человека как материальную точку, то его момент инерции J2 в начальном положении (в центре платформы) можно считать равным нулю. В конечном положении (на краю платформы) момент инерции человека

J(2 = m2R2.

Подставим в формулу (2) найденные выражения моментов инерции, а также выразим начальную угловую скорость ( вращения платформы с человеком через частоту вращения п (( = 2(n) и конечную угловую скорость (' — через линейную скорость ( человека относительно пола ((' = (/R):

.

После сокращения на R2 и простых преобразований находим скорость:

.

Учитывая, что n =10 мин-1 = (1/6) с-1, получим:

.

Ответ: 0,942 м/с

17. При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх пуля массой 20 г поднялась на высоту 5 м. Определить жесткость k пружины пистолета, если она была сжата на 10 см. Массой пружины пренебречь.

Дано: т = 20 г = 2 (10-2 кг; h = 5 м; s = 10 см = 10-1 м.

Найти: k.

Решение. При зарядке пистолета сжимается пружина и совершается работа A1 в результате чего пружина приобретает потенциальную энергию П1. При выстреле потенциальная энергия пружины переходит в кинетическую энергию Т2 пули, а затем при подъеме ее на высоту h превращается в потенциальную энергию П2 пули.

На основе закона сохранения энергии можно записать

А1 = П2.                                              (1)

Выразим работу А1. Сила F1 сжимающая пружину, является переменной: в каждый момент она по направлению противоположна силе упругости F и численно равна ей. Сила упругости, возникающая в пружине при ее деформации:

F = -kx,

где х — абсолютная деформация пружины.

Работа при сжатии пружины на dx выразится формулой

dA1 = F1dx,

или

dA1 = kxdx.

Интегрируя в пределах от 0 до s, получим

.                            (2)

Потенциальная энергия пули на высоте s определится по формуле:

П2 = mgh,                                         (3)

где g — ускорение свободного падения.

Подставив в выражение (1) А1 из (2) и П2 из (3), найдем

,

откуда

.

Ответ: k = 190 Н/м

18. Автомобиль на горизонтальном участке дороги развивает скорость 108 км/ч, мощность мотора 70 л. с. Определить тяговое усилие, считая его постоянным.

Дано: ( = 108 км/ч = 30 м/с; N = 70 л. с. = 5,15(104 Вт.

Найти: F.

Решение. Мощность — это работа, совершаемая в единицу времени:

,

где dA — элементарная работа, dA = Fds, F — сила, ds — элементарный путь.

Тогда     ,   откуда  ;

Ответ: F =1,72 Н.

19. К катящемуся по горизонтальной поверхности шару массой 1 кг приложили силу 1 Н и остановили его. Путь торможения составил 1 м. Определить скорость шара до начала торможения.

Дано: т = 1 кг; F = 1 Н; s = 1 м.

Найти: (.

Решение. Кинетическая энергия катящегося шара складывается из энергии поступательного и вращательного движений:

,

где т — масса шара, J — момент инерции, ( и ( — линейная и угловая скорости, которые связаны соотношением ( = (r,  r - радиус шара. Момент инерции шара:

J = 0,4тr2.

С учетом этого

.

Работа А тормозящей силы F на пути s

A = Fs

будет равна изменению кинетической энергии шара, которое в условии задачи равно Ек (кинетическая энергия остановившегося шара равна 0).

А = ЕK ;    F(s = 0,7m(2,

откуда

.

Ответ: ( = 1,2 м/с.

20. Сплошной цилиндр скатывается с наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол ( = 22°. Найти длину наклонной плоскости l, если его скорость в конце наклонной плоскости равна 7 м/с, коэффициент трения равен ( = 0,2.

Дано: ( = 22°; ( = 7 м/с;  ( = 0,2.

Найти: l.

Решение. Увеличение скорости цилиндра происходит за счет перехода его потенциальной энергии в кинетическую.

На высоте h (рис. 9) цилиндр обладал потенциальной энергией

Еп = mgh = mg(l(sin (.

При скатывании цилиндра вниз потенциальная энергия частично расходуется на работу по преодолению силы трения и переходит в кинетическую энергию, которая складывается из кинетической энергии поступательного движения и кинетической энергии вращательного движения.

Работа по преодолению силы трения на пути l определяется по формуле                                      А = FTpl,

где FTp — сила трения.

Сила трения равна:

FТр=F(,

где N — сила нормального давления тела на плоскость. Тогда

А = mg((lcos (.

Кинетическая энергия в конце пути

,

где J — момент инерции цилиндра, ; r — радиус цилиндра; ( - угловая скорость вращения ((=( /r).

Произведя подстановку, получим:

.

По закону сохранения энергии

ЕП =А + ЕК ,

следовательно,    mglsin ( = mg(lcos ( +(3/4)m(2.

Решая равенство относительно l, получим:

.

Ответ: l = 19,8 м.

21. Однородный шар скатывается без скольжения с плоскости, наклоненной под углом 15° к горизонту. За какое время он пройдет путь 2 м и, какой будет его скорость в конце пути?

Дано: l = 2 м, ( = 15°, g = 9,81 м/с2.

Найти: t, (.

Решение. Скорость шара ( в конце пути l можно найти, используя закон сохранения энергии. Потенциальная энергия ЕП шара в начале его движения равна ЕП = mgh, где т — масса шара, g — ускорение свободного падения, h - высота, h = lsin (. Значит, ЕП = mglsin (. В конце пути потенциальная энергия превращается в кинетическую ЕК, которая складывается из кинетической энергии поступательного  Епост и Евр вращательного движений:

где J =(2/5)(тr2 — момент инерции шара,  r — радиус шара, ( = (/r — угловая скорость шара.

.

По закону сохранения энергии

ЕП = ЕК,   или    mgh = 0,7m( 2.

Отсюда

glsin (=0,7( 2

.

Путь l, проходимый телом при равноускоренном движении ускорением ( , имеющим начальную скорость (0, определяется по формуле                                 .

Так как (0 = 0, ускорение

,

то         откуда              .

Ответ: t = 1,5 c;  ( = 2,7 м/с.

Основные физические постоянные

Скорость света в вакууме                    с = 3(108 м/с

Нормальное ускорение                        g = 9,81 м/с2

Гравитационная постоянная               G = 6,67(1011 м3/(кг(с2)

Постоянная Авогадро                          NA = 6,02(1023 моль-1

Молярная газовая постоянная             R = 8,31 Дж/(К(моль)

Постоянная Больцмана                        k = 1,38(10-23 Дж/К

Элементарный заряд                            е = 1,60(10-19 Кл

Масса покоя электрона                        те = 9,11(10-31 кг

Масса покоя протона                           тр = 1,672(10-27 кг

Масса покоя нейтрона                         тп = 1,675(10-27 кг

Удельный заряд электрона                  е/те = 1,76(1011 Кл/кг Постоянная Стефана—Больцмана     ( = 5,67(10-8 Вт/(м4(К4)

Постоянная Вина                                  b = 2,90(10-3 м(К

Постоянная Планка                              h = 6,63(10-34 Дж(с

Постоянная Ридберга                           R = 3,29(1015 с-1

R(=1,10(107 м-1

Первый боровский радиус                  а0 = 5,28(10-11 м

Комптоновская длина волны              (с = 2,43(10-12 м

Электрическая постоянная                  (0 = 8,85(10-12 Ф/м

1/(4((0) = 9(109 м/Ф

Магнитная постоянная                        (0 = 4((10-7 Гн/м

Масса изотопа                                 тH = 1,6736(10-27 кг

Десятичные приставки к названиям единиц

Т — тера   (1012)                                        м —  милли (10-3)

Г — гига   (109)                                          мк — микро(10-6)

М — мега (106)                                          н —   нано   (10-9)

к — кило   (103)                                          п —   пико  (10-12)

д — деци   (10-1)                                         ф —   фемто(10-15)

с — санти (10-2)                                          а —    атто  (10-18)

# Text boxes

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис. 5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис. 9

Греческий алфавит