СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ современного состояния и технологии ***	*

1.2 Описание автоматизированной системы управления технологическим процессом ***	**

1.3 Обоснование необходимости модернизации автоматической системы ***…	**

1.4 Требования к автоматической системе ***	**

1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы	**

2	РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ	**

2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров автоматической системы ***	*

2.2 Выбор технических средств автоматизации для автоматической системы ***	**

2.3 Разработка проектной документации для автоматической системы *	**

2.4 Математическое описание автоматической системы ***	**

2.5 Анализ и синтез автоматической системы ***	**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ	**

РАБОТАТЬ со включенными непечатаемыми символами «¶».

Лист содержания идет 3-м листом ПЗ после тит. листа и листа задания. Пусть содержание будет на 2-х страницах, НО на второй странице содержания должна быть тоненькая рамка 15мм как в образце!

Под данным текстом расположен разрыв раздела, который ни каким образом не должен попасть на следующую страницу, иначе поедет автонумерация в рамках, но в принципе можно подправить руками!

обязательно внедрить шрифты Gost type A и B в Windows иначе текст в рамках будет отображаться некорректно.

Рамки расположены в колонтитулах, для их редактирования кликаем 2 раза по основной надписи.

РАМКИ НЕ СДВИГАТЬ!!!

Рамки немного уменьшил по сравнению со стандартом, для того чтобы любой принтер смог их полностью отпечатать

Делайте все по образцу, и будет вам счастье. Здесь разрыв раздела, включите непечатаемые символы «¶»

АННОТАЦИЯ

В данной ВКР, разработан проект модернизации автоматической системы регулирования ***.

Приведена технология процесса производства серы на Омском НПЗ, а так же проанализирована автоматизированная система управления технологическим процессом. Обоснована необходимость модернизации автоматической системы регулирования ***.

Были спроектированы изменение в контуре автоматического регулирования ***. Предложена новая структура и алгоритм управления системы регулирования температуры газа, произведен выбор технических средств автоматизации для модернизируемой системы. Предложен программируемый логический контроллер отечественного производства ОВЕН ОВЕН ПЛК 210-04-CS, модуль расширения МУ210-502, датчики температуры ДТС-035 фирмы ОВЕН, а также….

Разработана рабочая проектная документация в виде функциональной схемы контура, схемы электрической структурной и подключения технических средств автоматизации системы.

Проведено моделирование контура автоматического регулирования **** в программной среде Matlab Simulink. Получены характеристики, отражающие качество регулирования и устойчивость системы. С помощью специального программного инструмента были подобраны коэффициенты ПИ-закона регулирования автоматического регулятора, которые улучшили динамические свойства системы. Результатом этого стало значительного улучшение показателей качества переходного процесса.

Пояснительная записка ВКР содержит ** страниц, которые включают 2 основных раздела, а также введение, заключение и список используемых источников. Графическая часть работы представлена на * листах.

ВВЕДЕНИЕ

Назначение любой автоматизированной системы управления, ее необходимые функциональные возможности, желаемые технические характеристики и другие особенности в решающей степени определяются тем объектом, для которого создается данная система [**].

Автоматизация управления стала возможной благодаря наличии современных технических средств, математического и организационного обеспечения, а также благодаря экономичности автоматизации управленческих процессов и гибкости производственной информации. Это позволяет выделить некоторые принципы, определяющие возможность создания АСУ, организацию и функционирование АСУ, а также принципы организации производственного процесса [**].

Функционирование АСУТП должно обеспечивать соблюдение всех этих принципов. Принципы организации автоматизированного управления определяют технологию управления в условиях АСУ. К этим принципам относятся [**]:

- повышение экономической эффективности производства - при несоблюдении этого принципа автоматизация становится неэкономичной, нецелесообразной;

-общее упорядочение - в результате мер по упорядочению организации производства поднимается на более высокий качественный уровень;

-принцип соответствия - означает гармоничное соответствие между потребностями автоматизируемого объекта и возможностями АСУТП;

-принцип единообразия - означает унификацию и стандартизацию элементов АСУТП.

Каждый основной раздел с новой страницы, ниже разрыв страницы!!!

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ современного состояния и технологии ***

Заданием для выпускной квалификационной работы является разработка системы автоматизированного регулирования температуры на выходе котла КВСА-4. Данный проект выполнен по заданию ООО «Тепловик». Котельная расположена в р.п. Нововаршавка  Нововаршавского района Омской области и предназначена для отопления жилых, общественных и административных зданий в отопительный период. Климатические характеристики района, в котором расположена котельная представлены в таблице 1.1.  Основным топливом котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания 8060 ккал/м3, аварийным – дизельное топливо. По надежности отпуска тепла котельная относится ко второй категории [**].

Таблица 1.1 – Климатические характеристики района

| Климатический район строительства | 1В |
| --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки | -370С |
| Нормативная снеговая нагрузка | 126 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 30 кг/м2 |
| Нормативная глубина промерзания грунта | 2,2 м |

Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели работы котельной

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Установленная мощность котлов | МВт Гкал/ч | 8,0 6,88 |
| 2. Расчетная производительность котлов (в режиме наиболее холодной пятидневки) | МВт Гкал/ч | 7,261 6,243 |
| 3. Отпуск теплоты потребителям всего: в том числе: - на отопление и вентиляцию - на ГВС | МВт Гкал/ч МВт Гкал/ч МВт Гкал/ч | 6,208 5,338 5,878 5,054 0,330 0,248 |

Продолжение табл. 1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. Отпуск теплоты на собственные нужды котельной (на отопление и вентиляцию котельной) | МВт Гкал/ч | 0,111 0,095 |
| 5. Потери в тепловых сетях | МВт Гкал/ч | 0,942 0,810 |
| 6. Годовая выработка тепла | тыс. ГДж/год тыс. Гкал/год | 62,215 14,859 |
| 7. Годовой отпуск теплоты | тыс. ГДж/год тыс. Гкал/год | 54,000 12,897 |

1.2 Описание автоматизированной системы управления технологическим процессом ***

Эффективность процесса получения серы оценивается по степени конверсии сероводорода в серу на установках Клауса, по селективности процесса и потерям серы. Максимальное извлечение серы на установках Клауса обеспечивается двумя независимыми переменными факторами [**]:

- параметрами технологического режима;

- активностью катализатора.

Параметры режима работы установок получения серы относительно устойчивы и зависят только от степени стабилизации состава и расхода кислого газа и точности системы автоматизированного управления процессом, цель которой – поддержание максимального выхода серы при регулировании параметров процесса (расхода, уровня, давления и температуры). Критерий управления – min CKO параметров процесса (расхода, давления, температуры) при минимальном остаточном содержании SO2 в дымовых газах [**].

Степень влияния второго из этих факторов – активность катализатора в реакторах – оценить очень трудно. Многочисленные исследования активности катализатора в зависимости от уровня его сульфатации и снижения удельной поверхности лишь констатируют наличие такой зависимости, но никак не отвечают на вопрос, что является основанием для замены катализатора. На практике обычно ориентируются на проектные сроки загрузки [**].

Схема автоматизации процесса получения серы на Омском НПЗ приведена на графическом листе «ВКР-02068982-15.03.04-**-24-C2» [**].

Не надо пихать в ПЗ огромный чертеж функциональной схемы! Достаточно сделать запись о нём, как в абзаце выше!

1.3 Обоснование необходимости модернизации автоматической системы ***

Основными целями модернизации систем автоматизации являются:

- эффективность работы оборудования;

- увеличение уровня автоматизации;

- снижение затрат на ресурсы;

- улучшение качества регулирования,

Основными задачами модернизации систем автоматизации являются:

- повышение уровня управления и контроля за технологическими процессами из автоматического рабочего места оператора;

- повышение точности поддержания заданных параметров системы;

- улучшение качества регулирования параметров системы;

- повышение надежности работы оборудования и предотвращения аварийных ситуаций, за счет модернизации и оптимальной настройки системы.

Модернизация технических средств автоматизации диктуется на сегодняшний день главным образом тенденцией к импортозамещению во всех отраслях промышленности РФ, а также моральным и/или физическим старением оборудования.

1.4 Требования к автоматической системе ***

Главной задачей, при проектировании АСР, будет нахождение наиболее приемлемого варианта с точки зрения качества работы системы, а также с точки зрения простоты и надежности ее реализации. Требования, которые предъявляются к АСР в переходных (динамических) режимах, во многом зависят от её назначения и характера работы, а также условий её работы, и эти факторы должны учитываться проектировщиком. Выбранные средства автоматизации должны соответствовать современным техническим характеристикам.

Исполнение автоматической системы управления:

- влагозащищенность;

- помехозащищенность;

- аварийная сигнализация;

- работа при температуре –40…+50 °С.

Функции автоматической системы управления:

- локальная и централизованная регистрация сигналов;

- дистанционная передача данных;

- поддержка многоуровневой структуры АСУ ТП.

Требования к контроллеру:

- программирование в системе CODESYS V3.5;

- работа в условиях низких температур;

- возможность увеличения входов / выходов;

- поддержка современных промышленных цифровых интерфейсов и протоколов RS232, RS485, RJ45, Modbus RTU, Ethernet и т.п..

- передача данных на верхний уровень через Ethernet;

- поддержка типовых законов регулирования (П, ПИ, ПД, ПИД).

Требования к датчикам системы:

- взрывозащищенность;

- измерение технологических параметров в нужном диапазоне;

- передача показаний в унифицированном сигнале;

- совместимость с аналоговыми входами ПЛК.

Требования к исполнительной части системы:

- непрерывное пропорциональное регулирование мощности нагревателя согласно управляющему сигналу;

- взрыво- и пожаробезопасность.

Модернизируемая система должна удовлетворять стандартным требованиям по качеству регулирования и запасам устойчивости:

- статистическая ошибка: не более 5 %;

- максимальное перерегулирование (overshoot): не более 10 %;

- время регулирования (setting time): min, но не более времени переходного процесса технологического объекта.

- запас устойчивости по амплитуде: не менее 10 дБ;

- запас устойчивости по фазе: не менее 30 град.

1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Целью выпускной квалификационной работы является модернизации автоматической системы *** путём аппаратных и программных изменений в контуре автоматического регулирования ***.

Для того чтобы достичь поставленной в работе цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести литературный обзор технологии получения серы на конкретном виде технологического оборудования.

- Описать современный уровень автоматизации процесса ***.

- Обосновать необходимость модернизации автоматической системы ***.

- Спроектировать структуру, алгоритм работы и аппаратную реализацию модернизированного контура регулирования ***.

- Разработать проектную документацию в виде функциональной схемы контура, схемы электрической структурной и подключения технических средств автоматизации системы.

- Составить математическое описание автоматической системы ***.

- Провести анализ и синтез автоматической системы ***.

2 РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров автоматической системы ***

На основании проведенного анализа АСУ ТП ***, а также режимов работы и параметров *** были выявлены способы модернизации АСР ***.

2.2 Выбор технических средств автоматизации для автоматической системы ***

Изучив технологические особенности производства, а также опираясь на требования к автоматической системе …, произведем выбор технических средств автоматизации (ТСА).

Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 210

ОВЕН ПЛК210 (рис. 2.3) – новая линейка моноблочных контроллеров с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями регистрации данных. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet [12].

Рис. 2.3 – Программируемый логический контроллер ПЛК210

Основным коммуникационным интерфейсом ПЛК210 является Ethernet. Контроллер имеет 4 порта Ethernet, 3 из которых объединены в управляемый коммутатор. Это позволяет использовать различные сетевые топологии, а также применять контроллер в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия [12].

Опираясь на требования к системе, количество используемых в АСР непрерывных датчиков и исполнительных механизмов остановимся на выборе модификации контроллера ОВЕН ПЛК 210-04-CS, имеющий 4 интегрированных аналоговых входа для прямого подключения термопреобразователей различного типа [12]. Данная модификация, в отличие от базовой, способна напрямую принимать неунифицированный сигнал термопар и термосопротивлений, что в данной работе позволит отказаться от внедрения дополнительного модуля аналогового ввода с универсальными входами (AI) МВ210-101.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики контроллера ОВЕН ПЛК 160 [M02]

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Питание |
| Количество портов питания | 2 (основной и резервный) |
| Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 16 Вт |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Вычислительные ресурсы |
| Центральный процессор | RISC-процессор 800 МГц |
| Объем флеш-памяти (тип) | 512 Мбайт (NAND) |
| Объем оперативной памяти (тип) | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объем Retain-памяти (тип) | 64 Кбайт (MRAM) |
| Операционная система | Linux |
| Интерфейсы связи |
| Ethernet 100 Base-T | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus-TCP (Master / Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent) |
| RS-485 | 2 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU (Master / Slave), Modbus ASCII (Master / Slave), ОВЕН (Master) |
| Скорость передачи | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| RS-232 | 1 (сигналы Rx, Tx, GND) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU (Master / Slave), Modbus ASCII (Master / Slave), ОВЕН (Master), Протоколы тепло- и электросчетчиков |
| Скорость передачи | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Аналоговые входы (AI) |
| Подключаемые сигналы | унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, ±1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000, ТСМ гр. 23 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 сопротивление: 0…2 кОм, 0…5 кОм |
| Разрядность АЦП | 16 бит |
| Предел основной приведенной погрешности ЦАП | ±0,25% |
| Часы реального времени |
| Погрешность хода, не более: |
| – при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки |
| – при температуре -40 и +55 °С | 18 секунд в сутки |
| Тип источника питания | Батарея CR2032 |
| Общие сведения |
| Габаритные размеры | (105×124×83) ±1 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 |
| Средняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 8 лет |

Модуль аналогового вывода МУ210-502

Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети Ethernet, в аналоговые для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам (рис. 2.5) [13].

Особенности МУ210-502 [13]:

- 6 аналоговых выходов унифицированных сигналов 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В с программным переключением.

- Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор, позволяет подключать модули по топологии Daisy Chain (цепочка), что сокращает затраты на кабель и дополнительное коммуникационное оборудование.

- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта (Ethernet 1) в другой (Ethernet 2) и не терять связь с остальными модулями при отключенном питании модуля возникновении нештатной ситуации.

- Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С.

- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash-память (архив).

- Поддержка облачного сервиса OwenCloud.

Рис. 2.5 – Модуль расширения МУ210-502

Таблица 2.2 – Технические характеристики модуля расширения МУ210-502

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Выводы |
| Разрядность ЦАП | 12 бит |
| Тип выходов | 0…20 мА, 4…20 мА, 0…10 В |
| Безопасность и ЭМС |
| Прочность гальванической изоляции | 1000 В |
| Предел основной приведенной погрешности ЦАП | ±0,5% |
| Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу | 0…1300 Ом |
| Гальваническая развязка между выходами | есть |
| Защита от короткого замыкания на выходе | есть |
| Диагностика состояния выходов | есть |
| Питание |
| Напряжение питания | 10...48 В (номинальное =24) |
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
| Общие сведения |
| Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм |
| Масса, не более | 0,4 кг |
| Степень защиты | IP20 |
| Средний срок службы | 10 лет |

Модуль аналогового ввода МВ210-101

Модули предназначены для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных величин в значения физических величин и последующей передачи их в сеть Ethernet (рис. 2.7) [14].

Особенности МВ210-101 [14]:

- Универсальные аналоговые входы для подключения термометров сопротивления, термопар, датчиков резистивного типа и унифицированных сигналов тока и напряжения

- Индивидуальная конфигурация для каждого входа

- Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор

- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации

- Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С

- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)

- Поддержка облачного сервиса OwenCloud

Рис. 2.7 – Модуль расширения МВ210-101

Таблица 2.3 – Технические характеристики модуля расширения МВ210-101

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Входы |
| Разрядность ЦАП | 16 бит |
| Типы поддерживаемых сигналов | унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, ±1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000, ТСМ гр. 23 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 сопротивление: 0…2 кОм, 0…5 кОм |
| Время опроса одного входа | не более 0,6 сек |
| Безопасность и ЭМС |
| Сопротивление встроенного токоизмерительного резистора | 51 Ом |
| Предел основной приведенной погрешности ЦАП | ±0,25% (±0,5%) |
| Гальваническая развязка между выходами | нет |
| Питание |
| Напряжение питания | 10...48 В (номинальное =24) |
| Потребляемая мощность, не более | не более 4 Вт при питании =24 В |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Общие сведения |
| Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм |
| Масса, не более | 0,4 кг |
| Степень защиты | IP20 |
| Средний срок службы | 10 лет |

Блок питания для ПЛК БП60К

Блок питания ОВЕН БП60К предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210. Компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно применять его и совместно с другими приборами (рис. 2.8) [15].

Рис. 2.8 – Блок питания БП60К

Особенности и преимущества БП60К [15]

- Встроенное выходное реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации (DC OK).

- Возможность параллельного подключения двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.

- Регулировка выходного напряжения: ±8 %.

- Расширенный климатический диапазон: -40…+70 °С – без снижения рабочих характеристик.

- Высокая стабильность выходного напряжения (допустимое отклонение менее 2 %).

- Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).

- Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).

- Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: ширина 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).

Таблица 2.4 – Основные технические характеристики блока питания БП60К

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Питание |
| Напряжение питания переменного тока, В | 85…264 |
| Частота переменного тока, Гц | 45…65 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 110…370 |
| Номинальный ток потребления, не более, А | 1,25 |
| Выход |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 2,5 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Подстройка выходного напряжения, % | ±8 |
| Допустимое отклонение напряжения, % | ±2 |
| Безопасность и ЭМС |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012 | II |
| Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012 | усиленная |
| Сопротивление изоляции (вход/выход/корпус), МОм | 1000 |
| Общие сведения |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+70 * |
| Срок эксплуатации, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 50000 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |

Средство измерения уровня

Уровнемер ОВЕН ПДУ используем в качестве средства измерения уровня в системе.

Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И-Exd предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4…20 мА [20].

Взрывозащита типа «взрывонепроницаемые оболочки «d» 1 Ex d IIC T4 Gb позволяет эксплуатировать датчики в составе систем контроля уровня жидкости на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L [20].

Барьер искрозащиты к ПДУ-И-Exd не требуется, т.к. аналоговый преобразователь находится во взрывонепроницаемой оболочке. Пользователю необходимо только защитить от повреждений идущий к датчику кабель, поместив его в металлорукав [20].

Таблица 2.6 – Основные технические характеристики датчиков уровня ОВЕН ПДУ-И-Exd

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Характеристики питания |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Род питающего тока | постоянный |
| Напряжение питания постоянного тока | 12…36 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
| Выходной сигнал | 4…20 мА |
| Метрологические характеристики |
| Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения) |
| Дискретность преобразования | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
| Характеристики конструкции |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | вертикально |
| Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 4...8 мм |
| Сечение соединительных проводов | 0,2…2 мм2 |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Параметры взрывозащиты |
| Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) | 1 Ex d IIC T4 Gb |
| Общие сведения |
| Габаритные размеры | (105×124×83) ±1 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 |
| Средняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |

Опираясь на параметры процесса, из каталога ОВЕН был выбран измеритель уровня ПДУ-И.3000.10.Ф.80.6.01.А-Exd с фланцевым присоединением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (рис. 2.11). Данный измеритель имеет диапазон измерений 3000 мм, дискретностью 10 мм и фланцем диаметром 890 мм [20].

Рис. 2.11 – Поплавковый датчик уровня ОВЕН ПДУ-И-Exd с фланцевым присоединением

Средство измерения давления

Преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД100 используем в качестве средства измерения давления в системе [21].

Датчик ПД100-1х5 (рис. 2.12) в полевом корпусе представляет собой преобразователь измерительный с современным сенсором структуры КНК с мембраной из нержавеющей стали, вваренным в штуцер лазерной сваркой, микропроцессорным нормировщиком, выходным сигналом 4…20 мА и бесплатной первичной поверкой. Датчик имеет сертификат взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IIC T6 Gb по ТР ТС 012/2011 [21].

Рис. 2.12 – Преобразователь избыточного давления ПД100-Exd

Преобразователь давления ПД100 предназначен для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в полевом корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики. Вварка сенсора в штуцер лазером без уплотнения позволяет использовать датчик в химически агрессивных средах и на низких температурах. [21].

Среда измерения – нефтепродукты, газы (в том числе горючие пропан-бутан, метан), пар, вода, топлива, агрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющим сталям AISI 316L и AISI 304S.

Особенности преобразователей давления ПД100-Exd [21]:

- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.

- Стойкость к влаге IP65 – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком, компенсационное отверстие в корпусе закрыто мембраной из материала гортекс.

- Высокая точность и стабильность измерений – проводится автофретирование и уникальный полином нормирования сигнала своей разработки.

- Устойчивость к гидроударам - используются высокостабильные сенсоры лучших азиатских производителей с мембраной из нержавеющей стали.

- Датчик внесён в Государственный реестр Средств Измерения, регистрационный номер 47586-11.

- Бесплатная заводская первичная поверка с занесением результатов на сайт ФГИС АРШИН.

Основные характеристики

- Верхний предел измерений – от 0,01 до 100 МПа.

- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).

- Диапазон температур измеряемой среды: –40…+100 °С.

- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,5 %.

- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.

- Взрывозащита – «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex dII CT6 Gb.

Опираясь на параметры процесса, из каталога ОВЕН был выбран преобразователь давления ПД100-ДА1,6-171-0,25-Exd взрывобезопасного исполнения  «искробезопасная цепь» 1Ex ia IIC T6 Gb с резьбовым штуцером G 1/2''. Данный измеритель имеет диапазон измерений 1.6 МПа с приведенной погрешностью 2,5% (класс точности 0,25) [21].

Таблица 2.7 – Основные технические характеристики преобразователей давления ПД100-Exd

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Характеристики питания |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5 %; 1,5% ВПИ |
| Метрологические характеристики |
| Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+100 °С |
| Характеристики конструкции |
| Штуцер для подключения давления | M20 × 1,5 манометрической формы (ГОСТ 2405-88) G1/2 манометрической формы (DIN EN 837) G1/4 (DIN 3852) |
| Тип электрического соединителя | Кабельный ввод под бронированный кабель 6-10 мм, диаметр брони 10-15 мм |
| Габаритный размер (по высоте) | не более 92 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
| Исполнение по взрывозащите | "Взрывонепроницаемая оболочка" 1Exd IICT6Gb |
| Общие сведения |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 2 года |

Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС

Термопреобразователи ОВЕН ДТСхх5-ЕХ IA с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно). Датчики температуры имеют уровень искрозащиты EX IA (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений [16].

Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009 [17]:

- 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)

- 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)

- РТ100, РТ1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)

Среды измерения: взрывоопасные смеси газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ [16].

Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси.

Взрывозащищенность ДТС обеспечивается следующими средствами [16]:

- выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;

- ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;

- ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.

Опираясь на требования к системе, из каталога ОВЕН был выбран термопреобразователь сопротивления ДТС035-РТ100.В3.100.МГ.ЕХI-Т1 (рис. 2.9). Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 035, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длина монтажной части 100 мм, металлической коммутационной головкой, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т1 (температура поверхности датчика до 425 °С) [16].

Рис. 2.9 – Термопреобразователь ДТС035-РТ100.В3.100.МГ.ЕХI-Т1

Расходомеры Метран 3051SFA

Расходомеры переменного перепада давления  Метран 3051SFA предназначены, для измерений объёмного и массового расхода, массы и объёма жидкости, газа, пара, а также объёма и объёмного расхода газа, приведенного к стандартным условиям. Расходомер  Метран 3051SFA приведен на рисунке 2.10 [**].

Рисунок 2.10 – Расходомер  Метран 3051SFA

Таблица 2.5 – Технические характеристики расходомера  Метран 3051SFA

| Тип | 3051SFA |
| --- | --- |
| Измеряемые среды | жидкость, газ, пар |
| Температура измеряемой среды | -40...400°С - интегральный монтаж датчика, -184...677°С - удаленный монтаж датчика |
| Избыточное давление в трубопроводе | до 25 МПа |
| Условный проход | Dу 50…2400 |
| Пределы измерений расхода | рассчитываются для конкретного техпроцесса |
| Динамический диапазон | 8:1, 14:1 |
| Пределы основной относительной погрешности измерений расхода | до ±0,8% |
| Выходной сигнал | 4-20 мА/HART, Foundation Fielbus, WirelessHART |
| Межповерочный интервал | 4 года |

2.3 Разработка проектной документации для автоматической системы ***

Основные нормативные документы, используемые при создании технической документации: ГОСТ Р 2.105-2019. ЕСКД, ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД, ГОСТ 21.208-2013 СПДС, ГОСТ 21.408-2013 СПДС, ГОСТ 24.302-80 СТД, ГОСТ 34.201-2020, РД 50-34.698-90 [**].

Функциональные схемы автоматизации (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-С2) [**]

Функциональные схемы автоматизации являются одним из основных документов проектирования, которые отражают функции контроля и управления технологическим процессом и оборудованием [**].

Функциональные схемы представляют собой чертежи, на которых с помощью условных обозначений изображается основное технологическое оборудование, коммуникации, исполнительные устройства, а также функции и технические средства контроля и управления. Они являются основой для создания других чертежей проекта и служат основой для составления заявочных ведомостей и заказных спецификаций приборов и средств автоматизации [**].

Схемы электрические структурные (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-Э1) [**].

Структурная схема является основным проектным документом для каждого объекта, который проектируется. В структурной схеме отображаются особенности технологических объектов данного производства, а также используемые технические средства для создания локальных систем контроля и автоматизации [**].

В общем случае на структурных схемах управления показываются условные обозначения следующих элементов: управляющие вычислительные машины, все оперативные и диспетчерские щиты и пункты, которые входят в структуру управления проектируемого объекта. Также на схемах могут быть указаны диспетчерские и оперативные щиты и пункты управления, которые не являются частью разрабатываемого проекта автоматизации, но связаны с ним системами контроля и управления [**].

Структурная схема АСУ построена по трехуровневому иерархическому принципу [**]:

1. Нижний уровень – уровень размещения контрольно-измерительных приборов (КИП) и исполнительных механизмов – включает в себя [**]:

Контрольно-измерительные приборы (КИП) включают в себя: датчики, измерительные приборы и другие устройства, которые собирают данные о состоянии и параметрах процесса. КИП выполняют функцию измерения и контроля различных физических величин, таких как температура, давление, уровень, расход и т.д.

Исполнительные механизмы включают в себя: приводы, клапаны, насосы, моторы и другие устройства, которые регулируют работу оборудования и осуществляют управление процессом. Исполнительные механизмы получают команды от системы управления и выполняют соответствующие действия, например, открытие или закрытие клапана, включение или выключение насоса и т.д. [**]

На нижнем уровне осуществляется сбор данных с КИП и передача их системе управления на более высоких уровнях. Исполнительные механизмы получают команды от системы управления и реагируют на них, влияя на работу оборудования и технологический процесс. [**]

Уровень размещения КИП и исполнительных механизмов является основным физическим уровнем автоматизации, где происходит непосредственное взаимодействие с оборудованием и процессом. [**]

2. Средний уровень АСУ. На среднем уровне происходит обработка данных, полученных от контрольно-измерительных приборов (КИП) на нижнем уровне. Здесь осуществляется сбор, анализ и преобразование данных с целью получения информации о текущем состоянии процесса и параметрах оборудования. [**]

Средний уровень АСУ состоит из программируемого логического контроллера (ПЛК), источников бесперебойного питания (ИБП), контроллерной сети RS-485/232 (Modbus RTU) и тд. [**]

3. Верхний (информационно-вычислительный) уровень системы состоит из межсетевого экрана, серверов баз данных (основного и резервного), коммутаторов, ИБП, принтеров и МФУ и АРМ [**].

Верхний уровень – уровень автоматизированного оперативного управления, включает [**]:

- серверный шкаф;

- APM оператора.

На верхнем уровне обеспечивается доступ к технической информации для персонала, работающего в сфере обслуживания, технологии, инженерно-технических задач и административного управления.

# Разработка схемы электрической подключения (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-Э5).

Электрические схемы подключения для автоматизации представляют собой документ, который определяет полный состав электрической части и связи между ее элементами, а также детально описывает принципы работы системы [**].

Особенности подключения приборов и средств автоматизации автоматической системы регулирования ***.

Датчики температуры и давления оборудованы встроенными преобразователями, которые изменяют сигналы с соответствующих сенсоров в унифицированный токовый сигнал с диапазоном 4-20 мА. Для подключения этих датчиков используется кабель КВВГ, который состоит из медных проводов с изоляцией и пластиковой оболочкой. Кабели КВВГ предназначены для надежного соединения с электрическими устройствами, аппаратами и распределительными системами с номинальным переменным напряжением до 660 В и частотой до 100 Гц, или постоянным напряжением до 1000 В. Они могут использоваться в широком диапазоне температур, от -50 до +50 градусов

2.4 Математическое описание автоматической системы ***

Математической моделью динамической системы принято называть совокупность математических символов, однозначно определяющих развитие процессов в системе, т. е. ее движение [**].

Согласно классической теории автоматического управления, в основе математического описания АСР температуры газа лежит передаточная функция. Передаточной функцией называется отношение изображения выходного сигнала Y(p) к изображению входного воздействия X(p) при нулевых начальных условиях [**]:

.	(2.1)

где р – оператор Лапласа.

Передаточная функция является дробно-рациональной функцией комплексной переменной [**]

,	(2.2)

гдеB(p) = b0pm + b1 pm-1 + b2 pm-2 + … + bm – полином числителя,

А(p) = a0pn + a1pn-1 + a2 pn-2 + … + an – полином знаменателя.

Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС035 будет описываться как инерционное звено 1-го порядка, коэффициент усиления которого будет равняться значению, на которое меняется сопротивление датчика Ом при изменении температуры на 1 °C. Следовательно, передаточная функция ДТС035 в измеряемом диапазоне температуры будет иметь вид:

.	(2.3)

В термопреобразователе сопротивления ДТС035 установлен платиновый чувствительный элемент с НСХ Pt100 по ГОСТ 6651-2009 [**].

По градуировочной таблице НСХ в ГОСТ определим в рабочем диапазоне температур (190 – 200 °C) коэффициент передачи ДТС035:

[Ом/°C].	(2.4)

Согласно техническим характеристикам термопреобразователя сопротивления ДТС035 его показатель тепловой инерции составляет не более 10 с, что эквивалентно постоянной времени ТДТС передаточной функции (2.9) [**].

Таким образом, передаточная функция ДТС035 с учётом численных значений параметров:

.

Исполнительный механизм – электронный регулятор мощности DRU3-200 представляет собой безынерционный электронный аппарат, преобразующий управляющий токовый сигнал (от 4 до 20 мА) с регулятора в напряжение переменного тока (от 0 до 400 В). Поэтому передаточная функция исполнительного механизма будет описываться идеальным усилительным звеном:

,	(2.5)

где ∆IТ – токовый сигнал рассогласования по температуре;

UЛ – действующее значение линейного напряжения ТЭНа.

2.5. Анализ и синтез автоматической системы ***

## Анализ АСР температуры газа в MATLAB-Simulink

Проведем анализ системы автоматизированного управления с помощью программного пакета Simulink программного комплекса MATLAB [**].

Модель АСР температуры газа в среде Simulink представлена на рис. 2.21.

Рисунок 2.21 – Структурная схема математической модели АСР температуры газа в Simulink

Проверяем, выполняются ли требования заданные для данной системы. Для этого построим переходную характеристику ненастроенной АСР температуры для канала управления и возмущения, переходная характеристика по каналу управления представлена на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22 – Переходная временная характеристика ненастроенной АСР по каналу управления

Показатели качества переходного процесса по каналу управления [**]:

- время переходного процесса (SettingTime) – 121 с;

- величина перерегулирования (Overshoot) – 22,6%;

- относительная статическая ошибка – 60,4%.

## Синтез типового непрерывного закона регулирования

В зависимости от свойств объектов управления, определяемых его передаточной функцией и параметрами, и предполагаемого вида переходного процесса выбирается тип и настройка линейных законов регулирования (регуляторов) [**].

Основные области применения линейных регуляторов определяются с учетом следующих рекомендаций [**]:

И – регулятор со статическим ОР – при медленных изменениях возмущений и малом времени запаздывания (τ/Т<0,1);

П – регулятор со статическим и астатическим ОР – при любой инерционности и времени запаздывания, определяемом соотношением τ/Т <0,1;

ПИ-регулятор – при любой инерционности и времени запаздывания ОР, определяемом соотношением τ/Т<1. ПИ-регулятор имеет следующую передаточную функцию [**]:

,	(2.14)

где: КП – пропорциональный коэффициент регулятора;

КИ – интегрирующий коэффициент регулятора.

ПИД-регуляторы при условии τ/Т < 1 и малой колебательности исходных процессов. ПИД-регулятор имеет следующую передаточную функцию [**]:

,	(2.15)

где: КП – пропорциональный коэффициент регулятора;

КИ – интегрирующий коэффициент регулятора;

КД – дифференцирующий коэффициент регулятора.

Наилучшие коэффициенты ПИД-регулятора для контура главной отрицательной обратной связи системы:

где: КП = 0,52941;

КИ = 0,036861.

КД = 0,76422.

Таблица 2.6 – Результаты анализа и синтеза системы

| Показатели | Требуемые значения показателей | Значения до настройки параметров регулятора (управление/возмущение) | Значения после настройки параметров регулятора (управление/возмущение) |
| --- | --- | --- | --- |
| Качество регулирования |
| Время регулирования tp, с | min | 121/128 | 116/125 |
| Перерегулирование σ, % | ≤ 10 | 22,6/– | 5,23/– |
| Статическая ошибка, % | < 2% | 60,4/60,4 | 0/0 |
| Устойчивость |
| Запас устойчивости по амплитуде ∆L, дБ | ≥ 10 | 69,6 | 10,6 |
| Запас устойчивости по фазе ∆φ, ° | ≥ 30 | ∞ | 62,8 |

Проанализировав результаты синтеза, можно сказать, что после настройки ПИД-регулятора, в автоматизированной системе регулирования расхода газа коксования в абсорбере К-7, заметно улучшились показатели качества: исчезла статическая ошибка, уменьшилось время регулирования и перерегулирование, увеличился запас устойчивости по амплитуде. Таким образом, считаем результаты синтеза системы положительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объем 1 стр. Заключение должно содержать окончательные выводы, характеризующие итоги работы выпускника в решении поставленных перед ним задач, рекомендации и предложения по использованию принятых решений и их эффективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для прикладного бакалавриата / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 386 с. – ISBN 978–5–534–07895–4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/437824 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Еремеев, С. В. Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли : учебное пособие для вузов / С. В. Еремеев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 136 с. – ISBN 978-5-8114-7411-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/160120 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Автоматизация процессов нефтепереработки / А. Д. Ермоленко и др.; под общ. ред. В.Г. Хазарова. – СПб. : Из-во Профессия, 2015 г. – 304 с.

- Захахатнов, В. Г. Технические средства автоматизации : учебное пособие для спо / В. Г. Захахатнов, В. М. Попов, В. А. Афонькина. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-6798-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152630 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : Форум, 2014. – 224 с.

- Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. – 4-е изд., испр. и доп. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 580 с. – ISBN 978-5-9729-0494-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148322 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Установка производства серы – процесс Клауса // ПроНПЗ Нефтепереработка. Москва, 2024. URL: https://pronpz.ru/ustanovki/sulphur-recovery-unit.html. (Дата обращения: 07.02.2024).

- Лазута, И. В. Теория автоматического управления. Нелинейные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Лазута, В. С. Щербаков ; СибАДИ, кафедра "Автоматизация производственных процессов и электротехника". – Омск : СибАДИ, 2017. – 161 с. – URL: http://bek.sibadi.org/MegaPro/Web. (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Щербаков, В. С. Теория автоматического управления. Линейные непрерывные системы : учебное пособие / В. С. Щербаков, И. В. Лазута ; СибАДИ, Кафедра "Автоматизация производственных процессов и электротехника". – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2017. – 142 с. – URL: http://bek.sibadi.org/MegaPro/Web. (дата обращения: 02.09.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.

- Некрасов, С.Г. Идентификация динамических объектов с инструментами System Identification Toolbox в системе Matlab: учебное пособие к лабораторным работам/ С.Г. Некрасов, Р.А. Хажиев, Н.В. Николайзин. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 108с.

- Гайдук, А.Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB : учеб. пособие / А.Р. Гайдук, В.Е. Беляев, Т.А. Пьявченко. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 464 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/90161.

- ПЛК210 высокопроизводительный программируемый контроллер с расширенными сетевыми возможностями // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/plk210 (Дата обращения: 07.04.2024).

- МУ210-502 модули аналогового вывода (AO) // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_ethernet_mu210 (Дата обращения: 07.04.2024).

- МВ210-101 модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ethernet_mv210 (Дата обращения: 07.04.2024).

- БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/bp60k (Дата обращения: 07.04.2024).

- ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой EXIA // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_kommutatcionnoj_golovkoj_exia (Дата обращения: 07.04.2024).

- ГОСТ 6651-2009. ГСОЕИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1120-ст : введен с 01.01.2011 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 07.04.2024.

- ИСКРА пассивный барьер искрозащиты Ex ia Ga IIC // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/iskra (Дата обращения: 07.04.2024).

- ГОСТ Р 31610.11-2014. Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь i : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2015 г. N 734-ст : введен с 01.12.2016 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 07.04.2024.

- ПДУ-И-Exd поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4…20 мА // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/pdu_i_exd (Дата обращения: 07.04.2024).

- ПД100 модель 1х5-EXD взрывозащищенный датчик преобразователь давления // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/datchik_preobrazovatel_davleniya_vo_vzrivozashishennom_ispolnenii_PD100_1x5_EXD_EX (Дата обращения: 07.04.2024).

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]; ред. А. С. Клюев. – 2–е изд., перераб. и доп., стер. – М. : Альянс, 2018. – 464 с.

- ГОСТ 24.302–80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем (с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в январе 1982 г., августе 1985 г., ноябре 1987 г. (ИУС 4-82, 11-85, 2-88)) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.05.80 № 2101 : введен с 01.01.1981 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ 34.201–2020 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2021 г. № 1521-ст 01.01.2022 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ 21.208–2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (с поправкой ИУС N 1-2021) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2311-ст : введен с 01.11.2014 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ 21.408–2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (с поправками ИУС 3-2015, ИУС 2-2016) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2293-ст : введен с 01.11.2014 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ 2.701–2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению с поправкой (ИУС 2-2012) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 702-ст : введен с 01.07.2009 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ 2.702–2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 августа 2011 г. № 211-ст : введен с 01 января 2012 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ 2.710–81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах : государственный стандарт союза ССР : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. № 1675 : введен с 01 июля 1981 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ 2.784-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации от 04 октября 1996 г. № 10 : введен с 01 января 1998 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- ГОСТ Р 2.105-2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам : национальный стандарт РФ : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. N 175-ст : введен с 01.02.2020 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

- Кабель МКЭШ монтажный медный кабель для подключения датчиков к вторичным приборам// Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/kabeli_k_termopreobrazovatelyam_soprotivleniya (Дата обращения: 07.02.2024).

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание : утверждено Министерством энергетики РФ, приказ от 8 июля 2002 г. N 204 : введены с 01.01.2003 // ИС «Техэксперт: Интранет» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.09.2021.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГ В ПАПКЕ

Выпускная квалификационная работа 15.03.04 и 27.03.04\Литература.

список использованных источников не менее 20 свежих источников

и НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ИНТЕРНЕТ-САЙТАМИ!!!