СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ современного состояния и технологии ***	*

1.2 Описание автоматизированной системы управления технологическим процессом ***	**

1.3 Обоснование необходимости модернизации автоматической системы ***…	**

1.4 Требования к автоматической системе ***	**

1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы	**

2	РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ	**

2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров автоматической системы ***	*

2.2 Выбор технических средств автоматизации для автоматической системы ***	**

2.3 Разработка проектной документации для автоматической системы *	**

2.4 Математическое описание автоматической системы ***	**

2.5 Анализ и синтез автоматической системы ***	**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ	**

РАБОТАТЬ со включенными непечатаемыми символами «¶».

Лист содержания идет 3-м листом ПЗ после тит. листа и листа задания. Пусть содержание будет на 2-х страницах, НО на второй странице содержания должна быть тоненькая рамка 15мм как в образце!

Под данным текстом расположен разрыв раздела, который ни каким образом не должен попасть на следующую страницу, иначе поедет автонумерация в рамках, но в принципе можно подправить руками!

обязательно внедрить шрифты Gost type A и B в Windows иначе текст в рамках будет отображаться некорректно.

Рамки расположены в колонтитулах, для их редактирования кликаем 2 раза по основной надписи.

РАМКИ НЕ СДВИГАТЬ!!!

Рамки немного уменьшил по сравнению со стандартом, для того чтобы любой принтер смог их полностью отпечатать

Делайте все по образцу, и будет вам счастье. Здесь разрыв раздела, включите непечатаемые символы «¶»

АННОТАЦИЯ

В данной ВКР, разработан проект модернизации автоматической системы регулирования ***.

Приведена технология процесса производства серы на Омском НПЗ, а так же проанализирована автоматизированная система управления технологическим процессом. Обоснована необходимость модернизации автоматической системы регулирования ***.

Были спроектированы изменение в контуре автоматического регулирования ***. Предложена новая структура и алгоритм управления системы регулирования температуры газа, произведен выбор технических средств автоматизации для модернизируемой системы. Предложен программируемый логический контроллер отечественного производства ОВЕН ОВЕН ПЛК 210-04-CS, модуль расширения МУ210-502, датчики температуры ДТС-035 фирмы ОВЕН, а также….

Разработана рабочая проектная документация в виде функциональной схемы контура, схемы электрической структурной и подключения технических средств автоматизации системы.

Проведено моделирование контура автоматического регулирования **** в программной среде Matlab Simulink. Получены характеристики, отражающие качество регулирования и устойчивость системы. С помощью специального программного инструмента были подобраны коэффициенты ПИ-закона регулирования автоматического регулятора, которые улучшили динамические свойства системы. Результатом этого стало значительного улучшение показателей качества переходного процесса.

Пояснительная записка ВКР содержит ** страниц, которые включают 2 основных раздела, а также введение, заключение и список используемых источников. Графическая часть работы представлена на * листах.

ВВЕДЕНИЕ

Назначение любой автоматизированной системы управления, ее необходимые функциональные возможности, желаемые технические характеристики и другие особенности в решающей степени определяются тем объектом, для которого создается данная система [**].

Автоматизация управления стала возможной благодаря наличии современных технических средств, математического и организационного обеспечения, а также благодаря экономичности автоматизации управленческих процессов и гибкости производственной информации. Это позволяет выделить некоторые принципы, определяющие возможность создания АСУ, организацию и функционирование АСУ, а также принципы организации производственного процесса [**].

Функционирование АСУТП должно обеспечивать соблюдение всех этих принципов. Принципы организации автоматизированного управления определяют технологию управления в условиях АСУ. К этим принципам относятся [**]:

- повышение экономической эффективности производства - при несоблюдении этого принципа автоматизация становится неэкономичной, нецелесообразной;

-общее упорядочение - в результате мер по упорядочению организации производства поднимается на более высокий качественный уровень;

-принцип соответствия - означает гармоничное соответствие между потребностями автоматизируемого объекта и возможностями АСУТП;

-принцип единообразия - означает унификацию и стандартизацию элементов АСУТП.

Каждый основной раздел с новой страницы, ниже разрыв страницы!!!

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ современного состояния и технологии ***

Заданием для выпускной квалификационной работы является разработка системы автоматизированного регулирования температуры на выходе котла КВСА-4. Данный проект выполнен по заданию ООО «Тепловик». Котельная расположена в р.п. Нововаршавка  Нововаршавского района Омской области и предназначена для отопления жилых, общественных и административных зданий в отопительный период. Климатические характеристики района, в котором расположена котельная представлены в таблице 1.1.  Основным топливом котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания 8060 ккал/м3, аварийным – дизельное топливо. По надежности отпуска тепла котельная относится ко второй категории [**].

Таблица 1.1 – Климатические характеристики района

| Климатический район строительства | 1В |
| --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки | -370С |
| Нормативная снеговая нагрузка | 126 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 30 кг/м2 |
| Нормативная глубина промерзания грунта | 2,2 м |

Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели работы котельной

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Установленная мощность котлов | МВт Гкал/ч | 8,0 6,88 |
| 2. Расчетная производительность котлов (в режиме наиболее холодной пятидневки) | МВт Гкал/ч | 7,261 6,243 |
| 3. Отпуск теплоты потребителям всего: в том числе: - на отопление и вентиляцию - на ГВС | МВт Гкал/ч МВт Гкал/ч МВт Гкал/ч | 6,208 5,338 5,878 5,054 0,330 0,248 |

Продолжение табл. 1.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. Отпуск теплоты на собственные нужды котельной (на отопление и вентиляцию котельной) | МВт Гкал/ч | 0,111 0,095 |
| 5. Потери в тепловых сетях | МВт Гкал/ч | 0,942 0,810 |
| 6. Годовая выработка тепла | тыс. ГДж/год тыс. Гкал/год | 62,215 14,859 |
| 7. Годовой отпуск теплоты | тыс. ГДж/год тыс. Гкал/год | 54,000 12,897 |

1.2 Описание автоматизированной системы управления технологическим процессом ***

Эффективность процесса получения серы оценивается по степени конверсии сероводорода в серу на установках Клауса, по селективности процесса и потерям серы. Максимальное извлечение серы на установках Клауса обеспечивается двумя независимыми переменными факторами [**]:

- параметрами технологического режима;

- активностью катализатора.

Параметры режима работы установок получения серы относительно устойчивы и зависят только от степени стабилизации состава и расхода кислого газа и точности системы автоматизированного управления процессом, цель которой – поддержание максимального выхода серы при регулировании параметров процесса (расхода, уровня, давления и температуры). Критерий управления – min CKO параметров процесса (расхода, давления, температуры) при минимальном остаточном содержании SO2 в дымовых газах [**].

Степень влияния второго из этих факторов – активность катализатора в реакторах – оценить очень трудно. Многочисленные исследования активности катализатора в зависимости от уровня его сульфатации и снижения удельной поверхности лишь констатируют наличие такой зависимости, но никак не отвечают на вопрос, что является основанием для замены катализатора. На практике обычно ориентируются на проектные сроки загрузки [**].

Схема автоматизации процесса получения серы на Омском НПЗ приведена на графическом листе «ВКР-02068982-15.03.04-**-24-C2» [**].

1.3 Обоснование необходимости модернизации автоматической системы ***

Основными целями модернизации систем автоматизации являются:

- эффективность работы оборудования;

- увеличение уровня автоматизации;

- снижение затрат на ресурсы;

- улучшение качества регулирования,

Основными задачами модернизации систем автоматизации являются:

- повышение уровня управления и контроля за технологическими процессами из автоматического рабочего места оператора;

- повышение точности поддержания заданных параметров системы;

- улучшение качества регулирования параметров системы;

- повышение надежности работы оборудования и предотвращения аварийных ситуаций, за счет модернизации и оптимальной настройки системы.

Модернизация технических средств автоматизации диктуется на сегодняшний день главным образом тенденцией к импортозамещению во всех отраслях промышленности РФ, а также моральным и/или физическим старением оборудования.

1.4 Требования к автоматической системе ***

Главной задачей, при проектировании АСР, будет нахождение наиболее приемлемого варианта с точки зрения качества работы системы, а также с точки зрения простоты и надежности ее реализации. Требования, которые предъявляются к АСР в переходных (динамических) режимах, во многом зависят от её назначения и характера работы, а также условий её работы, и эти факторы должны учитываться проектировщиком. Выбранные средства автоматизации должны соответствовать современным техническим характеристикам.

Исполнение автоматической системы управления:

- влагозащищенность;

- помехозащищенность;

- аварийная сигнализация;

- работа при температуре –40…+50 °С.

Функции автоматической системы управления:

- локальная и централизованная регистрация сигналов;

- дистанционная передача данных;

- поддержка многоуровневой структуры АСУ ТП.

Требования к контроллеру:

- программирование в системе CODESYS V3.5;

- работа в условиях низких температур;

- возможность увеличения входов / выходов;

- поддержка современных промышленных цифровых интерфейсов и протоколов RS232, RS485, RJ45, Modbus RTU, Ethernet и т.п..

- передача данных на верхний уровень через Ethernet;

- поддержка типовых законов регулирования (П, ПИ, ПД, ПИД).

Требования к датчикам системы:

- взрывозащищенность;

- измерение технологических параметров в нужном диапазоне;

- передача показаний в унифицированном сигнале;

- совместимость с аналоговыми входами ПЛК.

Требования к исполнительной части системы:

- непрерывное пропорциональное регулирование мощности нагревателя согласно управляющему сигналу;

- взрыво- и пожаробезопасность.

Модернизируемая система должна удовлетворять стандартным требованиям по качеству регулирования и запасам устойчивости:

- статистическая ошибка: не более 5 %;

- максимальное перерегулирование (overshoot): не более 10 %;

- время регулирования (setting time): min, но не более времени переходного процесса технологического объекта.

- запас устойчивости по амплитуде: не менее 10 дБ;

- запас устойчивости по фазе: не менее 30 град.

1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Целью выпускной квалификационной работы является модернизации автоматической системы *** путём аппаратных и программных изменений в контуре автоматического регулирования ***.

Для того чтобы достичь поставленной в работе цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести литературный обзор технологии получения серы на конкретном виде технологического оборудования.

- Описать современный уровень автоматизации процесса ***.

- Обосновать необходимость модернизации автоматической системы ***.

- Спроектировать структуру, алгоритм работы и аппаратную реализацию модернизированного контура регулирования ***.

- Разработать проектную документацию в виде функциональной схемы контура, схемы электрической структурной и подключения технических средств автоматизации системы.

- Составить математическое описание автоматической системы ***.

- Провести анализ и синтез автоматической системы ***.

2 РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров автоматической системы ***

На основании проведенного анализа АСУ ТП ***, а также режимов работы и параметров *** были выявлены способы модернизации АСР ***.

2.2 Выбор технических средств автоматизации для автоматической системы ***

Изучив технологические особенности производства, а также автоматизированной системы управления и причины модернизации системы, произведем выбор ТСА.

Опираясь на требования к ТСА, остановимся на выборе контроллера ОВЕН ПЛК 160 (рисунок 2.3) и рассмотрим его характеристики [**].

Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 160[M02]

Рисунок 2.3 – Логический контроллер ПЛК 160 [M02]

Преимущества ОВЕН ПЛК160 [М02] [**]:

- Встроенные дискретных и аналоговые входы / выходы.

- Скоростные входы для обработки энкодеров.

- Ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей.

- Простое и удобное программирование в системе CODESYS V.2 через порты USB Device, Ethernet, RS-232 Debug.

- Передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS).

- последовательные порты (RS-232, RS-485):

- увеличение количества входов-выходов при помощи модулей расширения;

- управление частотными преобразователями (ПЧ);

- подключение панелей операторов, GSM-модемов, считывателей штрих-кодов и т.д.

- Наличие двух режимов питания (220В и 24В).

- Диапазон рабочих температур -40°С…+55°С.

Модуль аналогового ввода с универсальными входами МВ110-224.8А

Модуль предназначены для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485 [**].

Особенности МВ110-224.8А (рисунок 2.4) [**]:

- индивидуальная конфигурация для каждого входа

- диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков

- автоматическое определение протокола

- съемные клеммники с невыпадающими винтами

- универсальное питание (=24 В или ~230 В)

- обновление встроенного программного обеспечения по RS-485

- поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210).

Рисунок 2.4 – Модуль расширения МВ110-224.8А

Таблица 2.1 – Технические характеристики модуля расширения МВ110-224.8А

| Количество входов | 8 AI |
| --- | --- |
| Типы поддерживаемых сигналов | унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, 0…1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 |
| Предел основной приведенной погрешности | ±0,5% - для термоэлектрических преобразователей ±0,25 – для термометров сопротивления и унифицированных сигналов |
| Разрядность ЦАП | 16 бит |
| Время опроса одного входа: -унифицированные сигналы -термосопротивления -термопары | -не более 0,6с -не более 0,9с -не более 0,6с |
| Входное сопротивление для унифицированных сигналов для тока 0(4)…20 мА | 130…250 Ом |
| Степень защиты | IP20 |

Модуль аналогового вывода с универсальными входами МУ110-224.8И

Модуль предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам [**].

Особенности МУ110-224.8И (рисунок 2.6) [**]:

- диагностика обрыва интерфейсной линии и перевод выходов в безопасное состояние, определенное пользователем;

- автоматическое определение протокола;

- съемные клеммники с невыпадающими винтами;

- обновление встроенного программного обеспечения по RS-485;

- поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210).

Рисунок 2.6 – Модуль расширения МУ110-224.8И

Таблица 2.2 – Технические характеристики модуля расширения МУ110-224.8И

| Количество выходов | 8 AO |
| --- | --- |
| Тип выходов | 4…20 мА |
| Кол-во выходов | 8 АО |
| Предел основной приведенной погрешности ЦАП | ±0,5% |
| Разрядность ЦАП | 10 бит |
| Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу | 0…1300 Ом |
| Диапазон напряжений питания выхода | 10…36 В |
| Степень защиты | IP20 |

Расходомеры Метран 3051SFA

Расходомеры переменного перепада давления  Метран 3051SFA предназначены, для измерений объёмного и массового расхода, массы и объёма жидкости, газа, пара, а также объёма и объёмного расхода газа, приведенного к стандартным условиям. Расходомер  Метран 3051SFA приведен на рисунке 2.8 [**].

Рисунок 2.8 – Расходомер  Метран 3051SFA

Таблица 2.3 – Технические характеристики расходомера  Метран 3051SFA

| Тип | 3051SFA |
| --- | --- |
| Измеряемые среды | жидкость, газ, пар |
| Температура измеряемой среды | -40...400°С - интегральный монтаж датчика, -184...677°С - удаленный монтаж датчика |
| Избыточное давление в трубопроводе | до 25 МПа |
| Условный проход | Dу 50…2400 |
| Пределы измерений расхода | рассчитываются для конкретного техпроцесса |
| Динамический диапазон | 8:1, 14:1 |
| Пределы основной относительной погрешности измерений расхода | до ±0,8% |
| Выходной сигнал | 4-20 мА/HART, Foundation Fielbus, WirelessHART |
| Межповерочный интервал | 4 года |

2.3 Разработка проектной документации для автоматической системы ***

Основные нормативные документы, используемые при создании технической документации: ГОСТ Р 2.105-2019. ЕСКД, ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД, ГОСТ 21.208-2013 СПДС, ГОСТ 21.408-2013 СПДС, ГОСТ 24.302-80 СТД, ГОСТ 34.201-2020, РД 50-34.698-90 [**].

Функциональные схемы автоматизации (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-С2) [**]

Функциональные схемы автоматизации являются одним из основных документов проектирования, которые отражают функции контроля и управления технологическим процессом и оборудованием [**].

Функциональные схемы представляют собой чертежи, на которых с помощью условных обозначений изображается основное технологическое оборудование, коммуникации, исполнительные устройства, а также функции и технические средства контроля и управления. Они являются основой для создания других чертежей проекта и служат основой для составления заявочных ведомостей и заказных спецификаций приборов и средств автоматизации [**].

Схемы электрические структурные (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-Э1) [**].

Структурная схема является основным проектным документом для каждого объекта, который проектируется. В структурной схеме отображаются особенности технологических объектов данного производства, а также используемые технические средства для создания локальных систем контроля и автоматизации [**].

В общем случае на структурных схемах управления показываются условные обозначения следующих элементов: управляющие вычислительные машины, все оперативные и диспетчерские щиты и пункты, которые входят в структуру управления проектируемого объекта. Также на схемах могут быть указаны диспетчерские и оперативные щиты и пункты управления, которые не являются частью разрабатываемого проекта автоматизации, но связаны с ним системами контроля и управления [**].

Структурная схема АСУ построена по трехуровневому иерархическому принципу [**]:

1. Нижний уровень – уровень размещения контрольно-измерительных приборов (КИП) и исполнительных механизмов – включает в себя [**]:

Контрольно-измерительные приборы (КИП) включают в себя: датчики, измерительные приборы и другие устройства, которые собирают данные о состоянии и параметрах процесса. КИП выполняют функцию измерения и контроля различных физических величин, таких как температура, давление, уровень, расход и т.д.

Исполнительные механизмы включают в себя: приводы, клапаны, насосы, моторы и другие устройства, которые регулируют работу оборудования и осуществляют управление процессом. Исполнительные механизмы получают команды от системы управления и выполняют соответствующие действия, например, открытие или закрытие клапана, включение или выключение насоса и т.д. [**]

На нижнем уровне осуществляется сбор данных с КИП и передача их системе управления на более высоких уровнях. Исполнительные механизмы получают команды от системы управления и реагируют на них, влияя на работу оборудования и технологический процесс. [**]

Уровень размещения КИП и исполнительных механизмов является основным физическим уровнем автоматизации, где происходит непосредственное взаимодействие с оборудованием и процессом. [**]

2. Средний уровень АСУ. На среднем уровне происходит обработка данных, полученных от контрольно-измерительных приборов (КИП) на нижнем уровне. Здесь осуществляется сбор, анализ и преобразование данных с целью получения информации о текущем состоянии процесса и параметрах оборудования. [**]

Средний уровень АСУ состоит из программируемого логического контроллера (ПЛК), источников бесперебойного питания (ИБП), контроллерной сети RS-485/232 (Modbus RTU) и тд. [**]

3. Верхний (информационно-вычислительный) уровень системы состоит из межсетевого экрана, серверов баз данных (основного и резервного), коммутаторов, ИБП, принтеров и МФУ и АРМ [**].

Верхний уровень – уровень автоматизированного оперативного управления, включает [**]:

- серверный шкаф;

- APM оператора.

На верхнем уровне обеспечивается доступ к технической информации для персонала, работающего в сфере обслуживания, технологии, инженерно-технических задач и административного управления.

# Разработка схемы электрической подключения (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-Э5).

Электрические схемы подключения для автоматизации представляют собой документ, который определяет полный состав электрической части и связи между ее элементами, а также детально описывает принципы работы системы [**].

Особенности подключения приборов и средств автоматизации автоматической системы регулирования ***.

Датчики температуры и давления оборудованы встроенными преобразователями, которые изменяют сигналы с соответствующих сенсоров в унифицированный токовый сигнал с диапазоном 4-20 мА. Для подключения этих датчиков используется кабель КВВГ, который состоит из медных проводов с изоляцией и пластиковой оболочкой. Кабели КВВГ предназначены для надежного соединения с электрическими устройствами, аппаратами и распределительными системами с номинальным переменным напряжением до 660 В и частотой до 100 Гц, или постоянным напряжением до 1000 В. Они могут использоваться в широком диапазоне температур, от -50 до +50 градусов

2.4 Математическое описание автоматической системы ***

Математической моделью динамической системы принято называть совокупность математических символов, однозначно определяющих развитие процессов в системе, т. е. ее движение [**].

Согласно классической теории автоматического управления, в основе математического описания АСР температуры газа лежит передаточная функция. Передаточной функцией называется отношение изображения выходного сигнала Y(p) к изображению входного воздействия X(p) при нулевых начальных условиях [**]:

.	(2.1)

где р – оператор Лапласа.

Передаточная функция является дробно-рациональной функцией комплексной переменной [**]

,	(2.2)

гдеB(p) = b0pm + b1 pm-1 + b2 pm-2 + … + bm – полином числителя,

А(p) = a0pn + a1pn-1 + a2 pn-2 + … + an – полином знаменателя.

Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС035 будет описываться как инерционное звено 1-го порядка, коэффициент усиления которого будет равняться значению, на которое меняется сопротивление датчика Ом при изменении температуры на 1 °C. Следовательно, передаточная функция ДТС035 в измеряемом диапазоне температуры будет иметь вид:

.	(2.3)

В термопреобразователе сопротивления ДТС035 установлен платиновый чувствительный элемент с НСХ Pt100 по ГОСТ 6651-2009 [**].

По градуировочной таблице НСХ в ГОСТ определим в рабочем диапазоне температур (190 – 200 °C) коэффициент передачи ДТС035:

[Ом/°C].	(2.4)

Согласно техническим характеристикам термопреобразователя сопротивления ДТС035 его показатель тепловой инерции составляет не более 10 с, что эквивалентно постоянной времени ТДТС передаточной функции (2.9) [**].

Таким образом, передаточная функция ДТС035 с учётом численных значений параметров:

.

Исполнительный механизм – электронный регулятор мощности DRU3-200 представляет собой безынерционный электронный аппарат, преобразующий управляющий токовый сигнал (от 4 до 20 мА) с регулятора в напряжение переменного тока (от 0 до 400 В). Поэтому передаточная функция исполнительного механизма будет описываться идеальным усилительным звеном:

,	(2.5)

где ∆IТ – токовый сигнал рассогласования по температуре;

UЛ – действующее значение линейного напряжения ТЭНа.

2.5. Анализ и синтез автоматической системы ***

## Анализ АСР температуры газа в MATLAB-Simulink

Проведем анализ системы автоматизированного управления с помощью программного пакета Simulink программного комплекса MATLAB [**].

Модель АСР температуры газа в среде Simulink представлена на рис. 2.21.

Рисунок 2.21 – Структурная схема математической модели АСР температуры газа в Simulink

Проверяем, выполняются ли требования заданные для данной системы. Для этого построим переходную характеристику ненастроенной АСР температуры для канала управления и возмущения, переходная характеристика по каналу управления представлена на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22 – Переходная временная характеристика ненастроенной АСР по каналу управления

Показатели качества переходного процесса по каналу управления [**]:

- время переходного процесса (SettingTime) – 121 с;

- величина перерегулирования (Overshoot) – 22,6%;

- относительная статическая ошибка – 60,4%.

## Синтез типового непрерывного закона регулирования

В зависимости от свойств объектов управления, определяемых его передаточной функцией и параметрами, и предполагаемого вида переходного процесса выбирается тип и настройка линейных законов регулирования (регуляторов) [**].

Основные области применения линейных регуляторов определяются с учетом следующих рекомендаций [**]:

И – регулятор со статическим ОР – при медленных изменениях возмущений и малом времени запаздывания (τ/Т<0,1);

П – регулятор со статическим и астатическим ОР – при любой инерционности и времени запаздывания, определяемом соотношением τ/Т <0,1;

ПИ-регулятор – при любой инерционности и времени запаздывания ОР, определяемом соотношением τ/Т<1. ПИ-регулятор имеет следующую передаточную функцию [**]:

,	(2.14)

где: КП – пропорциональный коэффициент регулятора;

КИ – интегрирующий коэффициент регулятора.

ПИД-регуляторы при условии τ/Т < 1 и малой колебательности исходных процессов. ПИД-регулятор имеет следующую передаточную функцию [**]:

,	(2.15)

где: КП – пропорциональный коэффициент регулятора;

КИ – интегрирующий коэффициент регулятора;

КД – дифференцирующий коэффициент регулятора.

***

Наилучшие коэффициенты ПИД-регулятора для контура главной отрицательной обратной связи системы:

где: КП = 0,52941;

КИ = 0,036861.

КД = 0,76422.

***

***

***

***

***

***

***

Таблица 2.4 – Результаты анализа и синтеза системы

| Показатели качества регулирования и устойчивости системы | Требуемые значения показателей | Значения до подбора параметров регулятора | Значения после подбора параметров регулятора |
| --- | --- | --- | --- |
| Перерегулирование по каналу управления σ, % | ≤ 10 | 60,2 | 4,36 |
| Перерегулирование по каналу возмущения σ, % | ≤ 10 | 60,2 | 3,22 |
| Статическая ошибка по каналу управления | < 5 | 0,311 | 0 |
| Статическая ошибка по каналу возмущения | < 5 | 2,07 | 0 |
| Время регулирования по каналу управления tp, с | min | 66,3 | 20,2 |
| Время регулирования по каналу возмущения tp, с |  | 66,2 | 56,4 |
| Запас устойчивости по амплитуде ∆L, дБ | ≥ 6 | 3,89 | 8,76 |
| Запас устойчивости по фазе ∆φ, ° | ≥ 60 | 52,6 | 60 |

Проанализировав результаты синтеза, можно сказать, что после настройки ПИД-регулятора, в автоматизированной системе регулирования расхода газа коксования в абсорбере К-7, заметно улучшились показатели качества: исчезла статическая ошибка, уменьшилось время регулирования и перерегулирование, увеличился запас устойчивости по амплитуде. Таким образом, считаем результаты синтеза системы положительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объем 1 стр. Заключение должно содержать окончательные выводы, характеризующие итоги работы выпускника в решении поставленных перед ним задач, рекомендации и предложения по использованию принятых решений и их эффективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для прикладного бакалавриата / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 386 с. – ISBN 978–5–534–07895–4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/437824 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Еремеев, С. В. Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли : учебное пособие для вузов / С. В. Еремеев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 136 с. – ISBN 978-5-8114-7411-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/160120 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Захахатнов, В. Г. Технические средства автоматизации : учебное пособие для спо / В. Г. Захахатнов, В. М. Попов, В. А. Афонькина. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-6798-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152630 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : Форум, 2014. – 224 с.

- Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. – 4-е изд., испр. и доп. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 580 с. – ISBN 978-5-9729-0494-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148322 (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Лазута, И. В. Теория автоматического управления. Нелинейные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Лазута, В. С. Щербаков ; СибАДИ, кафедра "Автоматизация производственных процессов и электротехника". – Омск : СибАДИ, 2017. – 161 с. – URL: http://bek.sibadi.org/cgi–bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefHTML_ft&Z21ID=GUEST&S21ALL=<.>TXT=esd294.pdf<.> (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- ООО «Завод энергетического машиностроения «ЗИОСАБ-ДОН»: [Электронный ресурс]. М., – 2012. URL: http://www.ziosab-don.ru. (Дата обращения: 18.04.2012).

- Каталог оборудования для автоматизированных теплопунктов: [Электронный ресурс] // ООО "ОВК-Автоматика". М., – 2012. URL: http://www.ovk-kom.ru/product.html. (Дата обращения: 18.04.2012).

- УТ-106 для ЭГЭС-12С с ГТУ-12ПГ-2 : [Электронный ресурс] // ЗАО «Ухтинский эксперементально-механический завод». Ухта, – 2021. URL: http://uemz.com/utilizacionnye-teploobmenniki/ utilizacionnye-teploobmenniki-gtes/ut-106-00-0000-dlya-eges-12s/. (Дата обращения: 28.10.2021).

- ООО "ТФС": [Электронный ресурс]. Самара, 1999 – 2012. URL: http://www.minikotel.ru/3.htm. (Дата обращения: 18.04.2012).

- Электронный учебник по статистике [Электронный ресурс] // «StatSoft». – М., 1984 – 2019. – URL: http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm (дата обращения: 31.10.2019).

- ГОСТ 2.701–2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению с поправкой (ИУС 2-2012) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 702-ст : введен с 01.07.2009 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.09.2021.

- ГОСТ 21.208–2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (с поправкой ИУС N 1-2021) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2311-ст : введен с 01.11.2014 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.09.2021.

- ГОСТ 21.408–2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (с поправками ИУС 3-2015, ИУС 2-2016) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2293-ст : введен с 01.11.2014 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.09.2021.

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание : утверждено Министерством энергетики РФ, приказ от 8 июля 2002 г. N 204 : введены с 01.01.2003 // ИС «Техэксперт: Интранет» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.09.2021.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГ В ПАПКЕ

Выпускная квалификационная работа 15.03.04 и 27.03.04\Литература.

Примеры оформлению ссылок на интернет-ресурсы:

Ссылка на сайт в целом:

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова: [Электронный ресурс]. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата обращения: 18.02.2012).

Ссылка на web-страницу:

Информация для поступающих: [Электронный ресурс] // Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru/entrance/. (Дата обращения: 18.02.2012).

Ссылка на on-line-журнал:

Секретарь-референт. 2011. № 7: [Электронный ресурс]. URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011. (Дата обращения: 18.02.2012).

Ссылка на on-line-статью:

Каменева Е.М. Формы регистрации документов: // Секретарь-референт. 2011. № 7. URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011/formy_registracii_dokov. (Дата обращения: 18.02.2012).

Ссылка на on-line-книгу:

Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности: [Электронный ресурс]. 2002-2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата обращения: 18.02.2012).

список использованных источников не менее 20 свежих источников

и НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ИНТЕРНЕТ-САЙТАМИ!!!