Таблица 1.3.

Передаточные функции элементов (объектов) систем автоматического регулирования

| № п/п | Наименование элемента или объекта системы | Схема элемента или объекта | Передаточная функция элемента или объекта | Параметры передаточной функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механическая передача, (редуктор) |  |  | пере-даточное число редуктора |
| 2 | Рычаг |  |  |  |
| 3 | Транзисторный усилитель переменного тока |  |  | - гдекоэффи-циент усиления каскада. |
| 4 | Сильфонный датчик давления |  |  | где -пере-даточный коэф. сильфона |
| 5 | Сельсинная пара в трансформаторном режиме |  |  | где - коэф. трансформации сельсинов |
| 6 | Термо-сопротивление |  |  | где -коэф. усиления термо- сопротивления |
| 7 | Электрический анализатор газов |  |  | где -количе-ство углекислого газа. -коэф. пропорциональ-ности. |
| 8 | Угольный датчик давления |  |  | где - переда- точный коэф. угольного стол- бика. |
| 9 | Магнитный усилитель |  |  | -постоянная времени обмот- ки управления магнитного уси- лителя; -коэф. усиления. |
| 10 | Генератор |  |  | - постоянная времени обмотки возбуждения -коэф. усиле-ния генератора по напряжению |
| 11 | Термопара |  |  | -постоянная термопары; - коэф. усиления термопары |
| 12 | Резервуар с жидкостью |  |  | -удельный вес жидкости, - ма- ксимальная вы- сота подъёма жи- дкости. |
| 13 | Дизель |  |  | -постоянная времени дизеля; -передаточ-ный коэф. дизеля |
| 14 | Ресивер |  |  | -постоянная времени ресиве-ра; - переда-точный коэф. ресивера. |
| 15 | Тиратронный усилитель |  |  | -постоянная времени тират-ронного усили-теля; -коэф. усиления тират-ронного усили-теля. |
| 16 | Тиристорный преобразователь мощности на постоянном токе |  |  | где - ток нагрузки; - угол открытия ти ристора; -по- стоянная време-ни нагрузки. |
| 17 | Мостовой тиристорный преобразователь постоянного тока |  |  | -коэф. уси-ления тиристор- ного преобразо-вателя по току; -постоянная времени нагруз-ки тиристорного преобразователя. |
| 18 | Тиристорный преобразователь мощности с питанием на переменном токе |  |  | -коэф. уси-ления тиристо-рного преобра-зователя по току; -постоянная времени нагрузки тиристорного преобразователя. |
| 19 | Однокаскадный гидравлический усилитель со струйной трубкой |  |  | -передаточ- ный коэф. гид-равлического усилителя; - постоянная вре- мени гидрав-лического усили-теля. |
| 20 | Механотрон |  |  | -коэф. усиле-ния механотрона -постоянная времени механо-трона. |
| 21 | Мембранные преобразователи с жидкостным наполнительным |  |  | -передаточ-ный коэф. мем-бранного преоб-разователя - постоянная вре-мени мембран-ного преоб-разователя. |
| 22 | Турборасходомер с упругосвязанным ротором |  |  | -постоянная времени крыль-чатки -коэф. преобразования. |
| 23 | Интегрирующий операционный усилитель |  |  |  |
| 24 | Пневматический интегратор |  |  |  |
| 25 | Тахогенератор |  |  | -крутизна характеристики тахогенератора. |
| 26 | Дифференциальный гироскоп |  |  | - кинематический момент ротора гироскопа; - коэф. восстанов-ливающего мо- мента. |
| 27 | Мост RC |  |  |  |
| 28 | Дифференцирующий трансформатор |  |  |  |
| 29 | Двухфазный асинхронный электродвигатель |  |  |  |
| 30 | Корректирующее устройство переменного тока фазоопережающего типа |  |  |  |
| 31 | Корректирующее устройство переменного тока фазозапаздывающего типа |  |  |  |
| 32 | Синхронно - коммутирующее устройство переменного тока интенгродиф-ференцирую-щего типа |  |  | -опорное на- пряжение; -пе- редаточный коэф. -постоянная времени. |
| 33 | Двигатель – маховик постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов (ПМ) |  |  | -постоянная -скоростная постоянная; - момент инерции маховика. |
| 34 | Асинхронный трехфазный усилитель |  |  | -передаточ-ный коэф. - постоянная времени. |
| 35 | Электромашинный усилитель |  |  | -коэф.уси- ления 1 и 2го ка- скадов ЭМУ; - постоянная об-мотка возбужде-ния;-постоян-ная времени ко-роткозамкнутой цепи. |
| 36 | Теплообменник |  |  | -передаточ-ный коэф. тепло- обменника; -постоян-ные времени те-плообменника. |
| 37 | Корректирующая RC – цепь |  |  |  |
| 38 | Корректирующая RC – цепь |  |  |  |
| 39 | Метадин |  |  | J-мо- мент инерции якоря метадина; -коэф. про- порциональнос-ти между моме-нтом электрод- вигателя и током обмотки возбуж-дения. |
| 40 | Соленоид |  |  | -передаточный коэф. соленоида; -постоянная времени соленои-да;-коэф. де-мпфирования со-леноида. |
| 41 | Поплавковый уровномер |  |  | m-масса поплав-ка, D-коэф. жид-костного трения, d-диаметр попла-вка, х-перемеще-ние поплавка, коэф. жесткости пружины. |
| 42 | Центробежный тахометр |  |  |  |
| 43 | Сильфонный датчик давления жидкости |  |  | -коэф. про-порциональности между перемеще- нием и давле-нием. |
| 44 | Электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением |  |  |  |
| 45 | Гидропривод |  |  | -постоянная времени гидро-привода;-коэф. демпфирования гидропривода; -передаточ-ный коэф. гидро-привода: |
| 46 | Пневмопривод со струйной трубкой |  |  | -передаточ-ный коэф. пнев- мопривода; Т-по- стоянная време-ни пневмоприво-да; -коэф. де-мпфирования пневмопривода; |
| 47 | Гидравлический лопастной двигатель с золотниковым управлением |  |  | -передаточ-ный коэф. гидра-влического лопа-стного двигателя; Т-постоянная времени гидра-влического ло-пастного дви-гателя; -коэф. демпфирования гидравлического лопастного дви-гателя: |
| 48 | Гидропривод с помпой объемного регулирования |  |  | J-момент инер-ции ротора гид-ропривода; V-обьем рабочей жидкости в цили-ндре; E- модуль гидравлической упругости; - постоянная гид- ропривода; - коэф. характери-зующий утечки; -постоянная помпы: |
| 49 | Пропорциональ-ный регулятор на пневмоэлемен-тах |  |  | Т-постоянная времени регуля-тора; -коэф. де-мпфирования ре-гулятора; - постоянные вре- мени задающего устройства; - передаточный коэф. регулиро-вания: |
| 50 | Корректирую-щий RC – контур (двойной Т – образный) |  |  |  |
| 51 | Корректирую-щая RLC – цепь |  |  |  |
| 52 | Сушильная башня для производства серной кислоты |  |  | X-относительая концентрация га- за в смесите- ле; -по-стоянная времени сушильной баш-ни; -время про- хождения возду-ха через воздухо- вод; -время прохождения га-за через газаход и газоподводящую трубку. |
| 53 | Электродвига-тель с упругим механическим редуктором |  |  | -передаточ-ный коэф. элект-родвигателя; - передаточный коэф. редуктора; -постоянная времени механи-ческой передачи; - постоянная времени двигате-ля; -электро-коэффициент де-мпфирования ме- ханической пере-дачи; -коэф. демпфирования электродвигателя |
| 54 | Привод намоточного устройства прокатного станка |  |  | коэф.обрат-ной связи; -по-стоянная времени генератора; -коэф. усиления генератора по напряжению; -передаточ-ный коэф. элект-родвигателя; коэф.уси-ления ЭМУ по напряжению; - постоянная вре-мени электрод-вигателя;-сте-пень демпфиро-вания электро-двигателя. |
| 55 | Привод барабана с двумя электродвигате-лями |  |  | переда-точные коэффи-циенты электро-двигателей. |
| 56 | Два бака для перемешивания жидкости связанные между собой жесткой связью на упругой опоре |  |  | -передаточный коэффициент; -по-стоянные време-ни. |