Определение скорости пули с помощью

баллистического маятника

Цель работы - определить скорость полета пули пружинного пистолета с помощью баллистического маятника.

Теория метода и описание установки

Динамический метод определения скорости движения пули с помощью баллистического маятника основан на применении законов сохранения импульса и механической энергии.

Схема установки

Баллистический маятник 2 представляет собой подвешенный на двух длинных нитях 1 цилиндр, заполненный пластилином 3.

Отклонение (смещение) маятника s при попадании в него пули 5 (от положения равновесия) фиксируется с помощью измерительного устройства 4.

Отклонение (смещение) маятника s, определяется по формуле

s = x – x0,

где x0 – начальное положение маятника, х – его конечное положение.

Примечание. Именно эти величины Вам и надо измерить.

Пуля 5 выстреливается из пружинного пистолета 6, попадает в маятник и застревает в нем, двигаясь в дальнейшем вместе с маятником 2.

Приборы и принадлежности: баллистический маятник, пуля, пружинный пистолет и измерительная линейка.

Используя формулы для законов сохранения импульса и энергии можно получить формулу для расчета скорости пули

Примечание. Именно эту величину Вам и надо рассчитать.

# Text boxes

Лабораторная работа