## Slide 1: Допуски и посадки цилиндрических соединений.

## Slide 2: Схема номинального и предельных размеров отверстия

## Slide 3
отверстие
Верхняя граница(ВГ)
поле
допуска
Нижняя граница (НГ)
+
0
-
D
Dmax
Dmin
Dr
EI
ES
TD
D – номинальный диаметр отверстия
Dr – действительный диаметр отверстия
ES – верхнее предельное отклонение отверстия
EI – нижнее предельное отклонение отверстия
TD – допуск отверстия
Dmax – наибольший предельный диаметр отверстия
Dmin – наименьший предельный диаметр отверстия

## Slide 4: Схема номинального и предельных диаметров вала.

## Slide 5
вал
d
Td
ei
es
dr
dmin
dmax
+
_
поле допуска вала
0
d – номинальный диаметр вала
dr – действительный диаметр вала
es – верхнее предельное отклонение вала
ei – нижнее предельное отклонение вала
Td – допуск вала
dmax – наибольший предельный диаметр вала
dmin – наименьший предельный диаметр вала
вг
нг

## Slide 6
отверстие
D
Dmax
Dmin
поле допуска отверстия
Dr
ES
EI
TD
+
0
_
dmax
dmin
dr
es
ei
Td
d
вал
Номинальные и предельные размеры вала и отверстия.
ES = Dmax – D es = dmax – d EI = Dmin – D ei = dmin – d TD = Dmax – Dmin Td = dmax – dmin
вг
нг
поле допуска вала
вг
нг

## Slide 7: Схема расположения полей допусков
D,d
es
ES
A
a
G
g
H
h
J j
k
K
l,m
x
L,M
X
+
0
_

## Slide 8
Ø 100 j 01
j 01
j 0
j 1
j 17
Ø100j0, Ø100
+0,01
-0,01
Ø100j1, Ø100
+0,02
-0,02
Ø100j17, Ø100
+0,09
-0,09
Всего квалитетов:01,0,1,2,3,……,17
точность
Квалитеты точности.
Квалитет – это совокупность допусков одного и того же квалитета для различных диаметров.

## Slide 9: Посадки цилиндрических соединений.

## Slide 10
Посадки разделяются на три группы: с зазором, с натягом и переходные посадки.
1. Посадка с зазором - посадка, при которой обеспечивается зазор в соединении (поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала)
2. Посадка с натягом - посадка, при которой обеспечивается натяг в соединении (поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала)
3. Переходная посадка - посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга (поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью)

## Slide 11
Понятие зазора.
Зазор S ; S= D – d , D>d.
d
S
D

## Slide 12
Понятие натяга.
До сборки.
Натяг N ; N = d – D, d>D.
D
N
d
D = d
После сборки D = d

## Slide 13
D
d
N
До сборки:
d>D
D = d
После сборки
D = d
Понятие натяга

## Slide 14
D = d
Система отверстия
Dmax
Dmin
dmax
dmin
dmax
dmin
dmax
dmin
d
Поле допуска отверстия
+
0
-
Поле допуска отверстия
d = D
Dmax
Dmin
dmax
dmin
dmax
dmin
вг
нг
вг
нг
dmax
dmin
-поля допуска вала

## Slide 15
Посадки с зазором S.
Ø 80
H6
h6
Поле допуска отверстия
Smax
dmin
dmax
Dmin
Dmax
Поле допуска вала
вг
нг
вг
нг

## Slide 16
Посадки с натягом N.
Поле допуска отверстия
Ø 80
H6
k6
d = D
Dmin
dmax
Nmax
вг
нг
поле допуска вала
вг
нг