## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВО СИБАДИ) Магистерская диссертация
На тему «Организация проверок и испытаний автоцистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов»
Выполнил: студент группы НТКм-18МА3 Чень С.И.
Научный руководитель: к.т.н., доц. Савельев Б. В.

## Slide 2
Цели и задачи
Цель работы: разработка методики гидравлического испытания автоцистерн, основанной на систематизации требований к испытаниям автоцистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов класса 3.
Задачи:
- провести анализ требований предъявляемых к испытаниям и проверкам автоцистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов класса 3;
разработать принципиальную гидравлическую схему установки для проведения гидравлических испытаний цистерн;
подобрать оборудование для проведения гидравлических испытаний цистерн;
- составить методику гидравлического испытания цистерн.

## Slide 3
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (пункт 3) (Постановление правительства РФ от 11.04.2011 № 272):
«Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом… осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приложениями А и B Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ)».
 |  | ПРОВЕРКИ |  |  |  |  | внеплановые |  | 
ВИД ИСПЫТАНИЙ |  |  |  | промежуточные |  |  |  |  | 
 |  |  | периодические |  |  |  |  |  | 
 |  | первоначальная |  |  |  |  |  |  | 
Проверка соответствия утвержденному типу |  |  |  |  | ˅ |  |  |  | 
Проверка конструкционных характеристик |  |  |  |  | ˅ |  |  |  | 
Осмотр | наружный |  |  |  | ˅ | ˅ |  |  | ˅
 | внутренний |  |  |  | ˅ | ˅ |  |  | ˅
Испытание | на герметичность корпуса вместе с его оборудованием |  |  |  | ˅ | ˅ |  | ˅ | ˅
 | проверка удовлетворительного функционирования всего оборудования |  |  |  | ˅ | ˅ |  | ˅ | ˅
Испытание на гидравлическое давление (в отношении испытательного давления для корпусов и секций) |  |  |  |  | ˅ | ˅ |  |  | ˅
Таблица 1 – Виды испытания и проверки
ДОПОГ, пункт 6.8.2.4.2:
«Корпуса [цистерн] и их оборудование должны подвергаться периодическим проверкам не позднее чем через каждые шесть лет».
ДОПОГ, пункт 6.8.2.4.3:
«Корпуса [цистерн] и их оборудование должны подвергаться промежуточным проверкам не реже чем каждые три года».
Проверки и испытания цистерн для перевозки опасных грузов класса 3
ОГНЕОПАСНО
Рисунок 1 – Перевозка транспортным средством с двухсекционной цистерной.
ДОПОГ, пункт 6.8.2.4.1:
«Корпуса [цистерн] и их оборудование должны перед началом эксплуатации подвергаться, в сборе или раздельно, первоначальной проверке».
ДОПОГ, пункт 6.8.2.4.4:
«Если в результате ремонта, изменения конструкции или дорожно-транспортного происшествия надежность цистерны или ее оборудования могла снизиться, должна быть проведена внеплановая проверка».
Что значит «V»?

## Slide 4
Закон Паскаля:
«Давление, производимое на жидкость, передается в любую точку без изменений во всех направлениях».
Формула расчёта гидростатического давления Р:
P = ρgh
где: ρ – плотность жидкости, (кг/м³); g – ускорение свободного падения (м/с²); h – высота столба жидкости (м).
Так как, требуется удвоенное статическое давление, то формула испытательного давления:
PИСП = 2ρgh.
Возьмем пример автоцистерны, где высота столба жидкости (мазут) h = 2 м при 20 С°:
PИСП = 2 × 990 × 9,81 × 2,2 = 42732 Па  42,7 кПа  0,43 бар
Удвоенное статическое давления воды при тех же условиях:
PИСП = 2 × 1000 × 9,81 × 2,2 = 43164 Па  43 кПа = 0,43 бар
В итоге получаем значение испытательного давления, с которым требуется проводить гидравлическую проверку данной автоцистерны: PИСП = 0,43 бар
ДОПОГ (пункт 6.8.2.1.14):
«Корпуса [цистерн] опорожняемые
самотеком и предназначенные для перевозки веществ, давление паров которых при 50 °С не превышает 110 кПа (1,1 бар) должны рассчитываться на давление, равное удвоенному статическому давлению подлежащего перевозке вещества, но не менее удвоенного статического давления воды».
Определение расчетного давления для проведения испытания
Рисунок 1 – Эскиз автоцистерны наполненной жидкостью.
На схеме автоцистерны надо обозначения давать буквами. В тексте написать «Пример расчета», затем «исходные данные» , затем сам расчет

## Slide 5: Принципиальная гидравлическая схема для проверки автоцистерн

## Slide 6
Условия подбора
Оборудование испытательной установки для проверки цистерн LGAV и LGBF подобрано из условия, что оно предназначено для работы в том числе и с нефтепродуктами, поскольку эксплуатация оборудования не отвечающего этим требованиям может повлечь за собой непредсказуемые и недопустимые ситуации, такие как:
‒ образование искр в момент открытия или закрытия задвижки, не предназначенной для работы с нефтепродуктами;
‒ преждевременный выход из строя уплотнительных колец, прокладок, и др. резинотехнических изделий, так что они должны быть маслобензостойкими.
Выбор оборудования для испытательной установки
Рисунок 2 – Гидронасос НВ100Х2-А18
а - головка
присоединительная
197.00.00.00;
Показатель | Значение
Давление нагнетания | 0,8 МПа
Производительность | 17,5 м3/ч
Скорость вращения | 2500 об/мин
КПД | 71,59 %
Мощность двигателя | 11 кВт
Таблица 2 – Технические данные гидронасоса НВ100Х2-А18
Показатель | БРС | КО
Номинальный расход, м3/ч | 100 | 80
Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1
Температура эксплуатации, °С | -40…+50 | -40…+50
Масса не более, кг | 8 | 11
Таблица 1 – Технические данные быстроразъемного соединения и клапана обратного
Показатель | Значение
Температура рабочей среды | -35…+100 C°
Условный проход, (Ду) | 100мм
Рабочее давление | 4,5 МПа
Таблица 3 – Технические данные задвижки 30кч70бр Ду100
Рисунок 3 – Задвижка
30кч70бр Ду100
б - клапан обратный
918.00.00.00
Рисунок 1 – Быстроразъемное соединение
Рисунок 4 – Рукав МБС ДУ 100 ГОСТ 5398-76

## Slide 7: Порядок проведения периодических проверок автоцистерн
Перед проведением проверок, цистерна должна быть:
охлаждена (отогрета) и освобождена от заполняющей ее рабочей жидкости;
пропарена и отключена заглушками от всех трубопроводов;
очищена;
покрытие цистерны в местах где имеется коррозия, должно быть удалено.
Наружный и внутренний осмотр:
На поверхности корпуса цистерны: изменение геометрии корпуса в результате деформации стенок, трещин, язв, надрывов, раковин, коррозии стенок, выпучин, отдулин, отслаиваний и т.д.
В сварных швах: трещин, пор, подрезов, наплывов, несоответствие формы и размеров сварных швов требованиям технической документации, коррозии.
Внутренний осмотр на коррозионно-эрозионный износ: застойные зоны, места скопления влаги и коррозионных продуктов, места изменения направления потоков, зоны, прилегающие к входным и выходным штуцерам.
Испытание на герметичность и проверка удовлетворительного функционирования оборудования:
В цистерне через технологическую оснастку создают необходимое избыточное давление воздуха и по манометру определяют изменение давления воздуха внутри цистерны за определенный промежуток времени.
Швы и соединения цистерны промазывают мыльным раствором, через технологическую оснастку создают необходимое избыточное давление воздуха и определяют места не герметичности цистерны по пузырькам воздуха (мыльным пузырям) в местах промазки мыльным раствором.
Здесь будут схемы дефектов сварных соединений и изображения коррозии и вмятин.

## Slide 8: Порядок проведения гидравлических испытаний
Испытательное давление, применяемое при проведении испытания на гидравлическое давление, зависит от расчетного давления, значит перед проведением проверки требуется расчет.
Основные правила:
применять воду с температурой не ниже 5оС и не выше 40оС. Разность температур стенки сосуда и окружающего воздуха во время испытаний не должна вызывать конденсации влаги на поверхности стенок цистерны;
опрессовку цистерны производить водой пробным давлением, указанным в паспорте, установив на время опрессовки заглушки под предохранительные клапана, и подводящие трубопроводы;
полностью удалить воздух при заполнении цистерны водой;
производить плавное повышение давления в цистерне;
контролировать давление в цистерне двумя манометрами, оба манометра должны быть одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления;
выдержать сосуд под пробным давлением в течение определенного времени, время выдержки зависит от толщины стенок корпуса или устанавливается изготовителем цистерны.
Цистерна считается выдержавшей гидравлическое испытание, если не обнаружено:
- течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле;
- течи в разъемных соединениях;
- видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру.
Толщина стенки цистерны, мм | Время выдержки, мин
До 50 включительно | 10
Свыше 50 до 100 включительно | 20
Свыше 100 | 30
Таблица 1 – Зависимость времени выдержки от толщины стенок цистерны
Рисунок 1 – Манометр с пределом измерения 1 bar
Расчитываешь, что никто в ГАКе манометра не видел?

## Slide 9: Правила и нормы техники безопасности при проведении гидравлических испытаний
Здесь пока еще не придумал что сделать

## Slide 10
Часть | Описание | Расшифровка букв кода цистерн
1 | Тип цистерн | L = цистерна для веществ в жидком состоянии (жидкостей или твердых веществ, предъявляемых к перевозке в расплавленном состоянии);
 |  | S = цистерна для веществ в твердом состоянии (порошкообразных или гранулированных).
2 | Расчётное давление | G = минимальное расчетное давление в соответствии с общими требованиями пункта 6.8.2.1.14 ДОПОГ;
3 | Отверстия пункт ДОПОГ (6.8.2.2.2) | A = цистерна с отверстиями для наполнения снизу или опорожнения снизу, с двумя затворами;
 |  | B = цистерна с отверстиями для наполнения снизу или опорожнения снизу, с тремя затворами;
 |  | C = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения сверху, имеющая ниже уровня жидкости только отверстия для очистки;
 |  | D = цистерна с отверстиями для наполнения и опорожнения сверху, не имеющая отверстий, расположенных ниже уровня жидкости.
4 | Предохранительные клапанные устройства | V = цистерна с дыхательным устройством согласно пункту ДОПОГ (6.8.2.2.6), но без устройства, предотвращающего распространение пламени; или цистерна, не устойчивая к ударному давлению взрыва;
 |  | F = цистерна с дыхательным устройством согласно пункту ДОПОГ (6.8.2.2.6),оснащенным устройством ,предотвращающим, от распространения пламени; или цистерна, устойчивая к ударному давлению взрыва;
 |  | N = цистерна, не имеющая дыхательного устройства согласно пункту ДОПОГ (6.8.2.2.6) и не являющаяся герметически закрытой;
 |  | H = герметически закрытая цистерна.
ОГНЕОПАСНО
Рисунок 2 – ТС с цистерной код LGBF
Рисунок 1 – ТС с цистерной код LGAV
Кодирование автоцистерн (подраздел 4.3.4.1 ДОПОГ)
Таблица 1 – буквенные коды цистерн.
Кодироввание я вваще бы в начало поставил

## Slide 11: Результаты проверок
Испытания и проверки должны проводиться экспертом, утвержденным компетентным органом. Должны выдаваться свидетельства с указанием результатов этих операций, даже в случае отрицательных результатов. В свидетельствах должны иметься ссылки на перечень веществ, допущенных к перевозке в данной цистерне, или на код цистерны и буквенно-цифровые коды специальных положений. Это свидетельство необходимо для получения свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов от ГИБДД.
Копия этих свидетельств должна прилагаться к комплекту технической документации на каждую испытанную цистерну.
В результате проведения всех испытаний и проверок выдается свидетельство с перечисленными в нем итогами этих операций, даже в случае отрицательных результатов. В нем должны быть ссылки на список веществ, которые допускаются к перевозке в данной цистерне или на код цистерны. Это свидетельство необходимо для получения свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов от ГИБДД.
Рисунок 1 - Пример таблички, которая обязательна должна присутствовать на корпусе цистерны, которая прошла все проверки.
Рисунок 3 – Пример свидетельства о прохождении испытаний.